CAIET   DE   SARCINI

Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice şi cerinţe care trebuie respectate astfel încât potenţialii ofertanţi să elaboreze propunerea tehnică, în conformitate cu necesităţile autorităţii contractante.

Specificaţiile tehnice  impuse prin caietul de sarcini sunt minimale. Astfel, orice ofertă care se abate de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luată în considerare, numai în măsura în care propunerea tehnică asigură un nivel  superior specificaţiilor tehnice minime impuse.

1. CERINŢE GENERALE

1.1. Descrierea loturilor, cantităţi:

1.1.1.  Lotul nr. 1: Autoturisme de oraş destinate transportului demnitarilor – clasa superioară

| Nr. lot | Destinatia autoturismelor | Cantitatea (complete) | CPV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimă | Maximă |  |
| 1. | Autoturisme de oraş destinate transportului demnitarilor – clasa superioară | 1 | 8 | 34110000-1 |

1.1.2.  Lotul nr. 2: Autoturisme de oraş destinate transportului/escortei demnitarilor – clasa medie

| Nr. lot | Destinatia autoturismelor | Cantitatea (complete) | CPV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimă | Maximă |  |
| 2. | Autoturisme de oraş destinate transportului/escortei demnitarilor – clasa medie | 1 | 26 | 34110000-1 |

1.1.3.  Lotul nr. 3: Autoturisme de oraş pentru însoţirea coloanelor oficiale – clasa medie

| Nr. lot | Destinatia autoturismelor | Cantitatea (complete) | CPV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimă | Maximă |  |
| 3. | Autoturisme de oraş pentru însoţirea coloanelor oficiale – clasa medie | 1 | 4 | 34110000-1 |

1.1.4.  Lotul nr. 4: Autoturisme de oraş pentru asigurare misiuni

| Nr. lot | Destinatia autoturismelor | Cantitatea (complete) | CPV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimă | Maximă |  |
| 4. | Autoturisme de oraş pentru asigurare misiuni | 1 | 10 | 34110000-1 |

1.1.5.  Lotul nr. 5: Autoturisme cu transmisie integrala pentru asigurare misiuni

| Nr. lot | Destinatia autoturismelor | Cantitatea (complete) | CPV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimă | Maximă |  |
| 5. | Autoturisme cu transmisie integrala pentru asigurare misiuni | 1 | 60 | 34110000-1 |

1.1.6.  Lotul nr. 6: Autoturisme de teren destinate transportului demnitarilor

| Nr. lot | Destinatia autoturismelor | Cantitatea (complete) | CPV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimă | Maximă |  |
| 6. | Autoturisme de teren destinate transportului demnitarilor | 1 | 4 | 34110000-1 |

1.1.7.  Lotul nr. 7: Autoturisme de teren destinate transportului/escortei demnitarilor

| Nr. lot | Destinatia autoturismelor | Cantitatea (complete) | CPV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimă | Maximă |  |
| 7. | Autoturisme de teren destinate transportului/escortei demnitarilor | 1 | 12 | 34110000-1 |

1.1.8.  Lotul nr. 8: Autoturisme de teren destinate însoţirii coloanelor oficiale

| Nr. lot | Destinatia autoturismelor | Cantitatea (complete) | CPV |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Minimă | Maximă |  |
| 8. | Autoturisme de teren destinate însoţirii coloanelor oficiale | 1 | 4 | 34110000-1 |

1.2. Autoturismele din fiecare lot trebuie să fie noi, fabricate cu maxim 3 luni înainte de semnarea contractului subsecvent.

1.3. Furnizorul va livra gratuit odată cu produsele următoarele echipamente şi documentaţii specifice de mentenanţă, pentru fiecare lot ofertat:

- Tester de diagnosticare din gama celor utilizate de către reprezentanţă, având software specific instalat şi interfaţa de conectare corespunzătoare. Testerul trebuie să ofere posibilitatea de comunicare cu toate sistemele electronice ale autovehiculului, inclusiv funcţiile de programare/ reprogramare a unităţilor de control electronic.

- Documentaţie tehnică în format electronic.

1.4. La livrare, autovehiculele trebuie să fie echipate cu anvelope de vară, a căror dimensiune se va stabili prin contract (diametrul minim al jantei cu care este omologat autovehiculul). Pentru fiecare autovehicul, furnizorul va livra:

- Roată de rezervă normală, identică celor care echipează autovehiculul;

- Roţi complete de iarnă (4 buc.) de aceleaşi dimensiuni cu cele de vară.

1.5. Autovehiculele livrate nu vor fi dotate cu:

- module/ sisteme de comunicaţii către alte echipamente externe (cu excepţia interfeţei de diagnoză): on-line, wi-fi, bluetooth, localizare GPS;

- sisteme de intervenţie activă din partea autovehiculului în funcţie de condiţiile de trafic.

În cazul în care astfel de module/ sisteme nu pot fi excluse din motive constructive, funcţiile acestora să poată fi dezactivate de către personalul specializat al beneficiarului, cu ajutorul testerelor.

2. SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME

2.1. SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME PENTRU LOTUL nr. 1 DE AUTOTURISME

2.1.1. MOTOR:

Tipul: motor cu aprindere prin scânteie

Cilindree: minim 4000 cc

Puterea: minim 450 CP

Cuplu maxim: minim 600 Nm

Nivel de poluare: Euro 6

2.1.2. PERFORMANŢE DINAMICE:

Acceleraţie 0-100 km/h: max. 5,0 s

2.1.3. TREN DE RULARE:

Tip transmisie: tracţiune integrală, cutie de viteze automată

Sistem de direcţie: servoasistat

2.1.4. CAROSERIE:

Tip: berlină în 3 volume

- Numărul de uşi: 4

- Numărul de locuri: 4

- Dimensiuni (caroserie):

  - Lungime: minim 5.200 mm

  - Lăţime: minim 1.850 mm

  - Inălţime: minim 1.450 mm

- Tapiţerie: piele, culoarea se va stabili prin contract

- Vopsea: metalizată, culoarea se va stabili prin contract

2.1.5. ECHIPAMENTE MINIME:

- Airbag-uri frontale pentru conducător şi pasager faţă, airbag-uri laterale faţă şi spate, airbag-uri tip cortină faţă şi spate;

- Sistem de protectie activ;

- Scaune faţă cu tetiere active;

- Sistem de asistenţă la frânare;

- Sistem de control electronic al stabilităţii;

- Sistem de control dinamic al tracţiunii;

- Suspensie pneumatică adaptivă;

- Servodirecţie cu coloană de direcţie telescopică reglabilă pe înălţime şi profunzime;

- Computer de bord;

- Pilot automat;

- Monitorizarea presiunii în anvelope;

- Sistem de asistenţă la parcare faţă şi spate;

- Închidere centralizată din telecomandă;

- Sistem automat de climatizare cu 4 zone, temperatură reglabilă individual pentru conducător, pasager faţă şi pasageri spate, sistem de ventilaţie cu funcţie confort, duze de aerisire în spate;

- Scaune faţă şi spate confort, reglabile electric;

- Scaune individuale pentru locurile din spate, încălzite şi ventilate;

- Consolă centrală spate;

- Măsuţe pliabile integrate în spatarele scaunelor din faţă;

- Suport de pahare faţă şi spate;

- Cutie frigorifică;

- Lumini pentru citit faţă şi spate (lumini individuale pentru locurile din spate);

- Parbriz, lunetă şi geamuri laterale cu confort climatic;

- Geamuri laterale faţă şi spate cu acţionare electrică;

- Jaluzele acţionate electric pentru lunetă şi geamurile laterale spate;

- Radio profesional  compatibil MP3 şi sistem de sonorizare profesional HI-FI;

- TV – function cu monitor TV (montat la producător) pentru pasagerii spate (receptor digital DVB-T);

- Conexiune Aux-In;

- Faruri adaptive;

- Lumini de ceaţă;

- Stopuri de frână dinamice;

- Ştergătoare parbriz cu senzor de ploaie;

- Oglindă retrovizoare interioară şi exterioară stânga heliomate;

- Oglinzi exterioare încălzite, reglabile electric;

- Bară protecţie, bandouri laterale, carcase oglinzi exterioare şi mânere uşi în culoarea caroseriei;

- Suporţi pentru steag pe părţile laterale faţă;

- Jante din aliaj uşor;

- Covoraşe faţă şi spate din velur;

- Accesorii: triunghi de presemnalizare omologat, trusă medicală de prim ajutor omologată, stingător de incendiu omologat, carte de identitate şi numere provizorii, suporţi numere, cric şi cheie roţi, kit reparaţie pană.

2.1.6 ECHIPAMENTE SPECIALE PENTRU FIECARE AUTOTURISM:

2.1.6.1. Dispozitiv de avertizare optică, compus din:

- girofar: calotă albastră cu tehnologie led, prindere magnetică (să nu permită desprinderea la deplasarea cu viteza maximă), alimentare de la priză independentă;

- două proiectoare stroboscopice cu led de culoare albastră, montate în grila faţă;

- doua proiectoare stroboscopice cu led de culoare albă montate în grila faţă;

- unitate de comandă, poziţionată mascat (soluţii producător).

2.1.6.2. Dispozitiv de avertizare acustică:

- putere dispozitiv acustic de avertizare: 100 W;

- putere difuzor: minim 100 W, rezistent la apă;

- amplificator voce:

- semnal furnizat de microfon;

- semnal furnizat de un dispozitiv extern (radiotelefon, radio, casetofon, etc.);

- generator de semnal acustic comandat de microprocesor, programabil pentru   tonalităţi diferite, specifice poliţiilor europene;

- comandă digitală cu tastatură iluminată şi LED-uri de control pentru fiecare funcţie tastată;

- microfon de serviciu;

- comenzile poziţionate în bord, mascat (soluţii producător).

2.2. SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME PENTRU LOTUL nr. 2 DE AUTOTURISME

2.2.1. MOTOR:

Tipul: motor cu aprindere prin scânteie

Puterea: minim 300 CP

Cuplu maxim: minim 400 Nm

Nivel de poluare: Euro 6

2.2.2. PERFORMANŢE DINAMICE:

Acceleraţie 0-100 km/h: max. 6,0 s

2.2.3. TREN DE RULARE:

Tip transmisie: tracţiune integrală, cutie de viteze automată

Sistem de direcţie: servoasistat

2.2.4. CAROSERIE:

Tip: berlină în 3 volume

- Numărul de uşi: 4

- Numărul de locuri: 5

- Dimensiuni (caroserie)::

  - Lungime: minim 4.850 mm

  - Lăţime: minim 1.850 mm

  - Inălţime: minim 1.450 mm

- Tapiţerie: culoarea se va stabili prin contract

- Vopsea: metalizată, culoarea se va stabili prin contract

2.2.5. ECHIPAMENTE MINIME:

- Airbag-uri frontale pentru conducător şi pasager faţă, airbag-uri laterale faţă şi spate, airbag-uri tip cortină faţă şi spate;

- Sistem de control electronic al stabilităţii;

- Servodirecţie cu coloană de direcţie reglabilă pe înălţime şi profunzime;

- Sistem antifurt cu imobilizator electronic;

- Închidere centralizată din telecomandă;

- Instalaţie automată de climatizare;

- Geamuri faţă şi spate cu acţionare electrică, termoizolante,

- Radio cu CD player;

- Lumini de ceaţă;

- Oglindă retrovizoare interioară şi exterioară stânga heliomate,

- Oglinzi exterioare încălzite, reglabile electric;

- Jante din aliaj uşor;

- Covoraşe faţă şi spate din velur şi din cauciuc;

- Accesorii: triunghi de presemnalizare omologat, trusă medicală de prim ajutor omologată, stingător de incendiu omologat, carte de identitate şi numere provizorii, suporţi numere, cric şi cheie roţi

2.2.6 ECHIPAMENTE SPECIALE PENTRU FIECARE AUTOTURISM:

2.2.6.1.1. Dispozitiv de avertizare optică, compus din:

- girofar: calotă albastră cu tehnologie led, prindere magnetică (să nu permită desprinderea la deplasarea cu viteza maximă), alimentare de la priză independentă;

- două proiectoare stroboscopice cu led de culoare albastră, montate în grila faţă;

- doua proiectoare stroboscopice cu led de culoare albă montate în grila faţă;

- unitate de comandă, poziţionată mascat (soluţii producător).

2.2.6.1.2.  Dispozitiv de avertizare acustică:

- putere dispozitiv acustic de avertizare: 100 W;

- putere difuzor: minim 100 W, rezistent la apă;

- amplificator voce:

- semnal furnizat de microfon;

- semnal furnizat de un dispozitiv extern (radiotelefon, radio, casetofon, etc.);

- generator de semnal acustic comandat de microprocesor, programabil pentru   tonalităţi diferite, specifice poliţiilor europene;

- comandă digitală cu tastatură iluminată şi LED-uri de control pentru fiecare funcţie tastată;

- microfon de serviciu;

- comenzile poziţionate în bord, mascat (soluţii producător).

2.3. SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME PENTRU LOTUL nr. 3 DE AUTOTURISME

2.3.1. MOTOR:

Tipul: motor cu aprindere prin scânteie

Puterea: minim 300 CP

Cuplu maxim: minim 400 Nm

Nivel de poluare: Euro 6

2.3.2. PERFORMANŢE DINAMICE:

Acceleraţie 0-100 km/h: max. 6,0 s

2.3.3. TREN DE RULARE:

Tip transmisie: tracţiune integrală, cutie de viteze automată

Sistem de direcţie: servoasistat

2.3.4. CAROSERIE:

Tip: berlină în 3 volume

- Numărul de uşi: 4

- Numărul de locuri: 5

- Dimensiuni (caroserie):

  - Lungime: minim 4.850 mm

  - Lăţime: minim 1.850 mm

  - Inălţime: minim 1.450 mm

- Tapiţerie: culoarea se va stabili prin contract

- Vopsea: metalizată, culoarea se va stabili prin contract

2.3.5. ECHIPAMENTE MINIME:

- Airbag-uri frontale pentru conducător şi pasager faţă, airbag-uri laterale faţă şi spate, airbag-uri tip cortină faţă şi spate;

- Sistem de control electronic al stabilităţii;

- Servodirecţie cu coloană de direcţie reglabilă pe înălţime şi profunzime;

- Sistem antifurt cu imobilizator electronic;

- Închidere centralizată din telecomandă;

- Instalaţie automată de climatizare;

- Geamuri faţă şi spate cu acţionare electrică, termoizolante,

- Radio cu CD player;

- Lumini de ceaţă;

- Oglindă retrovizoare interioară şi exterioară stânga heliomate,

- Oglinzi exterioare încălzite, reglabile electric;

- Jante din aliaj uşor;

- Covoraşe faţă şi spate din velur şi din cauciuc;

- Accesorii: triunghi de presemnalizare omologat, trusă medicală de prim ajutor omologată, stingător de incendiu omologat, carte de identitate şi numere provizorii, suporţi numere, cric şi cheie roţi

2.3.6. ECHIPAMENTE SPECIALE PENTRU FIECARE AUTOTURISM:

2.3.6.1 Rampă modulară de semnalizare optică, montată pe plafon (cu posibilitatea de demontare – soluţie producător), compusă din două module stroboscopice cu tehnologie led, de culoare albastră.

2.3.6.2 Dispozitiv de avertizare acustică:

- putere dispozitiv acustic de avertizare: 100 W;

- putere difuzor: minim 100 W, rezistent la apă;

- intrare audio comutabil extern, cu posibilitatea transmiterii mesajelor vocale prin microfon,

- amplificator voce:

- semnal furnizat de microfon;

- semnal furnizat de un dispozitiv extern (radiotelefon, radio, casetofon, etc.);

- generator de semnal acustic comandat de microprocesor, programabil pentru   tonalităţi diferite, specifice poliţiilor europene;

- microfon de serviciu;

2.3.6.3. Două proiectoare stroboscopice cu led de culoare albastră, montate în grila faţă,

2.3.6.4. Doua proiectoare stroboscopice cu led de culoare albă montate în grila faţă,

2.3.6.5. Comandă digitală cu tastatură iluminată şi LED-uri de control pentru fiecare funcţie tastată.

2.4. SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME PENTRU LOTUL nr. 4 DE AUTOTURISME

2.4.1. MOTOR:

Tipul: motor cu aprindere prin comprimare

Nr. cilindri: 4

Puterea: minim 70 CP

Cuplu maxim: minim 150 Nm

Nivel de poluare: Euro 6

2.4.2. PERFORMANŢE DINAMICE:

Viteză maximă: mim. 140 km/h

2.4.3. TREN DE RULARE:

Tip transmisie: tracţiune faţă, cutie de viteze mecanică

Sistem de direcţie: servoasistat

2.4.4. CAROSERIE:

Tip: berlină în 3 volume

- Numărul de uşi: 4

- Numărul de locuri: 5

- Dimensiuni (caroserie)::

  - Lungime: minim 4.300 mm

- Tapiţerie: din material textil, culoarea se va stabili prin contract

- Vopsea: culoarea se va stabili prin contract

2.4.5. ECHIPAMENTE MINIME:

- Airbag-uri frontale pentru conducător şi pasager faţă, airbag-uri laterale faţă;

- Sistem ABS;

- Sistem de asistenţă la frânare;

- Sistem de control electronic al stabilităţii,

- Sistem antifurt cu imobilizator electronic;

- Închidere centralizată din telecomandă;

- Aer condiţionat, sistem de recirculare a aerului;

- Geamuri faţă cu acţionare electrică;

- Radio cu CD player;

- Apărătoare de noroi pentru toate roţile;

- Covoraşe faţă şi spate;

- Accesorii: triunghi de presemnalizare omologat, trusă medicală de prim ajutor omologată, stingător de incendiu omologat, carte de identitate şi numere provizorii, suporţi numere, cric şi cheie roţi

2.5. SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME PENTRU LOTUL nr. 5 DE AUTOTURISME

2.5.1. MOTOR:

Tipul: motor cu aprindere prin comprimare

Nr. cilindri: 4

Puterea: minim 100 CP

Cuplu maxim: minim 200 Nm

Nivel de poluare: Euro 6

2.5.2. TREN DE RULARE:

Tip transmisie: tracţiune integrală, cutie de viteze mecanică

Sistem de direcţie: servoasistat

2.5.3. CAROSERIE:

- Tip: de teren, în 2 volume

- Numărul de uşi: 5

- Numărul de locuri: 5

- Dimensiuni (caroserie):

  - Lungime: minim 4.300 mm

  - Lăţime: minim 1.800 mm

  - Inălţime: minim 1.600 mm

- Garda la sol: minim 200 mm

- Tapiţerie: din material textil, culoarea se va stabili prin contract

- Vopsea: culoarea se va stabili prin contract

2.5.4. ECHIPAMENTE MINIME:

- Airbag-uri frontale pentru conducător şi pasager faţă, airbag-uri laterale faţă;

- Sistem ABS;

- Sistem de asistenţă la frânare;

- Sistem de control electronic al stabilităţii,

- Volan reglabil pe înălţime;

- Sistem antifurt cu imobilizator electronic;

- Închidere centralizată din telecomandă;

- Aer condiţionat, sistem de recirculare a aerului;

- Geamuri faţă şi spate cu acţionare electrică;

- Radio cu CD player;

- Proiectoare de ceaţă;

- Oglinzi exterioare încălzite, reglabile electric;

- Apărătoare de noroi pentru toate roţile;

- Jante din aliaj uşor

- Covoraşe faţă şi spate;

- Accesorii: triunghi de presemnalizare omologat, trusă medicală de prim ajutor omologată, stingător de incendiu omologat, carte de identitate şi numere provizorii, suporţi numere, cric şi cheie roţi

2.6. SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME PENTRU LOTUL nr. 6 DE AUTOTURISME

2.6.1. MOTOR:

Tipul: motor cu aprindere prin scânteie

Cilindree: minim 4000 cc

Puterea: minim 400 CP

Cuplu maxim: minim 650 Nm

Nivel de poluare: Euro 6

2.6.2. PERFORMANŢE DINAMICE:

Acceleraţie 0-100 km/h: max. 5,5 s

2.6.3. TREN DE RULARE:

Tip transmisie: tracţiune integrală, cutie de viteze automată

Sistem de direcţie: servoasistat

2.6.4. CAROSERIE:

Tip: de teren, în 2 volume

- Numărul de uşi:5

- Numărul de locuri: 5

- Dimensiuni (caroserie):

  - Lungime: minim 4.850 mm

  - Lăţime: minim 1.900 mm

  - Inălţime: minim 1.700 mm

- Tapiţerie: piele, culoarea se va stabili prin contract

- Vopsea: metalizată, culoarea se va stabili prin contract

2.6.5. ECHIPAMENTE MINIME:

- Airbag-uri frontale pentru conducător şi pasager faţă, airbag-uri laterale faţă şi spate, airbag-uri tip cortină faţă şi spate;

- Sistem de protectie activă;

- Scaune faţă cu tetiere active;

- Sistem de asistenţă la frânare;

- Sistem de control electronic al stabilităţii;

- Sistem de control dinamic al tracţiunii;

- Suspensie pneumatică adaptivă;

- Servodirecţie cu coloană de direcţie telescopică reglabilă pe înălţime şi profunzime;

- Computer de bord;

- Pilot automat;

- Monitorizarea presiunii în anvelope;

- Sistem de asistenţă la parcare faţă şi spate;

- Închidere centralizată din telecomandă;

- Sistem automat de climatizare cu 4 zone, temperatură reglabilă individual pentru conducător, pasager faţă şi pasageri spate, sistem de ventilaţie cu funcţie confort, duze de aerisire în spate;

- Scaune faţă reglabile electric;

- Scaune individuale pentru locurile din spate, încălzite şi ventilate;

- Lumini pentru citit faţă şi spate (lumini individuale pentru locurile din spate);

- Parbriz, lunetă şi geamuri laterale cu confort climatic;

- Geamuri laterale faţă şi spate cu acţionare electrică;

- Geamuri spate şi lunetă fumurii (din fabricaţie, cu opacitatea maximă posibil, fără a depăşi limita legală);

- Radio profesional  compatibil MP3 şi sistem de sonorizare profesional HI-FI;

- TV – function cu monitor TV (montat la producător) pentru pasagerii spate (receptor digital DVB-T);

- Conexiune Aux-In;

- Faruri adaptive;

- Lumini de ceaţă;

- Ştergătoare parbriz cu senzor de ploaie;

- Oglindă retrovizoare interioară şi exterioară stânga heliomate,

- Oglinzi exterioare încălzite, reglabile electric;

- Bară protecţie, bandouri laterale, carcase oglinzi exterioare şi mânere uşi în culoarea caroseriei;

- Suporţi pentru steag pe părţile laterale faţă;

- Jante din aliaj uşor;

- Covoraşe faţă şi spate din velur;

- Accesorii: triunghi de presemnalizare omologat, trusă medicală de prim ajutor omologată, stingător de incendiu omologat, carte de identitate şi numere provizorii, suporţi numere, cric şi cheie roţi, kit reparaţie pană

2.6.6 ECHIPAMENTE SPECIALE PENTRU FIECARE AUTOTURISM:

2.6.6.1. Dispozitiv de avertizare optică, compus din:

- girofar: calotă albastră cu tehnologie led, prindere magnetică (să nu permită desprinderea la deplasarea cu viteza maximă), alimentare de la priză independentă;

- două proiectoare stroboscopice cu led de culoare albastră, montate în grila faţă;

- doua proiectoare stroboscopice cu led de culoare albă montate în grila faţă;

- unitate de comandă, poziţionată mascat (soluţii producător).

2.6.6.2. Dispozitiv de avertizare acustică:

- putere dispozitiv acustic de avertizare: 100 W;

- putere difuzor: minim 100 W, rezistent la apă;

- amplificator voce:

- semnal furnizat de microfon;

- semnal furnizat de un dispozitiv extern (radiotelefon, radio, casetofon, etc.);

- generator de semnal acustic comandat de microprocesor, programabil pentru   tonalităţi diferite, specifice poliţiilor europene;

- comandă digitală cu tastatură iluminată şi LED-uri de control pentru fiecare funcţie tastată;

- microfon de serviciu;

- comenzile poziţionate în bord, mascat (soluţii producător).

2.7. SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME PENTRU LOTUL nr. 7 DE AUTOTURISME

2.7.1. MOTOR:

Tipul: motor cu aprindere prin scânteie sau motor cu aprindere prin comprimare

Cilindree: minim 2800 cc

Puterea: minim 250 CP

Cuplu maxim: minim 550 Nm

Nivel de poluare: Euro 6

2.7.2. PERFORMANŢE DINAMICE:

Acceleraţie 0-100 km/h: max. 7,5 s

2.7.3. TREN DE RULARE:

Tip transmisie: tracţiune integrală, cutie de viteze automată

Sistem de direcţie: servoasistat

2.7.4. CAROSERIE:

Tip: de teren, în 2 volume

- Numărul de uşi:5

- Numărul de locuri: 5

- Dimensiuni (caroserie):

  - Lungime: minim 4.800 mm

  - Lăţime: minim 1.900 mm

  - Inălţime: minim 1.700 mm

- Tapiţerie:culoarea se va stabili prin contract

- Vopsea: metalizată, culoarea se va stabili prin contract

2.7.5. ECHIPAMENTE MINIME:

- Airbag-uri frontale pentru conducător şi pasager faţă, airbag-uri laterale faţă şi spate, airbag-uri tip cortină faţă şi spate;

- Sistem de control electronic al stabilităţii;

- Servodirecţie cu coloană de direcţie reglabilă pe înălţime şi profunzime;

- Sistem antifurt cu imobilizator electronic;

- Închidere centralizată din telecomandă;

- Instalaţie automată de climatizare;

- Geamuri faţă şi spate cu acţionare electrică, termoizolante;

- Radio cu CD player;

- Lumini de ceaţă;

- Oglindă retrovizoare interioară şi exterioară stânga heliomate;

- Oglinzi exterioare încălzite, reglabile electric;

- Jante din aliaj uşor;

- Covoraşe faţă şi spate din velur şi din cauciuc;

- Accesorii: triunghi de presemnalizare omologat, trusă medicală de prim ajutor omologată, stingător de incendiu omologat, carte de identitate şi numere provizorii, suporţi numere, cric şi cheie roţi

2.7.6 ECHIPAMENTE SPECIALE PENTRU FIECARE AUTOTURISM:

2.7.6.1. Dispozitiv de avertizare optică, compus din:

- girofar: calotă albastră cu tehnologie led, prindere magnetică (să nu permită desprinderea la deplasarea cu viteza maximă), alimentare de la priză independentă;

- două proiectoare stroboscopice cu led de culoare albastră, montate în grila faţă;

- doua proiectoare stroboscopice cu led de culoare albă montate în grila faţă;

- unitate de comandă, poziţionată mascat (soluţii producător).

2.7.6.2. Dispozitiv de avertizare acustică:

- putere dispozitiv acustic de avertizare: 100 W;

- putere difuzor: minim 100 W, rezistent la apă;

- amplificator voce:

- semnal furnizat de microfon;

- semnal furnizat de un dispozitiv extern (radiotelefon, radio, casetofon, etc.);

- generator de semnal acustic comandat de microprocesor, programabil pentru   tonalităţi diferite, specifice poliţiilor europene;

- comandă digitală cu tastatură iluminată şi LED-uri de control pentru fiecare funcţie tastată;

- microfon de serviciu;

- comenzile poziţionate în bord, mascat (soluţii producător).

2.8. SPECIFICAŢII TEHNICE MINIME PENTRU LOTUL nr. 8 DE AUTOTURISME

2.8.1. MOTOR:

Tipul: motor cu aprindere prin scânteie sau motor cu aprindere prin comprimare

Cilindree: minim 2800 cc

Puterea: minim 250 CP

Cuplu maxim: minim 550 Nm

Nivel de poluare: Euro 6

2.8.2. PERFORMANŢE DINAMICE:

Acceleraţie 0-100 km/h: max. 7,5 s

2.8.3. TREN DE RULARE:

Tip transmisie: tracţiune integrală, cutie de viteze automată

Sistem de direcţie: servoasistat

2.8.4. CAROSERIE:

Tip: de teren, în 2 volume

- Numărul de uşi:5

- Numărul de locuri: 5

- Dimensiuni (caroserie):

  - Lungime: minim 4.800 mm

  - Lăţime: minim 1.900 mm

  - Inălţime: minim 1.700 mm

- Tapiţerie:culoarea se va stabili prin contract

- Vopsea: metalizată, culoarea se va stabili prin contract

2.8.5. ECHIPAMENTE MINIME:

- Airbag-uri frontale pentru conducător şi pasager faţă, airbag-uri laterale faţă şi spate, airbag-uri tip cortină faţă şi spate;

- Sistem de control electronic al stabilităţii;

- Servodirecţie cu coloană de direcţie reglabilă pe înălţime şi profunzime;

- Sistem antifurt cu imobilizator electronic;

- Închidere centralizată din telecomandă;

- Instalaţie automată de climatizare;

- Geamuri faţă şi spate cu acţionare electrică, termoizolante;

- Radio cu CD player;

- Lumini de ceaţă;

- Oglindă retrovizoare interioară şi exterioară stânga heliomate;

- Oglinzi exterioare încălzite, reglabile electric;

- Jante din aliaj uşor;

- Covoraşe faţă şi spate din velur şi din cauciuc;

- Accesorii: triunghi de presemnalizare omologat, trusă medicală de prim ajutor omologată, stingător de incendiu omologat, carte de identitate şi numere provizorii, suporţi numere, cric şi cheie roţi

2.8.6. ECHIPAMENTE SPECIALE PENTRU FIECARE AUTOTURISM:

2.8.6.1 Rampă modulară de semnalizare optică, montată pe plafon (cu posibilitatea de demontare – soluţie producător), compusă din două module stroboscopice cu tehnologie led, de culoare albastră.

2.8.6.2 Dispozitiv de avertizare acustică:

- putere dispozitiv acustic de avertizare: 100 W;

- putere difuzor: minim 100 W, rezistent la apă;

- intrare audio comutabil extern, cu posibilitatea transmiterii mesajelor vocale prin microfon,

- amplificator voce:

- semnal furnizat de microfon;

- semnal furnizat de un dispozitiv extern (radiotelefon, radio, casetofon, etc.);

- generator de semnal acustic comandat de microprocesor, programabil pentru   tonalităţi diferite, specifice poliţiilor europene;

- microfon de serviciu;

2.8.6.3. Două proiectoare stroboscopice cu led de culoare albastră, montate în grila faţă,

2.8.6.4. Doua proiectoare stroboscopice cu led de culoare albă montate în grila faţă,

2.8.6.5. Comandă digitală cu tastatură iluminată şi LED-uri de control pentru fiecare funcţie tastată.

3. CERINŢE REFERITOARE LA DOCUMENTELE CARE VOR ÎNSOŢI PRODUSELE

3.1. Factură fiscală

3.2. Carte de identitate a vehiculului cu folia de secretizare aplicată

3.3. Carnet de întreţinere (service)

3.4. Certificat de garanţie

3.5. Copie legalizată a declaraţiei vamale de import (dacă este cazul)

3.6. Manual de utilizare editat în limba româna

4. CERINŢE REFERITOARE LA GARANŢIE ŞI SERVICE

4.1. Perioada de garanţie acordată produselor: minim 48 luni sau minim 150.000 km.

4.2. Furnizorul va asigura garanţia de bună funcţionare, calitatea şi performanţele produselor, conform standardelor şi condiţiilor stabilite de fabricant şi legislaţia română în vigoare.

4.3.Furnizorul va asigura servicii de mentenanţă sigure, permanente, cu timp de răspuns la sesizare de maxim 24 ore. Furnizorul va prezinta în detaliu modul în care se pot asigura aceste obligaţii pentru perioada de garanţie şi postgaranţie şi va face dovada existenţei personalului specializat şi dotărilor materiale necesare.

4.4. În perioada de garanţie reparaţiile şi înlocuirea pieselor defecte este gratuită, iar perioada de garanţie se va prelungi cu perioada de nefuncţionare datorată defecţiunilor apărute.

4.5. Perioadă medie maximă pentru soluţionarea sesizărilor: 48 ore din momentul în care furnizorul are toate piesele de schimb necesare reparaţiei.

4.6. Furnizorul va asigura gratuit instruirea personalului de mentenanţă al beneficiarului prin cursuri organizate pe specializări (diagnoză/electronică, mecanică, electrică).

5. CERINŢE REFERITOARE LA RECEPŢIE, VERIFICĂRI ŞI TESTE

5.1. Înaintea executării recepţiei, verificărilor şi testelor, furnizorul va efectua o prezentare amănunţită a autoturismelor livrate.

5.2. Recepţia: beneficiarul va verifica conformitatea produselor cu specificaţiile din Caietul de sarcini, Oferta tehnică, Contractul subsecvent de furnizare şi se va efectua în termen de maxim 5 zile de la livrare. Cu această ocazie, furnizorul va prezenta documentele însoţitoare conform cerinţelor punctului 3 din Caierul de sarcini.

5.3. Verificări: beneficiarul va verifica existenţa tuturor echipamentelor produselor livrate.

5.4. Teste: furnizorul va asigura condiţiile necesare testării performanţelor autoturismelor, fără ca prin aceasta să atragă noi cheltuieli, chiar dacă furnizorul prezintă documente care atestă că acestea au fost executate. Testele la care vor fi supuse autoturismele vor fi testele standard pe care furnizorul le efectuează la livrarea oricărui autoturism, respectiv testarea statică-nedistructivă a echipamentelor existente.

6. CERINŢE REFERITOARE LA TERMENUL DE LIVRARE

6.1 Termenul maxim de livrare al autoturismelor este de maxim 6 luni de la semnarea contractului subsecvent.

7. CERINŢE REFERITOARE LA MODALITATEA  DE  PLATĂ

7.1. Plata se va efectua în contul furnizorului deschis la Direcţiile de Trezorerie ale statului. Ofertantul va specifica în oferta financiară numărul contului şi Direcţia de Trezorerie unde este deschis.

7.2. Achizitorul va efectua plata către furnizor prin ordin de plată în termen de maxim 30 de zile de la recepţie.

Nerespectarea tuturor specificaţiilor şi cerinţelor cuprinse în Caietul de sarcini determină  respingerea ofertelor în cauză, ca neconforme.