Secţiunea IV

Caiet de sarcini

SII ANALYTICS

Sistemul Informatic de integrare

şi valorificare operaţională şi analitică

a volumelor mari de date, formare personal şi interconectare reţele

LAN şi SAN

LOTUL I	5

1. Subsistem - Componenta de acces securizat în condiții de mobilitate – 1 buc.	10

1.1 Smart Card și middleware pentru platformele mobile - (750 pachete)	11

1.2 Echipamentele de tip Traffic Access Point (TAP) - (4 buc.)	11

1.3 Soluție de monitorizare a utilizării resurselor de comunicare colaborativă - (1 pachet)	12

1.4 Soluție de monitorizare tehnică a comunicațiilor, la nivel de metadată, prin mecanisme de tip NetFlow - (1 pachet)	13

1.5 Echipamente de tip Switch Ethernet	16

1.6 Echipamente de tip Next Generation IPS - (1 pachet)	18

1.7 Complete hardware de tip Diodă de Date - (7 pachete)	19

1.8 Echipamente de tip Next Generation Firewall	20

1.9 Echipamente de tip DNS Server/DNS Firewall - (1 pachet)	23

1.10 Echipamente de tip Application Delivery Controller - (1 pachet)	25

1.11 Echipamente de tip Secure Web Gateway - (1 pachet)	26

1.12 Echipamentele de tip Gateway WS/API - (2 pachete)	27

1.13 Soluția de asigurare a serviciilor criptografice centralizate - (3 pachete)	28

1.14 Componente de tip Server	29

1.15 Licență - Suita de tip Enterprise Mobility Management (EMM) - (750 buc.)	33

1.16 Licență - Componentă de tipVPN pentru terminale mobile - (750 buc.)	35

1.17 Licență platformă de virtualizare – componenta de acces securizat în condiții de mobilitate - 20 pachete	36

1.18 Servicii de instalare și configurare infrastructură - componentă acces securizat în condiții de mobilitate - (1 serviciu)	39

1.19 Servicii de implementare – componentă de acces securizat în condiții de mobilitate - (1 serviciu)	40

2. Platforma Big Data	65

2.1 Șasie de servere - pentru mediul de producție - (1 pachet)	66

2.2 Șasie de servere - pentru mediul de test / dezvoltare - (1 pachet)	67

2.3 Servere “blade” (Configurație A), pentru mediul de producție - (16 buc.)	68

2.4 Servere “blade” (Configuraţie A), pentru mediul de testare/dezvoltare - (4 buc.)	69

2.5 Servere “blade” (Configurație B), pentru mediul de producție - (8 buc.)	70

2.6 Servere “blade” (Configuraţie B), pentru mediul de testare/dezvoltare - (2 buc.)	70

2.7 Storage de mare performanță - (1 pachet)	71

2.8 Storage de uz general, pentru mediul de producție - (1 pachet)	73

2.9 Storage de uz general, pentru mediul de test/dezvoltare - (1 pachet)	75

2.10 Interconectare privată (top-of-rack) - (4 pachete)	77

2.11 LAN Fabric - (2 buc.)	79

2.12 Platforma de back-up - (1 pachet)	80

2.13 Licențe platformă Big Data - (1 pachet)	82

2.14 Licențe sistem monitorizare - (1 pachet)	83

2.15 Licențe modul Face Recognition, pentru 3.000.000 de subiecți - (1 pachet).	84

2.16 Licențe platformă de virtualizare - platforma Big Data - (30 buc.)	84

2.17 Licențe sistem de operare - platforma Big Data - (40 bucăţi)	86

2.18 Instalare și configurare infrastructură platformă Big Data - (1 serviciu)	87

2.19 Servicii de implementare platformă Big Data - (1 serviciu)	87

2.20 Servicii de implementare modul Face Recognition - platforma Big Data - (1 serviciu)	130

2.21 Servicii de implementare sistem monitorizare - (1 serviciu).	135

2.22 Servicii de integrare cu portalul și access management - (1 serviciu)	140

3. Securitatea sistemului	141

3.1. Nivel echipamente de reţea	142

3.2 Nivel de date	143

3.3 Nivel aplicaţie	143

3.4 Backup şi restaurare a datelor	144

3.5 Confidenţialitatea datelor	144

4. Servicii de Instruire	146

4.1 Desfăşurarea instruirii	146

4.2 Cursuri utilizatori finali - (1 pachet)	147

4.3 Cursuri, concepte și modele teoretice pentru modulele aferente platformei Big Data - (1 pachet).	147

4.4 Cursuri, concepte și modele teoretice pentru modulul de Face Recognition - (1 buc.)	148

4.5 Cursuri administrare, referință, operare și utilizare pentru modulele aferente  Big Data - (1 pachet)	148

4.6 Cursuri administrare, referință, operare și utilizare pentru modulul de Face Recognition - (1 buc.)	149

4.7 Cursuri administrare, referință, operare și utilizare pentru aplicațiile componentei de acces în condiții de mobilitate - (1 buc.)	149

4.8 Cursuri administrare, referință, operare și utilizare pentru infrastructura Componentei de Acces în condiții de mobilitate - (1 pachet)	149

4.9 Cursuri tehnologii - (1 pachet)	150

4.10 Cursuri management - (1 pachet)	151

5. Instalare echipamente în Centrul de Date	151

6. Managementul proiectului	153

7. Criterii de acceptanţă	153

7.1 Criterii acceptanță Componentă de Acces	154

7.2 Criterii de acceptanță - Platforma Big Data	154

7.3 Criterii de acceptanță - Servicii de Instruire	156

7.4 Livrabile	156

8. Facilități puse la dispoziția furnizorului	157

9. Drepturi de proprietate intelectuală	157

10. Garanţie şi suport tehnic	158

11. Service Level Agreement (SLA) - Mediu de producţie şi de dezvoltare/testare	160

LOTUL II – Interconectare rețele LAN și SAN	168

1. SAN Fabric (2 buc.)	168

2. Interconectare LAN existent (2 pachete)	168

3. Criterii de acceptanţă	170

4. Garanţie şi suport tehnic	170

Anexa 1 - Specificaţii sesiune demonstrativă	172

Anexa 2 - Diagrama Gantt	183

# LOTUL I

În cadrul prezentului caiet de sarcini, nominalizarea unui producător sau a unei mărci înregistrate aparținând unui anumit producător este doar cu titlu orientativ, pentru a indica tipul de tehnologie sau o specificație tehnică / cerință minimă solicitată. În zonele unde nu a fost posibilă evitarea unei denumiri tehnologice, pentru a respecta cu stricteţe principiul neutralităţii tehnologice, s-a precizat „și / sau echivalentul” acesteia.

Pentru o cât mai bună descriere a funcţionalităţilor solicitate şi pentru a evita, pe cât de mult posibil, o percepţie greşită a furnizorului asupra cerinţelor definite de către beneficiar prin intermediul prezentului caiet de sarcini, în cadrul documentului au fost folosiţi termenii consacraţi în limba engleză. Pentru funcţionalităţile rezumate prin utilizarea unor astfel de termeni, furnizorul va trebui să asigure soluţii recunoscute pe plan intern şi internaţional ca "best practices", chiar şi în condiţiile în care acestea implică existenţa unor cerinţe nemenţionate în mod explicit în cadrul prezentului caiet de sarcini.

Proiectul propus are ca scop:

a) dezvoltarea funcției de prevenție, detectare și luare de măsuri pentru reducerea redundanței plăților în zona publică, prevenirea fraudei şi abuzurilor și creşterea eficienţei în actul guvernamental;

b) creșterea gradului de utilizare a serviciilor de eguvernare din prisma procesării și interpretării datelor;

prin modernizarea și eficientizarea activităţilor interne ale instituţiilor cu atribuții în prevenirea și combaterea fenomenelor de terorism, crimă organizată, corupție sau evaziune fiscală, denumite în continuare instituţii publice beneficiare, precum şi optimizarea cooperării între acestea, în efortul comun de identificare, cunoaştere, documentare, prevenire şi diminuare a situaţiilor generatoare de fenomene de criminalitate organizată şi evaziune fiscală la nivel naţional, precum şi a faptelor asociate fenomenului de corupţie şi de finanţare a terorismului.

Obiectivul proiectului “SII ANALYTICS” susţine scopul menţionat prin implementarea unui sistem informatic de integrare şi valorificare operaţională şi analitică a volumelor mari de date, sub forma unui ansamblu de echipamente hardware și instrumente software, în vederea transformării datelor din bazele de date consolidate urmare a implementării proiectului “SII INFRASTRUCTURĂ” (fără a se limita la acestea) în informații și în cunoștințe, prin mecanisme avansate de prelucrare a datelor.

Implementarea întregului sistem informatic presupune implementarea unei platforme Big Data şi a unei componente de acces securizat în condiţii de mobilitate (Componenta de Acces), extensie a platformei Big Data.

Sistemul informatic trebuie să cuprindă infrastructurile de comunicaţii, hardware şi software atât pentru platforma Big Data cât şi pentru Componenta de Acces, astfel încât să asigure instrumente software de valorificare operaţională şi analitică şi să permită interoperabilitate cu mediul IT administrat de beneficiar, achiziţionat şi configurat în cadrul proiectului “SII INFRASTRUCTURĂ”.

Arhitectura logic-funcţională generală a sistemului informatic este prezentată, într-o manieră sumară, în figura 1, în care sunt evidenţiate cele două componente majore ale sistemului: componenta de acces securizat în condiții de mobilitate și platforma Big Data.

Figura 1: Arhitectura logic-funcţională generală a sistemului informatic

La baza sistemului informatic, și implicit a celor două componente, se află nivelul surse de date. Acesta cuprinde depozitele de date comune - definite în cadrul proiectului, ca totalitatea depozitelor de date structurate, semi-structurate şi nestructurate,  formă consolidată a datelor furnizate de instituţiile cu rol de furnizor în cadrul proiectului “SII INFRASTRUCTURĂ” - fără a se limita la acestea, precum şi seturile de date individuale - definite în cadrul proiectului, ca totalitatea seturilor de date semi-structurate şi nestructurate, aflate în posesia utilizatorilor finali.

Platforma Big Data, la nivel macro, este constituită din două subsisteme interconectate:

- subsistemul de management al datelor, care asigură un lanţ de fluxuri şi procese de integrare, distribuite de-a lungul a două niveluri arhitecturale: nivel de integrare şi nivel de date propriu platformei Big Data, astfel încât să coreleze volumele mari de date existente în depozitele de date comune şi seturile de date individuale sub o formă unică de vizualizare;

- subsistemul de management al informaţiilor, care asigură un lanţ de procese distribuite de-a lungul a două niveluri arhitecturale: nivel servicii şi nivel client, astfel încât, pe baza formei unice de vizualizare, să permită valorificarea operaţională şi analitică a volumele mari de date existente în depozitele de date comune şi seturile de date individuale, prin instrumente grafice (aplicaţii) ce permit interacţiunea cu utilizatorii finali şi prin adaptori ce permit interacţiunea cu Componenta de Acces, precum şi cu alte sisteme informatice.

Componenta de acces securizat în condiţii de mobilitate - la nivel macro, este organizată pe patru niveluri funcționale:

- nivelul EDGE (online) — grupează resursele online ale Componentei de Acces destinate managementului mobilității utilizatorilor, din perspectiva asigurării accesului securizat la date și la serviciile de aplicație protejate;

- nivelul BUFFER (online) — grupează resursele online ale Componentei de Acces destinate interacțiunii cu aplicațiile mobile autorizate de pe terminalele mobile inteligente și procesării în mod transparent a cererilor de acces la date din nucleul intern protejat (offline) și la serviciile modulelor platformei Big Data;

- nivelul de CONTROL (offline) — grupează resursele independente offline ale Componentei de Acces destinate autorizării explicite a cererilor de acces la date, respectiv controlului replicării autorizate a datelor către componentele online ale Componentei de Acces;

- nivelul CORE (offline) — grupează resursele offline ale Componentei de Acces destinate interacțiunii cu sursele de date protejate, respectiv cu componentele funcționale ale platformei Big Data, pentru generarea seturilor de date în răspuns la cererile autorizate de acces securizat în regim de mobilitate.

Soluția de implementare a sistemului informatic “SII ANALYTICS”, se va conforma următoarelor cerințe generale minime, sens în care trebuie să asigure:

- infrastructurile de comunicaţii, hardware şi software care să susţină scopul şi obiectivele prezentului proiect;

- doar echipamente de ultima generație care să beneficieze de suport din partea producătorului;

- interoperabilitatea cu mediul IT administrat de beneficiar, achiziţionat şi configurat în cadrul proiectului “SII INFRASTRUCTURĂ”;

- licenţierea software pentru toate produsele care vor rula pe infrastructura hardware;

- administrarea centralizată a platformei tehnologice aferente şi a aplicaţiilor, prin intermediul unor interfeţe de management;

- componente specifice pentru monitorizarea infrastructurilor de comunicaţii, hardware şi software;

- administrarea, monitorizarea şi configurarea noului sistem informatic integrat, la nivel de platformă tehnologică, structură de date şi interfaţă cu utilizatorul;

- o arhitectură scalabilă, modulară, flexibilă şi deschisă, cu posibilităţi de extindere a funcţionalităţilor prin intermediul unor librării API bine documentate, care să permită configurări şi dezvoltări ulterioare, în funcţie de necesităţile instituţiilor publice beneficiare;

- un grad înalt de securitate, asigurând cel puţin protejarea datelor sensibile, controlul accesului prin autentificarea şi autorizarea utilizatorilor, precum şi auditarea, respectiv trasabilitatea activităţii acestora;

- mecanisme moderne de efectuare a copiilor de siguranţă, cu posibilitatea efectuării unei restaurări rapide în cazul unei defecţiuni temporare sau permanente;

- mecanisme moderne de asigurare a confidenţialităţii datelor;

- un punct unic de acces securizat şi auditat atât pentru platforma Big Data cât şi pentru componenta de acces securizat în condiţii de mobilitate;

- un mediu de lucru integrat şi centralizat pentru toţi utilizatorii noului sistem informatic, indiferent de drepturile de acces asociate acestora;

- o interfaţă grafică consistentă de interacţiune cu utilizatorul, care să respecte aceeaşi logică de prezentare a informaţiei, cu facilităţi avansate de navigare între ecrane prin mecanisme de tip înainte-înapoi, link-uri şi/sau tab-uri, fără a se limita la acestea;

- implementarea mecanismelor de internaţionalizare şi localizare, astfel încât toate mesajele, textele, etichetele, data, timpul, valorile numerice şi orice alte aspecte ce ţin de cultura locală, vizibile la nivelul interfeţei grafice, să fie afişate şi în limba română;

- evitarea percepţiei de ecran îngheţat, prin furnizarea unui răspuns intermediar imediat, ulterior fiecărei interacţiuni a utilizatorului cu interfaţa grafică, sub forma unui text sau simbol grafic determinat sau nedeterminat (“progress bar”, “ progress wheel”);

- feedback către utilizator, pentru toate interacţiunile finalizate cu eşec, prin emiterea unui mesaj relevant de eroare, însoţit de instrucţiuni clare privind modul de continuare;

- manuale de ajutor în limba română, integrate în cadrul aplicaţiilor şi accesibile utilizatorilor la nivel de interfaţă grafică, cu privire la prezentarea funcţionalităţilor expuse, precum şi a modului de utilizare a acestora;

- scenarii de utilizare în limba română, sub forma unor tutoriale video care să sprijine utilizatorul în procesul de instruire în ceea ce priveşte modul de navigare prin/utilizare a funcţionalităţilor existente;

- posibilitatea utilizatorului de a accesa în orice moment, cu minimum de efort, manualele de ajutor şi scenariile de utilizare a funcţionalităţilor.

În continuare, în textul caietului de sarcini, pentru referențierea colectivă la modulele și funcționalitățile de asigurare a accesului securizat în condiții de mobilitate se va utiliza și sintagma prescurtată Componenta de Acces.

Această componentă, parte integrantă a sistemului informatic de integrare și valorificare operațională și analitică a volumelor mari de date (“SII ANALYTICS”), va permite accesul utilizatorilor autorizați, pe baza unui model riguros de autorizare de tip "need to know", la resurse interne protejate - date și servicii de aplicație.

## 1. Subsistem - Componenta de acces securizat în condiții de mobilitate – 1 buc.

În figura 1, Componenta de Acces securizat în condiții de mobilitate apare ca și parte integrantă a sistemului informatic de integrare și valorificare operațională și analitică a volumelor mari de date (“SII ANALYTICS”). Aceasta trebuie să se conformeze cerinţelor generale trasate în actualul caiet de sarcini, iar suplimentar trebuie să se bazeze pe o soluţie tehnică “end-to-end” modernă şi customizabilă. De asemenea, Componenta de Acces trebuie să asigure o infrastructura hardware și software de acces securizat în condiții de mobilitate, prin intermediul platformei Big Data, la datele și funcționalitățile autorizate în vederea accesului, și acces partajat la modulele funcționale expuse pe dispozitivele mobile inteligente.

Accesul utilizatorilor autorizați la resurse interne protejate - date și servicii de aplicație - se va face exclusiv pe baza unui model riguros de autorizare de tip “need to know”.

### 1.1 Smart Card și middleware pentru platformele mobile - (750 pachete)

#### 1.1.1 Rol și context:

- componentele hardware de tip smart card vor fi instalate și se vor utiliza pe terminalele mobile autorizate înrolate în sistem și vor permite ridicarea nivelului de încredere în calitatea identificării, autentificării multi-factor și autorizării accesului de pe terminalele mobile astfel echipate.

#### 1.1.2 Configurație și dimensionare

750x pachete compuse din smartcard, dintre care 700 în format microSD și 50 în format ISO (ISO/IEC 7810 ID-1, sau echivalent), și software utilitare/middleware

### 1.2 Echipamentele de tip Traffic Access Point (TAP) - (4 buc.)

#### 1.2.1 Rol și context

- echipamentele de tip “Traffic Access Point” (TAP) multi-segment vor asigura acces la trafic, în mod offline, pentru monitorizarea comunicațiilor;

- echipamentele de tip TAP vor asigura agregarea ambelor sensuri de comunicație ale fluxului de comunicare full-duplex, pentru captura, duplicarea și agregarea traficului bidirecțional, pe liniile de comunicație monitorizate, pentru analiza offline (respectiv față de contextul segmentelor de rețea monitorizate).

- traficul astfel agregat va fi transmis către analizoare prin cel puţin câte 1 port de monitorizare pe fiecare echipament de tip TAP.

#### 1.2.2 Configurație și dimensionare

4x bucăți, integrate hardware/software

- fiecare echipament de tip “Traffic Access Point” (TAP) va putea monitoriza cel puțin 2 interconexiuni (segmente de rețea) de 10Gbps și va fi configurat și echipat cel puțin cu:

  - 2 porturi de rețea de 10Gbps (intrare și ieșire), echipate cu transceiver optic short-range, pentru fiecăre segment de 10Gbps monitorizat;

  - 1 port monitor 10 Gbps pentru traficul agregat, pe relația cu sondele de analiză/monitorizare;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN.

### 1.3 Soluție de monitorizare a utilizării resurselor de comunicare colaborativă - (1 pachet)

#### 1.3.1 Rol și context

- soluție de monitorizare, la nivel de aplicație și de utilizator, prin funcţionalități de valorificare analitică extinsă a datelor de trafic, care va permite decodarea, retenția selectivă, capacitatea de replay și analiza modelelor de utilizare a resurselor de comunicare colaborativă.

#### 1.3.2 Cerințe funcționale și specificații tehnice

- soluția va asigura identificarea protocoalelor specifice de comunicare colaborativă în tehnologie Web, inclusiv a mesageriei electronice "instant" și a celei tradiționale (de tip email și asimilată), precum și a tehnologiilor conexe de schimb de informație nestructurată, indiferent dacă serviciile de acest tip vor fi accesate și utilizate prin aplicații dedicate, sau prin pagini Web, în instanțe de tip browser;

- va permite identificarea, decodarea și salvarea, la cerere, precum și vizualizarea artefactelor asociate (inclusiv a fișierelor text și multimedia atașate);

- va permite analiza și retenția selectivă a sesiunilor de comunicare respective, respectiv generarea de structuri de date (metadata) specifice care vor permite descrierea contextului comunicării colaborative și chiar derularea conversațiilor, în mod replay, pentru a prezenta sesiunile din perspectiva participanților la acestea;

- va permite reconstrucția și vizualizarea contextului comunicării colaborative în mod time-line și în mod graf, pentru identificarea rapidă a secvenței operațiilor și, respectiv, a relațiilor între participanți;

- va implementa mecanisme de control strict al accesului la datele generate și la funcțiile de monitorizare a comunicațiilor și de vizualizare a contextului comunicării colaborative, pe bază de roluri.

#### 1.3.3 Configurație și dimensionare

1x pachet, integrat hardware/software

- fiecare pachet va include 1x soluție integrată de monitorizare;

- soluția va include cel puțin:

  - 1x senzor de captură, care va asigura filtrarea și preprocesarea datelor, și care va dispune de cel puțin 2 porturi 10Gbps modulare echipate cu transceiver optic (“short range”), și surse de alimentare redundante;

  - 1x platformă de retenție și reconstrucție trafic , care va permite procesarea în timp real asimilat (“near realtime”) la nivel de 2Gbps trafic efectiv (valori medii susținute) și stocarea metadata generate pentru cel puțin 10 zile de trafic agregat pe conexiunile monitorizate;

  - 1x consolă cu capacități de replay, pentru traficul analizat, și de vizualizare a contextului interacțiunii.

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN.

### 1.4 Soluție de monitorizare tehnică a comunicațiilor, la nivel de metadată, prin mecanisme de tip NetFlow - (1 pachet)

#### 1.4.1 Rol și context

- asigură monitorizarea fluxurilor de comunicații prin preluarea traficului de la dispozitive de tip TAP, procesarea acestuia în timp real, prin probe dedicate, pentru extragerea, analiza și vizualizarea informatiei de tip “NetFlow”;

- asigură colectarea și valorificarea analitica a informatiei de tip “NetFlow” generate, pentru identificarea modului de utilizare a resurselor de comunicaţii interne oferite ca parte a componentelor online ale platformei tehnice de suport pentru operatorii mobili, pentru detecția prezenței malware și pentru detecția timpurie a atacurilor avansate.

#### 1.4.2 Cerințe funcționale și specificații tehnice

- soluția trebuie să permită preluarea și prelucrarea de seturi metadata de trafic de rețea în format NetFlow (inclusiv versiunea 9) și IPFIX;

- soluția trebuie să permită preluarea și prelucrarea de flow-uri complete (unsampled) și eșantionate (sampled), inclusiv înregistrarea, corelarea, stocarea și extragerea de informații despre tipul și nivelul de utilizare a resurselor din infrastructura de rețea;

- soluţia va asigura următoarele capabilități:

  - monitorizarea continuă a traficului, cu identificarea tuturor informațiilor de telemetrie necesare pentru analizarea și descrierea componentei utile a acestuia, recunoașterea infrastructurii de rețea implicate și inregistrarea continuă a tipului și a nivelului de utilizare a acesteia;

  - monitorizarea continuă a traficului, cu identificarea tuturor informațiilor de telemetrie necesare pentru analizarea și descrierea componentei utile a acestuia, recunoașterea infrastructurii de rețea implicate și inregistrarea continuă a tipului și a nivelului de utilizare a acesteia;

  - deduplicarea, în topologia de rețea monitorizată, și corelarea fluxurilor individuale de comunicații care fac parte din aceeași sesiune de comunicație bidirecțională, indiferent de numărul de echipamente implicate;

  - detectarea și corelarea fluxurilor de comunicație care implică routing asimetric și prezentarea unitară și coerentă a sesiunii bidirecționale respective;

  - detectarea contextelor de comunicație care implică transformări de tip NAT, respectiv prezentarea unitară și coerentă a sesiunii respective “end-to-end”;

  - determinarea modelului normal de trafic, inclusiv a nodurilor implicate și a aplicațiilor/protocoalelor utilizate, precum și detectarea, calificarea și semnalizarea excepțiilor și a anomaliilor;

  - detecția va fi corelată cu modele statistice cunoscute pentru evenimente de securitate și apoi încadrate în categoriile de amenintari cunoascute, daca există indicația unei compromiteri de sistem informatic, a unei încercări de exfiltrare de informații, sau a unui atac;

  - identificarea prezenței, în traficul monitorizat, a manifestărilor specifice acțiunii componentelor active de tip malware sau care pot fi asimilate atacurilor informatice, inclusvi prin valorificarea surselor globale de informație de tip “threat intelligence”;

  - mecanisme integrate, configurabile, de notificare a administratorilor prin multiple canale de alertare , în caz de anomalie severă sau de incident de securitate;

- soluția va dispune de funcționalități de integrare și de valorificare analitică a informației de tip “threat intelligence”, din surse globale, și va include subscripția de acces la surse de actualizare a acesteia;

- soluţia va fi compusă din instanțe centralizate de configurare și de management, pentru corelarea și prezentarea de evenimente NetFlow, și din colectoare de NetFlow, distribuite în infrastructura de rețea.

#### 1.4.3 Configurație și dimensionare

1x pachet, integrat hardware/software

- fiecare pachet va include 1x soluție integrată de monitorizare;

- soluția va include cel puțin:

  - 1x senzor de captură și procesare trafic, care va asigura generarea de metadata de tip "NetFlow" în timp real la nivel de 2Gbps trafic efectiv (valori medii susținute), și care va dispune de cel puțin 2 porturi 10Gbps modulare echipate cu transceiver optic (short-range), și surse de alimentare redundante;

  - 1x platformă de retenție și analiză de metadata în format NetFlow, care va permite stocarea înregistrărilor de tip Netflow pentru cel puțin 10 zile de trafic la nivel de 2Gbps trafic efectiv (valori medii susținute) agregat pe conexiunile monitorizate;

  - 1x consolă cu capacități de coordonare a procesării distribuite a datelor colectate de către senzori/colectori, și de vizualizare a fluxurilor de comunicație și a proprietățilorasociate acestora;

- configurația inclusă va asigura cel puțin:

  - preluarea traficului până la cel puțin 8Gbps de trafic efectiv (valori maxime suportate);

  - prelucrarea eficientă a cel puțin 2Gbps de trafic efectiv (valori medii susținute), agregat pe conexiunile cu încapsulare 10Gbps Ethernet monitorizate;

  - preluarea și corelarea a cel puțin 20,000 de înregistrări NetFlow pe secundă;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN;

- configuraţia va include subscripțiile de acces la actualizările de cataloage de referinţă de tip “threat intelligence” și de tip reputaţional, pe perioada asumată prin contract.

### 1.5 Echipamente de tip Switch Ethernet

Echipamentele de tip Switch Ethernet sunt componentă a infrastructurii de interconectare. În cadrul proiectului vor fi utilizate echipamente de tip Switch Ethernet – Tip 1 și echipamente de tip Switch Ethernet – Tip 2.

#### 1.5.1 Echipamente de tip Switch Ethernet (Tip 1) - (6 pachete)

##### 1.5.1.1 Rol și context

- echipamentele de tip Switch Ethernet (Tip 1), cu funcții de dirijare a traficului inter-VLAN, vor fi regrupate în perechi pentru a implementa interconectarea locală a componentelor interne ale sub-sistemului funcțional în care se află instalate și, acolo unde este cazul, dirijarea traficului către sub-sistemele funcționale direct conectate;

- subsistemele funcționale al Componentei de Acces nu vor partaja aceeași pereche de echipamente de tip Switch Ethernet (Tip 1), cu excepția subsistemului de logică de aplicație și a subsistemului de management al datelor (care vor utiliza în comun aceeași pereche) și a subsistemului de acces la date (care va folosi mediul de rețea locală LAN, de la nivelul infrastructurii partajate a mediului de producție al platformei Big Data).

##### 1.5.1.2 Cerințe funcționale și specificații tehnice

- arhitectura internă și funcționalitățile echipamentelor de tip Switch Ethernet vor oferi o capacitate de comutare la viteza maximă suportată pe toate interfețele simultan, precum și comutare de tip “cut-through” care să asigure latențe mai mici de 1000 nanosecunde.

##### 1.5.1.3 Configurație și dimensionare

6x pachete, integrate hardware/software

- fiecare pachet va include 1x stack de echipamente hardware de tip switch Ethernet;

- fiecare stack va include 2x echipamente Switch Ethernet (Tip 1);

- fiecare echipament Switch Ethernet (Tip 1) va fi licențiat (în cazul în care este necesară licențierea), configurat și echipat cel puțin cu:

  - 16x 10Gbps Ethernet cu interfețe modulare, echipate cu transceiver optic SFP+ (short-range);

  - 8x 1Gbps Ethernet cu interfețe modulare, echipate cu transceiver optic sau electric SFP;

  - 2x surse de alimentare, în configurație redundantă;

  - 2x module de răcire / ventilare, în configurație redundantă.

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN.

#### 1.5.2 Echipamente de tip Switch Ethernet (Tip 2) (3 pachete)

##### 1.5.2.1 Rol și context

- echipamentele de tip Switch Ethernet (Tip 2), cu funcții de dirijare a traficului inter-VLAN, vor fi regrupate în perechi pentru a implementa interconectarea locală a componentelor de monitorizare și management “out-of-band”.

##### 1.5.2.2 Cerințe funcționale și specificații tehnice

- asigură implementarea unui mod de funcționare de tip cluster (sau echivalent) care să ofere o singură interfață de administrare pentru o pereche de două sau mai multe switch-uri;

- oferă interfețe capabile să suporte tehnologii de tip 1 Gigabit Ethernet și 10 Gigabit Ethernet atât optice (10GbaseSR) cât și electrice (1000BaseT, 10GBase-T);

- implementează în modulele de interfață funcții de control al traficului folosind politici şi liste de control a accesului pentru niveluri ISO OSI 2, 3 şi 4, atât pentru protocolul IPv4 cât şi pentru protocolul IPv6;

- oferă capabilități avansate de monitorizare a traficului folosind tehnologii ca SPAN și ERSPAN, precum și modalități de a monitoriza și apoi de exporta informații despre toate comunicația care traversează switch-ul folosind protocoale de tip Netflow/sFlow (sau echivalente).

##### 1.5.2.3 Configurație și dimensionare

3x pachete, integrate hardware/software

- fiecare pachet va include, 1x stack de echipamente hardware de tip switch Ethernet;

- fiecare stack va include 2x echipamente Switch Ethernet (Tip 2);

- fiecare echipament Switch Ethernet (Tip 2) va fi licențiat (în cazul în care este necesară licențierea), configurat și echipat cel puțin cu:

  - 4x 10Gbps Ethernet cu interfețe modulare, echipate cu transceiver optic SFP+ (short-range);

  - 24x 1/10Gbps Ethernet cu interfețe RJ45;

  - 1x surse de alimentare (configurație activ redundantă, la nivel de stack);

  - 2x module de răcire / ventilare, în configurație redundantă.

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN (.

### 1.6 Echipamente de tip Next Generation IPS - (1 pachet)

#### 1.6.1 Rol și context

- soluție de protecție anti-intruziune, de tip “Next Generation IPS”;

- implementează protecția activă anti-intruziune, în mod transparent pentru traficul legitim, la intrarea în subsistemul pe care îl deservește, și asigură protecția antimalware a acestuia, în caz de atacuri cu vectori de propagare activi la nivel de rețea;

- implementează funcţionalități de tip “sand-boxing” pentru decelarea acțiunii codului activ de tip malware avansat (APT) și “0-day”, iar analiza încărcăturilor suspecte se va asigura local — “on-premise”, fără a fi nevoie de acces la servicii de tip “cloud”;

- actualizarea cataloagelor specifice antimalware și a bazelor de date de tip reputațional (“cyberthreat feeds”) se va putea face în mod offline, pe interfețele dedicate de management.

#### 1.6.2 Configurație și dimensionare

1x pachet, integrat hardware/software

- fiecare pachet va include 1x echipament hardware de tip "Next Generation IPS" (NGIPS);

- fiecare echipament de tip NGIPS va fi echipat și configurat pentru a asigura cel puțin următoarele capabilităţi:

  - capabilitatea de extindere, prin adăugare de componente modulare dedicate a numărului și tipului de porturi suportate, cel puțin pentru porturi 10Gbps și 40Gbps;

  - 8 Gbps throughput, în regim de procesare IPS, cu funcțiile de standard de protecție anti-intruziune activate;

  - 8 porturi modulare de 10Gbps Ethernet, echipate cu interfețe optice de tip SFP+ (short-range);

  - interfața de management “out-of-band”;

  - 1x 200GB SSD intern;

  - surse de alimentare și ventilatoare redundante;

- fiecare echipament de tip NGIPS va permite monitorizarea și protejarea pentru cel puțin o interconectare dual-redundantă, respectiv pentru o pereche de echipamente ADC legate dual, prin conexiuni 10Gbps Ethernet, la o pereche de echipamente Switch Ethernet (Tip 1);

- se va asigura echiparea și licențierea (acolo unde este cazul) pentru un minim de 2Gbps de trafic efectiv (valori medii susținute), agregat pe conexiunile cu încapsulare 10Gbps Ethernet protejate;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN;

- configuraţia va include subscripțiile de acces la actualizările de cataloage de referinţă de tip “threat intelligence” și de tip reputaţional, pe perioada asumată prin contract.

### 1.7 Complete hardware de tip Diodă de Date - (7 pachete)

#### 1.7.1 Rol și context

- implementează tehnologie de control activ al comunicației unidirecţionale, prin componenta centrală (hardware) de tip Data Diode (Diodă de Date) şi separă tehnic subsistemele între care facilitează transferul de informaţie, respectiv expune interfeţe de servicii dedicate (de tip proxy) către fiecare subsistem..

- soluția va fi certificată Common Criteria, la nivel minim CC EAL 7, cel puțin pentru componentele centrale hardware de tip Diodă de Date.

#### 1.7.2 Configurație și dimensionare

7x pachete, integrate hardware/software

- fiecare pachet va include 2x echipamente hardware dedicate de tip Diodă de Date;

- fiecare pachet va include 4x echipamente de tip server appliance de tip proxy, dispuse câte 1x de fiecare parte a fiecărui echipament de tip Diodă de Date;

- fiecare pachet va fi echipat și configurat în mod redundant pentru a nu avea componente interne de tip single-point-of-failure;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN.

### 1.8 Echipamente de tip Next Generation Firewall

#### 1.8.1 Echipamente de tip Next Generation Firewall (Tip 1) - (1 pachet)

##### 1.8.1.1 Rol și context:

- implementează segmentarea rețelelor protejate ale Componentei de Acces, și asigură protecția acestora față de atacurile la nivel de rețea.

##### 1.8.1.2 Cerințe funcționale și specificații tehnice

- implementează cel puțin mecanisme de protecție la nivel de rețea (filtru de pachete), firewall de aplicație, mecanisme anti-intruziune (IPS) integrate, filtru antimalware, filtrare de adrese URL, identificare de utilizator și de terminal;

- va asigura separarea la nivel hardware a nivelului de comunicații și a celui de control, iar actualizarea cataloagelor specifice antimalware și a bazelor de date de tip reputațional (“cyberthreat feeds”) se va putea face în mod offline, pe interfețele dedicate de management;

- soluția suportă configurații de tip cluster activ-activ și activ-pasiv, și va putea fi implementată configurabil, la nivel de layer 2, de layer 3 sau în mod transparent față de contextul de comunicații, în care caz va putea asigura segmentarea de securitate fără a necesita și segmentarea suplimentară în rețele și sub-rețele.

##### 1.8.1.3 Configurație și dimensionare

1x pachet, integrat hardware/software

- fiecare pachet va include 1x cluster de echipamente hardware de tip “Next Generation Firewall”  (NGFW);

- fiecare cluster va include 2x echipamente NGFW (Tip 1);

- fiecare echipament de tip NGFW (Tip 1) va asigura cel puțin urmatoarele capabilitati:

  - 8 Gbps throughput de baza, în mod firewall de aplicaţii;

  - 4 Gbps throughput, în condiții de activare concurentă a filtrelor anti-intruziune și antimalware;

  - până la 2,000,000 de sesiuni susţinute, în condiții de trafic normal și în condiții de atac;

  - respectiv cu până la 100,000 noi sesiuni deschise, per second;

  - susţinerea traficului pentru 10,000 utilizatori SSL VPN concurenţi;

  - posibilitatea de creare și de utilizare a 100 instante virtuale de tip router;

  - posibilitatea de creare și de utilizare a 25 partiții interne administrativ independente;

  - definirea și gestionarea a 500 zone de securitate;

  - definirea și aplicarea a 20,000 politici;

  - interfața de management “out-of-band”;

  - 4 interfețe de 1Gbps, pentru trafic, cu conectorizare RJ45;

  - 8 porturi de 1Gbps, pentru trafic, echipate cu module optice de tip SFP (“short range”);

  - 4 interfețe de 10Gbps, pentru trafic, echipate cu module optice de tip SFP+ (“short range”);

  - 2x 200GB SSD intern;

  - surse de alimentare redundante;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN;

- configuraţia va include subscripțiile de acces la actualizările de cataloage de referinţă de tip “threat intelligence” și de tip reputaţional, pe perioada asumată prin contract.

#### 1.8.2 Echipamente de tip Next Generation Firewall (Tip 2) - (1 pachet)

##### 1.8.2.1 Rol și context

- implementează segmentarea rețelelor protejate ale Componentei de Acces, și asigură protecția acestora față de atacurile la nivel de rețea.

##### 1.8.2.2 Cerințe funcționale și specificații tehnice

- implementează cel puțin mecanisme de protecție la nivel de rețea (filtru de pachete), firewall de aplicație, mecanisme anti-intruziune (IPS) integrate, filtru antimalware, filtrare de adrese URL, identificare de utilizator și de terminal;

- va asigura separarea la nivel hardware a nivelului de comunicații și a celui de control, iar actualizarea cataloagelor specifice antimalware și a bazelor de date de tip reputațional ("cyberthreat-feeds") se va putea face în mod offline, pe interfețele dedicate de management;

- soluția suportă configurații de tip cluster activ-activ și activ-pasiv, și va putea fi implementată configurabil, la nivel de layer 2, de layer 3 sau în mod transparent față de contextul de comunicații, în care caz va putea asigura segmentarea de securitate fără a necesita și segmentarea suplimentară în rețele și sub-rețele.

##### 1.8.2.3 Configurație și dimensionare

1x pachet, integrat hardware/software

- fiecare pachet va include 1x cluster de echipamente hardware de tip Next Generation Firewall (NGFW);

- fiecare cluster va include 2x echipamente NGFW (Tip 2);

- fiecare echipament de tip NGFW (Tip 2) va asigura cel puțin urmatoarele capabilitati:

  - 4 Gbps throughput de baza, în mod firewall de aplicaţii;

  - 2 Gbps throughput, în condiții de activare concurentă a filtrelor anti-intruziune și antimalware;

  - până la 500,000 de sesiuni sustinute, în condiții de trafic normal și în condiții de atac;

  - respectiv cu până la 50,000 noi sesiuni deschise, per second;

  - susţinerea traficului pentru 2,000 utilizatori SSL VPN concurenti;

  - posibilitatea de creare și de utilizare a 10 instanțe virtuale de tip router;

  - posibilitatea de creare și de utilizare a 5 partitii interne administrativ independente;

  - definirea și gestionarea a 25 zone de securitate;

  - definirea și aplicarea a 5,000 politici;

  - interfața de management out-of-band;

  - 4 interfețe de 1Gbps, pentru trafic, cu conectorizare RJ45;

  - 8 porturi de 1Gbps, pentru trafic, echipate cu module optice de tip SFP (short range);

  - 2 interfețe de 10Gbps, pentru trafic, echipate cu module optice de tip SFP+(short range);

  - 1x 100GB SSD intern;

  - surse de alimentare redundante;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN;

- configuraţia va include subscripțiile de acces la actualizările de cataloage de referinţă de tip “threat intelligence” și de tip reputaţional, pe perioada asumată prin contract.

### 1.9 Echipamente de tip DNS Server/DNS Firewall - (1 pachet)

#### 1.9.1 Rol și context

- asigură susținerea tranzacțională a serviciilor de tip “Domain Name Service” (DNS), de translație între adresele Internet și descriptorii simbolici calificați de tip “Fullz Qualified Domain Name” (FQDN), sau derivați, ai punctelor de acces la servicii, precum și protecția acestora împotriva atacurilor specifice.

##### 1.9.2 Cerințe funcționale și specificații tehnice

- sistemul de suport tranzacțional și de protecție a serviciilor de DNS (de tip DNS firewall) trebuie să fie capabil să asigure cel puțin următoarele funcționalități generale:

  - protecţie împotriva atacurilor de tip DoS/DDoS la nivel de rețea sau la nivel de serviciu (cel puțin de tip: inclusiv UDP packet floods, fragment floods);

  - protecție împotriva atacurilor, inclusiv de tip DoS/DDoS, care exploatează vulnerabilități specifice serviciului DNS (cel puțin de tip: query floods, nxdomain floods, zone transfer requests, invalid requests);

  - posibilitatea de a certifica modificările sau actualizările, precum și de a proteja zonele DNS deservite folosind tehnologii, arhitecturi și protocoale specifice (inclusiv DNSSEC);

  - suport pentru operarea infrastructurii de serviciu în mod dual-stack (IPv4 si IPv6);

  - performanță tranzacțională superioară (inclusiv suport pentru concurențialitate ridicată și timp de răspuns specific foarte redus/liniar) față de implementarea  tradițională pe bază de servere standalone de tip de DNS;

  - posibilitatea de a asigura serviciile de DNS într-un mod inteligent ce ține cont de arhitectura infrastructurii de aplicații, logica de interconectare a componentelor acesteia, configurația echipamentelor de procesare, nivelul de încărcare a serverelor de aplicații sau chiar de tipul/profilul și locația utilizatorului.

#### 1.9.3 Configurație și dimensionare

1x pachet, integrat hardware/software

- fiecare pachet va include 1x cluster de echipamente hardware de tip DNS Server / DNS Firewall;

- fiecare cluster va include 2x echipamente DNS Server / DNS Firewall;

- fiecare echipament DNS Server / DNS Firewall va fi configurat și echipat pentru a asigura cel puțin:

  - 4Gbps throughput, în regim de procesare generală L4/L7;

  - 4Gbps compresie hardware internă integrată;

  - 4Gbps procesare criptografică hardware internă integrată;

  - 4000 tranzacții pe secundă procesare SSL hardware internă integrată (cu chei 2048bit);

  - pana la 100,000 noi sesiuni L4 deschise, pe secundă;

  - 8x porturi 10/100/1000Mbps Ethernet RJ45;

  - 2x porturi 10Gbps Ethernet SFP+;

  - 1x 100GB HDD sau SSD;

  - 2x surse de alimentare interne, în configurație redundantă;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN.

### 1.10 Echipamente de tip Application Delivery Controller - (1 pachet)

#### 1.10.1 Rol și context

- "reverse proxy", de tip "Application Delivery Controller" (ADC), cu funcții de firewall de layer 3, "Load-Balancer" și "Web Application Firewall" (WAF);

- va fi configurabil în mod bastion-host, cu servicii de firewall de layer 3, fără a avea nevoie de alt echipament de tip firewall în fața sa;

- implementează o arhitectura hardware dedicată, inclusiv procesarea criptografică și compresia, care asigură integritatea procesării, latență specifică redusă, și care suportă tranzacționalitate ridicată în condiții de deservire cu impact liniar, inclusiv la nivel de vârf de sarcină, a apelurilor autorizate de acces la resurse;

- va putea funcționa ca proxy hardware permanent, putând fi configurat pentru funcționare strictă în mod “reverse proxy” și va integra funcționalități hardware de protecție împotriva atacurilor de tip DDoS;

- va putea fi configurat atât “service provider”, cât și ca “identiy provider” — inclusiv pentru interoperabilitate SAML2 — și va putea acționa direct ca “enforcement point” (manager de autorizare) compatibil cu infrastructura de management al identității existentă, aflată în exploatarea beneficiarului.

#### 1.10.2 Configurație și dimensionare

1x pachet, integrat hardware/software

- fiecare pachet va include 1x cluster de echipamente hardware de tip “Application Delivery Controller” (ADC);

- fiecare cluster va include 2x echipamente ADC;

- fiecare echipament ADC va fi configurat și echipat pentru a asigura cel puțin cu:

  - suport asigurat și licențiat (acolo unde este cazul)pentru cel puțin 750 utilizatori concurenți;

  - 32Gbps throughput, în regim de procesare generală L4;

  - 16Gbps throughput, în regim de procesare generală L7;

  - 16Gbps compresie hardware internă integrată;

  - 16Gbps procesare criptografică hardware internă integrată;

  - 16000 tranzacții pe secundă procesare SSL hardware internă integrată (cu chei 2048bit);

  - orocesarea de trafic până la cel puțin 4M noi conexiuni L4 HTTP deschise pe secundă;

  - procesarea de trafic până la cel puțin 1M noi conexiuni L7 deschise pe secundă;

  - 2x 400GB SSD;

  - 4x porturi 10/100/1000Mbps Ethernet RJ45;

  - 8x porturi 10Gbps Ethernet SFP+;

  - 2x surse de alimentare interne, în configurație redundantă;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN;

- configuraţia va include subscripțiilede acces la actualizările de cataloage de referinţă de tip “threat intelligence” și de tip reputaţional, pe perioada asumată prin contract.

### 1.11 Echipamente de tip Secure Web Gateway - (1 pachet)

#### 1.11.1 Rol și context

- gateway Web de tip "forward proxy", cu funcții de autentificare a utilizatorilor interni și de protecție a accesului autorizat la rețele externe prin mecanisme de validare a protocoalelor de rețea permise, precum și prin aplicarea de filtre antimalware și prin filtrarea de adrese URL.

#### 1.11.2 Configurație și dimensionare

1x pachet, integrat hardware/software

- fiecare pachet va include 1x cluster de echipamente hardware de tip Secure Web Gateway (SWG);

- fiecare cluster va include 2x echipamente SWG;

- fiecare echipament SWG va fi configurat configurat și echipat pentru a asigura cel puțin cu:

  - suport asigurat și licențiat (acolo unde este cazul) pentru cel puțin 100 utilizatori concurenți;

  - 4Gbps throughput, în regim de procesare generală L4/L7;

  - 4Gbps compresie hardware internă integrată;

  - 4Gbps procesare criptografică hardware internă integrată;

  - 4000 tranzacții pe secundă procesare SSL hardware internă integrată (cu chei 2048bit);

  - pana la 100,000 noi sesiuni L4 deschise, pe secundă;

  - 1x 400GB HDD sau SSD;

  - 4x porturi 10/100/1000Mbps Ethernet RJ45;

  - 2x porturi 10Gbps Ethernet SFP+;

  - 2x surse de alimentare interne, în configurație redundantă;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN.

### 1.12 Echipamentele de tip Gateway WS/API - (2 pachete)

#### 1.12.1 Rol și context

- implementează o arhitectura de tip proxy de servicii web — de tip Web Services (WS) — și de medii de acces programatic neasistat la serviciile de aplicaţie — de tip "Application Programming Interface" (API) —, cu capabilitati de transformare de date "on-the-fly" și de integrare de servicii ("front-end to back-end", și reciproc);

- implementează servicii de tip WS/API firewall, inclusiv cu funcții native ("on-device") de detecție și de tratare a prezenței de sarcină activa de tip malware injectata la nivel de protocol și de "payload" (inclusiv antivirus/antimalware, anti-intruziune, și de protecţie împotriva scurgerii de informație);

- funcţiile de control al accesului vor include suport pentru politici de acces bazate pe modele bazate pe roluri (de tip RBAC) și pe atribute (de tip ABAC), precum și pentru politici bazate pe inspecția și validarea de date;

- funcţiile de tip Single-Sign-On vor include cel puțin suport pentru SAML, Oauth, SSO fără agent;

- funcţiile native de integrare securizată vor acoperi cel puțin transformările de tip “REST-to-SOAP”, transformarea de protocoale și utilizare de mix de protocoale, extragere și asociere de atribute (între serviciile conectate, respectiv în front-end și în back-end).

- soluția va fi certificată FIPS 140-2, cel puțin pentru componentele hardware de procesare criptografică.

#### 1.12.2 Configurație și dimensionare

2x pachete, integrate hardware/software

- fiecare pachet va include 1x cluster de echipamente hardware de tip Gateway pentru servicii web (WS) și pentru acces la nivel de interfață programabilă (API);

- fiecare cluster va include 2x echipamente Gateway WS/API;

- Fiecare echipament va dispune de 2x interfete de 1Gbps, pentru trafic, cu conectorizare RJ45;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN.

### 1.13 Soluția de asigurare a serviciilor criptografice centralizate - (3 pachete)

#### 1.13.1 Rol și context

- instanța server care expune interfața de tip Web Services (WS) sau API, pentru generarea de semnaturi electronice asociate setului de date generate în răspuns la cererile autorizate, în scopul certificarii autenticității răspunsului;

- datele generate, în răspuns la fiecare cerere, vor fi criptate cu cheile publice ale solicitantului și ale instanțelor de audit din subsistemul Replication, pentru a asigura ca datele nu vor fi disponibile in clar fără autorizare prealabilă la nivelul sistemelor și retelelor deschise, respectiv ca numai beneficiarul autorizat și mecanismele interne de control împotriva scurgerilor de informaţii vor avea acces la date în clar;

- operaţiunile de semnare electronica se vor efectua exclusiv la nivelul componentei de asigurare a serviciilor criptografice, iar protecția cheilor private și accelerarea procesărilor criptografice se vor asigura pe baza de componente hardware de tip HSM certificate FIPS 140-2.

#### 1.13.2 Cerințe funcționale și specificații tehnice

- soluția va permite instanțierea de autorități de emitere și de validare de certificate digitale, inclusiv pe bază de perechi de chei publice și private de până la 4096 bit;

- soluția va fi dimensionată și licențiată pentru implementarea unei infrastructuri PKI multi-nivel (care va include entităţi de “policy CA” și “issuing CA”), destinată asigurării suportului pentru accesul securizat în condiții de mobilitate, și care va include cel puțin 3 instanțe de tip CA și una de tip VA (autoritate de validare a stării certificatelor).

#### 1.13.3 Configurație și dimensionare

3x pachete, integrate hardware/software

- fiecare pachet va include 1x cluster format din 2x noduri de tip "appliance", fizic sau virtual;

- fiecare nod va dispune de un echipament hardware de tip HSM în format PCIe și va expune servicii criptografice centralizate (generare de chie și procesare de algoritmi criptografici), accesibile prin interfețe de tip WS/API fără restricție de număr de identități de sistem sau de utilizator certificate deservite, și fără restricție de număr de tranzacții prelucrate;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN.

### 1.14 Componente de tip Server

Echipamentele de tip Server sunt parte componentă a infrastructurii de stocare şi procesare virtualizată.

#### 1.14.1 Componente de tip Server (Tip 1) - (12 buc.)

##### 1.14.1.1 Rol și context

- echipamentele server (Tip 1) vor rula nativ instanțe ale soluției de virtualizare și vor fi grupate în perechi pentru a susține procesarea componentelor arhitecturii funcționale a Componentei de Acces, cu excepția celor de la nivel CORE (offline);

- subsistemele funcționale al Componentei de Acces nu vor partaja aceeași pereche de echipamente server (Tip 1), cu excepția subsistemului de logică de aplicație și a subsistemului de management al datelor, care vor putea utiliza în comun aceeași pereche.

##### 1.14.1.2 Configurație și dimensionare

12x bucăți, integrate hardware/software

- fiecare bucată va include 1x echipament hardware server (Tip 1);

- fiecare server (Tip 1) va fi configurat și echipat cel puțin cu:

  - 2 procesoare fizice Intel Xeon E5 (sau echivalent) 2GHz / 14-core / 35MB cache;

  - 512GB RAM DDR3 sau DDR4;

  - 2x 32GB medii de stocare locale, amovibile, pentru instalarea hypervisorului;

  - 1TB Flash PCIe card;

  - 4x 10Gbps CNA cu interfețe modulare, echipate cu transceiver optic SFP+ (short-range);

  - 1x 12Gbps SATA RAID card cu 4GB cache;

  - 8x 400GB 2.5in / 6Gbps SATA / Enterprise Performance SSD;

  - 2x surse interne de alimentare redundante;

  - 2x unități interne de răcire / ventilare redundante;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN.

#### 1.14.2 Componente de tip Server (Tip 2) - (4 buc.)

##### 1.14.2.1 Rol și context

- echipamentele server (Tip 2) vor rula nativ instanțe ale soluției de virtualizare și vor fi grupate în perechi pentru a susține procesarea componentelor arhitecturii funcționale a Componentei de Acces, la nivel CORE (offline).

##### 1.14.2.2 Configurație și dimensionare

4x bucăți, integrate hardware/software

- fiecare bucată va include 1x echipament hardware server (Tip 2);

- fiecare server (Tip 2) va fi configurat și echipat cel puțin cu:

  - 2 procesoare fizice Intel Xeon E5 (sau echivalent) 2GHz / 14-core / 35MB cache;

  - 512GB RAM DDR3 sau DDR4;

  - 2x 32GB medii de stocare locale, amovibile, pentru instalarea hypervisorului;

  - 1TB Flash PCIe card;

  - 2x 40Gbps CNA cu interfețe modulare, echipate cu transceiver optic QSFP (short-range);

  - 1x 12Gbps SATA RAID card cu 4GB cache;

  - 8x 400GB 2.5in / 6Gbps SATA / Enterprise Performance SSD;

  - 2x surse interne de alimentare redundante;

  - 2x unități interne de răcire / ventilare redundante;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN

#### 1.14.3 Componente de tip Server (Tip 3) - (4 buc.)

##### 1.14.3.1 Rol și context

- echipamentele server (Tip 3) vor rula nativ instanțe ale soluției de virtualizare și vor fi grupate în perechi pentru a susține procesarea componentelor de monitorizare și management “out-of-band” ale Componentei de Acces.

##### 1.14.3.2 Configurație și dimensionare

4x bucăți, integrate hardware/software

- fiecare bucată va include 1x echipament hardware server (Tip 3);

- fiecare server (Tip 3) va fi configurat și echipat cel puțin cu:

  - 2 procesoare fizice Intel Xeon E5 (sau echivalent) 2GHz / 14-core / 35MB cache;

  - 256GB RAM DDR3 sau DDR4;

  - 2x 32GB medii de stocare locale, amovibile, pentru instalarea hypervisorului;

  - 1TB Flash PCIe card;

  - 4x 10Gbps CNA cu interfețe modulare, echipate cu transceiver optic SFP+ (short-range);

  - 1x 12Gbps SATA RAID card cu 4GB cache;

  - 8x 400GB 2.5in / 6Gbps SATA / Enterprise Performance SSD;

  - 16x 600GB 2.5in / 6Gbps SATA / 15K rpm / Enterprise Performance HDD;

  - 2x surse interne de alimentare redundante;

  - 2x unități interne de răcire / ventilare redundante;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN.

#### 1.14.4 Componente de tip Server (Tip 4) - (2 buc.)

##### 1.14.4.1 Rol și context

- echipamentele server (Tip 4) vor rula nativ instanțe  de tip server (instalate nativ sau virtualizate), care vor fi grupate în perechi pentru a susține procesarea instanțelor active de management și de tip concentrator ale soluției de tip VPN pentru terminale mobile, care se va integra în subsistemul de management al mobilității, la nivel EDGE (online).

##### 1.14.4.2 Configurație și dimensionare

2x bucăți, integrate hardware/software

- fiecare bucată va include 1x echipament hardware server (Tip 4);

- fiecare server (Tip 4) va fi configurat și echipat cel puțin cu:

  - 2 procesoare fizice Intel Xeon E5 (sau echivalent) 2GHz / 14-core / 35MB cache;

  - 64GB RAM DDR3 sau DDR4;

  - 2x 32GB medii de stocare locale, amovibile, pentru instalarea hypervisorului;

  - 4x 1Gbps Ethernet cu interfețe RJ45;

  - 2x 10Gbps Ethernet cu interfețe modulare, echipate cu transceiver optic SFP+ (short-range)1x 12Gbps SATA RAID card cu 4GB cache;

  - 2x 400GB 2.5in / 6Gbps SATA / Enterprise Performance SSD;

  - 6x 600GB 2.5in / 6Gbps SATA / 15K rpm / Enterprise Performance HDD;

  - 2x surse interne de alimentare redundante;

  - 2x unități interne de răcire / ventilare redundante;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN.

### 1.15 Licență - Suita de tip Enterprise Mobility Management (EMM) - (750 buc.)

#### 1.15.1 Rol și context

- la acest nivel se regăsesc instalate componentele client de tip “Mobile Device Management” (MDM) și “Mobile Application Management” (MAM) ale suitei de tip “Enterprise Mobility Management” (EMM).

#### 1.15.2 Cerințe funcționale și specificații tehnice

- componentele client ale suitei EMM, vor implementa “off-the-shelf” cel puțin următoarele funcții de tip MDM:

  - configurare dispozitiv;

  - resetare securizată (“secure wipe”), la nivel de dispozitiv;

  - resetare securizată de credențiale de acces, la nivel de dispozitiv;

  - detecția condițiilor de tip “jailbreak/root” și aplicarea de contramăsuri specifice;

  - detecția încălcării altor politici, configurabile centralizat, de utilizare a dispozitivului;

- componentele client ale suitei EMM, vor implementa“off-the-shelf” cel puțin următoarele funcții de tip MAM:

  - configurare centralizată, la nivel de aplicații specifice controlate;

  - configurare centralizată de politici de utilizare a aplicațiilor controlate;

  - resetare securizată ("secure wipe") a datelor și/sau a profilelor de utilizare a aplicațiilor;

  - resetare securizată de credențiale de acces la nivel de aplicație;

  - administrare a mediului protejat de executare a aplicațiilor controlate pe bază de roluri;

- componentele client ale suitei EMM, vor implementa "off-the-shelf" cel puțin următoarele funcții avansate de tip MAM:

  - aplicație unificată, controlată, de tip client de servicii de colaborare (cel puțin calendar, agendă de contacte și calendar partajat);

  - browser securizat, care va rula exclusiv în mediu protejat, odată asociat terminalul cu sistemele centrale de configurare și control;

  - mecanisme de preluare în control și de protejare specifice (“wrapping”) pentru aplicațiile terțe, precum și — în general — a aplicațiilor dezvoltate “in-house”;

  - mecanisme de tip “Software Development Kit” (SDK) pentru containerizare de aplicații, inclusiv API-uri de extindere accesului controlat la funcții externe;

  - mediu de publicare a aplicațiilor, de tip “enterprise app store”, customizabil și mecanism unificat de lansare a aplicațiilor pe terminalul controlat;

- componentele client ale suitei EMM, vor implementa “off-the-shelf” cel puțin următoarele funcții de securitate:

  - procesare criptografică independentă de serviciile oferite de sistemul de operare și/sau de aplicații terțe, în implementare certificată FIPS 140-2;

  - protecția, inclusiv prin mecanisme criptografice (inclusiv prin implementarea de algoritmi standard precum AES 256 și/sau curbe ECC), a datelor stocate, aflate în utilizare sau transmise pe canalele de comunicații;

  - integrare cu medii de management al identității și al politicilor de acces la resurse;

- suport pentru o varietate de sisteme de operare client, inclusiv pentru Apple iOS, Microsoft Windows Phone și diverse distribuții Android.

#### 1.15.3 Configurație și dimensionare

750x bucăți de licențe software

- fiecare bucată va include câte 1x licență EMM, iar fiecare licență va acoperi utilizarea soluției de către 1x utilizator unic, de pe cel puțin 1x terminal mobil inteligent;

- este considerată echivalentă varianta în care, datorită specificului licențierii producătorului respectiv, se va oferta cel puțin 1x complet care va include licențiere dimensionată pentru utilizarea soluției de către 750x utilizatori unici;

- licențierea va include implicit și instanțele funcționale centrale de tip “reverse proxy” pentru accesul mobil, pentru asigurarea funcționalităților centralizate de control al accesului mobil, precum și pentru asigurarea funcționalităților de legătură (“relay”) cu serviciile interne de mesagerie colaborativă structurată, în scenariul care comportă instalarea și exploatarea soluției de tip EMM on-site (“on-premise”) la beneficiar;

- configurația va permite extinderea ulterioră a licenţelor şi va include garanția pentru dreptul de utilizare software, precum și serviciile de mentenanță și de suport tehnic pe perioada asumată prin contract.

### 1.16 Licență - Componentă de tipVPN pentru terminale mobile - (750 buc.)

#### 1.16.1 Rol şi context

Reuneşte componentele client şi server de tip VPN pentru aplicaţii mobile, care vor asigura o anvelopă de protecţie, independentă de funcționalitățile de tip MAM ale suitei EMM şi de sistemul de operare la terminalele mobile inteligente la nivelul fiecărui terminal.

Va asigura protecția datelor transmise pe canalele de comunicații prin metode criptografice, inclusiv prin implementarea de algoritmi standard precum AES 256 și/sau curbe ECC.

#### 1.16.2 Configurație și dimensionare

750x bucăți licențe software

- fiecare bucată va include câte 1x licență VPN, iar fiecare licență va acoperi utilizarea soluției de către 1x utilizator unic, de pe cel puțin 1x terminal mobil inteligent;

- este considerată echivalentă varianta în care, datorită specificului licențierii producătorului respectiv, se va oferta cel puțin 1x complet care va include licențiere dimensionată pentru utilizarea soluției de către 750x utilizatori unici.

### 1.17 Licență platformă de virtualizare – componenta de acces securizat în condiții de mobilitate - 20 pachete

#### 1.17.1 Soluție de virtualizare - (20 buc.)

##### 1.17.1.1 Rol și context

- soluția de virtualizare va putea fi instalată pe tipurile de servere ale Componentei de Acces, pentru a asigura abstractizarea infrastructurii hardware față de mașinile virtuale configurate, respectiv pentru a reduce dependența, în exploatare, a instanțelor funcționale virtualizate de starea echipamentelor hardware, precum și pentru a implementa funcționalitățile de management (inclusiv pe cele de asigurare a disponibilității operaționale) și de securitate la acest nivel.

##### 1.17.1.2 Cerințe funcționale și specificații tehnice

- virtualizare sistem bazată pe hypervisor de Tip 1 (“bare-iron”) sau echivalent, optimizat pentru platforme de clasă server;

- management integrat, pentru configurații scalabile eterogene (de tip multi-nod, multi-hypervisor, multi-instanță) al nivelului virtualizare;

- soluția va oferi un mediu intern de comunicație de rețea integrat, distribuit între toate serverele interconectate care rulează instanțe hypervisor administrate de același centru de management;

- soluția va asigura posibilitatea de configurare a relocării dinamice automate a instanțelor de mașini virtuale, între serverele care rulează instanțe hypervisor administrate de același centru de management, în funcție de indicatori de stare, de încărcare sau de disponibilitate;

- soluția va asigura monitorizarea și administrarea alocării și utilizării resurselor disponibile, cel puțin în ceea ce privește:

  - identificarea și limitarea utilizării de resurse de stocare și de procesare, de către mașinile virtuale, pe bază de politici;

  - identificarea consumului de resurse specifice, la nivel de mașină virtuală și, respectiv, pe categorii de resurse;

  - identificarea de resurse, inclusiv de tip RAM și procesor, ne-alocate sau supra- rezervate, pentru a permite optimizarea alocării acestora;

  - corelarea schimbărilor de configurație, la nivelul sistemelor virtualizate, cu impactul acestora asupra nivelului de utilizare a resurselor;

  - urmărirea evoluției nivelului de utilizare a resurselor și semnalizarea situațiilor de depășire a limitelor de capacitate;

  - asigurarea disponibilității operaționale a mașinilor virtuale și “load-balancing”, pe bază de politici, între instanțele de hypervisor (“hypervisor host”);

  - reconfigurarea, realocarea și migrarea mașinilor și a discurilor virtuale, pentru a optimiza performanța acestora și utilizarea resurselor hardware alocate;

- soluția va asigura funcționalități integrate de tip “Software Defined Network”  (SDN), “Software Defined Storage” (SDS) și mecanisme integrate de “host provisioning”;

- funcționalitățile de tip SDS vor fi independente de echipamentele hardware de tip server pe care rulează, vor fi independente de suportul funcțional de stocare (de tip HDD, sau SSD/Flash) și se vor integra cu platforma de virtualizare;

- funcționalitățile de tip SDS vor crea o arhitectură hiperconvergentă, scalabilă și elastică, cel puțin în sensul că va permite adăugarea de noduri de tip server și, respectiv, de capacitate de stocare pe acestea, fără întreruperea serviciului;

- componenta funcțională de tip SDS va asigura procesarea paralelă a cererilor de I/O, cu echilibrarea automată a sarcinii de lucru între nodurile implicate, protecția datelor prin replicarea/distribuirea acestora între mai multe noduri de tip server, respectiv refacerea automată a disponibilității datelor în cazul căderii unui nod de tip server;

- componenta funcțională de tip SDS va permite:

  - definirea și, în funcție de necesități, izolarea de domenii de stocare, la nivel de server și la nivel de set de date;

  - asocierea de resurse de stocare (“storage-pools”) în funcție de performanță, pentru optimizarea stocării (mecanisme de tip “storage tiering”);

  - definirea de politici de acces, de tip QoS, inclusiv limitarea sau garantarea nivelului de performanță de acces (IOPS) asigurat, la nivel de aplicație deservită;

  - crearea de copii de siguranță editabile, de tip snapshot, care vor putea fi utilizate ca stări stabile (de tip “consistency points” - puncte de coerență) pentru backup;

  - mecanisme de tip portal de self-service, cu sistem integrat de acces la resurse pe bază de roluri și cu posibilitatea de definire de limite (cote);

- platforma de virtualizare va permite managementul și optimizarea alocării de resurse partajate, cel puțin la nivel de RAM și de discuri, respectiv:

  - posibilitatea de partajare granulară, la nivel de unitate de alocare, între mașinile virtuale definite;

  - posibilitatea de supra-alocare logică flexibilă, peste limitele nominale ale echipamentului hardware;

- interfața de management va permite controlul și automatizarea configurării, operării și migrării de componente, respectiv pentru mașinile virtuale și pentru infrastructurile virtuale;

- soluția oferită va asigura accesarea și automatizarea utilizării tuturor comenzilor de management ale platformei de virtualizare prin interfețe de control API.

##### 1.17.1.3 Configurație și dimensionare

20x bucați licențe software

- fiecare bucată va include câte 1x licență, iar fiecare licență va acoperi instalarea soluției de virtualizare pe un echipament hardware de tip server dual-socket, cu procesoare de tip x86_64;

- este considerată echivalentă varianta în care, datorită specificului licențierii producătorului respectiv, se va oferta cel puțin 1x complet care va include licențiere dimensionată pentru instalarea soluției de virtualizare pe cel puțin 20 de echipamente hardware de tip “server dual-socket”, cu procesoare de tip x86_64;

- licențierea va include și cel puțin 6 instanțe de tip consolă de management pentru soluția de virtualizare.

#### 1.17.2 Sisteme de operare - (20 buc.)

##### 1.17.2.1 Rol și context

- soluția software de tip sistem de operare va putea fi instalată pe tipurile de servere ale Componenta de Acces, precum și la nivelul instanțelor de mașini virtuale configurate, pentru a asigura abstractizarea infrastructurii hardware față de infrastructura software de aplicație (SGBD, middleware), precum și pentru a implementa funcționalitățile de management și de securitate la acest nivel.

##### 1.17.2.2 Configurație și dimensionare

20x bucați licențe software

- fiecare bucată va include câte 1x licență, iar fiecare licență va acoperi o instanță software pentru sistem de operare de tip server, respectiv instalată pe echipament hardware de tip “server dual-socket”, cu procesoare de tip x86_64, sau pe sistem virtual echivalente;

- este considerată echivalentă varianta în care, datorită specificului licențierii producătorului respectiv, se va oferta cel puțin 1x complet care va include licențiere dimensionată pentru cel puțin 20 de instanțe software de tip sistem de operare pentru server, care vor fi respectiv instalate pe echipamente hardware de tip “server dual-socket”, cu procesoare de tip x86_64, sau pe sisteme virtuale echivalente.

### 1.18 Servicii de instalare și configurare infrastructură - componentă acces securizat în condiții de mobilitate - (1 serviciu)

Serviciul de instalare și configurare al infrastructurii Componentei de Acces este strâns legat de arhitectura conceptuală a acesteia. Pentru realizarea serviciului se vor desfăşura următoarele activităţi:

- livrarea licenţelor necesare punerii în funcţiune a Componentei de Acces şi instalarea acestora;

- instalarea şi configurarea tuturor echipamentelor hardware (menționate în secțiunile 1.1 – 1.14) și produselor software (menționate în secțiunile 1.15 – 1.17).

- pentru a asigura funcționarea optimă a sistemului integrat rezultat, alegerea tipului și a calității componentelor pasive de interconectare (inclusiv cabluri electrice și fibre optice, terminarea acestora și reperele pasive de tip patch-pannel sau cross-connect necesare), respectiv conectorizarea activă a porturilor (inclusiv tipul și performanțele specifice ale modulelor de tip transceiver optic sau electric) din echipamentele astfel interconectate, vor avea în vedere corespondența între porturi.

### 1.19 Servicii de implementare – componentă de acces securizat în condiții de mobilitate - (1 serviciu)

#### 1.19.1 Cerințe generale

Utilizatorii vor solicita accesul la resursele interne protejate de la nivelul terminalelor mobile inteligente (de tip smartphone sau tabletă) aflate în dotare, conectate la rețelele deschise de comunicații mobile de voce și date, și care sunt înrolate în sistemul de protecție de tip “Mobile Device Management” (MDM).

Inițierea accesului la resursele interne protejate se va face prin instrumente integrate la nivelul aplicațiilor mobile — inclusiv instanțe de tip browser web, aplicații de tip HTML5 sau aplicații native — înrolate în sistemul de protecție de tip “Mobile Application Management” (MAM).

Funcționalitățile de management al mobilității, inclusiv cele de tip MDM și MAM, precum și cele de comunicare colaborativă online între utilizatorii autorizați, respectiv prin aplicații mobile specifice de pe terminalele mobile inteligente înrolate, vor fi integrate în nivelul EDGE (online) al Componentei de Acces.

Resursele interne protejate la care accesul va fi autorizat vor fi făcute disponibile numai pe terminale mobile autorizate, numai pentru utilizatorii autorizați, exclusiv pe baza solicitării explicite a accesului și numai în urma autorizării explicite a acestuia.

Datele la care s-a autorizat accesul vor fi efectiv disponibile pe terminalele mobile inteligente — precum și la nivelul Componentei de Acces — numai pe durata autorizată, vor fi primite și stocate pe terminal numai în formă criptată și vor putea fi accesate în clar numai de către utilizatorul autorizat.

La nivel central și la nivelul terminalului mobil inteligent pe care se autorizează accesul, resursele tehnice implicate vor putea asigura distrugerea automată a datelor furnizate la expirarea termenului de acces autorizat sau chiar înainte de expirare, în cazul revocării autorizării.

Funcționalitățile care vor mijloci accesul controlat, în regim de mobilitate, la datele și la serviciile interne protejate vor fi integrate în nivelul BUFFER (online).

Funcționalitățile care vor asigura etajul de autorizare a accesului și pe cel de control independent al furnizării datelor către resursele online, inclusiv către nivelul BUFFER (online) și, prin intermediul acestuia, către terminalele mobile inteligente autorizate, vor fi integrate în nivelul de CONTROL (offline).

La nivelul rețelei interne sursă, resursele tehnice dedicate ale Componentei de Acces vor fi integrate în nivelul funcțional CORE (offline) al acesteia și vor interacționa direct cu sursele de date existente și cu serviciile de aplicație prin intermediul componentelor de analiză avansată.

Resursele de date și serviciile de aplicație protejate vor fi rezidente în rețele interne offline, care nu vor putea fi interconectate la rețele deschise prin mijloace tehnice de comunicație bidirecțională de uz general.

Resursele tehnice ale Componentei de Acces care vor fi desemnate ca fiind online, inclusiv cele din nivelul EDGE (online) și din nivelul BUFFER (online), nu vor putea fi interconectate cu resursele desemnate ca fiind offline, inclusiv cu cele din nivelul CONTROL (offline) și din nivelul CORE (offline), prin mijloace tehnice de comunicație bidirecțională de uz general.

Schimbul de date între sistemele online și cele offline se va putea realiza în timp real asimilat (near real-time), în mod continuu (prin instanțe de servicii) și nu va presupune implicarea activă a factorului uman pentru ca schimbul de date să fie posibil din punct de vedere tehnic.

Prin utilizarea resurselor tehnice specifice de care dispun nivelurile și subsistemele Componentei de Acces, și care vor fi explicit alocate pentru managementul curent și pentru monitorizarea continuă a schimbului de date, se va asigura auditul periodic al autorizării și al replicării controlate a informației către resursele online.

#### 1.19.2 Cerințe funcționale

Componenta de acces securizat în condiţii de mobilitate, suplimentar faptului că trebuie să se conformeze cerinţelor generale definite în secțiunile şi subsecțiunile anterioare, trebuie să se bazeze pe o soluţie tehnică “ end-to-end” modernă şi customizabilă, sens în care trebuie să asigure:

- o infrastructură hardware şi software de acces securizat în condiţii de mobilitate, prin intermediul platformei Big Data, la datele aferente depozitelor de date comune şi seturilor de date individuale;

- acces partajat la funcţionalităţile, blocurile şi / sau modulele funcţionale expuse pe dispozitivele mobile.

#### 1.19.3 Arhitectura funcțională

Arhitectura Componentei de Acces prezentată în figura 2 este organizată pe patru niveluri funcționale, după cum urmează:

- nivelul EDGE (online) — grupează resursele online ale Componentei de Acces destinate managementului mobilității utilizatorilor, din perspectiva asigurării accesului securizat la date și la serviciile de aplicație protejate;

- nivelul BUFFER (online) — grupează resursele online ale Componentei de Acces destinate interacțiunii cu aplicațiile mobile autorizate de pe terminalele mobile inteligente și procesării în mod transparent a cererilor de acces la date din nucleul intern protejat (offline) și la serviciile modulelor platformei Big Data;

- nivelul de CONTROL (offline) — grupează resursele independente offline ale Componentei de Acces destinate autorizării explicite a cererilor de acces la date, respectiv controlului replicării autorizate a datelor către componentele online ale Componentei de Acces;

- nivelul CORE (offline) — grupează resursele offline ale Componentei de Acces destinate interacțiunii cu sursele de date protejate, respectiv cu componentele funcționale ale platformei Big Data, pentru generarea seturilor de date în răspuns la cererile autorizate de acces securizat în regim de mobilitate.

Figura 2: Arhitectura conceptuală a componentei de acces securizat în condiţii de mobilitate

Fiecare nivel este organizat pe subsisteme, iar fiecare subsistem asigură funcționalități specifice, a căror descriere sumară face obiectul prezentului capitol de prezentare a arhitecturii modulare a Componentei de Acces.

Rolul specific și contextul operațional relevante, pentru fiecare componentă cheie a arhitecturii funcționale a Componentei de Acces, sunt prezentate pe larg ca parte a descrierii principalelor fluxuri de activități specifice în regim de mobilitate.

Componentele funcționale ale arhitecturii modulare a Componentei de Acces vor fi implementate ca instanțe virtuale, respectiv se vor baza pe echipamentele server pentru suportul hardware de procesare și de I/O, respectiv pe soluția de virtualizare, care va rula pe acestea, și pe sistemele de operare, care vor rula în mașinile virtuale, pentru a constitui infrastructura sistem software necesară.

Pentru fiecare componentă funcțională, se vor implementa, într-una sau mai multe mașini virtuale, instanțele de servicii corespunzătoare, pe bază de middleware software open-source care va fi adaptat nevoilor proiectului, instalat și configurat pentru a implementa și pentru a expune logica necesară.

##### 1.19.3.1 Nivelul EDGE (online)

###### 1.19.3.1.1 Subsistemul de management al mobilității

            - 1.19.3.1.1.1 Funcționalități la nivel de terminal mobil inteligent

La acest nivel se află instalate componentele client de tip “Mobile Device Management” (MDM) și “Mobile Application Management” (MAM) ale suitei de tip “Enterprise Mobility Management” (EMM).

De asemenea, în mediul controlat generat de componentele MDM și MAM ale suitei EMM se află instalate aplicațiile mobile prin intermediul cărora utilizatorii pot interacționa cu nivelul BUFFER (online), pentru accesul autorizat la datele protejate furnizate de nivelul CORE (offline).

Furnizorul trebuie să asigure cel puţin următoarele aplicaţii mobile:

- o versiune adaptată a componentei “Enterprise search” din cadrul platformei Big Data, cu soluţii integrate de regăsire (“full text search”, “spatial search”,  “face recognition”) şi vizualizare corelată (“guided navigation”, “detail view”) a datelor accesibile la nivelul platformei;

- o versiune adaptată a modulelor de analiză avansată: “link analysis” şi “spatial analysis”;

- o soluţie de accesare a notificărilor cu evidenţiere vizuală şi / sau sonoră, transmise de către platforma Big Data;

- cel puţin 5 aplicaţii punctuale, independente de platforma Big Data, cu rol de testare a Componentei de Acces, aspect important în condiţiile în care, conform planificării, componenta va fi implementată anterior finalizării platformei. Aceste aplicaţii vor fi livrate ca parte integrantă a Componentei de Acces şi vor permite accesarea securizată în condiţii de mobilitate a unor seturi de date existente în depozitele de date comune, seturi de date ce vor fi stabilite de către beneficiar în etapa de analiză, de comun acord cu furnizorul. Fiecare dintre aceste aplicaţii de regăsire va valorifica date despre 1 entitate principală cu atributele aferente, respectiv alte entităţi cu care aceasta se află în relaţie, în condiţiile în care atributele acestora sunt relevante pentru entitatea principală, dar nu pot fi asociate direct acesteia. Criteriile de regăsire şi informaţiile generate ca rezultat vor fi alese din cumulul de atribute menţionate anterior. Design-ul fizic şi cel conceptual al aplicaţiilor va fi propus de furnizor şi agreat de beneficiar.

            - 1.19.3.1.1.2 Funcționalități de tip reverse proxy pentru accesul mobil

Instanțele de tip “reverse proxy” pentru accesul mobil sunt componente server ale suitei EMM, iar rolul acestora este acela de punct de aplicare a politicii de acces (“policy enforcement point”) securizat al terminalelor mobile autorizate la celelalte servicii ale nivelului EDGE (online), pentru comunicare colaborativă, precum și la serviciile nivelului BUFFER (online), pentru acces la datele protejate și la platforma Big Data.

            - 1.19.3.1.1.3 Funcționalități centralizate de control al accesului la rețea

Instanțele de control centralizat al accesului la rețea sunt componente server ale suitei EMM, iar rolul acestora este acela de a defini și de a administra, ca autoritate de referință, politicile de acces al terminalelor mobile autorizate la celelalte servicii ale nivelului EDGE (online), precum și la serviciile nivelului BUFFER (online).

            - 1.19.3.1.1.4 Funcționalități de legătură (relay) cu serviciile de comunicare colaborativă

Instanțele de legătură (“service relay”) cu serviciile de comunicare colaborativă sunt componente server ale suitei EMM, iar rolul acestora este acela de a opera ca mecanism intermediar de transfer funcțional, între aplicațiile client disponibile la nivelul terminalului mobil inteligent și instanțele de tip server de contacte, calendar partajat și poștă electronică asigurate de nivelului EDGE (online).

###### 1.19.3.1.2 Subsistemul de comunicare colaborativă

            - 1.19.3.1.2.1 Instanțe de servicii de tip server de mesagerie instant

Servicii existente și/sau instalări noi de tip server de comunicare instant cu funcții avansate de protecție a caracterului privat al comunicației, pe grupuri de lucru structurate de tip comunitate de interes.

Instanțele de servicii de tip server de mesagerie instant ale subsistemului de comunicare colaborativă se va putea baza pe tehnologie de tip open-source și va implementa funcționalități specifice de tip “Off-The-Record Messaging” (OTR) și “Extensible Messaging and Presence Protocol” (XMPP), sau echivalente.

            - 1.19.3.1.2.2 Instanțe de servicii de tip server de mesagerie colaborativă structurată

Servicii existente și/sau instalări noi de tip server de colaborare cu funcții de catalog de contacte și calendar partajat, pe grupuri de lucru structurate de tip comunitate de interes.

###### 1.19.3.1.3 Componente de tip client back-office

            - 1.19.3.1.3.1 Stație de lucru online

Post de lucru fix (echipamente existente) protejat, de tip back-office, conectat la rețeaua subsistemului de comunicare colaborativă și, prin intermediul acesteia, la rețelele deschise interconectate cu care aceasta interoperează.

            - 1.19.3.1.3.2 Consolă de lucru offline

Post de lucru fix (echipamente existente) intern, de tip back-office, care funcționează în mod offline, relativ la rețelele din Componenta de Acces.

##### 1.19.3.2 Nivelul BUFFER (online)

###### 1.19.3.2.1 Subsistemul de prezentare

            - 1.19.3.2.1.1 Instanțe de servicii de tip portal de acces

Implementează nivelul de prezentare, pentru scenariul în care utilizatorii se conectează la sistem prin intermediul unei aplicații de tip browser, respectiv în care cvasi-totalitatea elementelor funcționale care asigură suportul pentru logica de interacțiune rulează la nivelul instanței de tip server/portal.

În acest scenariu, comunicarea de back-end — între instanțele de servicii de tip portal de acces și instanțe de servicii de tip server de aplicații — se va efectua prin mecanisme de tip WS/API, respectiv protejate prin serviciile echipamentelor de tip Gateway WS/API din infrastructura Componentei de Acces.

În scenariul alternativ, în care o parte a elementelor funcționale care asigură suportul pentru logica de interacțiune rulează pe terminalul client mobil inteligent, la nivelul unei aplicații mobile, comunicarea se va putea derula direct, între aceasta și instanțe de servicii de tip server de aplicații, prin serviciile echipamentelor de tip Gateway WS/API din infrastructura Componentei de Acces.

###### 1.19.3.2.2 Subsistemul de logică de aplicație

            - 1.19.3.2.2.1 Instanțe de servicii de tip server de aplicații

Implementează logica de aplicație a nivelului BUFFER (online), respectiv cel puțin în ceea ce privește:

- managementul sesiunii de lucru, în mod sincron sau asincron;

- transformarea cererii de acces la date, ca parte a sesiunilor on-line, în mesaje (JSON sau XML) de tip “manifest”;

- transmiterea acestuia către subsistemul de autorizare preliminară a accesului;

- primirea, de la instanțe de servicii de tip server de obiecte, a datelor generate în răspuns la cererea transmisă;

- transmiterea datelor către solicitantul autorizat, ca parte a sesiunii sincrone;

- crearea unui mesaj de răspuns în așteptare, în cazul sesiunilor de lucru asincrone.

Implementarea acestora va fi protejată prin serviciile echipamentelor de tip Gateway WS/API din infrastructura Componentei de Acces.

###### 1.19.3.2.3 Subsistemul de management al datelor

            - 1.19.3.2.3.1 Instanțe de servicii de tip “repository” de fișiere

Instanțe de tip file-server, care expun la nivelul subsistemului de management al datelor seturile de date obiect primite, în răspuns la solicitările de acces autorizate, din subsistemul de control al replicării.

Se va implementa în mod tipic ca parte a funcționalității nodurilor proxy, pe partea dinspre subsistemul de management al datelor, ale completului de tip diodă de date corespunzător.

            - 1.19.3.2.3.2 Instanțe de servicii de tip server de obiecte

Instanțe active de tip server care preiau datele obiect prezentate de repository, sub formă de fișiere, și le fac disponibile prin intermediul interfețelor de tip Web Services (WS) sau API.

Implementarea acestora va fi protejată prin serviciile echipamentelor de tip Gateway WS/API din infrastructura Componentei de Acces.

##### 1.19.3.3 Nivelul de CONTROL (offline)

###### 1.19.3.3.1 Subsistemul de autorizare preliminară a accesului

            - 1.19.3.3.1.1 Instanțe de servicii de tip server de autorizare

Primește mesajele de tip “manifest” de la instanțele de servicii de tip server de aplicații, care încapsulează cererile de acces la resursele de date protejate.

Verifică încadrarea în limitele impuse de politicile de acces aplicabile, pe baza informației disponibile la nivelul instanțelor de servicii de politici de acces.

În cazul încadrării în limitele impuse de politicile de acces aplicabile:

- execută logica de autorizare și certifică cererea, pe care o trimite către instanțele de servicii de tip “repository” de fișiere de la nivel CORE (offline);

- generează informația de audit corespunzătoare, pe care o trimite către instanțele de servicii de audit ale subsistemului.

În cazul în care cererea nu se încadrează în limitele impuse de politicile de acces aplicabile:

- execută logica de reacție la anomalii și incidente, pe baza căreia generează și certifică un mesaj de alertă;

- generează informația de audit corespunzătoare, pe care o trimite către instanțele de servicii de audit ale subsistemului.

            - 1.19.3.3.1.2 Instanțe de servicii de prelucrare criptografică

Instanță server care expune o interfață de tip WS/API, pentru generarea de semnături electronice asociate mesajelor de tip “manifest” autorizate, precum și anvelopei (“header”) cu parametrii deciziei care însoțește fiecare mesaj aprobat, în scopul certificării deciziei de autorizare a accesului.

Componenta criptografică a operațiunilor de semnare electronică se va efectua exclusiv la nivelul instanțelor active de servicii de prelucrare criptografică, iar protecția cheilor private și accelerarea procesărilor criptografice se vor asigura pe baza de componente hardware de tip HSM certificate FIPS 140-2.

            - 1.19.3.3.1.3 Instanțe de servicii de audit al nivelului de autorizare

Primește, de la instanțele de servicii de tip servere de autorizare, și jurnalizează toate cererile și deciziile de autorizare sau neautorizare a accesului, respectiv atât pentru cererile aprobate, cât și pentru anomaliile identificate și incidentele semnalate.

Transmite anvelopa (“header”) și semnăturile electronice generate în scopul certificării autorizării de acces, pentru toate cererile autorizate, către instanțele de servicii de tip jurnal martor (replică) de audit, din subsistemul de control al replicării.

            - 1.19.3.3.1.4 Instanțe de servicii de politici de acces la date

Replică (de tip LDAP, sau în tehnologie asemănătoare) a cataloagelor de identitate, pentru nivelul de back-end al sistemului, care va conține informația relevantă pentru identificarea utilizatorilor și pentru specificarea politicilor de autorizare a accesului.

Replica va fi filtrată, respectiv va conține exclusiv informație de identificare la nivel de pseudonim, fără corespondență cu identitatea reală a operatorilor și fără asocierea directă cu rolurile reale ale acestora.

Instanțele de servicii de politici de acces la date vor fi actualizate offline, prin pachete semnate electronic, pe măsura modificării informației de referință sistemul intern protejat, și vor opera în mod tranzacțional independent de acesta.

###### 1.19.3.3.3 Subsistemul de control al replicării datelor

            - 1.19.3.3.3.1 Instanțe de servicii de tip repository de fișiere

Instanțe de tip file-server, care expun la nivelul subsistemului de control al replicării datelor seturile de date obiect primite, în răspuns la solicitările de acces autorizate, din subsistemul de acces la date al nivelului CORE (offline).

Se va implementa în mod tipic ca parte a funcționalității nodurilor proxy, pe partea dinspre subsistemul de control al replicării datelor, ale completului de tip Diodă de Date corespunzător.

            - 1.19.3.3.3.2 Instanțe de servicii de prelucrare criptografică

Instanță server care expune o interfață de tip WS/API, pentru generarea de semnături electronice asociate setului de date generate în răspuns la cererile autorizate, în scopul certificării autenticității răspunsului.

Datele generate, în răspuns la fiecare cerere, vor fi criptate cu cheile publice ale solicitantului și ale instanțelor de audit din subsistemul de control al replicării, pentru a asigura că datele nu vor fi disponibile în clar la nivelul sistemelor online și în rețelele deschise, respectiv că numai beneficiarul autorizat și mecanismele interne de control împotriva scurgerilor de informații vor avea acces la date în clar.

Componenta criptografică a operațiunilor de semnare electronică se vor efectua exclusiv la nivelul instanțelor active de servicii de prelucrare criptografică, iar protecția cheilor private și accelerarea procesărilor criptografice se vor asigura pe baza de componente hardware de tip HSM certificate FIPS 140-2.

            - 1.19.3.3.3.3 Instanțe de servicii de tip jurnal martor (replică) de audit al autorizării

Primește, de la instanțele de servicii de audit al nivelului de autorizare din subsistemul de autorizare preliminară a accesului, anvelopa (“header”) și semnăturile electronice generate în scopul certificării autorizării de acces, pentru fiecare cerere autorizată.

            - 1.19.3.3.3.4 Instanțe de servicii de tip server de control

Preia, de la instanțele de servicii de tip repository de fișiere, seturile de date primite din sistemul protejat, în răspuns la fiecare cerere autorizată, și folosește serviciile instanțelor de servicii de prelucrare criptografică pentru a verifica autenticitatea acestora.

Verifică, pe baza informației disponibile la nivelul instanțelor de servicii de tip jurnal martor (replică) de audit al autorizării, dacă există în sistem informație de audit cu privire la cererea de acces autorizată la care face trimitere anvelopa (“header”) ce însoțește setul de date răspuns preluat, respectiv dacă autorizarea corespunzătoare nu este expirată sau revocată.

În cazul în care identifică cererea de acces autorizată, neexpirată și nerevocată, corespunzătoare:

- execută logica de eliberare a răspunsului către instanțele de servicii de tip “repository” de fișiere din subsistemul de management al datelor, la nivel BUFFER (online);

- generează informația de audit corespunzătoare, pe care o trimite către instanțele de servicii de audit al nivelului de control.

Dacă (a) seturile de date răspuns nu sunt autentice, ori dacă (b) nu există în sistem informație de audit cu privire la cererea de acces autorizată la care face trimitere anvelopa (“header”) ce însoțește setul de date răspuns preluat, sau când informația de audit existentă indică faptul că cererea este expirată sau a fost revocată, atunci:

- execută logica de reacție la anomalii și incidente, pe baza căreia generează și certifică un mesaj de alertă;

- generează informația de audit corespunzătoare, pe care o trimite către instanțele de servicii de audit al nivelului de control.

            - 1.19.3.3.3.5 Instanțe de servicii de audit al nivelului de control

Primește, de la instanțele de servicii de tip server de control, și jurnalizează toate cererile și deciziile de autorizare sau neautorizare a accesului, respectiv atât pentru cererile aprobate, cât și pentru anomaliile identificate și incidentele semnalate.

##### 1.19.3.4 Nivelul CORE (offline)

###### 1.19.3.4.1 Subsistemul de acces la date

            - 1.19.3.4.1.1 Instanțe de servicii de tip repository de fișiere

Instanțe de tip file-server, care expun la nivelul subsistemului de acces la date solicitările de acces autorizate, primite din subsistemul de autorizare preliminară al nivelului CONTROL (offline).

Se va implementa în mod tipic ca parte a funcționalității nodurilor proxy, pe partea dinspre subsistemul de control al replicării datelor, ale completului de tip diodă de date corespunzător.

            - 1.19.3.4.1.2 Instanțe de servicii de acces la date

Preia, de la instanțele de servicii de tip “repository” de fișiere, și decodează cererile autorizate de acces la date.

Execută, prin intermediul interfețelor de tip WS/API corespunzătoare, interogările necesare în aplicațiile existente și întoarce setul de date în răspuns la fiecare cerere autorizată de acces la date.

Trimite setul de date răspuns către instanțele de servicii de împachetare a datelor, ca mesaj (de tip JSON sau XML) care va conține în mod obligatoriu referințele necesare la cererea autorizată corespunzătoare și, respectiv, la decizia de autorizare.

            - 1.19.3.4.1.3 Instanțe de servicii de împachetare a datelor

Primește, de la instanțele de servicii de acces la date, setul de date răspuns pe care îl certifică și îl împachetează, inclusiv în sensul protejării, cu ajutorul instanțelor de servicii de prelucrare criptografică, a integrității și a confidențialității datelor, prin utilizarea cheilor publice ale serviciului instanțelor de servicii de tip server de control și ale solicitantului cererii autorizate.

            - 1.19.3.4.1.4 Instanțe de servicii de prelucrare criptografică

Instanță server care expune o interfață de tip WS/API, pentru generarea de semnături electronice asociate setului de date generate în răspuns la cererile autorizate, în scopul certificării autenticității răspunsului.

Datele generate, în răspuns la fiecare cerere, vor fi criptate cu cheile publice ale solicitantului și ale instanțelor de audit din subsistemul de control al replicării, pentru a asigura că datele nu vor fi disponibile în clar la nivelul sistemelor online și în rețelele deschise, respectiv că numai beneficiarul autorizat și mecanismele interne de control împotriva scurgerilor de informații vor avea acces la date în clar.

Componenta criptografică a operațiunilor de semnare electronică se vor efectua exclusiv la nivelul instanțelor active de servicii de prelucrare criptografică, iar protecția cheilor private și accelerarea procesărilor criptografice se vor asigura pe baza de componente hardware de tip HSM certificate FIPS 140-2.

##### 1.19.3.5 Fluxuri de lucru

Pentru a beneficia de funcționalitățile specifice oferite de Componenta de Acces, în urma serviciul de implementare a componentei de acces securizat în condiţii de mobilitate, furnizorul trebuie să asigure funcționarea și operaționalitatea următoarelor fluxuri de lucru:

###### 1.19.3.5.1 Fluxul de autentificare și autorizare inițială, la nivelul terminalului mobil

- Pe terminalul mobil inteligent, utilizatorul interacționează cu mediul de lucru protejat prin aplicația de tip “app launcher” (parte a componentei client a suitei EMM), pentru a începe sesiunea de lucru;

- Înainte de a permite accesul la resursele (date și aplicații protejate, pe terminalul mobil inteligent), componenta de control al mediului de lucru protejat declanșează automat secvența de acces și prezintă aplicația de autentificare (ambele, parte componentei client a suitei EMM);

- Pentru scenariul de acces cu nivel de încredere implicit (mai redus; situație în principiu nerecomandată, din perspectiva asigurării nivelului ridicat de securitate dorit, dar care se poate dovedi practic necesară — în funcție de situație sau de constrângeri tehnice — și, în anumite condiții, chiar acceptabilă — cu asumarea riscurilor relevante), autentificarea se poate realiza exclusiv cu credențiale de tip nume utilizator / parolă (sau PIN);

- Ca scenariu alternativ, pentru un nivel de încredere intermediar, autentificarea se va putea realiza prin mecanisme de tip “soft-token” OTP, dacă serviciul corespunzător este instalat;

- Pentru scenariul de acces cu nivel de încredere ridicat, aplicația de autentificare va accesa în mod transparent componenta (hardware) de tip smartcard instalată, pe care se află resurse protejate criptografic (chei private, certificate, fișiere de politică etc.) necesare secvenței de autentificare multifactor;

- Utilizatorul se va autentifica față de componenta hardware de tip smartcard, pentru a autoriza folosirea materialului criptografic pentru operațiunile subsecvente, pasive (prezentare certificat) sau active (secvențe de tip “challenge response”), de autentificare multifactor;

- Dacă politica aplicabilă este de tip Single-Sign-On (SSO), componenta de control integrată a mediului de lucru protejat va asigura în mod transparent funcționalitățile necesare, în sensul și în limitele politicii configurate, iar utilizatorul nu va mai avea nevoie să se autentifice din nou la fiecare acces de resursă;

- Pentru accesul utilizatorului autentificat și autorizat, accesul la resursele de pe terminalul mobil inteligent va fi gestionat în sensul și în limitele politicilor configurate prin instrumentele native ale suitei EMM;

- Componentele client ale suitei EMM se vor sincroniza periodic cu componentele centrale de management ale acesteia, inclusiv în ceea ce privește politicile aplicabile, și vor asigura aplicarea lor inclusiv în cazul utilizării temporare a terminalului mobil inteligent fără legătură cu centrul de management;

- Se vor putea configura, acolo unde este cazul, politici care să poată bloca selectiv accesul la resurse locale de pe terminalul mobil inteligent, în situația în care acesta a fost utilizat fără sincronizare cu sistemele centrale o perioadă mai mare decât cea limită prevăzută de politică.

###### 1.19.3.5.2 Fluxul de utilizare a aplicațiilor în mediul protejat, pe terminalul mobil

- Utilizatorul autentificat și autorizat va lansa aplicația obiect selectată, de care are nevoie;

- În cazul în care — pentru aplicația obiect, lansată de utilizator — politica aplicabilă prevede o excepție de la regimul implicit de tip SSO sau dacă, de la cea mai recentă autentificare, a expirat durata de time-out preconfigurată, înainte de a permite accesul la aplicația obiect, componenta de control al mediului de lucru va prezenta utilizatorului, în mod automat, aplicația de autentificare pentru (re-) autentificare;

- În scenariul de acces cu nivel ridicat de încredere, se vor executa pașii 5 - 7 din 3.2.3.5.1. Fluxul de autentificare și autorizare inițială, la nivelul terminalului mobil, pentru autentificare multifactor cu implicarea componentei hardware de tip smartcard instalate;

- În scenariile de acces cu nivel de încredere redus sau intermediar, pentru autentificare se aplică excepțiile descrise mai sus (la autentificarea inițială);

- Utilizatorul autentificat și autorizat are acces la resursele oferite de aplicația obiect lansată;

- Utilizatorul autentificat selectează o funcționalitate a aplicației obiect curente (de exemplu, o aplicație de căutare) și, dacă este cazul, introduce parametrii necesari  (de exemplu, textul căutării) sau validează opțiunile relevante (de exemplu, filtrele aplicabile, în cazul unei căutări parametrizate semantic);

- Dacă executarea funcționalității selectate va presupune schimbul de informație și înlănțuirea de funcționalități cu alte aplicații locale controlate, disponibile în mediul de lucru protejat de pe terminalul mobil inteligent, componenta de control va asigură că aplicațiile din mediul protejat vor comunica între ele în mod securizat;

- Aplicațiile controlate, disponibile în mediul de lucru protejat de pe terminalul mobil inteligent, vor putea comunica cu aplicații nesecurizate de pe același terminalul mobil inteligent numai în măsura în care există politici explicit configurate pentru a permite acest lucru, respectiv numai în limitele impuse de acestea;

- Datele create temporar, la nivelul oricărei aplicații sau generate și stocate cu ocazia înlănțuirii de funcționalități între aplicațiile controlate, precum și datele primite de la sistemele centrale, în răspuns la solicitarea/căutarea formulată, vor fi criptate.

###### 1.19.3.5.3 Fluxul de acces securizat în regim de mobilitate

- Utilizatorul autentificat și autorizat va lansa aplicația obiect selectată, de care are nevoie;

- În cazul în care rularea aplicației lansate presupune, implicit sau explicit, utilizarea de resurse ale componentei centrale de acces în regim de mobilitate, componenta de control al mediului de lucru protejat (parte a componentei client a suitei EMM) instalată la nivelul terminalului mobil inteligent va asigura protecția comunicației între aplicație și sistemele centrale, în mod transparent pentru utilizator;

- Componenta de control va administra, în mod automat și transparent, crearea și utilizarea conexiunilor criptate pe relația cu componenta de tip reverse proxy pentru accesul mobil (parte integrantă a componentei client a suitei EMM), pentru un prim nivel de protecție individuală, de tip “VPN la nivel de aplicație”;

- În mod funcțional independent de funcționalitățile de tip MAM din suita EMM, soluția de tip VPN pentru terminalele mobile inteligente va prelua toate conexiunile terminalelor mobile inteligente și le va acționa ca o anvelopă suplimentară de criptare, pentru un al doilea nivel de protecție exterioară, de tip “VPN la nivel de terminal mobil inteligent”;

- La nivelul componentelor centrale, de tip concentrator pentru comunicația de tip VPN între terminalele mobile inteligente și componenta centrală de acces, se va realiza în mod transparent terminarea anvelopei exterioare de protecție de tip VPN;

- Comunicația între terminalele mobile inteligente și componenta centrală de acces va traversa perimetrul extern de rețea al platformei, nivel la care echipamentele de tip “Next Generation Firewall” (NGFW) (Tip 1) vor asigura în mod transparent serviciile de segmentarea și protecție perimetrală, protecția împotriva atacurilor de rețea, precum și detecția și protecția anti-intruziune și anti-malware;

- Toate componentele de automatizare și de protecție a comunicației terminalelor mobile inteligente autentificate și autorizate vor folosi serviciile de tip IPAM/DNS asigurate de echipamentele de tip DNS Server / DNS Firewall;

- După trecerea de nivelul de protecție a rețelei, asigurat de componenta de tip NGFW (Tip 1), conexiunile individual protejate, de tip VPN, ale fiecărei aplicații vor ajunge la componenta centralizată de tip “reverse proxy” pentru accesul mobil (parte integrantă a componentei client a suitei EMM);

- Autentificarea instanței de control care rulează pe terminalul mobil inteligent și autorizarea accesului de către componenta de tip “reverse proxy” pentru accesul mobil sunt gestionate transparent de către componenta centralizată de control al accesului la rețea (parte integrantă a componentei client a suitei EMM);

- Conexiunile autorizate vor putea accesa, prin serviciile transparente de tip reverse proxy, resursele interne ale componentei centrale de acces în regim de mobilitate, iar încercările de acces care nu se autentifică cu succes sau care nu sunt autorizate vor fi auditate;

- Toate formele de acces la acest nivel (atât conexiunile autorizate, cât și încercările de acces care nu s-au autentificat cu succes, sau care nu au fost autorizate) vor fi jurnalizate și auditate, periodic, în mod riguros.

###### 1.19.3.5.4 Fluxul de comunicare colaborativă securizată în mediul online

- Pentru comunicare colaborativă structurată, utilizatorul autentificat și autorizat va lansa aplicația corespunzătoare (parte a componentei client a suitei EMM) care implementează logica de tip client, pentru acces la serviciile de poștă electronică, management de contacte și servicii de calendar partajat;

- Dacă pentru accesul la aplicația (client) de comunicare colaborativă structurată este configurată o politică de (re-)autentificare explicită, componenta de control va executa pașii 2 - 5 din 3.2.3.5.2. Fluxul de utilizare a aplicațiilor în mediul protejat, pe terminalul mobil;

- Dacă validarea autenticității unui mesaj primit și/sau semnarea unui mesaj (nou, sau de răspuns) generat de utilizator vor necesita acces la materialul critptografic (de exemplu, chei private și certificate) și la funcționalitățile corespunzătoare (de exemplu, semnare electronică și verificare de semnătură), la nivelul componentei de tip smartcard instalate, componenta de control va executa pașii 5 - 6 din 3.2.3.5.1. Fluxul de autentificare și autorizare inițială, la nivelul terminalului mobil;

- Dacă deschiderea mesajului primit, sau a unui document atașat acestuia, necesită acces la materialul criptografic (de exemplu, chei de cifru, simetric sau asimetric) și la funcționalitățile corespunzătoare (de exemplu, criptare/decriptare), la nivelul componentei de tip smartcard instalate, componenta de control va executa pașii 5 - 6 din 3.2.3.5.1. Fluxul de autentificare și autorizare inițială, la nivelul terminalului mobil;

- Dacă crearea de mesaje va presupune preluarea de conținut (de exemplu, fișiere) de la alte aplicații disponibile în mediul de lucru protejat, componenta de control va aplica regulile de comunicare între aplicațiile mobile, pe terminalul mobil inteligent, precum și protecția informației, atât între aplicații (cel puțin, comunicare exclusiv criptată), cât și la nivelul acestora (stocare persistentă a datelor, atunci când este necesar, numai în formă criptată);

- În acest sens, componenta de control va executa pașii 7 - 9 din 3.2.3.5.2. Fluxul de utilizare a aplicațiilor în mediul protejat, pe terminalul mobil;

- Funcționalitățile centralizate de tip server (“relay”) de colaborare vor fi asigurate de componenta dedicată, la nivelul subsistemului management al mobilității, care va opera ca o componentă de securitate care va proteja serviciul și va stoca temporar mesajele, în postura asemănătoare unui server tradițional de relay pentru mesagerie (de exemplu, poșta electronică);

- Comunicația între serverul de relay, de la nivelul subsistemului management al mobilității, și serverul de mesagerie colaborativă structurată, de la nivelul subsistemului de comunicare colaborativă, va traversa perimetrul de rețea intern, care separă cele două subsisteme, nivel la care echipamentele de tip “Next Generation Firewall” (Tip 2) vor asigura în mod transparent serviciile de segmentarea și protecție perimetrală, protecția împotriva atacurilor de rețea, precum și detecția și protecția anti-intruziune și antimalware;

- Componenta internă dedicată, de tip server de mesagerie colaborativă structurată, la nivelul subsistemului de comunicare colaborativă, va stoca persistent mesajele și va constitui elementul funcțional principal de susținere a serviciului;

- Pentru comunicare colaborativă ad-hoc, de tip “instant messaging”, utilizatorul autentificat și autorizat va lansa aplicația obiect corespunzătoare (dezvoltată și configurată, inclusiv prin utilizarea de tehnologie de tip open-source, ca parte a proiectului);

- Aceasta va asigura atât suportul de tip client pentru semnalizarea de prezență și schimbul de mesaje instant (“instant messaging”), în arhitectură de serviciu de tip “Extensible Messaging and Presence Protocol” (XMPP), pentru comunicarea în grupuri de lucru tematice sau ad-hoc, de tip “community-of-interest”;

- Aplicația client va asigura suport activ de protecție a confidențialității și a repudiabilității mesajelor, inclusiv prin protocoale criptografice de tip “Off-the-Record Communication” (OTR) și va putea utiliza inclusiv servicii de tip “Cryptographic Service Provider” (CSP) furnizate de componenta hardware de tip smartcard instalată;

- La nivel funcțional specific, aplicațiile client pentru mesagerie instant vor comunica direct, în arhitectură XMPP, cu componenta internă dedicată de tip server de mesagerie colaborativă instant, respectiv fără implicarea nodului de relay care deserveșete numai mesageria structurată;

- Comunicația între aplicația de mesagerie colaborativă instant, de la nivelul terminalului mobil inteligent, și serverul de mesagerie colaborativă instant, va traversa perimetrul de rețea intern care separă subsistemul de comunicare colaborativă, nivel la care echipamentele de tip “Next Generation Firewall” (Tip 2) vor asigura în mod transparent serviciile de segmentarea și protecție perimetrală, protecția împotriva atacurilor de rețea, precum și detecția și protecția anti-intruziune și antimalware;

- Componenta internă de tip “Secure Web Gateway”, de la nivelul subsistemului de comunicare colaborativă, va asigura servicii de tip “direct forward proxy" permanent, pentru a proteja zona de lucru a utilizatorilor interni cu rol de suport sau de dispecerat, respectiv pentru a nu permite accesul inițiat din afara acesteia;

- Utilizatorii interni de suport vor putea accesa serviciile de comunicare colaborativă, pentru a comunica în regim colaborativ, prin utilizarea unor aplicații de desktop dedicate sau prin intermediul unor interfețe corespunzătoare de acces la aceste servicii prin mediu de tip browser web.

###### 1.19.3.5.5 Fluxul de acces la serviciile de aplicaţie și la resursele de date protejate

- Utilizatorul autentificat și autorizat va lansa aplicația obiect selectată, de care are nevoie;

- Componenta de control va executa implicit pașii 2 - 9 din 3.2.3.5.2. Fluxul de utilizare a aplicațiilor în mediul protejat, pe terminalul mobil;

- În cazul în care rularea aplicației lansate presupune, implicit sau explicit, utilizarea de resurse ale platformei centrale de acces în regim de mobilitate, componenta de control al mediului de lucru protejat va executa pașii 2 - 11 din 3.2.3.5.3. Fluxul de acces securizat în regim de mobilitate;

- Conexiunile între componentele subsistemului de management al mobilității și componenta de portal de acces traversează perimetrul de protecție al subsistemului de prezentare, nivel la care echipamentele de tip “Next Generation IPS”, împreună cu funcționalitățile de tip firewall ale echipamentelor “Application Delivery Controller”, vor asigura în mod transparent serviciile de segmentare și protecție perimetrală, protecția împotriva atacurilor de rețea, precum și detecția și protecția anti-intruziune și antimalware;

- Funcționalitățile integrate de tip “Web Application Firewall” (WAF) ale echipamentelor “Application Delivery Controller” (ADC), vor asigura în mod transparent serviciile de protecție împotriva atacurilor specifice aplicațiilor web;

- Funcționalitățile integrate de optimizare a serviciilor de aplicație, integrate la nivelul echipamentelor de tip ADC, vor asigura preluarea în hardware (“offloading”) a sarcinii de procesare a compresiei și a celei de procesare cryptografică SSL, precum și redistribuirea activă a sarcinii de procesare (“load-balancing”) între instanțele de servere de portal sau de aplicație;

- Funcționalitățile integrate de tip “reverse proxy permanent”, asistat hardware, ale echipamentelor de tip ADC, vor asigura în mod transparent continuitatea aparentă, la nivel de logică de sesiune și de aplicație, a conexiunilor între aplicația mobilă lansată de utilizator pe terminalul mobil inteligent și serverele de prezentare și de aplicație, în timp ce, la nivel de rețea, comunicația între aplicația mobilă și ADC, pe de o parte (în front-end), și comunicația între ADC și serviciile relevante de prezentare și de aplicație, pe de altă parte (în back-end), sunt efectiv independente;

- În cazul în care aplicația obiect lansată (cum ar fi cazul în care, de exemplu, aceasta va fi de tip browser) va depinde de implementarea la nivel de server a logicii de interacțiune, respectiv în care serviciile de portal vor fi cele care expun o interfață tradițională de prezentare și de interacțiune între utilizatorul uman și serviciile de aplicație, componenta ADC va extinde sesiunea de lucru către instanțele de servicii de tip portal de acces;

- După procesarea logicii de prezentare și interacțiune, serviciile de portal vor comunica în back-end, cu serviciile de la nivelul subsistemului de procesare a logicii de aplicație, prin apeluri de interacțiune programatică neasistată la nivel WS/API către echipamentele de tip gateway pentru serviciile WS/API;

- În cazul în care logica de interacțiune cu utilizatorul va fi implementată, total sau parțial, la nivelul aplicației obiect lansate, iar aceasta va fi concepută să interacționeze direct, la nivel WS/API, cu serviciile din subsistemul de procesare a logicii de aplicație, componenta ADC va extinde sesiunea de lucru direct către echipamentele de tip gateway pentru serviciile WS/API care protejează subsistemul de procesare a logicii de aplicație;

- La nivelul subsistemului de prezentare, toate referințele la identitate și la politicile de acces aplicabile vor fi rezolvate de către instanțele de servicii pentru managementul identității de la nivelul subsistemului de prezentare;

- La nivelul subsistemului de procesare a logicii de aplicație, echipamentele de tip gateway vor acționa ca “reverse proxy” pentry servicii de tip WS/API și vor extinde sesiunile de lucru (deschise așa cum se arată mai sus, la pașii 10 - 11 din 3.2.3.5.5. Fluxul de acces la serviciile de aplicaţie și la resursele de date protejate), către instanțele de servicii de tip server de aplicații, care vor iniția procesarea logicii de acces la date;

- Instanțele de servicii de tip server de aplicații vor opera în mod transparent pentru a transforma comunicația între instanțele de tip browser/aplicație mobilă, lansate de la nivelul terminalelor mobile inteligente, și sursele de date protejate, aflate la nivelul CORE (offline), într-un flux asincron de mesaje;

- Instanțele de servicii de tip server de aplicații vor opera cu un cod unic pentru fiecare pagină de portal, respectiv pentru fiecare element (câmp de interfață) din aplicațiile mobile care implementează logică de interacțiune cu utilizatorul;

- Prin referențierea acestor coduri, aplicațiile mobile și paginile de portal accesate prin intermediul unui browser vor putea descrie sintetic, în mod neechivoc, natura și conținutul cererii de acces la date, prin indicarea câmpurilor de interfață care au fost folosite, respectiv a datelor și/sau a atributelor corespunzătoare introduse de utilizator;

- Pentru fiecare sesiune activă, instanțele de servicii de tip server de aplicații vor genera un mesaj discret de tip “manifest”, cu reprezentare simplificată în format textual structurat (de tip JSON, XML sau asimilat), care va identifica cel puțin apelantul și codul sesiunii, și care va include natura, conținutul și atributele căutării;

- Mesajul de tip manifest va fi transmis către instanțele de servicii de tip server de autorizare, prin intermediul completului de tip diodă de date care protejează, prin controlul comunicației unidirecționale, accesul la subsistemul de autorizare preliminară a accesului;

- La nivelul subsistemului de procesare a logicii de aplicație, toate referințele la identitate vor fi rezolvate de către instanțele de servicii pentru managementul identității de la nivelul subsistemului de prezentare;

- Instanțele de servicii de tip server de autorizare, de la nivelul subsistemului de autorizare preliminară a accesului, vor primi mesajele “manifest”, pe care le vor valida pe baza regulilor relevante (asociate solicitantului și, respectiv, datelor la care se solicită accesul);

- La nivelul subsistemului de autorizare preliminară a accesului, toate referințele la identitate și la politicile de acces la date vor fi rezolvate de către instanțele de tip server de politici de acces la date, de la nivelul subsistemului de prezentare;

- Cererile de acces validate vor fi autorizate preliminar și se va genera o înregistrare de audit tip certificat de autorizație, iar pentru cele invalide sau care nu au putut fi autorizate se vor genera coduri de eroare și (după caz) alerte;

- Toate operațiunile de marcare temporală și de semnare digitală se vor procesa server-side, de către instanțele de servicii de prelucrare criptografică interne, la nivelul subsistemului de autorizare preliminară a accesului;

- Înregistrările de audit generate pentru toate cererile de acces la date vor fi certificate prin marcă temporală și semnătură digitală și vor fi replicate, în mod obligatoriu, către instanțele interne de servicii de audit al autorizării, prin intermediul completului de tip diodă de date care protejează serverul de audit la nivelul subsistemului de autorizare preliminară a accesului;

- Cel puțin înregistrările de audit generate pentru cererile de acces validate și aprobate vor fi replicate către instanțele de tip jurnal martor (replică) de audit al autorizării, prin intermediul completului de tip diodă de date care asigură controlul comunicației unidirecționale pentru separarea subsistemului de autorizare preliminară a accesului de subsistemul de control al replicării datelor;

- Cererile de acces validate și autorizate vor fi însoțite de informație relevantă cel puțin cu privire la termenul de valabilitate asociat autorizării, care va putea fi exprimat ca dată, sau ca durată de timp, precum și a informațiilor pertinente referitoare la care câmpuri de date răspuns vor putea fi transmise în clar (necriptate), și în ce condiții;

- Cererile de acces validate și autorizate vor fi însoțite de o marcă temporală și de o semnătură digitală, și vor fi transmise către instanțele de servicii de acces la date, prin intermediul completului de tip diodă de date care asigură controlul comunicației unidirecționale pentru accesul la nivelul CORE (offline);

- În mod opțional, înregistrările de audit generate pentru cererile de acces invalide sau neautorizate vor fi și ele replicate către instanțele interne de servicii acces la date, la nivelul CORE (offline);

- La nivel CORE (offline), instanțele de servicii de acces la date vor onora cererile autorizate preliminar pe care le-au primit, prin accesarea directă a surselor interne (servicii de aplicații și baze de date) protejate;

- La acest nivel, toate referințele la identitate și la politicile de acces la date vor fi rezolvate de către instanțele de management al identității existente, aflate în exploatare;

- Seturile de date generate în răspuns la cererile autorizate vor fi remise instanțelor de servicii de împachetare, care vor genera mesajele de răspuns cu reprezentare simplificată în format textual structurat (de tip JSON, XML sau asimilat), care vor identifica cel puțin apelantul și codul sesiunii, și care vor include datele de la care s-a solicitat accesul în format“key/value pair”;

- Se va putea opta pentru o strategie de prestabilire a unei dimensiuni fixe, optimizate, a mesajelor, iar în cazul în care sunt necesare mai multe părți pentru a transmite tot conținutul de date solicitat (într-o cerere de acces autorizată), mesajele subsecvente vor include în mod obligatoriu referință la mesajul de bază și un număr de ordine, pentru a facilita reasamblarea;

- Indiferent dacă se răspunde printr-un singur mesaj, sau printr-o succesiune de mesaje, se va putea opta pentru o strategie de stabilire a unei dimensiuni maxime totale a pachetului de răspuns, sau a unui număr maxim de mesaje subsecvente care se va trimite;

- Dacă datele de răspuns includ obiecte (fişiere) multimedia, sau alt conținut de tip non-textual, acestora le vor putea fi asociați identificatori unici, care vor fi incluși ca referință în mesajul de bază, iar datele vor fi putea fi împachetate distinct, cu referință la mesajul de bază corespunzător;

- Astfel, primirea mesajului de bază va putea fi prioritizată (inclusiv în mod “push”), iar datele non-textuale vor putea fi descărcate (în mod “pull”) ulterior, la solicitarea utilizatorului;

- Ca politică implicită, datele de răspuns vor putea fi transmise în format protejat, criptate, iar excepțiile nu vor putea excede limitele impuse, în acest sens, de condițiile de autorizare primite;

- Criptarea se va realiza (de exemplu, prin utilizarea de chei publice / certificate) astfel încât ele să poată fi accesate numai de către instanțele de servicii de control, de la nivelul subsistemului de control al replicării datelor, și de către beneficiarul final autorizat;

- Împachetarea va prespune asocierea de informație relevantă despre solicitarea autorizată căreia răspunsul îi corespunde, precum și a unui termen de valabilitate, care va putea fi exprimat ca dată, ca durată de timp, sau ca număr de accesări (confirmate) de către beneficiarul autorizat;

- În plus, la împachetare se vor asocia datelor, pentru fiecare mesaj, marcă temporală și semnături digitale pentru certificarea autenticității;

- Toate operațiunile de marcare temporală și de semnare digitală se vor procesa server-side, de către instanțele de servicii de prelucrare criptografică interne, la nivel CORE (offline);

- Datele de răspuns împachetate vor fi transmise către instanțele de servicii de control, de la nivelul subsistemului de control al replicării datelor, prin intermediul completului de tip diodă de date care asigură controlul comunicației unidirecționale pentru protecția schimbului de informație între nivelul CORE (offline) și subsistemului de control al replicării datelor;

- Instanțele de servicii de control, de la nivelul subsistemului de control al replicării datelor, vor primi datele de răspuns generate și vor apela la instanțele de servicii criptografice pentru a verifica autenticitatea datelor primite (prin verificarea semnăturii digitale);

- Se va verifica, prin consultarea instanțelor de tip jurnal martor (replică) de audit al autorizării, pentru a verifica faptul că există o aprobare de acces neexpirată căreia datele primite îi corespund;

- Serviciile criptografice vor fi invocate în mod transparent pentru decriptarea câmpurile de date protejate, în măsura în care se impune verificarea acestora înainte de eliberarea mesajelor de răspuns către subsistemul de management al datelor;

- Pentru fiecare mesaj de răspuns autorizat eliberat către subsistemul de management al datelor se generează o înregistrare de audit, iar în cazul în care nu există înregistrarea de audit pentru aprobarea de acces neexpirată corespunzătoare (sau în care eliberarea mesajelor nu poate fi efectuată din orice alt motiv), se generează o alertă;

- Înregistrările de audit și alertele generate, pentru toate mesajele de răspuns autorizate, vor fi certificate prin marcă temporală și semnătură digitală și vor fi replicate, în mod obligatoriu, către instanțele interne de servicii de audit, prin intermediul completului de tip diodă de date care protejează serverul de audit la nivelul subsistemului de control al replicării;

- Toate operațiunile de marcare temporală, de semnare digitală și de decriptare se vor procesa server-side, de către instanțele de servicii de prelucrare criptografică interne, la nivelul subsistemului de control al replicării datelor;

- Mesajele autorizate la ieșire vor fi transmise către intanțele de servicii de tip server de obiecte, de la nivelul subsistemul de management al datelor, prin intermediul completului de tip diodă de date care asigură controlul comunicației unidirecționale pentru protecția schimbului de informație între subsistemului de control al replicării datelor și subsistemele online;

- Pentru toate sesiunile de lucru active, instanțele de serivicii de tip server de aplicație, de la nivelul subsistemului logică de aplicație, vor verifica periodic (“polling”) primirea mesajelor de răspuns de către instanțele de servicii de tip server de obiecte, de la nivelul subsistemul de management al datelor, prin medierea componentelor de tip gateway se servicii WS/API;

- În cazul în care mesajul de răspuns este primit înainte de expirarea termenului de “time-out” al sesiunii de lucru, instanța de server de aplicație va întoarce răspunsul către terminalul mobil inteligent ca parte a sesiunii curente;

- Pentru scenariul în care utilizatorul care a inițiat sesiunea a marcat explicit solicitatea ca fiind asincronă (răspunsul poate veni și după inchiderea sesiunii curente), în cazul în care aplicația mobilă obiect pe care a lansat-o utilizatorul marchează implicit solicitarea ca putând fi și asincronă, sau în cazul în care mesajul de răspuns este primit după de expirarea termenului de time-out al sesiunii de lucru (sau după ce utilizatorul a închis aplicația), inatențele de portal sau serverul de aplicație generează o notificare care conține un hyperlink către mesajul răspuns, în format specific aplicației mobile sursă;

- Notificarea este transmisă utilizatorului prin mijloace asimilate mesageriei colaborative structurate (printr-un mesaj de tip e-mail) sau prin intermediul unui apel la interfața de tip API oferită de componentele suitei EMM (care asigură și controlul aplicației obiect care a inițiat sesiunea, prin metode de tip wrapper sau prin integrare SDK), pentru accesare ulterioară;

- După primirea notificării, fie prin mesageria colaborativă structurată, fie prin notificări mediate de suita EMM, utilizatorul va putea accesa referința de tip hyperlink care va determina deschiderea aplicației obiect relevante (cu care s-a deschis sesiunea de lucru inițială) și mesajele de răspuns vor fi descărcate;

- În cazul comunicării asincrone end-to-end, din rațiuni de securitate, se va putea configura o politică în limitele căreia mesajele vor putea fi descărcate exclusiv în mod “pull” (la solicitarea utilizatorului).

##### 1.19.3.6 Aplicații

Furnizorul trebuie să asigure cel puţin 5 aplicaţii punctuale, accesibile de pe terminalele mobile, independente de platforma Big Data, cu rol de testare a Componentei de Acces, aspect important în condiţiile în care, conform planificării, componenta va fi implementată anterior finalizării platformei. Aceste aplicaţii vor fi livrate ca parte integrantă a Componentei de Acces şi vor permite accesarea securizată în condiţii de mobilitate a unor seturi de date existente în depozitele de date comune, seturi de date ce vor fi stabilite de către beneficiar în etapa de analiză, de comun acord cu furnizorul. Fiecare dintre aceste aplicaţii de regăsire va valorifica date despre 1 entitate principală cu atributele aferente, respectiv alte entităţi cu care aceasta se află în relaţie, în condiţiile în care atributele acestora sunt relevante pentru entitatea principală, dar nu pot fi asociate direct acesteia. Criteriile de regăsire şi informaţiile generate ca rezultat vor fi alese din cumulul de atribute menţionate anterior. Design-ul fizic şi cel conceptual al aplicaţiilor va fi propus de furnizor şi agreat de beneficiar.

La sfârşitul perioadei de implementare a Componentei de Acces şi a platformei Big Data, furnizorul trebuie să asigure cel puţin următoarele aplicaţii mobile:

- o versiune adaptată a componentei “Enterprise search” din cadrul platformei Big Data, cu soluţii integrate de regăsire (“full text search”, “spatial search”,  “face recognition”) şi vizualizare corelată (“guided navigation”, “detail view”) a datelor accesibile la nivelul platformei;

- o versiune adaptată a modulelor de analiză avansată: “link analysis” şi “spatial analysis”;

- o soluţie de accesare a notificărilor cu evidenţiere vizuală şi / sau sonoră, transmise de către platforma Big Data.

## 2. Platforma Big Data

În vederea asigurării unei înalte disponibilităţi a sistemului, arhitectura tehnică va fi redundantă la nivelul componentelor sistemului, soluțiile furnizate fiind instalate şi configurate pe echipamente în configurație tip cluster.

Infrastructura hardware a platformei Big Data prezentată în figura 3 este compusă din infrastructura mediului de producție şi infrastructura mediului de testar/dezvoltare. Aceste infrastructuri sunt similare, diferența este făcută de performanțele echipamentelor hardware din componenţă. Descrierea, rolul şi cerinţele referitoare la toate componentele infrastructurii hardware ale platformei Big Data se găsesc în secţiunile ce urmează.

Figura 3: Infrastructura hardware conceptuală a platformei Big Data

Infrastructura software a platformei Big Data este bazată pe componente/module funcționale (respectiv, software COTS – Commercial off the Shelf – și/sau cod dezvoltat pe specificațiile proiectului) care să acopere toate funcționalitățile descrise, la nivel de arhitectură funcțională, în cadrul prezentului document.

### 2.1 Șasie de servere - pentru mediul de producție - (1 pachet)

#### 2.1.1 Rol și context

- aceste şasie de servere vor face parte din infrastructura platformei Big Data, vor fi regrupate în perechi și vor acomoda modulele hardware de tip servere “blade” (Configurație A) și servere “blade” (Configurație B) alocate mediului de producție.

#### 2.1.2 Cerințe funcționale și specificații tehnice

- unitățile de tip şasiu modular care fac parte din aceeași pereche vor fi echipate și configurate identic, și vor asigura în mod transparent, pentru serverele de tip “blade”, serviciile de alimentare cu energie, răcire/ventilare, serviciile de I/O, precum și serviciile de acces la platformele de management corespunzătoare;

- pentru legătura cu echipamentele de interconectare privată, de tip top-of-rack, fiecare unitate de tip şasiu modular va asigura un număr de porturi fizice cel puțin egal cu numărul maxim de servere de tip “blade” suportat, precum și o capacitate totală de I/O (throughput) extern cel puțin egală cu capacitatea totală a adaptoarelor din serverele instalate.

#### 2.1.3 Configurație și dimensionare

1x pachet, integrat hardware/software

- fiecare pachet va fi compus dintr-una sau mai multe perechi de unități de tip şasiu modular pentru servere de tip “blade”, iar șasiurile din fiecare pereche vor fi configurate și echipate identic;

- se va oferi o capacitate de I/O externă, către echipamentele de interconectare privată de tip top-of-rack, cel puțin egală cu cea configurată către serverele “blade” instalate în șasiu;

- fiecare şasiu modular va fi configurat și echipat cel puțin cu:

  - 2x module interne de I/O tip port-extender sau fabric extender;

  - fiecare modul intern de I/O va asigura cel puțin 4x căi de tip 40Gbps uplink către top-of-rack;

  - porturile de I/O se vor conecta la nivelul echipamentelor de interconectare privată (top-of-rack)

  - 4x surse de alimentare, în configurație redundată;

  - 4x module de racire / ventilare, în configurație redundată;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN și/sau SAN.

### 2.2 Șasie de servere - pentru mediul de test / dezvoltare - (1 pachet)

#### 2.2.1 Rol și context

- aceste şasie de servere vor face parte din infrastructura platformei Big Data, vor fi regrupate în perechi și vor acomoda modulele hardware de tip serverele “blade” (Configurație A) și serverele “blade” (Configurație B) alocate mediului de test / dezvoltare.

#### 2.2.2 Cerințe funcționale și specificații tehnice

- unitățile de tip şasiu modular care fac parte din aceeași pereche vor fi echipate și configurate identic, și vor asigura în mod transparent, pentru serverele de tip “blade”, serviciile de alimentare cu energie, răcire/ventilare, serviciile de I/O, precum și serviciile de acces la platformele de management corespunzătoare;

- pentru legătura cu echipamentele de interconectare privată, de tip top-of-rack, fiecare unitate de tip şasiu modular va asigura un număr de porturi fizice cel puțin egal cu numărul maxim de servere de tip “blade” suportat, precum și o capacitate totală de I/O (“throughput”) extern cel puțin egală cu capacitatea totală a adaptoarelor din serverele instalate.

#### 2.2.3 Configurație și dimensionare

1x pachet, integrat hardware/software

- fiecare pachet va fi compus dintr-una sau mai multe perechi de unități de tip șasiu modular pentru servere de tip “blade”, iar șasiurile din fiecare pereche vor fi configurate și echipate identic;

- fiecare șasiu modular va fi configurat și echipat cel puțin cu:

  - 2x module interne de I/O tip port-extender sau fabric extender;

  - fiecare modul intern de I/O va asigura cel puțin 4x căi de tip 40Gbps uplink către top-of-rack;

  - porturile de I/O se vor conecta la nivelul echipamentelor de interconectare privată (top-of-rack)

  - 4x surse de alimentare, în configurație redundată;

  - 4x module de racire / ventilare, în configurație redundată;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN și/sau SAN.

### 2.3 Servere “blade” (Configurație A), pentru mediul de producție - (16 buc.)

#### 2.3.1 Rol și context

- serverele “blade” (Configurație A) alocate mediului de producție vor rula nativ instanțe ale soluției de virtualizare pentru a susține procesarea componentelor arhitecturii funcționale a platformei Big Data.

#### 2.3.2 Configurație și dimensionare

16x bucăți, integrate hardware/software

- fiecare bucată va include 1x echipament de tip server “blade” (Configurație A);

- fiecare server “blade” (Configurație A) va fi configurat și echipat cel puțin cu:

  - 2 procesoare fizice Intel Xeon E7 (sau echivalent) 2GHz / 14-core / 35MB cache;

  - 1TB RAM (scalabil la 2TB) DDR3 sau DDR4;

  - 2x 32GB medii de stocare de tip flash (sau echivalent) locale, amovibile, pentru instalarea hypervisorului;

  - 2x 40Gbps CNA;

  - porturile de I/O ale adaptoarelor CNA se vor conecta la nivelul șasiului de servere corespunzător;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, sau în șasiu modular pentru servere de tip “blade”, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN și/sau SAN.

### 2.4 Servere “blade” (Configuraţie A), pentru mediul de testare/dezvoltare - (4 buc.)

#### 2.4.1 Rol și context

- serverele “blade” (Configurație A și B) alocate mediului de test / dezvoltare vor rula nativ instanțe ale soluției de virtualizare pentru a susține mașinile virtuale care rulează mediile de dezvoltare integrate (IDE) și instanțele de test ale aplicațiilor necesare componentelor arhitecturii platformei Big Data.

#### 2.4.2 Configurație și dimensionare

4x bucăți, integrate hardware/software

- fiecare bucată va include 1x echipament de tip server “blade” (Configurație A);

- fiecare server “blade” (Configurație A) va fi configurat și echipat cel puțin cu:

  - 2 procesoare fizice Intel Xeon E7 (sau echivalent) 2GHz / 14-core / 35MB cache;

  - 1TB RAM (scalabil la 2TB) DDR3 sau DDR4;

  - 2x 32GB medii de stocare de tip flash (sau echivalent) locale, amovibile, pentru instalarea hypervisorului;

  - 2x 40Gbps CNA;

  - porturile de I/O ale adaptoarelor CNA se vor conecta la nivelul șasiului de servere corespunzător;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, sau în șasiu modular pentru servere de tip “blade”, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN și/sau SAN.

### 2.5 Servere “blade” (Configurație B), pentru mediul de producție - (8 buc.)

#### 2.5.1 Rol și context

- serverele “blade” (Configurație B) alocate mediului de producție vor rula nativ instanțe ale soluției de virtualizare pentru a susține procesarea componentelor arhitecturii funcționale a platformei Big Data.

#### 2.5.2 Configurație și dimensionare

8x bucăți, integrate hardware/software

- fiecare bucată va include 1x echipament de tip server “blade” (Configurație B);

- fiecare server “blade” (Configurație B) va fi configurat și echipat cel puțin cu:

  - 2 procesoare fizice Intel Xeon E5 (sau echivalent) 2GHz / 14-core / 35MB cache;

  - 256GB RAM DDR3 sau DDR4;

  - 2x 32GB medii de stocare de tip flash (sau echivalent) locale, amovibile, pentru instalarea hypervisorului;

  - 2x 20Gbps CNA;

  - porturile de I/O ale adaptoarelor CNA se vor conecta la nivelul șasiului de servere corespunzător;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, sau în șasiu modular pentru servere de tip “blade”, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN și/sau SAN.

### 2.6 Servere “blade” (Configuraţie B), pentru mediul de testare/dezvoltare - (2 buc.)

#### 2.6.1 Rol și context

- serverele “blade” (Configurație A și B) alocate mediului de test/dezvoltare vor rula nativ instanțe ale soluției de virtualizare pentru a susține mașinile virtuale care rulează mediile de dezvoltare integrate (IDE) și instanțele de test ale aplicațiilor necesare componentelor arhitecturii platformei Big Data.

#### 2.6.2 Configurație și dimensionare

2x bucăți, integrate hardware/software

- fiecare bucată va include 1x echipament de tip server “blade” (Configurație B);

- fiecare server “blade” (Configurație B) va fi configurat și echipat cel puțin cu:

  - 2 procesoare fizice Intel Xeon E5 (sau echivalent) 2GHz / 14-core / 35MB cache;

  - 256GB RAM DDR3 sau DDR4;

  - 2x 32GB medii de stocare de tip flash (sau echivalent) locale, amovibile, pentru instalarea hypervisorului;

  - 2x 20Gbps CNA;

  - porturile de I/O se vor conecta la nivelul șasiului de servere corespunzător;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, sau în șasiu modular pentru servere de tip “blade”, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN și/sau SAN.

### 2.7 Storage de mare performanță - (1 pachet)

#### 2.7.1 Rol și context

- din raţiuni de asigurare a nivelului de performanță necesar, sistemul va fi alocat exclusiv componentelor critice de indexare a datelor în mediul de producţie, respectiv pentru indecșii datelor obiect, pentru indexarea semantică, pentru suportul reprezentării dinamice a structurilor ierarhice și relaționale (de tip graf) și pentru reprezentarea dinamică GIS.

#### 2.7.2 Cerințe funcționale și specificații tehnice

- cluster de tip “scale-out” format din perechi de unități active de tip controller, în care toate unitățile de tip controller din cluster vor opera în mod activ-activ, în arhitectură de tip “no single point of failure”;

- suport integrat pentru serviciu de stocare consolidată, care va putea aloca flexibil resursele disponibile, ca discuri virtuale, în arhitectură SAN, pentru toată capacitatea instalată;

- capacitate nativă de generare a copiilor de siguranță de tip snapshot, în puncte de consistență, pentru funcții de backup/recovery, cu suport nativ pentru platforme uzuale de virtualizare, de gestiune a bazelor de date și de aplicații;

- integrare la nivel API cu funcționalitățile de management al stocării oferite de soluția de virtualizare, precum și cu instanțele centrale de management general al acesteia;

- funcții integrate de compresie și deduplicare automată de date care să opereze inline, în timp real și la nivel global — pentru întreaga capacitate de stocare asigurată, inclusiv pentru datele reținute ca parte a copiilor de siguranță de tip snapshot —, precum și capacitate de supra-alocare nominală (thin provisioning) a capacității instalate;

- unități interne de stocare amovibile, exclusiv în tehnologie SSD de tip enterprise (componente optimizate pentru performanță individuală), care vor rezista la cel puțin 3-5 cicluri de scriere/ștergere pe zi, pe durata de viață;

- timp de răspuns specific liniar, sub 1ms, în mod independent de sarcina de I/O deservită, respectiv în condiții realiste de încărcare (efort tranzacțional susținut variabil, între minim și maxim);

- un mediu privat de back-end — dedicat, independent de mediile de tip LAN fabric și SAN fabric ale platformei Big Data —, de tip fabric redundant Infiniband, Ethernet, FC (sau echivalent), pentru interconectarea unităților de tip controller și partajarea metadata între toate nodurile active în cluster;

- cel puțin conectivitate 8Gbps FC și 10Gbps iSCSI în front-end, pentru acces tranzacțional de la nivel de host/server;

- posibilitatea de update și upgrade al elementelor software al platformei fără întreruperea serviciului, pentru asigurarea unui nivel optim de disponibilitate operațională, precum și creșterea capacității maxime de stocare prin adăugarea și reconfigurarea de componente hardware, fără a fi necesară ștergerea sau migrarea datelor stocate existente;

- funcționalități integrate, care să asigure o interfață unică de control și de gestiune centralizată a sistemului de stocare, care va putea fi accesată inclusiv folosind API-uri de tip REST, cu posibilitate de monitorizare și de administrare a configurării și reconfigurării, a alertelor specifice și a metricilor de performanță.

#### 2.7.3 Configurație și dimensionare

1x pachet, integrat hardware/software

- fiecare pachet va include 1x echipament de stocare de tip cluster cu 4 sau mai multe perechi de unități active, de tip controller;

- min. 240TB (raw, scalabilă la min. 320TB), prin utilizarea a cel puțin 150 unităţi SSD de tip enterprise, identice, distribuite echilibrat între perechile de unități active de tip controller;

- cel puțin 160TB capacitate utilă efectivă asigurată, fără a lua în calcul factori de multiplicare legați de deduplicare, compresie și thin-provisioning;

- min. 16 porturi 8Gbps FC, per cluster, pentru acces front-end;

- porturile de I/O FC se vor conecta la nivelul mediului de rețea dedicată SAN.

- min. 16 porturi 10Gbps iSCSI, per cluster, pentru acces front-end;

- porturile de I/O Ethernet se vor conecta la nivelul echipamentelor de interconectare privată (top-of-rack). throughput efectiv de min. 12GB/s pe total configurație;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN și/sau SAN.

### 2.8 Storage de uz general, pentru mediul de producție - (1 pachet)

#### 2.8.1 Rol și context

- sistemul va fi folosit pentru stocarea datelor obiect structurate (în sisteme de gestiune de baze de date) şi nestructurate (cu acces la date la nivel de fişier), precum şi pentru gestionarea imaginilor sistem (sistemele de operare ale serverelor).

#### 2.8.2 Cerințe funcționale și specificații tehnice

- “scale-up cluster model” cu minim 1 pereche activă de unități de tip controller, în care toate unitățile de tip controller din cluster vor opera în mod activ-activ, în arhitectură de tip “no single point of failure”;

- suport integrat pentru serviciu de stocare consolidată și unificată, care va putea aloca flexibil resursele disponibile, între arhitecturi SAN și NAS — respectiv ca discuri virtuale, accesibile în rețea (fabric) SAN, și ca instanțe de tip file-server, cu acces partajat în rețea LAN —, pentru toată capacitatea instalată;

- capacitate nativă de generare a copiilor de siguranță de tip snapshot, în puncte de consistență, pentru funcții de backup/recovery, cu suport nativ pentru platforme uzuale de virtualizare, de gestiune a bazelor de date și de aplicații;

- integrare la nivel API cu funcționalitățile de management al stocării oferite de soluția de virtualizare, precum și cu instanțele centrale de management general al acesteia;

- funcții integrate de compresie și deduplicare automată de date care să opereze inline, în timp real și la nivel global — pentru întreaga capacitate de stocare asigurată, inclusiv pentru datele reținute ca parte a copiilor de siguranță de tip snapshot —, precum și capacitate de supra-alocare nominală (thin provisioning) a capacității instalate;

- unități interne de stocare amovibile, de tip SSD și HDD cu interfață SAS (optimizate pentru performanță individuală), precum și de tip SSD cu interfață SAS-NL (optimizate pentru capacitate individuală);

- protecția datelor stocate prin metode de tip RAID uzuale (cel puțin nivel 0, 1 și 6), precum și prin combinații ale acestora (cel puțin RAID 10), și utilizarea simultană a mai multe moduri de protecție RAID la nivelul aceluiași sistem;

- alocarea transparentă de resurse de tip “cache” de minim 2TB adresabil, pe baza de componente de tip flash/SSD dedicate incluse, pentru a facilita optimizarea accesului la date, în situații de vârf de sarcină și pentru schimbări bruște de regim de acces tranzacțional;

- funcționalități de tip QoS pentru funcțiile de stocare și de auto-tiering, care vor asigura prioritizarea selectivă a operațiilor de citire/scriere, la nivel de unități de stocare individuale de tip HDD și SSD, precum și relocarea transparentă a datelor în funcție de nivelul de utilizare a acestora, în funcție de necesarul de performanță al sarcinii active deservite, precum și în raport cu performanța și capacitatea componentelor sistemului de stocare respectiv implicate;

- pentru acces tranzacțional de la nivel de host/server, se va asigura cel puțin conectivitate 8/16Gbps FC sau 10Gbps iSCSI/Ethernet în SAN front-end, precum și 10Gbps pentru acces la servicii de tip NAS;

- posibilitatea de update și upgrade al elementelor software al platformei fără întreruperea serviciului, pentru asigurarea unui nivel optim de disponibilitate operațională, precum și creșterea capacității maxime de stocare prin adăugarea și reconfigurarea de componente hardware, fără a fi necesară ștergerea sau migrarea datelor stocate existente;

- funcționalități integrate, care să asigure o interfață unică de control și de gestiune centralizată a sistemului de stocare, care va putea fi accesată inclusiv folosind API-uri de tip REST, cu posibilitate de monitorizare și de administrare a configurării și reconfigurării, a alertelor specifice și a metricilor de performanță.

#### 2.8.3 Configurație și dimensionare

    - 1x pachet, integrat hardware/software

- fiecare pachet va include 1x echipament de stocare de tip cluster cu două sau mai multe unități active (de tip controller);

- configuraţie redundantă cu minim 2 unităţi de tip controller;

- min. 8 porturi de 16Gbps FC per controller;

- porturile de I/O FC se vor conecta la nivelul mediului de rețea dedicată SAN;

- min. 4 porturi de 10Gbps Ethernet per controller;

- porturile de I/O Ethernet se vor conecta la nivelul echipamentelor de interconectare privată (top-of-rack);

- min. 2TB cache, per configuraţie, pe baza a min. 10 unităţi Flash/SSD dedicate;

- min. 200TB (raw, dar nu mai puțin de 120TB capacitate utilă), prin utilizarea a cel puțin 25 unităţi SSD, 100 unităţi de disc SAS cu mecanica de 10K rpm și 25 unități de disc SAS-NL cu mecanică 7K rpm;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN și/sau SAN.

### 2.9 Storage de uz general, pentru mediul de test/dezvoltare - (1 pachet)

#### 2.9.1 Rol și context

- sistemul va fi folosit pentru stocarea datelor obiect şi pentru gestionarea imaginilor sistem, ca sistem dedicat testării şi dezvoltării aplicaţiilor, separat de mediul de producţie.

#### 2.9.2 Cerințe funcționale și specificații tehnice

- “scale-up cluster model” cu minim 1 pereche activă de unități de tip controller, în care toate unitățile de tip controller din cluster vor opera în mod activ-activ, în arhitectură de tip “no single point of failure”;

- suport integrat pentru serviciul de stocare consolidată și unificată, care va putea aloca flexibil resursele disponibile, între arhitecturi SAN și NAS — respectiv ca discuri virtuale, accesibile în rețea (fabric) SAN, și ca instanțe de tip file-server, cu acces partajat în rețea LAN —, pentru toată capacitatea instalată;

- capacitate nativă de generare a copiilor de siguranță de tip snapshot, în puncte de consistență, pentru funcții de backup/recovery, cu suport nativ pentru platforme uzuale de virtualizare, de gestiune a bazelor de date și de aplicații;

- integrare la nivel API cu funcționalitățile de management al stocării oferite de soluția de virtualizare, precum și cu instanțele centrale de management general al acesteia;

- funcții integrate de compresie și deduplicare automată de date care să opereze inline, în timp real și la nivel global — pentru întreaga capacitate de stocare asigurată, inclusiv pentru datele reținute ca parte a copiilor de siguranță de tip snapshot —, precum și capacitate de supra-alocare nominală (thin provisioning) a capacității instalate;

- unități interne de stocare amovibile, de tip SSD și HDD cu interfață SAS (optimizate pentru performanță individuală), precum și de tip SSD cu interfață SAS-NL (optimizate pentru capacitate individuală);

- protecția datelor stocate prin metode de tip RAID uzuale (cel puțin nivel 0, 1 și 6), precum și prin combinații ale acestora (cel puțin RAID 10), și utilizarea simultană a mai multe moduri de protecție RAID la nivelul aceluiași sistem;

- alocarea transparentă de resurse de tip “cache” de minim 2TB adresabil, pe baza de componente de tip flash/SSD dedicate incluse, pentru a facilita optimizarea accesului la date, în situații de vârf de sarcină și pentru schimbări bruște de regim de acces tranzacțional;

- funcționalități de tip QoS pentru funcțiile de stocare și de auto-tiering, care vor asigura prioritizarea selectivă a operațiilor de citire/scriere, la nivel de unități de stocare individuale de tip HDD și SSD, precum și relocarea transparentă a datelor în funcție de nivelul de utilizare a acestora, în funcție de necesarul de performanță al sarcinii active deservite, precum și în raport cu performanța și capacitatea componentelor sistemului de stocare respectiv implicate;

- pentru acces tranzacțional de la nivel de host/server, se va asigura cel puțin conectivitate 8/16Gbps FC sau 10Gbps iSCSI/Ethernet în SAN "front-end", precum și 10Gbps pentru acces la servicii de tip NAS;

- posibilitatea de update și upgrade al elementelor software ale platformei fără întreruperea serviciului, pentru asigurarea unui nivel optim de disponibilitate operațională, precum și creșterea capacității maxime de stocare prin adăugarea și reconfigurarea de componente hardware, fără a fi necesară ștergerea sau migrarea datelor stocate existente;

- funcționalități integrate, care să asigure o interfață unică de control și de gestiune centralizată a sistemului de stocare, care va putea fi accesată inclusiv folosind API-uri de tip REST, cu posibilitate de monitorizare și de administrare a configurării și reconfigurării, a alertelor specifice și a metricilor de performanță.

#### 2.9.3 Configurație și dimensionare

1x pachet, integrat hardware/software

- fiecare pachet va include 1x echipament de stocare de tip cluster cu două sau mai multe unități active (de tip controller);

- configuraţie redundantă cu minim 2 unităţi de tip controller;

- min. 4 porturi de 16Gbps FC per controller;

- porturile de I/O FC se vor conecta la nivelul mediului de rețea dedicată SAN;

- min. 2 porturi de 10Gbps Ethernet per controller;

- porturile de I/O Ethernet se vor conecta la nivelul echipamentelor de interconectare privată (top-of-rack);

- min. 2TB cache, per configuraţie, pe baza a min. 10 unităţi Flash/SSD dedicate;

- min. 100TB (raw, dar nu mai puțin de 60TB capacitate utilă), prin utilizarea a cel puțin 10 unităţi SSD, 50 unităţi de disc SAS cu mecanica de 10K rpm și 25 unități de disc SAS-NL cu mecanică 7K rpm;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN și/sau SAN.

### 2.10 Interconectare privată (top-of-rack) - (4 pachete)

#### 2.10.1 Rol și context

- la acest nivel se va asigura interconectarea locală a echipamentelor de tip şasiu de servere “blade”, între ele și cu sistemele de stocare, precum și cu infrastructura de rețea existentă (aflată în exploatare), prin intermediul echipamentelor din mediul de rețea locală LAN (parte a infrastructurii platformei Big Data).

#### 2.10.2 Cerințe funcționale și specificații tehnice

- interconectarea privată se va realiza prin perechi de echipamente de tip switch, identic configurate, care vor îndeplini următoarele cerinţe minime:

  - arhitectură internă care să ofere o capacitate de comutare la viteza maximă suportată pe toate interfeţele simultan precum şi latenţa minimă, folosind tehnologii de comutare de tip “cut-through”;

  - pentru a asigura integrarea în arhitectura generala precum şi transmisia datelor în condiţii de maximă calitate şi eficienţă, echipamentele vor suporta următoarele tehnologii şi tipuri de interfeţe:

    - “Converged Enhanced Ethernet” as “Lossless Ethernet” - suita de protocoale (IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau şi DCBX) care facilitează transmisia datelor în reţelele datacenter folosind interfeţe de tip Ethernet 10 Gigabit sau 40 Gigabit;

    - interfeţe unificate capabile să suporte atât tehnologii de tip Ethernet (10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, Fibre Channel over Ethernet) precum şi Fibre Channel nativ la viteze de 8 Gbps şi 16 Gbps;

  - echipamentele vor funcţiona în mod cluster de tip activ-activ, oferind administratorului o interfaţa unică de administrare precum şi conectivitate de tip IP/Ethernet şi de tip FC/FCoE serverelor instalate în “Şasie de servere” către restul componentelor de procesare şi stocare ale sistemului;

- pe toate tipurile de comunicație pentru care se asigură suport, la nivelul fiecărei perechi de echipamente de tip switch top-of-rack, arhitectura de interconectare va presupune cel mult un hop intermediar între oricare șasiu și alt șasiu, respectiv între oricare șasiu și echipamentele de tip switch SAN existente.

#### 2.10.3 Configurație și dimensionare

4x pachete, integrate hardware/software

- fiecare pachet va include 1x echipament de tip switch, de tip top-of-rack, pentru interconectare convergentă (multi-serviciu, respectiv cel puțin Ethernet și FC) în rețea locală;

- fiecare echipament va fi licențiat (în cazul în care este necesară licențierea), configurat și echipat cel puțin cu:

  - 24x porturi 40Gbps Ethernet cu interfețe modulare;

  - porturile de I/O  de 40Gbps interconectează șasiele de servere și asigură uplink către mediul local LAN

  - 12x porturi 4/8/16Gbps FC cu interfețe modulare;

  - porturile de I/O FC se vor conecta la nivelul mediului de rețea dedicată SAN

  - 4x 1/10Gbps Ethernet cu interfețe modulare;

  - porturile de I/O  de 1/10Gbps interconectează porturile din echipamentele de stocare

  - 2x surse de alimentare, în configurație redundantă;

  - 2x module de racire / ventilare, în configurație redundantă.

- echipamentele vor fi echipate și configurate identic, și vor fi utilizate în perechi, pentru a asigura o structură de interconectare privată (top-of-rack) de tip fabric dual, redundant;

- va fi inclusă licențierea necesară pentru componente și funcționalități software care să permită administrarea celor două perechi de echipamente switch ca un pe un tot unitar;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN și/sau SAN.

### 2.11 LAN Fabric - (2 buc.)

#### 2.11.1 Rol și context

- mediul de rețea locală LAN (parte a infrastructurii platformei Big Data) va asigura suportul de interconectare locală a echipamentelor de tip şasiu de servere “blade”, între ele și cu sistemele de stocare, precum și cu infrastructura de rețea existentă (aflată în exploatare).

#### 2.11.2 Cerințe funcționale și specificații tehnice

- mediul de rețea locală LAN se va realiza din cel puţin două blocuri funcţionale de tip switch, identic configurate, a căror arhitectură internă să ofere o capacitate de comutare la viteza maximă suportată pe toate interfeţele simultan precum şi latenţa minimă, folosind tehnologii de comutare de tip “cut-through”;

- interfeţe modulare capabile să suporte tehnologii de tip 40 Gigabit Ethernet;

- să implementeze în modulele de interfață funcții de control al traficului folosind politici şi liste de control a accesului pentru niveluri ISO OSI 2, 3 şi 4, atât pentru protocolul IPv4 cât şi pentru protocolul IPv6;

- să ofere suport pentru protocolul Fibre Channel over Ethernet (FCoE);

- să permită oricărui echipament extern conectarea la cele două blocuri funcţionale cu multiple interfețe de 40 Gigabit Ethernet, ce fac parte dintr-un singur grup de agregare a porturilor;

- să suporte protocoalele de rutare OSPFv2, OSPFv3, BGPv4 şi IS-IS, precum şi protocoalele VXLAN, OpenFlow şi Netconf.

#### 2.11.3 Configurație și dimensionare

2x bucăţi, integrate hardware/software

- fiecare bucată va include 1x echipament de tip switch de agregare;

- fiecare echipament de tip switch de agregare va fi configurat și echipat cel puțin cu:

  - 16x porturi 40Gbps Ethernet QSFP;

  - porturile de I/O  de 40Gbps interconectează componentele de tip top-of-rack și serverele Tip 2;

  - legăturile (uplink) către rețeaua existentă se vor implementa tot prin porturi I/O de 40Gbps;

  - 2x surse de alimentare, în configurație redundantă;

  - 2x module de racire / ventilare, în configurație redundantă;.

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN și/sau SAN.

### 2.12 Platforma de back-up - (1 pachet)

#### 2.12.1 Rol și context

- bibliotecă de unități de bandă magnetică ("tape library"), pentru generarea și managementul copiilor de siguranță (back-up), ale imaginilor sistem și ale volumelor de date obiect, pe unități de bandă (tape media) amovibile;

- va asigura licențele software necesare realizării copiilor de siguranță a sistemelor/instanțelor virtuale, precum și a aplicațiilor din mediul de producție și din cel de testare/dezvoltare ale modulelor funcționale de analiză avansată a datelor, la nivelul platformei Big Data;

- va asigura licențele software necesare realizării copiilor de siguranță a sistemelor/instanțelor virtuale, precum și a aplicațiilor care fac parte din modulele funcționale ale nivelului CORE (offline), din Componenta de Acces.

#### 2.12.2 Cerințe funcționale și specificații tehnice

- bibliotecă de unități de bandă, cu următoarele caracteristici:

  - suport pentru tehnologie LTO-7;

  - suport hardware intern pentru criptare AES-256;

  - suport pentru virtualizare (partiționare) internă;

  - 500TB capacitate de salvare (back-up) date în format nativ (fără compresie);

  - 1.5PTB capacitate de salvare (back-up) date comprimate;

  - 10 TB/Hr throughput, pentru date salvate în format nativ (fără compresie);

  - 25 TB/Hr throughput, pentru salvare date compimate;

  - interfețe de acces date de tip SAS (min. 6Gbps) și FC (min. 8Gbps);

  - suport pentru montare în rack standard de 19in;

- va fi instalată fizic și va funcționa în rack standard de 19in (existent la beneficiar);

- soluția va include componenta software de tip server de back-up, care va permite coordonarea generării și transferării pe bandă a imaginilor de back-up.

- funcționalitățile de tip server de backup vor asigura compatibilitate cu sistemele de stocare de uz general și de mare performanță din infrastructura mediului de producție.

- funcționalitățile de tip server de backup vor asigura suport specific pentru sisteme de aplicații, sisteme de gestiune a bazelor de date și pentru platforme de virtualizare.

- integrarea va acoperi managementul generării de copii instant, de tip snapshot, pe sistemele de stocare și transformarea acestora în imagini de back-up valide (consistent).

- generarea imaginilor de backup și scrierea se vor face direct de pe sistemele de stocare, fără trafic pe rețelele locale LAN și fără a fi necesar transferul datelor pe sisteme intermediare.

#### 2.12.3 Configurație și dimensionare

1x pachet, integrat hardware/software

- fiecare pachet va include 1x echipament de tip bibliotecă de bandă pentru realizare de copii de siguranță (back-up) pe medii magnetice amovibile;

- echipamentul va fi configurat și echipat cel puțin cu:

  - 8 partiții interne;

  - 4 unități de bandă (tape drive) interne;

  - 100 sloturi (pentru unități de bandă) interne;

  - 100 unități de bandă (tape media) LTO-7;

  - 10 unități de bandă de curățare;

  - 2x interfeţe FC 8Gbps cu conectorizare optică;

  - porturile de I/O FC se vor conecta la nivelul mediului de rețea dedicată SAN

- licențierea componentei software de tip server de back-up nu va introduce limitări în legătură cu numărul sau cu calendarul operațiilor de generare și de transfer de imagini de back-up pe bandă.

- licențierea componentei software de tip server de back-up nu va introduce limitări în legătură cu dimensiunea imaginilor de back-up ce pot fi generate și nici cu volumul total de date de vor putea fi arhivate

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN și/sau SAN.

### 2.13 Licențe platformă Big Data - (1 pachet)

În funcție de modelul specific aplicabil, la nivel de componentă/modul, infrastructura software a platformei Big Data va fi licențiată pentru asigurarea nevoilor proiectului, respectiv cel puţin pentru utilizarea platformei, în mod concurent, de către cel puțin 500 de utilizatori. Licențierea nu va introduce limitări ale numărului total de utilizatori unici în catalog.

În cazul în care modelul specific aplicabil va presupune licențierea pe unitate de putere de calcul alocată — de exemplu, la nivel de număr de unități de tip procesor fizic (multi-nucleu), sau la nivel de număr de unități de tip nuclee de procesare (CPU-core) —, atunci:

- în infrastructura hardware se va aloca cel puțin puterea de calcul efectiv necesară pentru utilizarea platformei, în mod concurent, de către cel puțin 500 de utilizatori în condițiile de performanță optimă necesare proiectului;

- se va licenția utilizarea componentelor/modulelor funcționale vizate, fără alte restricții, pentru toată puterea de calcul respectiv alocată.

În cazul în care modelul specific aplicabil pentru anumite componente/module funcționale va presupune licențierea în funcție de volumul de metadate de lucru specifice — de exemplu, de tip indecși de date, indecși semantici sau de reprezentare — care vor fi create și utilizate de platformă, atunci:

- se vor asigura componentei/modulului funcțional resursele de stocare efectiv necesare;

- se va licenția utilizarea componentelor/modulelor funcționale vizate, fără alte restricții, pentru toată capacitatea de stocare necesară.

Infrastructura software a platformei Big Data va fi licențiată, în ansamblul său, pentru utilizarea completă a infrastructurii hardware de procesare alocate, dar nu mai puțin de 672 unități de tip nuclee de procesare (CPU-core).

Licențierea trebuie să acopere toate funcționalitățile descrise în caietul de sarcini - secțiunile 2.18 și 2.19.

### 2.14 Licențe sistem monitorizare - (1 pachet)

Licențierea trebuie să acopere toate funcționalitățile descrise în secțiunea 2.21, precum și echipamentul hardware dedicat ("gateway" de SMS):

- cu următoarele funcţionalităţi:

  - funcţionalitate "email to SMS" şi "SMS to Email";

  - funcţionalitate de monitorizare de servicii (web, mail) cu alertare pe SMS;

  - funcţionalitate de "auto-reply" pentru SMS-urile primite;

  - suport pentru mai mulţi utilizatori (casuţă de mesaje proprie, Inbox/Outbox);

  - posibilitatea de importare a contactelor prin CSV;

  - posibilitatea de planificare a mesajelor transmise;

  - posibilitatea de definire de şabloane de mesaje;

  - suport pentru unicode;

  - suport pentru mesaje SMS formate din mai multe părţi;

  - funcţionalitate de HTTP API pentru folosirea în cadrul altor sisteme şi aplicaţii;

  - interfaţă de management Web;

  - client NTP şi SNMP;

  - mecanism de "watchdog" pentru modemul 3G;

  - suport pentru HTTPS;

  - suport "clustering HA" prin folosirea a două unităţi similare.

- cu următoarele specificaţii tehnice:

  - 3G modem încorporat, UMTS 2100/900MHz, GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz;

  - 1 Sim card;

  - 4GB flash drive;

  - antena omnidirecţională, 3.5dBi, conector SMA;

  - alimentare 100–240V AC;

  - temperatură de operare între 0 si  60°C.

### 2.15 Licențe modul Face Recognition, pentru 3.000.000 de subiecți - (1 pachet).

Licențierea va acoperi cel puțin 3.000.000 de regăsiri de subiecți unici, fără alte restricții, precum și toate funcționalitățile descrise în secțiunea 2.20.

### 2.16 Licențe platformă de virtualizare - platforma Big Data - (30 buc.)

#### 2.16.1 Rol și context

- soluția de virtualizare va putea fi instalată pe tipurile de servere ale platformei Big Data, pentru a asigura abstractizarea infrastructurii hardware față de mașinile virtuale configurate, respectiv pentru a reduce dependența, în exploatare, a instanțelor funcționale virtualizate de starea echipamentelor hardware, precum și pentru a implementa funcționalitățile de management (inclusiv pe cele de asigurare a disponibilității operaționale) și de securitate la acest nivel.

#### 2.16.2 Cerințe funcționale

- virtualizare sistem bazată pe hypervisor de Tip 1 (“bare-iron”) sau echivalent, optimizat pentru platforme de clasă server;

- management integrat, pentru configurații scalabile eterogene (de tip multi-nod, multi-hypervisor, multi-instanță) al nivelului virtualizare;

- soluția va oferi un mediu intern de comunicație de rețea integrat, distribuit între toate serverele interconectate care rulează instanțe hypervizor administrate de același centru de management;

- soluția va asigura posibilitatea de configurare a relocării dinamice automate a instanțelor de mașini virtuale, între serverele care rulează instanțe hypervizor administrate de același centru de management, în funcție de indicatori de stare, de încărcare sau de disponibilitate;

- soluția oferită va asigura monitorizarea și administrarea alocării și utilizării resurselor disponibile, cel puțin în ceea ce privește:

  - identificarea și limitarea utilizării de resurse de stocare și de procesare, de către mașinile virtuale, pe bază de politici;

  - identificarea consumului de resurse specifice, la nivel de mașină virtuală și, respectiv, pe categorii de resurse;

  - identificarea de resurse, inclusiv de tip RAM și procesor, ne-alocate sau supra- rezervate, pentru a permite optimizarea alocării acestora;

  - corelarea schimbărilor de configurație, la nivelul sistemelor virtualizate, cu impactul acestora asupra nivelului de utilizare a resurselor;

  - urmărirea evoluției nivelului de utilizare a resurselor și semnalizarea situațiilor de depășire a limitelor de capacitate;

  - asigurarea disponibilității operaționale a mașinilor virtuale și load-balancing, pe bază de politici, între instanțele de hypervisor (hypervisor host);

  - reconfigurarea, realocarea și migrarea mașinilor și a discurilor virtuale, pentru a optimiza performanța acestora și utilizarea resurselor hardware alocate;

  - funcționalități integrate de tip Software Defined Network, Software Defined Storage și mecanisme integrate de host provisioning;

  - mecanisme de tip portal de self-service, cu sistem integrat de acces la resurse pe bază de roluri și cu posibilitatea de definire de limite (cote);

  - platforma de virtualizare va permite managementul și optimizarea alocării de resurse partajate, cel puțin la nivel de RAM și de discuri, respectiv:

    - posibilitatea de partajare granulară, la nivel de unitate de alocare, între mașinile virtuale definite;

    - posibilitatea de supra-alocare logică flexibilă, peste limitele nominale ale echipamentului hardware;

- interfața de management va permite controlul și automatizarea configurării, operării și migrării de componente, respectiv pentru mașinile virtuale și pentru infrastructurile virtuale;

- soluția oferită va asigura accesarea și automatizarea utilizării tuturor comenzilor de management ale platformei de virtualizare prin interfețe de control API.

#### 2.16.3 Configurație și dimensionare

30x bucăţi licențe software

- fiecare bucată va include câte 1x licență, iar fiecare licență va acoperi instalarea soluției de virtualizare pe un echipament hardware de tip server dual-socket, cu procesoare de tip x86_64;

- este considerată echivalentă varianta în care, datorită specificului licențierii producătorului respectiv, se va oferta cel puțin 1x complet care va include licențiere dimensionată pentru instalarea soluției de virtualizare pe cel puțin 30 de echipamente hardware de tip server dual-socket, cu procesoare de tip x86_64;

- licențierea va include și cel puțin 2 instanțe de tip consolă de management pentru soluția de virtualizare.

### 2.17 Licențe sistem de operare - platforma Big Data - (40 bucăţi)

#### 2.17.1 Rol și context

- soluția software de tip sistem de operare va putea fi instalată pe toate tipurile de servere ale platformei Big Data, precum și la nivelul instanțelor de mașini virtuale configurate, pentru a asigura abstractizarea infrastructurii hardware față de infrastructura software de aplicație (SGBD, middleware), precum și pentru a implementa funcționalitățile de management și de securitate la acest nivel.

#### 2.17.2 Configurație și dimensionare

40x bucăţi licențe software

- fiecare bucată va include câte 1x licență, iar fiecare licență va acoperi o instanță software pentru sistem de operare de tip server, respectiv instalată pe echipament hardware de tip server dual-socket, cu procesoare de tip x86_64, sau pe sistem virtual echivalente;

- este considerată echivalentă varianta în care, datorită specificului licențierii producătorului respectiv, se va oferta cel puțin 1x complet care va include licențiere dimensionată pentru cel puțin 40 de instanțe software de tip sistem de operare pentru server, care vor fi respectiv instalate pe echipamente hardware de tip server dual-socket, cu procesoare de tip x86_64, sau pe sisteme virtuale echivalente.

### 2.18 Instalare și configurare infrastructură platformă Big Data - (1 serviciu)

Infrastructura hardware (menționată în secțiunile 2.1 - 2.11) și software (menționată în secțiunile 2.13, 2.16 și 2.17), a platformei Big Data trebuie să fie astfel instalată și configurată încât să permită implementarea unei arhitecturi segregate pe verticală şi pe orizontală, la un nivel optim de granularitate, astfel încât să poată fi anticipate, prin scalabilitate şi flexibilitate, eventuale cerinţe ulterioare ale beneficiarilor.

### 2.19 Servicii de implementare platformă Big Data - (1 serviciu)

Platforma Big Data sunt acceptate doar soluţiile care:

- implementează "out-of-the-box", cel puţin în proporţie de 80%, un subset din cerinţele funcţionale aferente platformei Big Data, definite şi cuantificate prin intermediul grilei de punctaj din cadrul Anexei 1 - Specificaţii sesiune demonstrativă;

- oferă o arhitectură scalabilă, modulară, flexibilă şi deschisă, care să permită întregirea funcţionalităţilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini, prin dezvoltări pe perioada de implementare a proiectului.

#### 2.19.1 Cerințe generale

Soluţia tehnică de implementare a platformei de analiză avansată a volumelor mari de date - Big Data, se va conforma unui set minim de cerinţe generale, sens în care trebuie:

- să se bazeze pe o platformă consacrată din punct de vedere tehnologic, care să permită customizări ulterioare astfel încât să poată asigura toate funcţionalităţile solicitate de beneficiar prin intermediul prezentului caiet de sarcini;

- să utilizeze tehnologii moderne de stocare, indexare şi procesare întâlnite preponderent în domeniul Big Data, precum MapReduce şi calcul in-memory;

- să fie dimensionată din punct de vedere hardware şi software astfel încât să asigure accesul unui număr minim de 500 utilizatori concurenţi, la un volum de date de minim 30 TB, cu o creştere anuală de 6 TB;

- să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 5 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute, pentru "full text search";

- să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 5 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute, pentru "spatial search";

- să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 5 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute, pentru "query builder";

- să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 10 secunde, în condiţiile în care se vor efectua 10.000 de regăsiri într-un interval de 60 minute, pentru "face recognition";

- să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 5 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute, pentru "link analysis";

- să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 5 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute, pentru "spatial analysis";

- să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 30 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute, pentru "semantic analytics";

- să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 60 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute, pentru "behavioral analytics";

- să asigure integrarea cu Portalului web existent, administrat de beneficiar, achiziţionat şi configurat în cadrul proiectului "SII INFRASTRUCTURĂ", pentru asigurarea unui punct unic de acces centralizat la instrumentele software grafice furnizate;

- să asigure integrarea cu soluția de control acces existentă, administrată de către beneficiar, achiziţionată şi configurată în cadrul proiectului "SII INFRASTRUCTURĂ", pentru asigurarea autentificării unice și autorizării pe bază de roluri şi permisiuni;

- să asigure integrarea cu soluţia existentă de management al identităţii, administrată de către beneficiar, achiziţionată şi configurată în cadrul proiectului "SII INFRASTRUCTURĂ", pentru asigurarea condiţiilor necesare unui management centralizat şi reutilizare a utilizatorilor, profilurilor asociate acestora, respectiv organizaţiilor existente.

#### 2.19.2 Cerințe funcționale

Platforma Big Data, suplimentar faptului că trebuie să se conformeze cerinţelor generale definite în secțiunile şi subsecțiunile anterioare, trebuie să se bazeze pe o soluţie tehnică end-to-end modernă şi customizabilă, care să respecte cele mai bune practici în materie, sens în care trebuie să asigure:

- integrarea depozitelor de date comune, prin procese de accesare, preluare, transformare, procesare, încărcare şi / sau indexare într-un nou depozit de date propriu platformei Big Data;

- integrarea depozitelor de date comune prin fluxuri de acces federativ, cu sau fără replicarea acestora într-o zonă tampon internă depozitului de date propriu platformei Big Data;

- mecanisme optime de sincronizare a depozitelor de date comune, cu depozitul de date propriu platformei Big Data şi în condiţiile în care acestea au o frecvenţă diferită de actualizare: în timp real sau aproape în timp real, în lot, masiv;

- integrare seturilor de date individuale, în depozitul de date propriu platformei Big Data;

- corelarea depozitelor de date comune şi a seturilor de date individuale sub o formă unică de vizualizare;

- prelucrarea şi procesarea pozelor existente în depozitele de date comune, respectiv indexarea acestora în depozitul de date propriu platformei Big Data, în vederea susţinerii funcţionalităţii "face recognition";

- valorificarea, într-o manieră completă și coerent corelată a depozitelor de date comune şi a seturilor de date individuale, oferind utilizatorului posibilitatea să interogheze întregul volum de date existent printr-o singură operaţie de regăsire, să exploreze rezultatul într-o manieră unificată, prin intermediul mai multor forme de vizualizare şi analiză, respectiv să reseteze criteriile de filtrare utilizate;

- adaptori standard de comunicare cu componenta de acces securizat în condiţii de mobilitate, precum şi cu alte sisteme informatice, prin schimb de mesaje în format XML şi / sau JSON - fără a se limita la acestea;

- desfăşurarea unui proces investigativ utilizând componente specializate ce asigură interacţiunea utilizatorilor finali cu platforma Big Data printr-un set de instrumente software avansate de regăsire, vizualizare, analiză, colaborare, avertizare şi extragere a rezultatului obţinut sub formă de rapoarte concise dar cuprinzătoare, precum:

  - regăsirea informaţiilor utilizând limbajul natural;

  - regăsirea informaţiilor folosind soluţii de tip "face recognition";

  - rafinarea rezultatelor prin clasificarea informaţiilor;

  - navigarea în adâncime, printr-o parcurgere ierarhică nivel cu nivel a rezultatelor;

  - vizualizarea tuturor detaliilor asociate fiecărei înregistrări din rezultat;

  - analiza avansată prin dispunerea grafică a obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor;

  - analiza avansată prin dispunerea pe hartă a metadatelor geospaţiale aferente obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor;

  - extragerea automată a obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor din conţinut nestructurat;

  - analiza semantică a datelor;

  - analiza avansată utilizând comportamente pe baza cărora pot fi identificate, vizualizate şi monitorizate obiecte ce se încadrează într-un tipar;

  - generarea de notificări pe baza unui "watchlist" compus din entităţi, sau pe baza de comportamente;

  - îmbogăţirea procesului de analiză, prin achiziţia unor seturi de date individuale, precum şi prin etichetarea conţinutului nestructurat;

  - exportul informaţiilor în diferite formate text sau imagine, funcţie de tipul şi forma de prezentate a acestora;

  - construirea unui spaţiu privat prin gruparea analizei în investigaţii, salvarea şi administrarea rezultatului analizei, a căutărilor şi a notificărilor proprii, precum şi extragerea rezultatului analizei sub formă de rapoarte concise dar cuprinzătoare;

- identificarea / vizualizarea sursei de date aferentă fiecărei informaţii accesibilă utilizatorului final la nivelul platformei Big Data, indiferent de forma de prezentare a acesteia în cadrul soluţiilor de regăsire, vizualizare şi / sau analiză;

- facilităţi avansate de personalizare a interfeţei grafice, oferind utilizatorului acces la o zonă de preferinţe care să permită, spre exemplu, configurarea paginii de reşedinţă ("home page") şi relevanţa ce determină ordinea de afişare a înregistrărilor returnate de procesul de regăsire - fără a se limita la acestea;

- facilităţi avansate de personalizare a structurilor tabelare, oriunde apar ele la nivelul interfeţei grafice ca, spre exemplu:

  - afişarea, ascunderea, repoziţionarea şi îngheţarea coloanelor;

  - auto-dimensionarea şi modificarea manuală a dimensiunii coloanelor;

  - configurarea modului de paginare a informaţiei afişate;

- facilităţi avansate de procesare a datelor afişate în structuri tabelare, oriunde apar ele la nivelul interfeţei grafice ca, spre exemplu:

  - funcţii de agregare pe una sau mai multe dimensiuni (ex.: count, min, max, sum, average);

  - linii de rezumare a rezultatului agregării, funcţie de valoarea unei dimensiuni sau funcţie de valorile din tot tabelul;

Exemplu: - în cazul agregării datelor după oraş şi judeţ, folosind ca metrică numărul de cetăţeni, să se poată vizualiza, într-o linie de rezumare, valoarea totală a numărul de cetăţeni grupat pe oraş, judeţ, respectiv la nivel naţional;

  - evidenţierea grafică a unor valori ce respectă structuri condiţionale complexe;

Exemplu: – evidenţierea tuturor oraşelor cu populaţie mai mare de x locuitori;

  - sortare simplă şi sortare multiplă a datelor;

  - filtrare inline - structură specializată care apare ca o linie nouă în tabel:

    - pentru fiecare coloană se poate construi o condiţie prin introducerea unui operator sub formă de caracter sau grup de caractere;

    - operatorul introdus se aplică diferenţiat funcţie de tipul de dată din coloană;

    - între valorile introduse în coloane, se aplică operatorul AND;

  - constructor de filtru - structură specializată care, în linii mari, permite construirea grafică a unui filtru complex folosind toate coloanele disponibile:

    - pentru fiecare coloană se pot defini condiţii multiple prin selectarea operatorilor dintr-o listă predefinită şi introducerea unei valori;

    - lista de operatori este personalizată în funcţie de tipul de dată din coloană;

    - operatorul ales se aplică diferenţiat funcţie de tipul de dată din coloană;

    - între condiţii se aplică, la alegere, operatorii AND sau OR;

    - condiţiile pot fi grupate astfel încât să permită construirea unor filtre imbricate;

  - definirea unor noi coloane, prin intermediul cărora să poată fi vizualizat rezultatul aplicării unor formule asupra valorilor coloanelor fiecărei linii din tabel;

Exemplu: – definirea unei coloane NUME_PRENUME, prin concatenarea valorilor din coloanele NUME şi PRENUME;

  - exportul setului de date în diferite formate, printre care: XLS, XML, HTML şi PDF;

  - generarea unor forme grafice de vizualizare de tip CHART, prin alegerea dinamică a dimensiunilor aplicate pe fiecare axă;

- acces partajat la informații în funcție de sursa de date, mediat de interfaţa grafică;

- acces partajat şi securizat la funcţionalităţi, blocuri şi / sau module funcţionale.

#### 2.19.3 Arhitectura funcțională

Noul sistem informatic de integrare şi valorificare operaţională şi analitică a volumelor mari de date, în ansamblul său, trebuie să susţină scopul şi obiectivele proiectului. În acest sens trebuie să cuprindă infrastructurile de comunicaţii, hardware şi software atât pentru platforma Big Data cât şi pentru componenta de acces securizat în condiţii de mobilitate, astfel încât să asigure instrumente software de valorificare operaţională şi analitică şi să permită interoperabilitate cu mediul IT administrat de beneficiar, achiziţionat şi configurat în cadrul proiectului "SII INFRASTRUCTURĂ".

Arhitectura logic-funcţională generală a sistemului informatic descris în cadrul acestui proiect, este prezentată, într-o manieră sumară, în figura următoare:

Arhitectura logic-funcţională generală a sistemului informatic

Nivelul surse de date cuprinde depozitele de date comune, aşa cum au fost ele definite în cadrul proiectului, ca totalitatea depozitelor de date structurate, semi-structurate şi nestructurate - formă consolidată a datelor furnizate de instituţiile cu rol de furnizor în cadrul proiectului "SII INFRASTRUCTURĂ" - fără a se limita la acestea, precum şi seturile de date individuale, aşa cum au fost ele definite în cadrul proiectului, ca totalitatea seturilor de date semi-structurate şi nestructurate, aflate în posesia utilizatorilor finali.

Platforma Big Data, la nivel macro, este constituită din două subsisteme interconectate:

- subsistemul de management al datelor, care asigură un lanţ de fluxuri şi procese de integrare, distribuite de-a lungul a două niveluri arhitecturale: nivel de integrare şi nivel de date propriu platformei Big Data, astfel încât să coreleze volumele mari de date existente în depozitele de date comune şi seturile de date individuale sub o formă unică de vizualizare;

- subsistemul de management al informaţiilor, care asigură un lanţ de procese distribuite de-a lungul a două niveluri arhitecturale: nivel servicii şi nivel client, astfel încât, pe baza formei unice de vizualizare, să permită valorificarea operaţională şi analitică a volumele mari de date existente în depozitele de date comune şi seturile de date individuale, prin instrumente grafice (aplicaţii) ce permit interacţiunea cu utilizatorii finali şi prin adaptori ce permit interacţiunea cu Componenta de Acces, precum şi cu alte sisteme informatice.

Modelul Conceptual de Interpretare Semantică a Datelor reprezintă parametrul fundamental al platformei Big Data, funcţie de care volumul mare de date existent în depozitele de date comune şi seturile de date individuale, este corelat într-o formă unică de vizualizare sub formă de obiecte, proprietăţi şi relaţii.

Infrastructura hardware şi de comunicaţii trebuie să permită interoperabilitate cu mediul IT administrat de beneficiar, achiziţionat şi configurat în cadrul proiectului "SII INFRASTRUCTURĂ". Atât pentru platforma Big Data, cât și pentru componenta de acces securizat în condiţii de mobilitate se vor asigura propriile infrastructuri hardware și de comunicaţii.

Referitor la backup şi restaurare, sistemul informatic trebuie să asigure mecanisme moderne de efectuare a copiilor de siguranţă, cu posibilitatea restaurării rapide a acestora în cazul unei defecţiuni temporare sau permanente.

Platforma Big Data trebuie să permită integrarea cu soluţia existentă de management al identităţii, administrată de către beneficiar, achiziţionată şi configurată în cadrul proiectului "SII INFRASTRUCTURĂ". Componenta de Acces trebuie să asigure propria soluţie de management al identităţii.

Platforma Big Data trebuie să permită integrarea cu soluția de control acces existentă, administrată de către beneficiar, achiziţionată şi configurată în cadrul proiectului "SII INFRASTRUCTURĂ", pentru asigurarea autentificării unice și autorizării pe bază de roluri şi permisiuni. Totodată, trebuie să permită integrarea cu portalul web existent, administrat de beneficiar, achiziţionat şi configurat în cadrul proiectului "SII INFRASTRUCTURĂ". Componenta de acces securizat în condiţii de mobilitate trebuie să asigure propria soluţie de control acces şi Single Sign On, atât din perspectiva utilizatorului cât şi din perspectiva terminalului mobil folosit.

Sistemul informatic trebuie să asigure mecanisme de securitate la nivel hardware şi software, care să permită protejarea informaţiei atât faţă de accesul neautorizat intern cât şi faţă de accesul neautorizat extern, atunci când informaţia este stocată pe medii magnetice sau când este transportată în reţea.

Sistemul informatic trebuie să asigure componente specializate pentru administrarea şi monitorizarea centralizată a platformei tehnologice prin intermediul unor interfeţe de management, precum şi pentru auditarea şi analiza activităţii utilizatorilor.

Sistemul informatic trebuie să ofere o arhitectură scalabilă, modulară, flexibilă şi deschisă, cu posibilităţi de extindere a funcţionalităţilor prin intermediul unor librării cu API-uri bine documentate, care să permită configurări şi dezvoltări ulterioare, în funcţie de necesităţile instituţiilor publice beneficiare.

##### 2.19.3.1 Nivel surse de date

Nivelul surse de date cuprinde depozitele de date comune, aşa cum au fost ele definite în cadrul proiectului, ca totalitatea depozitelor de date structurate, semi-structurate şi nestructurate - formă consolidată a datelor furnizate de instituţiile cu rol de furnizor în cadrul proiectului "SII INFRASTRUCTURĂ" - fără a se limita la acestea, precum şi seturile de date individuale, aşa cum au fost ele definite în cadrul proiectului, ca totalitatea seturilor de date semi-structurate şi nestructurate, aflate în posesia utilizatorilor finali.

Sistemul informatic trebuie să poată integra, prin intermediul platformei Big Data, depozite de date comune şi seturi de date individuale.

###### 2.19.3.1.1 Depozite de date comune

Volumul mare de date aferent depozitelor de date comune îmbracă o varietate de forme descrise în mod succint prin următoarele metrici:

- depozite de date structurate în cel puțin 15 pluggable-uri ORACLE 12c sau baze de date relaționale separate, ce conţin cel puțin 150 scheme de baze de date constituite din cel puțin 28.000 de tabele cu cel puțin 500.000 de coloane şi cel puțin 35.000.000.000 de înregistrări;

- depozite de date semi-structurate şi nestructurate, salvate în format text sau binar, sub forma unor fişiere pe disk sau sub forma unor obiecte CLOB, respectiv BLOB în SGBD ORACLE.

Un caz particular al datelor salvate în depozitele de date nestructurate îl reprezintă imaginile de referinţă utilizate în cadrul soluţiei "face recognition". Acest set de imagini va fi folosit ca input în procesul de antrenare a algoritmilor de recunoaştere facială. În prezent, există imagini de referinţă alb-negru şi color, cu o dimensiune medie de 16KB, ce ocupă cel puțin 950 GB spaţiu pe disk în obiecte de tip BLOB distribuite în 6 tabele de-a lungul a 2 scheme din 2 pluggable-uri ORACLE 12c. O persoană poate avea asociate mai multe imagini de referinţă. În aceste imagini, subiectul nu prezintă ocluzii sau variaţii ale aspectului şi expresiei faciale, respectiv ale rotaţiei capului faţă de poziţia frontală. Rezoluţia nativă este de minim 200 x 240 pixeli.

În prezent, depozitele de date comune sunt evidenţe aferente activităților specifice instituţiilor publice, consolidate într-o bază de date prin instrumente de replicare online, în timp real sau periodic (o dată pe zi / săptămână / lună) în loturi incrementale sau integrale, sau prin instrumente offline.

Numărul şi varietatea depozitelor de date comune este prevăzut să crească în continuare, fapt ce va conduce la creşterea valorilor anterioare şi diversificarea formatelor conţinutului structurat, semi-structurat şi nestructurat - inclusiv în ceea ce priveşte imaginile de referinţă folosite ca input în procesul de antrenare a algoritmilor de recunoaştere facială. Drept urmare, furnizorul trebuie să asigure soluţii de integrare ("mapperi" şi procese de achiziţie) a unor depozite de date în format PDF, HTML, HTM, XHTML, PPT, PPTX, DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, CSV, XML, JSON şi TXT ("plain text" sau valori separate prin delimitatori).

###### 2.19.3.1.2 Seturi de date individuale

În prezent, beneficiarul nu are capacitatea de a anticipa complet diversitatea formatelor şi structura seturilor de date ce pot ajunge în posesia utilizatorilor finali. Drept urmare, furnizorul trebuie să asigure soluţii de integrare (procese de încărcare) accesibile direct utilizatorului final ca interfeţe în cadrul platformei Big Data, cel puţin pentru formatele PDF, HTML, HTM, XHTML, PPT, PPTX, DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, CSV, XML, JSON şi TXT ("plain text" sau valori separate prin delimitatori).

##### 2.19.3.2 Arhitectura funcţională aferentă platformei Big Data

Platforma Big Data trebuie să fie constituită pe baza unei arhitecturi segregate pe verticală şi pe orizontală la un nivel optim de granularitate, astfel încât să poată anticipa, prin scalabilitate şi flexibilitate, eventuale cerinţe ulterioare ale beneficiarilor.

Arhitectura logic-funcţională aferentă platformei Big Data, este prezentată, într-o manieră detaliată, în figura următoare:

Figura 4: Arhitectura logic-funcţională a platformei Big Data

Raportat la modul de reprezentare a arhitecturii din figura anterioară, admitem faptul că segregarea pe orizontală construieşte, în cadrul platformei Big Data, patru niveluri arhitecturale, grupate în două subsisteme interconectate: subsistemul de management al datelor şi subsistemul de management al informaţiilor.

Subsistemul de management al datelor grupează următoarele două niveluri arhitecturale:

- nivelul de integrare - cuprinde "mapperi", fluxurile şi procesele de integrare, ce corelează volumele mari de date existente în depozitele de date comune şi seturile de date individuale, sub o formă unică de vizualizare, cu sau fără preluarea acestora în depozitul de date propriu platformei Big Data;

- nivelul de date - cuprinde depozitul de date propriu platformei Big Data, definit ca totalitatea formelor fizice şi tehnologiilor de stocare, precum şi totalitatea tehnologiilor de indexare şi procesare.

Subsistemul de management al informaţiilor grupează următoarele două niveluri arhitecturale:

- nivelul servicii - cuprinde toate serviciile software care, pe baza formei unice de vizualizare a datelor, asigură accesarea depozitului de date propriu platformei Big Data şi a depozitelor de date comune prin intermediul unor fluxuri de regăsire federativă;

- nivelul client - cuprinde instrumentele grafice ce permit interacţiunea utilizatorilor finali cu platforma Big Data şi adaptorii ce permit interacţiunea componentei de acces securizat în condiţii de mobilitate, precum şi a altor sisteme informatice cu platforma Big Data.

Segregarea pe verticală a nivelului client, construieşte funcţionalităţi astfel grupate în blocuri şi / sau module funcţionale, încât să susţină în mod optim activitatea curentă a instituţiilor publice beneficiare:

- "Enterprise search" - trebuie să ofere o gamă diversificată de abordări, precum:

  - "full text search" - soluţie de căutare unificată, întâlnită preponderent în domeniul motoarelor de căutare, ce permite regăsirea informaţiilor utilizând limbajul natural - completată prin mecanisme ce îmbunătăţesc modul de definire a criteriilor de regăsire, pentru a reduce rezultatele de tip "false positive", nerelevante în contextul căutării, generate de ambiguitatea limbajului natural;

  - "query builder" - soluţie de căutare avansată, ce permite definirea grafică, arborescentă a criteriilor de regăsire, folosind orice obiect, proprietate sau relaţie definită în modelul de date conceptual;

  - "spatial search" - soluţie de căutare avansată, ce permite regăsirea informaţiilor folosind diverse instrumente geometrice precum restrângerea zonei de interes prin definirea grafică a unor forme poligonale pe o hartă;

  - "face recognition" - soluţie de recunoaştere a persoanei / persoanelor dintr-o imagine digitală;

- Vizualizarea şi rafinarea rezultatului generat în urma procesului de regăsire:

  - "guided navigation" - soluţie avansată de rafinare a rezultatelor, întâlnită preponderent în domeniul site-urilor de e-commerce, ce permite explorarea informaţiilor clasificate după mai multe dimensiuni, prin aplicarea unor filtre succesive;

  - "drill down" - soluţie ce permite navigarea în adâncime, printr-o parcurgere ierarhică nivel cu nivel a rezultatelor, cu scopul de a obţine detalii suplimentare, cu granularitate din ce în ce mai fină;

  - "detail view" - interfaţă ce permite vizualizarea tuturor detaliilor asociate fiecărei înregistrări din rezultat, în funcţie de tipul de obiect selectat: document, entitate sau eveniment;

- Analiza avansată a datelor - trebuie să ofere o gamă diversificată de abordări, precum:

  - "link analysis" - soluţie de dispunere grafică a obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor, sub formă de grafuri compuse din noduri şi muchii, astfel încât să permită descoperirea de noi informaţii şi conexiuni ce îmbogăţesc valoarea datelor existente;

  - "spatial analysis" - soluţie de analiză avansată, ce permite dispunerea pe hartă a metadatelor geospaţiale aferente obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor;

  - "semantic analytics" - soluţie de analiză avansată ce permite clasificarea multidimensională a datelor şi extragerea automată a obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor din conţinut nestructurat, astfel încât, plecând de la o vedere de ansamblu, printr-o rafinare succesivă a informaţiilor folosind forme variate de vizualizare precum histograme de proprietăţi şi de relaţii, grupări şi agregări, chart-uri, dispunere pe hartă şi / sau operaţii cu mulţimi, să permită micşorarea setului de date supus analizei, până la un nivel de unde se poate începe procesul investigativ;

  - "behavioral analytics" - soluţie de analiză avansată, ce permite definirea unor comportamente, ca o grupare de filtre complexe construite grafic şi / sau programatic, folosind orice obiect, proprietate sau relaţie definită în modelul de date conceptual sau calculată prin agregări şi grupări multiple, pe baza cărora pot fi identificate, vizualizate, analizate şi monitorizate obiecte ce se încadrează într-un tipar;

- "Early warning" - notificări generate pe baza unui "watchlist" compus din entităţi, sau pe bază de comportamente;

- "Enrichment" - soluţie de îmbogăţire a procesului de analiză, prin achiziţia şi corelarea, pe baza modelului de date conceptual, a unor seturi de date individuale, precum şi prin etichetarea conţinutului nestructurat;

- Spaţiu privat şi colaborare - soluţie ce permite construirea unui spaţiu privat prin gruparea analizei în investigaţii, salvarea şi administrarea rezultatului analizei, a căutărilor şi a notificărilor proprii, colaborare, precum şi extragerea rezultatului analizei sub formă de rapoarte concise, dar cuprinzătoare.

Blocurile şi / sau modulele funcţionale, succint prezentate anterior, deşi interconectate, trebuie să permită echipei tehnice planificarea secvenţială a procesului de dezvoltare şi implementare a acestora în cadrul platformei Big Data, în conformitate cu graficul de activităţi.

###### 2.19.3.2.1 Modelul conceptual de interpretare semantică a datelor

Platforma Big Data trebuie să fie construită plecând de la un model conceptual de interpretare semantică a datelor - parametru fundamental al sistemului informatic, funcţie de care volumul mare de date existent este corelat într-o formă unică de vizualizare foarte apropiată gândirii umane, care să reprezinte realitatea din punct de vedere semantic cel puţin sub formă de:

- obiecte ca, spre exemplu:

  - entităţi - persoană, maşină, telefon, etc;

  - evenimente - achiziţie, accident, etc.;

  - documente - informaţie cu conţinut nestructurat;

- proprietăţi ca, spre exemplu: culoarea unei maşini, numele unei persoane, data unui eveniment, dimensiunea, formatul sau conţinutul unui fişier text, etc.;

- relaţiile între obiecte ca, spre exemplu: - persoana A este tatăl persoanei B, maşina A a fost implicată în evenimentul B, proprietatea A este menţionată în documentul B, etc..

Acest model conceptual de interpretare semantică a datelor sub formă de obiecte, proprietăţi şi relaţii, trebuie:

- să permită corelarea volumelor mari de date existente în depozitele de date comune şi seturile de date individuale, indiferent de forma de reprezentarea a acestora: structurate, semi-structurate sau nestructurate;

- să descrie obiectele, proprietăţile şi relaţiile la nivel de instanţă, fără necesitatea cunoaşterii nivelurilor intermediare de stocare şi organizare;

- să permită construirea de "mapperi" specializaţi care să susţină prin fluxuri şi procese de integrare, corelarea volumului mare de date existent în depozitele de date comune şi seturile de date individuale;

- să susţină nivelul de servicii şi nivelul client în procesul de regăsire, analiză şi prezentare a datelor;

- să accepte informaţii multi-valoare şi temporale ca, spre exemplu: salariul lunar al unui angajat;

- să permită beneficiarului să realizeze actualizări ulterioare cu minimum de efort prin soluţii preponderent grafice care să nu necesite cunoştinţe solide de programare.

Modelul conceptual de interpretare semantică a datelor sub formă de obiecte, proprietăţi şi relaţii, va fi definit de către furnizor în etapa de analiză, de comun acord cu beneficiarul, în funcţie de structura şi semnificaţia datelor din depozitelor de date comune şi de capacitatea de anticipare a beneficiarului cu privire la posibile structuri şi semnificaţii ale seturile de date ce pot ajunge în posesia utilizatorilor finali. În această etapă, furnizorul trebuie să aibă capacitatea de a analiza depozitele de date comune şi de a face propuneri cu privire la definirea modelului conceptual, dar şi de a include în această formă unică de vizualizare orice solicitare suplimentară, venită din partea beneficiarului.

În caz de necesitate, în etapa de analiză, furnizorul va solicita detalii suplimentare referitoare la structura şi semnificaţia datelor din depozitelor de date comune, direct de la proprietarii datelor - instituţiile publice furnizoare.

###### 2.19.3.2.2 Subsistemul de management al datelor

Pentru a permite decuplarea completă a modelului de business implementat la nivelul platformei Big Data, de structura fizică şi modelul fizic şi logic de organizare a volumelor mari de date în depozitele de date comune şi seturile de date individuale, soluţia tehnică aferentă subsistemului de management al datelor, trebuie să asigure - prin "mapperi", fluxuri şi procese de integrare - o formă unică de vizualizare a datelor, cu sau fără preluarea acestora în depozitul de date propriu platformei, astfel încât să creeze premisele unei implementări coerente a unui lanţ de servicii şi instrumente software interconectate, care să susţină utilizatorul final în procesul investigativ.

            - 2.19.3.2.2.1 Nivelul de integrare

Nivelul de integrare cuprinde "mapperii", fluxurile şi procesele de integrare, ce corelează volumele mari de date existente în depozitele de date comune şi seturile de date individuale, sub o formă unică de vizualizare, cu sau fără preluarea acestora în depozitul de date propriu platformei Big Data.

Toţi "mapperii", procesele şi fluxurile de integrare vor fi configurate de către furnizor. Datorită faptului că varietatea depozitelor de date comune este prevăzută să crească pe durata de implementare a proiectului, la solicitarea beneficiarului, furnizorul trebuie să aibă capacitatea de a configura noi "mapperi", procese şi fluxuri de integrare pentru orice alt format nespecificat în mod explicit în acest document, atât pentru noi depozite de date comune cât şi pentru noi seturi de date individuale.

Pentru a evita situaţiile în care procesele şi fluxurile de integrare limitează, îngreunează sau împiedică interacţiunea utilizatorilor finali, a componentei de acces securizat în condiţii de mobilitate sau a altor sisteme informatice cu platforma Big Data, soluţia tehnică trebuie să gestioneze diferenţiat subsistemul de management al datelor şi subsistemul de management al informaţiilor.

              - 2.19.3.2.2.1.1 Mapperi

Prin "mapper" se înţelege acea unitate funcţională care mapează volumul mare de date din depozitele de date comune şi din seturile de date individuale, pe baza modelului conceptual de interpretare semantică a datelor sub formă de obiecte, proprietăţi şi relaţii. Aceştia au rolul de a:

- ascunde structura fizică şi modelul fizic şi logic de organizare a datelor în depozitele de date comune şi seturile de date individuale, permiţând decuplarea completă şi implementarea independentă a modelului de business la nivelul platformei Big Data;

- susţine fluxurile şi procesele de integrare ce corelează volumul mare de date existent sub o formă unică de vizualizare.

Accesul la "mapperi" trebuie să poată fi restricţionat. La finalul perioadei de implementare a proiectului, beneficiarul trebuie să poată configura noi "mapperi" cu minimum de efort, prin soluţii preponderent grafice care să nu necesite cunoştinţe solide de programare.

              - 2.19.3.2.2.1.2 Procese şi fluxuri de integrare

Procesele şi fluxurile de integrare trebuie să permită identificarea depozitului de date comun sau a setului de date individual, pentru fiecare informaţie corelată, astfel încât să asigure definirea unor condiţii de acces în funcţie de sursa de date integrată. Trebuie să asigure mecanisme de control al calităţii precum deduplicare sau tokenizare şi să nu afecteze performanța sistemelor ce valorifică în prezent depozitele de date comune. Nu trebuie să implice costuri suplimentare de licențiere pentru instituțiile furnizoare de date şi să fie implementate cel puţin sub formă de procese de achiziţie şi încărcare, respectiv fluxuri de acces federativ, aşa cum sunt ele definite în continuare.

                - 2.19.3.2.2.1.2.1 Procese de achiziţie

Reprezintă acele procese care, utilizând "mapperi" în caz de necesitate, accesează, preiau, transformă, procesează, încarcă şi / sau indexează date din depozitele de date comune, în depozitul de date propriu platformei Big Data. Aceste tipuri de procese trebuie să asigure un transfer unidirecţional dinspre depozitele de date comune către depozitul de date propriu platformei Big Data şi să asigure o achiziţie iniţială masivă a tuturor datelor existente, urmată de o achiziţie incrementală, astfel încât să susţină funcţionalităţile de avertizare şi să crească performanţa modulelor de regăsire şi analiză avansată. Trebuie să utilizeze o versiune anonimizată sau criptată a parolei de acces la depozitele de date comune. Totodată trebuie să asigure condiţii optime de sincronizare a depozitului de date propriu platformei Big Data cu depozitele de date comune, chiar şi în condiţiile în care acestea sunt construite prin instrumente de replicare online, în timp real sau periodic (o dată pe zi / săptămână / lună) în loturi incrementale sau integrale, sau prin instrumente offline.

Implementări ale acestui tip de proces pot fi utilizate în vederea corelării datelor din depozitele de date comune sub o formă unică de vizualizare, cu sau fără preluarea acestora în depozitul de date propriu platformei Big Data.

                - 2.19.3.2.2.1.2.2 Procese de încărcare

Reprezintă acele procese care, utilizând "mapperi" în caz de necesitate, preiau, transformă, procesează, încarcă şi / sau indexează date din seturile de date individuale, în depozitul de date propriu platformei Big Data. "Mapperii" aferenţi acestor tipuri de procese de achiziţie trebuie să poată fi construiţi de către utilizator prin intermediul unor interfeţe grafice. Seturile de date individuale, astfel încărcate, vor fi accesibile în sistem doar utilizatorilor ce le-au încărcat, oferindu-le acestora posibilitatea de a le partaja în cadrul platformei Big Data.

Implementări ale acestui tip de proces pot fi utilizate în vederea corelării datelor din seturile de date individuale sub o formă unică de vizualizare, cu preluarea acestora în depozitul de date propriu platformei Big Data.

                - 2.19.3.2.2.1.2.3 Fluxuri de acces federativ

Reprezintă acele fluxuri care, utilizând "mapperi" în caz de necesitate, permit distribuirea accesului la depozitele de date comune, prin procese de regăsire federativă. Aceste fluxuri, din motive de performanţă a platformei Big Data sau pentru a nu afecta performanța sistemelor existente în prezent, pot folosi un “cache” local sub formă de depozit propriu platformei Big Data, copie a depozitelor de date comune.

Implementări ale acestui tip de proces vor fi utilizate doar în situaţia în care furnizorul justifică, argumentează şi / sau demonstrează beneficiile aduse de o astfel de abordare în detrimentul proceselor de achiziţie şi doar la solicitarea sau cu acordul explicit al beneficiarului.

            - 2.19.3.2.2.2 Nivelul de date

Nivelul de date cuprinde depozitul de date propriu platformei Big Data, definit ca totalitatea formelor fizice şi tehnologiilor de stocare, precum şi totalitatea tehnologiilor de indexare şi procesare.

Nu există restricţii în ceea ce priveşte structura fizică şi modelul fizic şi logic de organizare a datelor în depozitul de date propriu platformei Big Data, atât timp cât acesta este corelat într-o formă unică de vizualizare, descrisă prin intermediul modelului conceptual de interpretare semantică a datelor sub formă de obiecte, proprietăţi şi relaţii.

Totuşi, acest nivel trebuie să fie dimensionat astfel încât să asigure performanţă liniară serviciilor oferite de platforma Big Data, chiar şi în condiţii de creştere polinomială sau exponenţială a volumului de date. În acest sens, platforma Big Data trebuie să utilizeze tehnologii moderne de stocare, indexare şi procesare întâlnite în zona Big Data, precum MapReduce şi calcul in-memory.

Nivelul de date trebuie să asigure:

- securitatea depozitului de date propriu platformei Big Data, având în vedere cel puţin următoarele aspecte: controlul accesului, auditarea operațiunilor efectuate, respectiv verificarea integrității datelor;

- implementarea unor măsuri logice și fizice ce asigură păstrarea depozitului de date propriu platformei Big Data într-o formă consistentă, chiar şi în cazul apariției unui incident logic sau fizic;

- filtrarea volumului de informaţie existent în depozitul de date propriu platformei Big Data, în funcţie de politicile de acces ale utilizatorilor la sursele de date integrate;

- repunerea în funcțiune, după o avarie, a depozitului de date propriu platformei Big Data, păstrând totodată politicile de acces definite în funcţie de sursele de date integrate.

###### 2.19.3.2.3 Subsistemul de management al informaţiilor

Subsistemul de management al informaţiilor asigură un lanţ de procese distribuite de-a lungul a două niveluri arhitecturale: nivel servicii şi nivel client, astfel încât, pe baza formei unice de vizualizare a datelor, să permită valorificarea operaţională şi analitică a volumele mari de date existente în depozitele de date comune şi seturile de date individuale, prin instrumente grafice (aplicaţii) ce permit interacţiunea cu utilizatorii finali şi prin adaptori ce permit interacţiunea cu componenta de acces securizat în condiţii de mobilitate, precum şi cu alte sisteme informatice.

            - 2.19.3.2.3.1 Nivelul servicii

Nivelul servicii cuprinde toate serviciile software care, pe baza formei unice de vizualizare a datelor, asigură accesarea depozitului de date propriu platformei Big Data (în mod direct) şi a depozitelor de date comune (prin fluxuri de regăsire federativă).

Acest nivel implementează modelul de business existent la nivelul platformei Big Data şi permite decuplarea nivelului client de nivelul de date. Aceste servicii trebuie să ofere performanţă liniară la nivelul platformei Big Data, chiar şi în condiţii de creştere polinomială sau exponenţială a volumului de date. În acest sens, trebuie să utilizeze tehnologii moderne de accesare a volumului mare de date, întâlnite în zona BigData, precum MapReduce şi calcul in-memory.

Acest nivel trebuie să susţină instrumentele grafice (aplicaţiile) şi adaptorii ce construiesc nivelul client, oferind cel puţin servicii integrate de regăsire, avertizare, colaborare şi monitorizare.

            - 2.19.3.2.3.2 Nivelul client

Nivelul client cuprinde instrumentele grafice (aplicaţiile) ce permit interacţiunea utilizatorilor finali cu platforma Big Data şi adaptorii ce permit interacţiunea componentei de acces securizat în condiţii de mobilitate, precum şi a altor sisteme informatice cu platforma Big Data.

Printr-un set de instrumente software avansate de regăsire, vizualizare, analiză, colaborare, avertizare şi extragere a rezultatului obţinut sub formă de rapoarte concise dar cuprinzătoare, nivelul client trebuie să permită instituţiilor publice beneficiare construirea unor procese ample de explorare, descoperire şi investigare a situaţiilor generatoare de fenomene de criminalitate organizată şi evaziune fiscală la nivel naţional, precum şi a faptelor asociate fenomenului de corupţie şi de finanţare a terorismului, în vederea diminuării şi prevenirii acestora.

              - 2.19.3.2.3.2.1 Interfaţa cu utilizatorul

Interfaţa cu utilizatorul reprezintă acea unitate funcţională ce cuprinde instrumente grafice (aplicaţii) ce permit interacţiunea utilizatorului cu platforma Big Data. Pentru a asigura condiţii optime de interoperabilitate, aceste aplicaţii pot fi grupate în blocuri, module, respectiv componente funcţionale organizate în pagini, "tab-uri" sau orice alte forme de vizualizare interconectate prin "link-uri" şi mecanisme de tip "drag and drop" sau "send to" - fără a se limita la acestea.

Interfaţa grafică expusă utilizatorului trebuie să fie construită în tehnologie web HTTP[S] şi să respecte următoarele standarde:

- de interacțiune - să permită interacţiune prin intermediul dispozitivelor periferice ca tastatura (computer keyboard) şi tastatura virtuală (virtual keyboard), precum şi prin intermediul dispozitivelor periferice de indicare ca: mouse, touchpad și touchscreen; să permită, pentru o experienţă de navigare optimă, utilizarea de scurtături (keyboard shortcuts), eventual şi prin asociere cu dispozitivele periferice de indicare;

- de compatibilitate (progressive enhancement & cross browser compatibility) - să permită redarea corectă şi uniformă a interfeţei grafice, pe o gamă variată de navigatoare web consacrate - şi diverse versiuni ale acestora - ca, spre exemplu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome şi Safari;

- de adaptativitate (responsive user interface & adaptive layout) - să minimizeze necesitatea utilizării funcțiilor de "resize" și "scroll" și să creeze o experiență de navigare optimă pe o gamă variată de dispozitive, indiferent de dimensiunea ecranului: de la telefoane până la monitoare; să ofere un feedback oricărei interacțiuni a utilizatorului cu interfaţa grafică, astfel încât să elimine percepţia de blocare a ecranului;

- de tehnologie - să utilizeze HTML5 ca tehnologie de bază; interfeţele de tip "rich internet application" sunt acceptate doar cu menţinerea preponderent server-side a operaţiilor de procesare, mari consumatoare de resurse hardware şi/sau software, astfel încât să ofere şanse egale de utilizare tuturor utilizatorilor, indiferent de configuraţia staţiei client.

                - 2.19.3.2.3.2.1.1 Enterprise search

"Enterprise search" reprezintă acea componentă a platformei Big Data ce oferă utilizatorului posibilitatea de a interoga întregul volum de date existent - filtrat în funcţie de sursele de date accesibile acestuia, printr-o singură operaţie de regăsire, independentă de structura fizică şi modelul fizic şi logic de organizare a datelor în depozitul de date propriu platformei Big Data, respectiv în depozitele de date comune şi seturile de date individuale. Implementată în mod corespunzător, componenta trebuie să asigure o interfaţă grafică intuitivă, ce expune mecanisme avansate de definire a criteriilor de regăsire, precum şi de vizualizare a rezultatelor în conformitate cu politicile de securitate descrise prin intermediul prezentului caiet de sarcini.

Această componentă trebuie să ofere o gamă diversificată de abordări, astfel încât să poată răspunde celor mai înalte standarde de exigenţă. Utilizatorul trebuie să se bucure de o experienţă variată, construită prin intermediul a cel puţin următoarelor soluţii:

- “full text search” - soluţie de căutare unificată, întâlnită preponderent în domeniul motoarelor de căutare, ce permite regăsirea informaţiilor utilizând limbajul natural - completată prin mecanisme ce îmbunătăţesc modul de definire a criteriilor de regăsire, pentru a reduce rezultatele de tip "false positive", nerelevante în contextul căutării, generate de ambiguitatea limbajului natural;

- "spatial search" - soluţie de căutare avansată, ce permite regăsirea informaţiilor folosind diverse instrumente geometrice precum restrângerea zonei de interes prin definirea grafică a unor forme poligonale pe o hartă;

- "query builder" - soluţie de căutare avansată, ce permite definirea grafică, arborescentă a criteriilor de regăsire, folosind orice obiect, proprietate sau relaţie definită în modelul de date conceptual;

- "face recognition" - soluţie de recunoaştere a persoanei / persoanelor dintr-o imagine digitală.

Indiferent de soluţia de căutare utilizată:

- volumul de date supus filtrării trebuie să poată fi restricţionat prin selectarea surselor de date de către utilizator ("source-restricted search");

Notă: - orice sursă de date nou adăugată în sistem, trebuie să fie implicit vizibilă utilizatorului, în funcţie de drepturile asociate, fără a fi necesare intervenţii la nivelul componentei de regăsire;

- rezultatul procesului de regăsire trebuie să poată fi vizualizat în aceeaşi zonă unică, definită în conformitate cu cerinţele descrise în capitolul Vizualizare şi rafinare.

                - 2.19.3.2.3.2.1.1.1 Full text search

"Full text search" reprezintă o soluţie de căutare unificată, întâlnită preponderent în domeniul motoarelor de căutare, ce permite regăsirea informaţiilor utilizând limbajul natural, prin scanarea întregului volum de date existent. Pentru a reduce rezultatele de tip "false positive", nerelevante în contextul căutării, generate de ambiguitatea limbajului natural, soluţia trebuie să fie, în mod obligatoriu, completată prin mecanisme ce îmbunătăţesc modul de definire a criteriilor de regăsire, sens în care trebuie să ofere cel puţin următoarele funcţionalităţi:

- introducerea unuia sau mai multor cuvinte cheie într-un câmp unic de căutare;

- regăsirea termenilor introduşi prin specificarea numărului maxim de cuvinte intermediare între aceştia, cu sau fără restricţionări cu privire la păstrarea ordinii de introducere ("proximity search");

- regăsirea exactă a frazei introduse ("phrase search"), prin marcarea cuvintelor (utilizarea, spre exemplu, a carecterului "quote") ce trebuie să se regăsească obligatoriu, ca formă şi ordine, în rezultatele generate;

- independenţă faţă de modul de scriere: interpretarea literelor mari şi mici ca fiind la fel ("case insensitive") şi aducerea diacriticelor la forma de bază;

- construirea unor clauze condiţionale complexe, prin utilizarea parantezelor şi a unor operatori de tip boolean precum AND, OR sau NOT ("boolean queries"), aplicaţi între termeni sau grupări de termeni ("grouping terms");

- construirea unor clauze condiţionale complexe, prin utilizarea unor expresii regulate ("regular expressions");

- utilizarea unor caractere speciale ("wildcard search") ca înlocuitor al unuia (spre exemplu, caracterului "question mark") sau mai multor caractere (spre exemplu, caracterului "asterisk");

- restricţionarea volumului de date supus filtrării, în funcţie de sensul pe care cuvintele îl au pentru utilizator; în acest sens, utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea selectării obiectelor / proprietăţilor definite în modelul conceptual ("field-restricted search");

Notă: - orice nou obiect / proprietate,  rezultat al actualizării modelului conceptual, trebuie să fie implicit vizibil utilizatorului, fără a fi necesare intervenţii la nivelul componentei de regăsire;

- specificarea unui interval de valori inclusiv sau exclusiv ("range search"), între care să se regăsească valoarea unei proprietăţi definită în modelul conceptual: dată calendaristică, proprietate numerică, etc.;

Notă: - spre exemplu, data naşterii unei persoane să se regăsească între două valori specificate;

- configurarea unor mecanisme avansate de asimilare, precum:

  - asimilare fonetică ("sounds like") - regăsiri după variante fonetice ale termenilor căutaţi;

  - asimilare lexicală ("stemming") - regăsiri după cuvinte de bază asociate termenilor căutaţi;

  - asimilare semantică ("conceptual search") - regăsiri după sinonime ale termenilor căutaţi, ţinând cont şi de polisemia cuvintelor în contextul frazei introduse;

Notă: - platforma Big Data trebuie să permită utilizarea implicită a unei configuraţii prestabilite de către un administrator. Utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea de a actualiza modul de utilizare a mecanismelor de asimilare, inclusiv în ceea ce priveşte excluderea sau cumularea formelor de asimilare, particularizarea dicţionarelor de asimilare, implicit definite, prin îmbogăţirea acestora cu variante personale.

- regăsirea cuvintelor introduse folosind variaţii de scriere ale acestora ("fuzzy search");

Notă: - vor fi utilizaţi algoritmi ce pot cuntifica diferenţa (gradul de similaritate) dintre forma scrisă a două cuvinte ("edit distance"), ca, spre exemplu: "levenshtein distance"; utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea de a specifica gradul de similaritate ca, spre exemplu, valoare cuprinsă între 0 şi 1;

- utilizarea unor caractere speciale (ca, spre exemplu, a caracterului "caret") pentru a creşte relevanţa unuia sau mai multor termeni introduşi ("boosting a term");

- utilizarea unor sugestii de tip “did you mean” sau corecţii ortografice;

- utilizarea unei funcţii de tip “type-ahead”; configurarea pragului minim la care să fie afişate sugestii şi rezultate, precum şi setarea numărului de mostre afişate;

Notă: - după introducerea unui număr minim de caractere (ex. 3-4 caractere), utilizatorul trebuie să primească, pe măsură ce tastează, sugestii de continuare, mostre ale rezultatului, precum şi numărul de rezultate grupate în funcţie de sursa de date şi / sau obiectele / proprietăţile definite în modelul conceptual;

- utilizarea în timpul procesului de regăsire a unor cuvinte cheie ("keywords") asociate textelor nestructurate automat la indexare, sau manual prin etichetarea conţinutului ("tagging") de către utilizatori;

- configurarea limbii de execuţie a procesului de regăsire, aspect ce prezintă particularităţi cel puţin în ceea ce priveşte mecanismele de asimilare, sugestiile de tip "did you mean", corecţiile ortografice, "fuzzy search" şi funcţiile de tip "type-ahead";

Notă: - implicit va fi utilizată limba română iar printre opţiunile de selecţie disponibile utilizatorului se va regăsi cel puţin limba engleză, fiecare dintre acestea fiind susţinută, în mod evident, de existenţa unor dicţionare proprii;

- configurarea modului de funcţionare a procesului de regăsire, în situaţia în care au fost introduşi mai muţi termeni:

  - oprirea procesului de regăsire, dacă au fost returnate rezultate ce conţin toţi termenii introduşi;

  - continuarea procesului de regăsire, cu toate permutările posibile generate prin eliminarea succesivă a k termeni (k = 1, p), până la un pas ce generează rezultate dar nu mai jos de un prag p predefinit;

  - continuarea procesului de regăsire până la pragul p, indiferent de faptul că sunt generate rezultate la un pas intermediar;

- configurarea unor criterii de relevanţă în funcţie de care vor fi ordonate rezultatele; calcularea scorului se va realiza conform unui algoritm care va ţine cont de o gamă variată de factori, precum: tipul obiectelor returnate, numărul de termeni regăsiţi, frecvenţa şi ordinea apariţiei, etc.;

- asigurarea persistenţei setărilor configurate de către utilizatori, nu doar pe sesiunea curentă ci şi între sesiuni;

- lansarea în execuţie a procesului de regăsire, atât prin apăsarea unui buton cu o denumire sugestivă cât şi prin apăsarea tastei ENTER;

- realizarea unor regăsiri succesive care, prin introducerea unor noi termeni, să filtreze doar setul de rezultate anterior generat.

Pentru "full text search", soluţia trebuie să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 5 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute.

                - 2.19.3.2.3.2.1.1.2 Spatial search

"Spatial search" reprezintă o soluţie de căutare avansată, ce permite regăsirea obiectelor care au ataşate informaţii geospaţiale, prin utilizarea unor mecanisme de tip "geocoding" şi "reverse-geocoding".

Poate fi privită ca o extensie a soluţiei "full text search", completând-o cu mecanisme de restrângere a zonei de interes prin definirea grafică a unor forme poligonale pe o hartă. În acest fel, utilizatorul poate restricţiona setul de rezultate, funcţie de metadatele geospaţiale, la o anumită zonă geografică, folosind diverse instrumente geometrice pentru definirea unor perimetre de proximitate geospaţială, fie utilizând un cerc, prin selectarea centrului şi a razei pe o hartă, fie utilizând un poligon, prin selectarea unor puncte pe hartă.

În situaţia în care "spatial search" este utilizată ca o formă de căutare independentă de "full text search" şi nu ca o extensie a acesteia, atunci rezultatul regăsirii va cuprinde obiecte pentru care metadatele geospaţiale se încadrează în zona geografică astfel definită (perimetru de proximitate, respectiv mecanisme de "geocoding" şi "reverse-geocoding"), fără a fi aplicată în prealabil nici o altfel de restricţie. O astfel de căutare va permite afişarea rezultatelor direct pe hartă.

Pentru "spatial search", soluţia trebuie să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 5 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute.

                - 2.19.3.2.3.2.1.1.3 Query Builder

"Query builder" reprezintă o alternativă pentru "full text search", ce permite definirea grafică, arborescentă a criteriilor de regăsire, folosind orice obiect, proprietate sau relaţie definită în modelul de date conceptual. Această soluţie de căutare avansată trebuie să permită construirea unor clauze condiţionale complexe, prin:

- definirea grafică a unor condiţii de filtrare de forma proprietate obiect - operator relaţional - valoare, unde operatorii relaţionali sunt dependenţi de tipul proprietăţii (text, numeric, dată calendaritică, listă de valori, etc.) şi pot fi de forma: mai mic, mai mic sau egal, mai mare, mai mare sau egal, egal - "case sensitive", egal - "case insensitive", conţine, între, "is null", etc. şi orice negaţie a acestora;

- definirea grafică a unor condiţii de filtrare de forma proprietate obiect - operator relaţional - proprietate obiect;

- definirea grafică a unor condiţii de filtrare de forma funcţie de agregare aplicată unei proprietăţi obiect - operator relaţional - valoare, unde funcţia de agregare poate fi de forma: count, min, max, avg, sum, etc.;

- definirea grafică a unor condiţii de filtrare de forma obiect - relaţie - obiect;

- înlănţuirea condiţiilor prin intermediul unor operatori de tip boolean precum AND, OR sau NOT;

- gruparea condiţiilor, utilizând paranteze, sub forma unor clauze imbricate şi înlănţuirea grupurilor de condiţii prin intermediul operatorilor de tip boolean.

Pentru "query builder", soluţia trebuie să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 5 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute.

                - 2.19.3.2.3.2.1.1.4 Vizualizare şi rafinare

Zona de vizualizare şi rafinare trebuie să fie în deplină corelare cu orice soluţie de căutare anterioară, astfel încât să permită, indiferent de soluţia de căutare aleasă, vizualizarea rezultatelor procesului de regăsire în aceeaşi zonă unică, definită în conformitate cu cerinţele descrise în continuare. În ceea ce priveşte funcţionalităţile interfeţei de vizualizare, zona de vizualizare şi rafinare a rezultatelor trebuie să asigure:

- afişarea rezultatelor sub formă de "GRID" şi / sau "LIST", în care fiecare înregistrare este reprezentată în mod distinct;

- afişarea paginată a rezultatelor, cu posibilitatea de navigare între pagini şi de modificare a numărului de înregistrări pe pagină;

- afişarea valorii numărului total de rezultate generate;

- afişarea evoluţiei în timp a procesului de regăsire, printr-un feedback procentual sau cantitativ cu privire la volumul de date scanat, respectiv la numărul de înregistrări regăsite;

- afişarea unei estimări aproximative a timpului necesar finalizării procesului de regăsire;

- afişarea graduală a rezultatelor, pe măsură ce acestea au fost regăsite;

- vizibilitatea implicită, textuală şi / sau grafică, a unui set de proprietăţi sugestive pentru fiecare înregistrare din rezultat;

- afişarea celei mai recente imagini, în situaţia în care obiectul returnat are asociate imagini (ex: poza entităţii de tip persoană);

- Caz particular: - atunci când este utilizată soluţia de recunoaştere facială ca formă de regăsire, pentru fiecare identitate returnată va fi afişată o unică înregistrare care, alături de setul de proprietăţi sugestive, va cuprinde, în mod obligatoriu, toate pozele proprii ce depăşesc "threshold"-ul setat de către utilizator, împreună cu scorul de "matching".

- afişarea şi clasificarea, într-o interfaţă grafică independentă, a tuturor imaginilor asociate obiectelor returnate, astfel încât să ofere utilizatorului posibilitatea de a explora rezultatele şi în funcţie de acest tip de informaţie;

- ordonarea crescătoare şi descrescătoare, automată şi / sau manuală, simplă şi multiplă, a rezultatelor în funcţie de criterii diverse, printre care trebuie să se regăsească cel puţin:

  - sortarea înregistrărilor în funcţie de ordinea alfabetică a proprietăţilor obiectelor returnate;

  - sortarea înregistrărilor în funcţie de criteriile de relevanţă existente (vezi capitolul "Full text search");

- Caz particular: - atunci când este utilizată soluţia de recunoaştere facială ca formă de regăsire, ordinea implicită de afişare a înregistrărilor va fi determinată de sortarea descrescătoare a valorii maxime a scorurilor de "matching" aferente pozelor fiecărei identităţi returnate;

- transmiterea uneia sau mai multor înregistrări către diverse interfeţe de analiză avansată precum "Link analysis" şi "Spatial analysis", cu vizualizarea concomitentă a acestora atât în interfeţele de analiză cât şi în interfaţa de vizualizare şi rafinare;

- exportul rezultatelor în cel puţin două din următoarele formate: PDF, DOC, HTML, XLS şi XML;

- adăugarea entităţii într-un "watchlist", cu scopul de a notifica utilizatorul în momentul în care se modifică o proprietate / relaţie sau se produce un eveniment aferent entităţii, cu posibilitatea de a configura proprietăţile / evenimentele / relaţiile a căror schimbare produce notificări;

- vizualizarea tuturor detaliilor ("detail view") asociate fiecărei înregistrări din rezultat, în funcţie de tipul de obiect selectat: document, entitate sau eveniment.

Zona de vizualizare şi rafinare trebuie să asigure şi rafinarea rezultatelor într-o manieră unificată, prin intermediul unor mecanisme avansate precum "guided navigation" şi "drill down", astfel încât să permită:

- clasificarea rezultatelor după mai multe dimensiuni şi metrici, funcţie de care să asigure rafinarea acestora prin aplicarea unor filtre succesive;

- navigarea în adâncime, printr-o parcurgere ierarhică nivel cu nivel a rezultatelor, cu scopul de a obţine detalii suplimentare, cu granularitate din ce în ce mai fină.

                - 2.19.3.2.3.2.1.1.4.1 Guided navigation

"Guided navigation" reprezintă o metodă de rafinare a rezultatelor, întâlnită preponderent în domeniul site-urilor de e-commerce, care, pentru a reduce rezultatele de tip "false positive", nerelevante în contextul căutării, generate de ambiguitatea limbajului natural, permite gruparea acestora ("clustering") printr-o clasificare după diverse dimensiuni şi metrici, cel puţin în funcţie de obiectele, proprietăţile şi relaţiile definite în modelul de date conceptual.

Acestă formă de rafinare a rezultatelor oferă sprijin în cazul căutărilor ce generează mai mult de un singur răspuns, prin posibilitatea aplicării unor filtre succesive ce permit explorarea ghidată a rezultatelor procesului de regăsire. Explorarea ghidată poate fi realizată, spre exemplu, prin utilizarea unei diagrame de frecvenţă (histogramă).

                - 2.19.3.2.3.2.1.1.4.2 Detail view

În funcţie de tipul de obiect selectat din zona de vizualizare (document, entitate sau eveniment), soluţia trebuie să permită vizualizarea tuturor detaliilor asociate. Deoarece informaţia aferentă unui document reprezintă preponderent conţinut nestructurat, în timp ce informaţia aferentă unei entităţi sau eveniment este reprezentată preponderent sub formă de atribute şi relaţii, interfaţa de vizualizare a detaliilor trebuie tratată independent pentru fiecare din aceste două categorii.

Interfaţa de vizualizare a detaliilor asociate entităţilor şi evenimentelor trebuie să asigure o vedere de ansamblu a obiectului, sens în care trebuie să asigure:

- vizualizarea tuturor proprietăţilor, pozelor şi relaţiilor asociate;

- explorarea în adâncime a relaţiilor, prin mecanisme de tip "drill down";

- vizualizarea unor metadate precum tipul obiectului, sursa de date şi data creării;

- semnalarea faptului că obiectului face parte din "watchlist"-ul utilizatorului;

- vizualizarea notificărilor emise de sistem urmare a faptului că obiectul face parte din "watchlist"-ul utilizatorului;

- accesarea interfeţei ce permite configurarea proprietăţilor / evenimentelor / relaţiilor obiectelor ce fac parte din "watchlist"-ul utilizatorului, a căror schimbare declanşează notificări;

Interfaţa de vizualizare a detaliilor asociate documentelor trebuie să asigure o vedere de ansamblu a obiectului, sens în care trebuie să asigure:

- vizualizarea conţinutului documentului / textului nestructurat;

- vizualizarea unor metadate precum sursa de date şi data creării;

- etichetarea conţinutului documentului, astfel încât să permită structurarea textului nestructurat în conformitate cu cerinţele definite în capitolul Etichetare conţinut nestructurat.

                - 2.19.3.2.3.2.1.2 Analiză avansată

Analiza avansată reprezintă acea componentă a platformei Big Data ce oferă utilizatorului posibilitatea de a analiza întregul volum de date existent - filtrat în funcţie de sursele de date accesibile acestuia, utilizând eventual, ca paşi intermediari, soluţii de regăsire, vizualizare şi rafinare. Implementată în mod corespunzător, componenta trebuie să asigure o interfaţă grafică intuitivă, ce expune mecanisme avansate de transformare a datelor în informații și în cunoștințe, în conformitate cu politicile de securitate descrise prin intermediul prezentului caiet de sarcini.

Această componentă trebuie să ofere o gamă diversificată de abordări, astfel încât să poată răspunde celor mai înalte standarde de exigenţă. Utilizatorul trebuie să se bucure de o experienţă variată, construită prin intermediul a cel puţin următoarelor soluţii:

- "link analysis" - soluţie de dispunere grafică a obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor, sub formă de grafuri compuse din noduri şi muchii, astfel încât să permită descoperirea de noi informaţii şi conexiuni ce îmbogăţesc valoarea datelor existente;

- "spatial analysis" - soluţie de analiză avansată, ce permite dispunerea pe hartă a metadatelor geospaţiale aferente obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor;

- "semantic analytics" - soluţie de analiză avansată ce permite clasificarea multidimensională a datelor şi extragerea automată a obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor din conţinut nestructurat, astfel încât, plecând de la o vedere de ansamblu, printr-o rafinare succesivă a informaţiilor folosind forme variate de vizualizare precum histograme de proprietăţi şi de relaţii, grupări şi agregări, chart-uri, dispunere pe hartă şi / sau operaţii cu mulţimi, să permită micşorarea setului de date supus analizei, până la un nivel de unde se poate începe procesul investigativ;

- "behavioral analytics" - soluţie de analiză avansată, ce permite definirea unor comportamente, ca o grupare de filtre complexe construite grafic şi / sau programatic, folosind orice obiect, proprietate sau relaţie definită în modelul de date conceptual sau calculată prin agregări şi grupări multiple, pe baza cărora pot fi identificate, vizualizate, analizate şi monitorizate obiecte ce se încadrează într-un tipar.

Soluţiile de analiză avansată trebuie să ofere posibilitatea salvării rezultatelor procesului de analiză sub formă de rapoarte concise dar cuprinzătoare, partajarea rezultatelor, însoţite eventual şi de concluzii proprii şi interoperabilitate în cadrul platformei Big Data.

                - 2.19.3.2.3.2.1.2.1 Link analysis

"Link analysis" reprezintă o soluţie de analiză avansată, ce permite dispunere grafică a obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor, sub formă de grafuri compuse din noduri şi muchii, astfel încât să permită descoperirea de noi informaţii şi conexiuni ce îmbogăţesc valoarea datelor existente. Pentru a asigura explorarea vizuală a legăturilor semantice dintre obiecte, cu scopul de obţine răspunsuri la întrebări de tipul "who is who","who knows who", "who does what", această soluţie trebuie să asigure:

- afişarea obiectelor (entităţi, evenimente şi documente), proprietăţilor şi relaţiilor, sub o formă vizuală de tip graf;

- funcţionalităţi de tip "zoom in" şi "zoom out", prin mecanisme de tip "mouse scroll", "slider" sau alegerea exactă a valorii de "zoom";

- agăţarea nodurilor şi repoziţionarea acestora în cadrul grafului ("drag and drop");

- contractarea grupurilor de noduri cu aceleaşi proprietăţi, într-un nod unic ("collapse");

- expandarea unui nod contractat;

- fuziunea a două sau mai multor noduri, cu preluarea tuturor proprietăţilor și relațiilor;

- permită eliminarea din graf a unui nod sau a unui grup de noduri;

- eliminarea unor noduri intermediare, cu păstrarea legaturii dintre nodurile extreme;

- cel puţin următoarele forme de vizualizare a grafului: distanțe egale ("auto-layout"), circular, grupat, tabelar, ierarhic, număr de legături / densitatea nodului, timeline;

- afişarea proprietăţilor unui obiect, sub formă de noduri / etichete în graf;

- etichetarea oricărui nod sau legătură din graf;

- evidenţierea nodurilor / legăturilor pentru care valorile proprietăţilor respectă un filtru introdus de utilizator (prin utilizarea, spre exemplu, a unei palete de culori, dimensiuni şi / sau fonturi);

- clasificarea nodurilor şi legăturilor sub forma unor histograme de proprietăţi şi / sau relaţii;

- filtrarea nodurilor din graf, utilizând histograme de proprietăţi şi / sau relaţii;

- adăugarea unor noi obiecte, proprietăţi şi relaţii ca noi noduri, respectiv legături în graf;

- vizualizarea temporală a evenimentelor / relaţiilor, sub formă de "timeline";

- animarea vizualizării de tip "timeline", cu funcționalități de stop, start ("play"), pauză ("pause") și reluare ("resume"), ce permite evidenţierea evoluţiei în timp a grafului prin mecanisme de tip "hide" - "show" şi / sau "fade-in" - "fade-out";

- vizualizări ce permit înţelegerea periodicităţii şi frecvenţei apariţiei evenimentelor / relaţiilor;

- păstrarea în graf doar a acelor noduri pentru care există evenimente / relaţii într-un anumit interval de timp, prin funcţionalităţi de tip restrângere, respectiv glisare pe "timeline";

- evidenţierea animată a fluxurilor de date sub forma unor grafuri orientate;

- extinderea legăturilor asociate unui nod, pe minim 2 niveluri de adâncime, prin intermediul unei singure operaţii de regăsire ("search around");

- evidențierea drumurilor existente între două noduri selectate de utilizator, relaţionate direct sau indirect în graf ("show path");

- evidenţierea celui mai scurt drum existent între două noduri selectate de utilizator, relaţionate direct sau indirect în graf ("show shortest path");

- identificarea drumurilor cu o adâncime de maxim 5 muchii, existente între două noduri între care nu există o relaţionare în cadrul grafului ("find path");

- relaționarea unui nod nou introdus cu graful existent;

- customizarea modului de reprezentare a obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor, respectiv etichetelor definite, prin setarea unor pictograme intuitive şi prin modificări de culoare, dimensiune şi / sau font;

- salvarea grafului în cel puţin două din următoarele formate: JPG, PNG, GIF, PDF, DOC[X], HTML;

- exportul grafului într-un format ce permite importul ulterior;

- construirea unui istoric al actualizărilor, prin mecanisme de versionare ce permit vizualizarea / restaurarea versiunilor grafului, folosind conceptul de "branching";

- vizualizarea tuturor detaliilor ("detail view") asociate unui nod, în funcţie de tipul de obiect reprezentat: document, entitate sau eveniment;

- accesarea interfeţei de etichetare a conţinutului unui document, astfel încât să permită structurarea textului nestructurat în conformitate cu cerinţele definite în capitolul Etichetare conţinut nestructurat; afişarea automată în graf a noilor informaţii structurate prin mecanismele de etichetare;

- afişarea pe hartă a informaţiilor geospaţiale asociate obiectelor / relaţiilor prezente în graf, evetual prin transmiterea acestora către soluţia "spatial analysis";

- transmiterea unui nod selectat către componenta "enterprise search" şi lansarea automată a procesului de regăsire;

- salvarea şi distribuirea rezultatului analizei, insoţit eventual şi de concluzii proprii, unui utilizator sau grup de utilizatori, prin utilizarea mecanismelor de salvare / export şi / sau prin procese de colaborare;

- adăugarea entităţii într-un "watchlist", cu scopul de a notifica utilizatorul în momentul în care se modifică o proprietate / relaţie sau se produce un eveniment aferent entităţii, cu posibilitatea de a configura proprietăţile / evenimentele / relaţiile a căror schimbare produce notificări;

- accesul la funcţionalităţile solicitate, prin intermediul unui meniu contextual.

Pentru "link analysis", soluţia trebuie să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 5 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute.

                - 2.19.3.2.3.2.1.2.2 Spatial analysis

"Spatial analysis" reprezintă o soluţie de analiză avansată, ce permite dispunerea pe hartă a metadatelor geospaţiale aferente obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor, astfel încât să permită descoperirea de noi informaţii şi conexiuni ce îmbogăţesc valoarea datelor existente. Această soluţie trebuie să asigure:

- afişarea obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor, prin localizarea acestora pe hartă;

- hărţi de fundal ca, spre exemplu: "street map" şi "satellite";

- harta României cu cel puţin următoarele straturi ("layer"):

  - toate județele reprezentate ca poligon, cu indicarea denumirii județului și a codului corespondent, la precizia scării 1:10.000;

  - toate Unităţile Administrativ Teritoriale reprezentate ca poligon, cu indicarea denumirii și a codului SIRUTA, la precizia scării 1:10.000;

  - toate localitățile, ca poligon sau multipart poligon, reprezentând perimetrul construit al localității, cu indicarea denumirii localității și a codului SIRUTA, la precizia scării 1:10.000;

  - drumurile naționale și județene la precizia scării 1:10.000, precum și alte categorii de drumuri, la precizia scării 1:25.000 (ex: drumuri comunale, drumuri de exploatare), reprezentate ca polilinie având urmatoarele atribute: clasificarea (ex: DN, DJ, DC) şi codul (ex: 1A) drumului;

  - arterele, reprezentate ca polilinie, din principalele orașe și localități, având ca atribute județul, localitatea, tipul arterei (ex: strada, bulevard, alee), denumirea arterei, la precizia scării 1:10.000;

  - căile ferate reprezentate ca poliline, la precizia scării 1:10.000, inclusiv zona de depou sau căi ferate industriale;

  - gările reprezentate ca punct, la precizia scării 1:10.000;

  - râurile permanente, la precizia scării 1:10.000, reprezentate ca polilinie cu indicarea denumirii;

  - râurile principale reprezentate ca poligon, la precizia scării 1:10.000;

  - lacurile reprezentate ca poligon și denumirea acestora, la precizia scării 1:10.000;

  - curbele de nivel reprezentate ca polilinie cu indicarea altitudinii la precizia scării 1:50.000;

  - vârfurile importante din Romania reprezentate ca punct, la precizia scării 1:25.000;

  - punctele de interes precum monumente istorice, obiectivele socio-culturale, asistenţă medicală, primării, resurse hoteliere, benzinării, biserici, centre comerciale, grădinițe, școli, licee, universități, bănci, cimitire, fabrici, secții de poliție și jandarmerie, tribunale și judecătorii, oficii poștale, piețe, secții de pompieri, administrații publice, reprezentate ca punct, la precizia scării 1:10.000;

  - puncte de frontieră, aeroporturi, porturi maritime / fluviale naţionale;

  - clădirile, reprezentate ca poligon, cu indicarea adresei (denumirii străzii, numărului administrativ, scară, cod poștal) şi tipului clădirii, la precizia scării 1:5.000;

  - adresele, reprezentate ca punct, cu indicarea denumirii străzii și numarului administrativ, cod poștal, la precizia scării 1:5.000;

  - rețelele de transport în comun, cu indicarea traseului la precizia scării 1:5.000;

  - arterele, reprezentate ca polilinie, cu indicarea denumirii străzii și a restrictiilor de circulaţie (sens unic, interzis la stânga, interzis la dreapta), la precizia scării 1:5.000;

- harta globală cu cel puţin următoarele straturi:

  - granițele tuturor statelor, reprezentate ca poligon, cu indicarea denumirii acestora, la precizia scării 1:100.000;

  - orașele, reprezentate ca punct, cu indicarea denumirii acestora, la precizia scării 1:100.000;

  - localitățile, reprezentate ca punct, cu indicarea denumirii acestora, la precizia scării 1:100.000;

  - împărțirea pe regiuni administrative specifice fiecărei țări, reprezentate ca poligon, la precizia scării 1:100.000;

- furnizarea tuturor denumirilor utilizând diacritice;

- furnizarea straturilor atât in format vectorial, cât și în format raster sub forma de cache;

- importul şi utilizarea unor noi straturi;

- importul unor fișiere ale căror formate pot reprezenta date geospaţiale, ca spre exemplu: KML, KMZ, GPX, SHP;

- funcţionalităţi avansate de navigare pe hartă: "zoom in" , "zoom out", "mouse scroll zoom", "slider zoom", "zoom to area", "double-click zoom", "keyboard navigation", "drag", "rotate" şi busolă;

- funcţionalităţi de tip "geocoding" şi "reverse-geocoding" (translatarea bidirecţională între o adresă / locaţie şi coordonate geospaţiale);

- mecanisme de tip "heatmap" și / sau "clustering nearby markers", actualizate în acelaşi timp cu modificarea scării de reprezentare a hărţii;

- vizualizarea, direct pe hartă, a unor informaţii statistice referitoare la datele clusterizate, sub formă scalară sau grafic sub formă de "chart";

- prezentarea pe aceeaşi hartă a două sau mai multe seturi de date diferite, prin evidenţierea separată a acestora folosind elemente grafice şi / sau culori diferite ("bivariate map");

- vizualizarea temporală a evenimentelor / relaţiilor, sub formă de "timeline";

- păstrarea pe hartă doar a acelor obiecte pentru care există evenimente într-un anumit interval de timp, prin funcţionalităţi de tip restrângere, respectiv glisare pe "timeline";

- animarea vizualizării de tip "timeline", cu funcționalități de stop, start ("play"), pauză ("pause") și reluare ("resume"), ce permite evidenţierea evoluţiei în timp a evenimentelor prin mecanisme de tip "hide" - "show" şi / sau "fade-in" - "fade-out";

- vizualizări ce permit înţelegerea periodicităţii şi frecvenţei apariţiei evenimentelor;

- localizarea pe hartă a tuturor datelor geospaţiale specifice unui obiect (ex.: - domiciliul, reşedinţa);

- vizualizarea obiectelor ce au legătură cu locaţia sau perimetrul selectat de către utilizator (ex.: - firme care au sediul social / persoane care locuiesc la o anumită adresă);

- calcularea distanţei dintre mai multe puncte definite de utilizator;

- vizualizarea sub formă de histogramă a tuturor elementelor reprezentate pe hartă (sau a unui subset selectat de utilizator) și a proprietăților comune ale acestora;

- filtrarea datelor reprezentate pe hartă, prin selectarea unui perimetru definit sub formă de cerc - cu centrul şi raza setată de utilizator, sau sub formă de poligon format din mai multe puncte;

- selectarea / eliminarea de pe hartă a unuia sau mai multor obiecte;

- crearea / ştergerea de adnotări (săgeţi, text, puncte de interes), ce pot fi atașate unui "layer";

- customizarea detaliilor aferente elementelor grafice specifice fiecărui "layer", prin setarea unor pictograme intuitive şi prin modificări de culoare, dimensiune şi / sau font;

- selectarea / deselectarea "layer"-elor;

- customizarea modului de reprezentare a obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor, respectiv etichetelor definite, prin setarea unor pictograme intuitive şi prin modificări de culoare, dimensiune şi / sau font;

- salvarea hărţii împreună cu toate elementele grafice reprezentate pe aceasta, în cel puţin două din următoarele formate: JPG, PNG, GIF, PDF, DOC[X], HTML;

- exportul tuturor elementelor reprezentate pe hartă, într-un format ce permite importul ulterior;

- vizualizarea tuturor detaliilor ("detail view") asociate unui obiect reprezentat pe hartă;

- transmiterea unor obiecte reprezentată pe hartă, către soluţia "link analysis";

- salvarea şi distribuirea rezultatului analizei, insoţit eventual şi de concluzii proprii, unui utilizator sau grup de utilizatori, prin utilizarea mecanismelor de salvare / export şi / sau prin procese de colaborare;

- adăugarea într-un "watchlist", a unei entităţi reprezentată pe hartă, cu scopul de a notifica utilizatorul în momentul în care se modifică o proprietate / relaţie sau se produce un eveniment aferent entităţii, cu posibilitatea de a configura proprietăţile / evenimentele / relaţiile a căror schimbare produce notificări;

- accesul la funcţionalităţile solicitate, prin intermediul unui meniu contextual.

Pentru "spatial analysis", soluţia trebuie să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 5 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute.

                - 2.19.3.2.3.2.1.2.3 Semantic analytics

"Semantic analytics" reprezintă o analiză avansată, ce permite clasificarea multidimensională a datelor şi extragerea automată a obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor din conţinut nestructurat, astfel încât, plecând de la o vedere de ansamblu, printr-o rafinare succesivă a informaţiilor folosind forme variate de vizualizare precum histograme de proprietăţi şi de relaţii, grupări şi agregări, chart-uri, dispunere pe hartă şi / sau operaţii cu mulţimi, să permită micşorarea setului de date supus analizei, până la un nivel de unde se poate începe procesul investigativ.

Această formă de analiză, utilă atunci când informaţiile disponibile la începutul procesului investigativ nu sunt suficient de precise, punctul de plecare fiind necunoscut sau difuz, raportat la limba română, trebuie să asigure:

- analiza multidimensională a conţinutului nestructurat, precum şi a obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor;

- normalizarea conţinutului nestructurat;

- extragerea automată a obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor din conţinut nestructurat;

- explorarea "top down" a datelor, folosind diverse forme de vizualizare / perspective interdependente;

- filtrarea datelor prezentate într-o formă de vizualizare să se propage în mod automat şi la nivelul celorlalte forme de vizualizare ("refresh");

- afişarea datelor în diagrame de relaţie, folosind, spre exemplu, soluţia "link analysis";

- dispunerea pe hartă a datelor geospaţiale, folosind, spre exemplu, soluţia "spatial analysis";

- funcții de vizualizare și raportare similare celor din domeniul aplicațiilor de tip “business intelligence”;

- gruparea documentelor în funcţie de topic, prin folosirea unor algoritmi avansaţi de clasificare bazaţi, spre exemplu, pe dicţionare de topic şi frecvenţă de cuvinte;

- sumarizarea conţinutului nestructurat;

- clasificarea datelor prin histograme de proprietăţi şi de relaţii;

- afişarea şi clasificarea informaţiilor multimedia, astfel încât să ofere utilizatorului posibilitatea de a explora volumul de date şi din această perspectivă.

Pentru "semantic analytics", soluţia trebuie să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 30 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute.

                - 2.19.3.2.3.2.1.2.4 Behavioral analytics

"Behavioral analytics" reprezintă o analiză avansată, ce permite definirea unor comportamente, ca o grupare de filtre complexe construite grafic şi / sau programatic, folosind orice obiect, proprietate sau relaţie definită în modelul de date conceptual sau calculată prin agregări şi grupări multiple, pe baza cărora pot fi identificate, vizualizate, analizate şi monitorizate obiecte ce se încadrează într-un tipar. Această soluţie trebuie să asigure:

- răspunsuri la întrebări de tipul:

  - care sunt societățile comerciale ai căror acționari sau administratori figurează la mai mult de N societăți comerciale și au cazier judiciar?

  - care sunt societățile comerciale înființate între anii AAAA-AAAA, cu numărul mediu de angajați în perioada BBBB-BBBB mai mic decât N şi cu rambursări de TVA mai mari de S lei?

  - care sunt societățile comerciale cu cifra medie / angajat mai mare decât media + P% din abaterea medie standard a codului CAEN X?

  - care sunt persoanele fizice al căror venit personal declarat pe perioada AAAA - AAAA şi creditele bancare contractate pe perioada BBBB - BBBB este cu P% mai mic decât numărul de metri pătraţi de teren / clădiri * V şi auto de valoare minim S lei, dobândite în perioada CCCC - CCCC;

- definirea grafică, arborescentă a întrebărilor sub formă unor condiţii de filtrare, folosind orice obiect, proprietate sau relaţie definită în modelul de date conceptual;

- definirea programatică a întrebărilor sub formă de propoziţii parametrizate, în situaţiile în care acestea au nivel ridicat de complexitate şi nu pot fi definite grafic de utilizator;

- accesul utilizatorilor la propoziţiile parametrizate, în conformitate cu politicile de acces;

- personalizarea propoziţiilor parametrizate, prin asocierea de valori pentru fiecare parametru;

- execuţia întrebărilor (propoziţie parametrizată personalizată sau condiţie de filtrare grafică);

- vizualizarea rezultatului execuţiei întrebărilor, în conformitate cu cerinţele definite în capitolul Vizualizare şi rafinare, sub formă de listă de entităţi care respectă condiţiile de filtrare;

- gruparea întrebărilor care oferă ca rezultat acelaşi tip de entitate, în comportamente ca, spre exemplu:

- comportament 1: grupează întrebările A, B, C;

- comportament 2: cuprinde întrebarea D;

- asocierea unui scor pentru fiecare întrebare din comportament:

  - întrebarea A din comportamentul 1 – scor = 3;

  - întrebarea B din comportamentul 1 – scor = 2;

  - întrebarea C din comportamentul 1 – scor = 5;

- asocierea unui prag pentru un comportament:

  - comportament 1 – prag = 5;

- execuţia comportamentelor: dacă o entitate face parte din rezultatul unei întrebări atunci va avea asociată o valoare egală cu scorul întrebării, altfel va avea asociată valoarea 0;

- vizualizarea rezultatului execuţiei comportamentului, în conformitate cu cerinţele definite în capitolul Vizualizare şi rafinare, sub formă de listă de entităţi pentru care suma valorilor asociate în procesul de execuţie (funcţie de scorul fiecărei întrebări) depăşeşte pragul definit la nivelul comportamentului;

- salvarea oricărui comportament, cu posibilitatea asocierii unei descrieri;

- programarea unui plan de execuţie pentru comportamentele salvate:

  - execuţie incrementală (la intrarea datelor în sistem), cu scopul de a creşte performanţa acestui proces de analiză şi de a notifica utilizatorul în momentul în care o entitate recent intrată în sistem respectă comportamentul definit;

  - execuţie temporizată, cu scopul de a determina tendinţa entităţilor ce respectă comportamentul şi de a transmite notificări atunci când entităţi existente în sistem intră sub incidenţa comportamentului;

- vizualizarea tuturor entităţilor care au corespuns comportamentului de la prima execuţie a acestuia, în conformitate cu cerinţele definite în capitolul Vizualizare şi rafinare, cu afişarea grafică a istoricului de scor (inclusiv sub formă de "chart") și evidenţierea obiectelor aflate pe un trend ascendent;

- execuţia unui comportament salvat pentru o entitate selectată de utilizator;

- administrarea comportamentelor salvate.

Pentru "behavioral analytics", soluţia trebuie să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 60 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute.

                - 2.19.3.2.3.2.1.3 Early warning

"Early warning" este un instrument ce poate facilita trecerea de la o atitudine reactivă la o atitudine proactivă. Acesta grupează sub aceeaşi formă de exprimare, notificările pe care platforma Big Data le transmite în mod automat, în situaţia în care sunt îndeplinite regulile de avertizare definite:

- pe baza unui "watchlist" compus din entităţi adăugate prin mecanisme de tip "add to watchlist", existente la nivelul interfeţelor de regăsire, vizualizare şi analiză;

- pe baza comportamentelor definite prin intermediul soluţiei "Behavioral analytics".

Avertizarea pe bază de "watchlist", notifică utilizatorul în momentul în care se modifică o proprietate / relaţie sau se produce un eveniment aferent oricărei entităţi existentă în "watchlist", respectiv este recunoscută persoana din imaginile probă existente în "watchlist".

Notă: - soluţia trebuie să permită utilizatorului selectarea proprietăţilor / evenimentelor / relaţiilor a căror schimbare produce notificări; soluţia trebuie să permită configurarea aceleaiaşi notificări pentru mai multe entităţi existente într-un set de date specificat;

Avertizarea pe bază de comportament, notifică utilizatorul în momentul în care o entitate recent intrată în sistem respectă comportamentul sau atunci când entităţi existente în sistem intră sub incidenţa comportamentului. Acest tip de notificare, 	permite alocarea unui anumit procentaj virtual fiecărui criteriu definit în parte, astfel încat, în momentul generării notificării, evidenţierea posibilului grad de implicare a entităţilor în activităţile definite să fie realizată prin afişarea probabilităţii în procente.

Platforma Big Data trebuie să ofere cel puţin următoarele opţiuni de transmitere a notificărilor:

- sub formă de mesaje la nivelul interfeţei grafice, cu evidenţiere vizuală şi / sau sonoră;

- sub formă de mesaje vizibile direct la nivelul Portalului existent, în cadrul unor componente specializate ("portleţi");

- sub formă de e-mail, fără ca mesajul să conţină informaţii sensibile.

Notificările generate de sistem trebuie să poată fi administrate prin intermediul unei interfeţe grafice ce permite stabilirea frecvenţei, modificarea parametrilor şi anularea acestora.

                - 2.19.3.2.3.2.1.4 Enrichment

"Enrichment" este un termen ce grupează sub aceeaşi formă de exprimare toate instrumentele ce permit îmbogăţirea procesului de analiză, prin achiziţia şi corelarea, pe baza modelului conceptual de interpretare semantică a datelor sub formă de obiecte, proprietăţi şi relaţii, a unor seturi de date individuale precum şi prin etichetarea conţinutului nestructurat.

                - 2.19.3.2.3.2.1.4.1 Adăugare sursă de date individuală

Reprezintă o formă de completare a datelor existente, ce permite utilizatorilor încărcarea grafică a unor seturi de date individuale, în depozitul de date propriu platformei Big Data, fie prin indexarea conţinutului nestructurat, fie prin structurarea conţinutului semi-structurat pe baza modelului conceptual de interpretare semantică a datelor sub formă de obiecte, proprietăţi şi relaţii.

Aceste funcţionalităţi vor fi susţinute prin intermediul proceselor de încărcare, aşa cum au fost ele descrise în cadrul documentului, în capitolul Procese de încărcare. În cazul datelor semi-structurate, "mapperii" ce susţin aceste procese de încărcare trebuie să poată fi construiţi direct de către utilizator prin intermediul unor interfeţe grafice. Seturile de date individuale, astfel încărcate, vor fi accesibile în sistem doar utilizatorilor ce le-au încărcat, oferindu-le acestora posibilitatea de a le partaja în cadrul platformei Big Data.

Această formă de completare a datelor existente trebuie să asigure:

- încărcarea, extragerea şi indexarea conţinutului unor fişiere nestructurate, în format PDF, HTML, HTM, XHTML, PPT, PPTX, DOC, DOCX, RTF şi TXT;

- încărcarea unor fişiere semi-structurate, în format XLS, XLSX, CSV, XML, JSON şi  TXT (valori separate prin delimitatori) şi structurarea conţinutului acestora pe baza modelului conceptual de interpretare semantică a datelor sub formă de obiecte, proprietăţi şi relaţii, prin intermediul unor interfeţe grafice ce permit:

  - identificarea şi prezentarea elementelor existente în fişier;

  - maparea asistată ("wizard") a elementelor extrase, cu obiectele, proprietăţile şi relaţiile definite în modelul de date conceptual;

  - rularea procesului de încărcare.

                - 2.19.3.2.3.2.1.4.2 Etichetare conţinut nestructurat

Reprezintă o formă de îmbogăţire a valorii datelor existente, ce permite structurarea conţinutului nestructurat indexat în sistem, prin adăugarea unor marcaje de tip legătură, unor părți din document, cu scopul de a creea noi obiecte, proprietăți şi / sau relaţii, respectiv de a actualiza proprietăţile / relaţiile obiectelor existente.

Obiectele, proprietăţile şi relaţiile astfel extrase pot fi corelate cu datele ce provin din surse structurate şi vizualizate / analizate prin intermediul facilităţilor de analiză descrise la nivelul soluţiei "link analysis". De asemenea, acestea trebuie să fie accesibile doar utilizatorului ce a realizat etichetarea, oferindu-i şi posibilitatea de a le partaja în cadrul platformei Big Data. Pentru toate informaţiile extrase, utilizatorul trebuie să poată identifica documentul sursă, aspect ce poate creşte gradul de veridicitatea prin posibilitatea verificării provenienței datelor.

Această formă de îmbogăţire a valorii datelor existente trebuie să asigure:

- instrumente grafice de etichetare precum selecţie, meniu contextual şi "drag and drop";

- căutarea unui termen în textul documentului și apoi etichetarea apariţiilor;

- anularea unei etichetări anterior realizate;

- selectarea unei porţiuni de text şi adăugarea acestuia ca proprietate a unui obiect;

- relaţionarea grafică a obiectelor, funcţie de conţinutul etichetat;

- extragerea şi relaţionărea automată a obiectelor şi proprietăţilor;

- sugestii de etichetare, funcţie de acţiunile anterioare ale utilizatorului.

                - 2.19.3.2.3.2.1.5 Spaţiu privat şi colaborare

Reprezintă o soluţie care oferă utilizatorului facilități de organizare a activității într-un spaţiu privat, precum şi de partajare a rezultatelor obţinute.

În ceea ce priveşte funcţionalităţile aferente spaţiului privat, soluţia trebuie să asigure:

- gruparea proceselor de analiză în investigaţii;

- afişarea tuturor datelor aferente unei investigaţii;

- căutare rapidă a informaţiilor existente într-o investigaţie;

- revizuirea şi înţelegerea rapidă şi sintetică a unui investigaţii sau analize în lucru;

- acces rapid tip “drill down” la orice informaţii suplimentare necesare;

- administrarea investigaţiei;

- configurarea modului în care sunt afișate elementele în spațiul privat;

- administrarea surselor de date individuale;

- salvarea şi administrarea rezultatului analizei;

- administrarea căutărilor, comportamentelor, "watchlist"-ului şi a notificărilor proprii utilizatorului;

- extragerea rezultatului analizei sub formă de rapoarte concise, dar cuprinzătoare, pe baza unor template-uri specifice;

- păstrarea unui jurnal pentru monitorizarea fiecărei schimbări în cadrul investigaţiei şi documentarea informaţiilor referitoare la utilizatorul care a realizat modificarea, data şi momentul modificării, valorile vechi şi valorile noi;

- păstrarea unui istoric al activităţii utilizatorului, prin mecanisme de versionare ce permit vizualizarea / restaurarea versiunilor, folosind conceptul de "branching".

Pentru a sprijini lucrul în echipă, soluţia trebuie să permită salvarea şi distribuirea rezultatului analizei, comportamentelor, "watchlist"-ului şi / sau a notificărilor, insoţite eventual şi de observaţii / concluzii proprii, unui utilizator sau grup de utilizatori, prin utilizarea mecanismelor de salvare / export şi / sau prin procese de colaborare. Suplimentar, platforma Big Data trebuie să ofere şi soluţii de tip "instant messaging".

              - 2.19.3.2.3.2.2 Interfaţa cu componenta de acces securizat în condiţii de mobilitate, precum şi cu alte sisteme informatice

Platforma Big Data trebuie să ofere adaptori standard de comunicare cu componenta de acces securizat în condiţii de mobilitate, precum şi cu alte sisteme informatice, prin schimb de mesaje în format XML şi / sau JSON - fără a se limita la acestea. Adaptorii au rolul de a expune cel puţin serviciile de regăsire și avertizare, implementate la nivelul platformei.

Pentru a permite integrarea produselor / serviciilor informatice care vor fi implementate prin proiectul depus, cu alte sisteme informatice, platforma trebuie să fie capabilă să exporte date în formate standard de interoperabilitate (ex. XML, CSV, JSON - fără a se limita la acestea).

În ceea ce priveşte Componenta de Acces, platforma Big Data trebuie să susţină prin intermediul acestor adaptori, toate funcţionalităţile implementate în aplicaţiile accesate de pe dispozitive mobile.

### 2.20 Servicii de implementare modul Face Recognition - platforma Big Data - (1 serviciu)

"Face recognition" reprezintă o alternativă pentru "full text search", ce permite recunoaşterea persoanei / persoanelor dintr-o imagine digitală. Această soluţie de căutare avansată trebuie privită ca o parte integrantă a platformei Big Data, ce are ca scop detecţia şi recunoaşterea uneia sau mai multor persoane dintr-o fotografie încărcată de utilizator, numită imagine probă, prin compararea feţei / feţelor detectate cu înregistrările existente în sistem, numite imagini de referinţă, şi returnarea informaţiilor specifice persoanei / persoanelor recunoscute.

#### 2.20.1 Imagini de referinţă

Imaginile de referinţă utilizate în cadrul soluţiei "face recognition" reprezintă un caz particular al datelor salvate în depozitele de date nestructurate. Acest set de imagini va fi folosit ca input în procesul de antrenare a algoritmilor de recunoaştere facială. În prezent, există imagini de referinţă alb-negru şi color, cu o dimensiune medie de 16KB, ce ocupă cel puțin 950 GB spaţiu pe disk în obiecte de tip BLOB distribuite în 6 tabele de-a lungul a 2 scheme din 2 pluggable-uri ORACLE 12c. O persoană poate avea asociate mai multe imagini de referinţă. În aceste imagini, subiectul nu prezintă ocluzii sau variaţii ale aspectului şi expresiei faciale, respectiv ale rotaţiei capului faţă de poziţia frontală. Rezoluţia nativă este de minim 200 x 240 pixeli.

Numărul şi varietatea depozitelor de date comune este prevăzut să crească în continuare, fapt ce va conduce la creşterea valorilor anterioare şi diversificarea formatelor conţinutului structurat, semi-structurat şi nestructurat - inclusiv în ceea ce priveşte imaginile de referinţă folosite ca input în procesul de antrenare a algoritmilor de recunoaştere facială.

#### 2.20.2 Proces de achiziţie

O implementare particulară a procesului de achiziţie poate fi utilizată în vederea susţinerii soluţiei "face recognition", prin accesarea, procesarea, încărcarea şi / sau indexarea imaginilor de referinţă folosite ca input pentru procesul de antrenare a algoritmilor de recunoaştere facială. O astfel de implementare trebuie să asigure:

- achiziţia imaginilor de referinţă, aşa cum au fost ele dimensionate şi descrise în secţiunea Depozite de date comune;

- o achiziţie inițială masivă a tuturor imaginilor de referinţă existente;

- o achiziţie incrementală temporizată sau la cerere, a noilor imagini de referinţă consolidate în depozitele de date comune;

- achiziţia imaginilor de referinţă, indiferent de sexul şi etnia persoanei;

- asocierea fiecărei imagini de referinţă cu persoana aferentă, astfel încât să permită includerea în rezultatul procesului de regăsire a oricăror metadate, definite în modelul conceptual, specifice persoanei / persoanelor recunoscute.

#### 2.20.3 Imagini de probă

Imaginile probă reprezintă acele imagini încărcate de utilizator în momentul utilizării soluţiei de recunoaştere facială. În figura următoare sunt evidenţiate cele trei axe de rotaţie a capului, informaţie utilă în contextul în care soluţia "face recognition" trebuie să accepte imagini probă ce prezintă variaţii ale poziţiei capului, în raport cu aceste axe.

©IBM Figura 5. Cele trei axe de rotaţie a capului

"yaw" = giraţie (rotaţie în jurul axei longitudinale)

"pitch" = tangaj (rotaţie în jurul axei transversale)

"roll" = ruliu (rotaţie în jurul axei sagitale)

Din punct de vedere tehnic, soluţia "face recognition" trebuie să accepte imagini probă color sau alb-negru, cu rezoluţie nativă de minim 200 x 240 pixeli, codate în cel puţin următoarele formate: JPEG, JPG, PNG, BMP şi GIF. Rezultatul efectuării unei regăsiri de tip "face recognition", nu trebuie să fie influenţat major în situaţiile în care imaginile probă prezintă următoarele particularităţi:

- variaţii de până la ± 45 grade ale girației capului subiectului ("yaw"), față de poziția frontală;

- variaţii de până la ± 15 grade ale înclinării pe verticală a capului subiectului ("pitch"), față de poziția frontală;

- variaţii de până la ± 15 grade ale înclinării stânga - dreapta a capului subiectului ("roll"), faţă de poziţia frontală;

- variaţii ale distanţei dintre ochii subiectului, cu acceptarea oricăror valori până la un prag minim de 30 pixeli nativi (ce nu sunt obţinuţi prin redimensionarea imaginii);

- schimbări minore ale aspectului subiectului, faţă de imaginile de referinţă, cel puţin în ceea ce priveşte părul facial, mustața, barba, ochelarii de vedere şi ochelarii de soare;

- schimbări minore a expresiei faciale a subiectului, faţă de imaginile de referinţă;

- ocluzii, datorate schimbării direcției şi / sau unghiului sursei de lumină.

#### 2.20.4 Vizualizare şi rafinare

Modul de vizualizare şi rafinare a rezultatelor returnate în urma unui proces de căutare utilizând soluţia "face recognition" se va conforma cerinţelor formulate în secţiunea 2.19.3.2.3.2.1.1.4 - Vizualizare și rafinare.

#### 2.20.5 Cerinţe funcţionale

Procesul de recunoaştere facială este un proces în mai multe etape: încărcarea imaginii, detecţia feţei / feţelor, recunoaşterea persoanei / persoanelor şi generarea rezultatului. În acest sens, soluţia de recunoaştere facială trebuie să asigure:

- încărcarea unor imagini probă, aşa cum au fost ele definite anterior - în capitolul Imagini probă;

- detecţia feţei / feţelor din imaginile probă, indiferent de gama cromatică (ex.: alb-negru, color, filtre de culoare, filtre de lumină) şi de sexul persoanei;

- recunoaşterea persoanei / persoanelor în funcţie de modelul antrenat pe baza imaginilor de referinţă, aşa cum au fost ele definite anterior - în capitolul Depozite de date comune;

- afişarea rezultatului în aceeaşi zonă unică utilizată de orice formă de regăsire, definită în conformitate cu cerinţele descrise în capitolul Vizualizare şi rafinare;

În ceea ce priveşte cerinţele funcţionale, soluţia de recunoaştere facială trebuie să asigure posibilitatea utilizatorului:

- să încarce una sau mai multe imagini probă salvate pe mediul de stocare aferent dispozitivului utilizat, cu scopul de a recunoaşte persoana / persoanele din imagini ("upload" simplu sau "upload" multiplu);

- să seteze / selecteze manual câmpuri / criterii / filtre specifice obiectelor / proprietăţilor, definite în modelul conceptual ("field-restricted search"), câmpurile urmând a fi stabilite în urma procesului de analiză;

- să selecteze manual faţa / feţele ce urmează a fi supuse procesului de recunoaştere facială, în situaţia în care în imaginea probă au fost detectate mai multe feţe sau soluţia nu a detectat nici o faţă în imaginea probă încărcată;

- să selecteze manual filtre pentru minimizarea efectelor produse de variaţiile de iluminare şi condiţiile de captare a imaginilor probă (exemple neexhaustive; filtru pentru ajustarea contrastului şi tonalităţii, normalizarea imaginii în raport cu cu distribuţia nivelelor de intensitate a pixelilor, eliminarea anumitor frecvenţe);

- să configureze un prag minim de încredere (acurateţe) a algoritmului de recunoaştere facială, pentru ca, în acest fel, în urma procesului de regăsire, în rezultat să fie incluse doar acele persoane pentru care scorul de "matching" este peste prag; să adauge imaginea probă într-un "watchlist", doar în situaţia în care persoana din imagine nu a fost recunoscută, cu scopul de a fi notificat în momentul în care persoana din imagine este recunoscută, prin compararea acesteia cu noile imagini de referinţă achiziţionate.

#### 2.20.6 Cerinţe de acurateţe şi performanţă

Acurateţea procesului de recunoaştere facială va fi măsurată în funcţie de numărul de alarme false raportat la numărul de regăsiri efectuate (valoarea FPIR) şi numărul de "misses" raportat la numărul de regăsiri efectuate (valoarea FNIR), în timp ce performanţa procesului de recunoaştere facială va fi măsurată în funcţie de timpul de răspuns. În acest sens, vom defini următorul set de termeni:

- identitatea unei persoane este reprezentată de totalul imaginilor de referinţă ce corespund acesteia;

- "misses" sunt erori generate de soluţia de recunoaştere facială, atunci când persoana dintr-o imagine probă, pentru care apriori se cunoaşte că are corespondenţă în setul de imagini de referinţă (are identitate definită în sistem), este asociată în mod incorect cu o imagine de referinţă a unei alte identităţi definită în sistem; asocierea incorectă apare atunci când identitatea căutată nu se află printre identităţile returnate pe primele R poziţii;

- "false negative identification rate" (FNIR) reprezintă numărul de "misses" raportat la numărul de regăsiri efectuate.

##### A. Măsurare "misses"

###### Scenariul 1 - iniţial, bazat pe "ranking"

Din volumul de date existent, se vor alege 640.000 de identităţi. Pentru fiecare identitate, raportat la ordinea temporală de achiziţie a imaginilor asociate, primele n - 1 vor fi utilizate ca şi imagini de referinţă iar ultima ca imagine de probă. Astfel că, în etapa de antrenare a algoritmilor de recunoaştere facială vor fi folosite mai mult de 640.000 de imagini de referinţă, iar din cele 640.000 de imagini de probă, 10.000 vor fi alese, în mod aleator, ca şi imagini de test. În urma rulării procesului de recunoaştere facială pentru cele 10.000 de imagini de test, valoarea FNIR trebuie să se încadreze în limitele următoare:

- returnarea pe prima poziţie a identităţii căutate în cel puţin 94% din cazuri (FNIR <= 0.06);

- returnarea în primele 10 poziţii a identităţii căutate în cel puţin 95% din cazuri (FNIR <= 0.05);

- returnarea în primele 50 poziţii a identităţii căutate în cel puţin 96% din cazuri (FNIR <= 0.04).

###### Scenariul 2 - scalabilitate, bazat pe "ranking"

Din volumul de date existent, se vor alege 1.600.000 de identităţi. Pentru fiecare identitate, raportat la ordinea temporală de achiziţie a imaginilor asociate, primele n - 1 vor fi utilizate ca şi imagini de referinţă iar ultima ca imagine de probă. Astfel că, în etapa de antrenare a algoritmilor de recunoaştere facială vor fi folosite mai mult de 1.600.000 de imagini de referinţă, iar din cele 1.600.000 de imagini de probă, 10.000 vor fi alese, în mod aleator, ca şi imagini de test. În urma rulării procesului de recunoaştere facială pentru cele 10.000 de imagini de test, valoarea FNIR trebuie să se încadreze în limitele următoare:

- returnarea pe prima poziţie a identităţii căutate în cel puţin 93% din cazuri (FNIR <= 0.07);

- returnarea în primele 10 poziţii a identităţii căutate în cel puţin 95% din cazuri (FNIR <= 0.05);

- returnarea în primele 50 poziţii a identităţii căutate în cel puţin 96% din cazuri (FNIR <= 0.04).

###### Scenariul 3 - "in the wild", bazat pe "ranking"

Din volumul de date existent, se vor alege 1.600.000 de identităţi. Pentru fiecare identitate, raportat la ordinea temporală de achiziţie a imaginilor asociate, ultima va fi utilizată ca şi imagine de referinţă. Astfel că, în etapa de antrenare a algoritmilor de recunoaştere facială vor fi folosite 1.600.000 de imagini de referinţă. Ca şi imagini de test, vor fi folosite 100 de imagini inexistente în sistem, ale unor identităţi existente în sistem, pe care beneficiarul le va pune la dispoziţie. Aceste imagini de test pot prezenta orice particularitate în limitele descrise în capitolul Imagini probă. În urma rulării procesului de recunoaştere facială pentru cele 100 de imagini de test, valoarea FNIR trebuie să se încadreze în limitele următoare:

- returnarea pe prima poziţie a identităţii căutate în cel puţin 85% din cazuri (FNIR <= 0.15).

##### B. Măsurare performanţă

În etapa de antrenare a algoritmilor de recunoaştere facială vor fi folosite 1.000.000 de imagini de referinţă alese în mod aleator. Ca şi imagini de test, vor fi folosite alte 10.000 de imagini diferite alese în mod aleator din imaginile de referinţă sau puse la dispoziţie de către beneficiar. Soluţia trebuie să ofere o medie a timpului de răspuns de sub 10 secunde, în condiţiile în care toate cele 10.000 de regăsiri vor fi realizate într-un interval de 60 minute.

Pentru toate scenariile de măsurare a acurateţei şi a performanţei soluţiei "face recognition", beneficiarul va trebui să asigure instrumente software de testare automată.

### 2.21 Servicii de implementare sistem monitorizare - (1 serviciu).

Soluţia trebuie să ofere facilități pentru monitorizare şi auditare a interacţiunii utilizatorilor cu sistemul informatic, precum şi administrarea şi monitorizarea modului de funcţionare a componentelor software, hardware şi de comunicaţii. Toate aceste activităţi trebuie susţinute de politici şi proceduri bine definite, a căror aplicabilitate conduce la creşterea calităţii serviciilor implementate.

Ca parte a infrastructurii generale de management, la nivelul platformei analitice şi, în mod independent, la nivelul componentei de acces securizat în condiţii de mobilitate, se vor implementa instanţe de colectare şi de valorificare a semnalelor generate de senzori, a jurnalelor de operații generate de echipamentele şi componentele software ale infrastructurii, precum şi a jurnalelor specifice generate de componentele de aplicaţii.

Acestea vor putea fi configurate (cel puţin) să prezinte o imagine sintetică a stării generale a sistemului, să alerteze în cazul atingerii unor praguri de utilizare şi/sau în cazul incidenţei unor situaţii specific identificate, precum şi să permită investigarea situaţiilor de urgenţă operaţională şi a celor asimilabile unui incident de securitate.

#### 2.21.1 Audit

Sistemul informatic trebuie să asigure o jurnalizare completă a evenimentelor, inclusiv activitățile utilizatorilor sau ale administratorilor. În acest sens trebuie să fie jurnalizate activitățile de regăsire şi vizualizare a datelor, împreună cu contul de utilizator, ora, data și tipul acțiunii. Prin accesarea jurnalului de audit, administratorii sau utilizatorii speciali desemnați, trebuie să poată verifica informațiile despre tipul interacțiunii utilizatorilor cu sistemul, incluzând acțiuni precum logarea utilizatorilor (cu succes sau fără succes), vizualizarea unui obiect sau a unei înregistrări, respectiv exportul unor informații. Combinând detalii despre istoricul obiectelor, auditul trebuie să furnizeze o imagine completă a modalității de utilizare a sistemului de către beneficiari.

De asemenea sistemul informatic trebuie să asigure o soluţie de management al logurilor cu urmatoarele capabilităţi:

- facilități de analiză a logurilor, prin existența unor mecanisme de transformare și procesare a logurilor;

- configurarea unor subcategorii de audit, cum ar fi:

  - excepții și trace-uri pentru API;

  - excepții pentru ACL-uri (aplicarea politicilor de securitate);

  - acțiuni de startup/shutdown aferente componentelor sistemului;

  - acțiuni specifice utilizatorilor - toate acțiunile efectuate de către utilizatori în cadrul sistemului vor fi auditate;

- posibilitatea de ignorare a auditului pentru unele acțiuni (în cazul în care acestea ar genera volume foarte mari de date de audit a căror stocare ar determina scăderi de performanță în utilizarea sistemului);

- jurnalizarea operaţiilor generale precum login şi logout;

- arhitectură scalabilă bazată pe mai multe noduri de procesare a logurilor;

- management centralizat al întregii soluţii;

- posibilitatea de extindere a arhitecturii cu noduri suplimentare de procesare de loguri;

- posibilitatea de integrare cu sisteme de tip "load balancing" pentru nodurile de procesare;

- suport pentru păstrarea mesajelor de log în arhive cu capacităţi de "multi-terrabytes";

- suport pentru păstrarea mesajelor de log în arhive pentru audit pe perioade mari de timp (mai mari de 3 ani);

- posibilitatea definirii metodei de retenţie a mesajelor de log pe bază de număr de mesaje sau intervale de timp;

- posibilitatea de parsare a logurilor primite în mai multe formate: syslog, json/xml, windows - nelimitat la acestea;

- posibilitatea de identificare a câmpurilor în fiecare mesaj de log şi indexarea pe baza câmpurilor identificate;

- posibilitatea de definire de reguli de parsare a fiecărui mesaj în parte pe baza tipului de mesaj, formatului de mesaj sau a câmpurilor ce trebuie identificate în mesaj;

- posibilitatea de căutare în arhiva de loguri după orice câmp identificat sau pe bază de expresii regulate în cadrul întregului mesaj;

- posibilitatea de căutare în arhiva de loguri în mod relativ sau în mod absolut faţă de momentul căutării;

- posibilitatea de a afişa printr-un "dashboard" diferite rapoarte generate de căutări în arhiva de loguri pe baza câmpurilor identificate în mesajele de log;

Notă: - soluţia de management va cuprinde minim 5 rapoarte, urmând ca forma şi conţinutul acestora să fie stabilit de către beneficiar, de comun acord cu furnizorul, în funcţie de structura şi semnificaţia datelor din mesajele de log;

- posibilitatea de a analiza evenimentele pe baza căutarilor folosind unul sau mai multe câmpuri identificate în mesajele de log;

- posibilitatea de a genera statistici pe baza oricărui câmp identificat în cadrul unui mesaj de log;

- posibilitatea de alertare şi executare de acţiuni în momentul identificării unor evenimente în cadrul mesajelor de log;

- posibilitatea de rutare de mesaje de log între mai multe sisteme;

- posibilitatea de filtrare a mesajelor de log procesate şi/sau modificarea lor în timpul procesării înainte de stocare;

- suport pentru primirea mesajelor de log atât prin TCP cât şi prin UDP;

- integrare cu sisteme de tip LDAP pentru autentificarea utilizatorilor;

#### 2.21.2 Administrare şi monitorizare

Sistemul informatic trebuie să asigure administratorului accesul la componentele (grafice sau în linie de comandă) de administrare şi de monitorizare a sistemului.

Consola de management centralizat pentru monitorizarea stării echipamentelor de reţea trebuie:

- să asigure o imagine de ansamblu a stărilor tuturor componentelor platformei Big Data, a Componenetei de Acces, precum și a interacțiunii utilizatorilor cu aplicațiile;

- să asigure un mecanism de alertare bazat pe reguli, ce trebuie să poată fi particularizate ulterior, precum şi explicitarea acţiunilor ce trebuiesc realizate la apariţia unei alerte;

- să asigure posibilitatea alertării administratorilor prin e-mail sau SMS, fără a se limita la acestea;

- să asigure monitorizarea încărcării serverelor, utilizarea procesoarelor, a memoriei și a spaţiului de stocare de pe disk, a numărului de servicii, a numărului de accesări;

- să asigure managementul sistemelor de operare eterogene, a mașinilor fizice sau virtuale astfel încât să poată furniza un suport consistent pentru relația dintre un host de virtualizare și mașinile virtuale găzduite de acesta, precum și pentru relația dintre mai multe host-uri de virtualizare corelate;

- să permită monitorizarea în timp real a echipamentelor de reţea;

- să includă "plugin"-uri predefinite pentru cei mai folosiţi vendori;

- să permită definirea unor parametrii de verificare ce pot identifica starea pentru cel puţin următoarele servicii: "CPU load"; "file systems"; "TCP Connections"; utilizare memorie RAM; HTTP, FTP, DNS, SMTP, NTP;

- să permită definirea de topologii cu echipamentele monitorizate;

- să permită asignarea de tag-uri pentru "host"-urile monitorizate; pentru o flexibilitate sporită consola tebuie să ofere posibilitatea adăugării mai multor tag-uri unui "host", grup de "host"-uri monitorizate;

- să ofere integrare cu agent necesar monitorizării staţiilor Windows cât şi Linux;

- să permită monitorizarea utilizând protocolul SNMP;

- să permită monitorizarea fişierelor de "logging" pentru serverele Windows şi Linux;

- să permită definirea manuală de reguli şi criterii de monitorizare;

- să ofere posibilitatea transmiterii datelor între "host" şi consola de monitorizare printr-un canal criptat;

- să ofere un mecanism de "caching" pentru verificarea stării dispozitivelor monitorizate şi depanare;

- să ofere un motor de monitorizare predictivă;

- să asigure posibilitatea de "backup" şi "restore";

- să ofere statistici despre performanţele consolei de monitorizare;

- să asigure posibilitatea generării de rapoarte în funcţie de diferite criterii: statusul echipamentelor monitorizate, per servicii, per încărcare CPU - nelimitat la acestea;

- să ofere un motor de alertare bazat pe condiţii logice;

- să permită definirea de utilizatori cu drepturi diferite: de citire, citire-scriere sau de access doar la diferite configuraţii ale consolei de management;

- să ofere un modul de căutare inteligent bazat cel puţin pe: "IP host", grup de "host"-uri sau selecţie de "host"-uri dintr-un grup, servicii (HTTP, SSH - nelimitat la acestea), interval periodic de la ultima schimbare a statusului serviciului, tag-uri, starea aplicaţiei - nelimitat la acestea;

- să ofere un motor pentru monitorizare distribuită şi mai multe console de monitorizare să fie agregate la nivel logic într-o singură consolă de administrare;

- să ofere un modul inteligent de agregare şi monitorizare;

- să ofere posibilitatea de instalare în mod "High Availability";

Alertarea administratorilor prin SMS se va realiza prin intermediul unui echipamentului hardware dedicat ("gateway" de SMS) ale cărui funcționalități și specificații tehnice sunt descrise în secțiunea 2.14.

### 2.22 Servicii de integrare cu portalul și access management - (1 serviciu)

    - Accesul utilizatorilor la sistemul SII ANALYTICS se poate face fie de la stații de lucru (de tip desktop), fie de la terminale mobile inteligente (de tip smartphone sau tabletă) prin Componenta de Acces. Pentru utilizatorii care vor accesa platforma Big Data de la stații de lucru, accesul se va face prin instanțele de tip portal existente, iar contextul tehnic de autentificare și autorizare a accesului va fi același.

    - Versiunea Portalului din SII Infrastructură este Oracle WebCenter Portal, versiunea 11.1.1.8, a managementului identității este Oracle Identity Management, versiunea 11.1.1.7, respectiv Oracle Acces Manager, versiunea 11.1.2.2 pentru controlul accesului.

    - În prezent fiecare utilizator are o identitate electronică unică gestionată în mod centralizat prin intermediul componentei existente de management al identităţilor electronice, care oferă administratorilor posibilitatea:

- definirii de atribute specifice pentru profilele utilizatorilor;

- alocării de drepturi de acces pe bază de politici de acces asociate anumitor departamente, poziţii sau altor atribute legate de profilul utilizatorului, astfel încât fiecare utilizator să aibă drepturi de acces doar la resursele necesare îndeplinirii sarcinilor de lucru specifice.

    - De asemenea, componenta de control al accesului utilizatorilor la Portalul existent şi, implicit, la serviciile și datele expuse prin intermediul acestuia, asigură autentificarea (de tip Single Sign On) utilizatorilor prin intermediul certificatelor digitale stocate în dispozitive de tip token, cât și autorizarea utilizatorilor la resurse în conformitate cu drepturile de acces.

    - Pentru utilizatorii care vor accesa platforma Big Data prin Componeneta de Acces informațiile necesare definirii identității, precum și a atributelor relevante ale acesteia (respectiv, cel puțin, roluri și drepturi de acces), vor fi selectate, filtrate și replicate către instanțele de servicii de management al identității și al politicilor de acces configurate ca parte a Componentei de Acces.

    - La nivelul Componentei de Acces, identității reale a utilizatorilor i se vor putea asocia identificatori pseudo-anonimi, pentru a crea unul sau mai multe profiluri de acces online, care vor fi folosite — de către aplicațiile mobile autorizate și de către instanțele centrale de tip server ale subsistemelor Componentei de Acces — pentru autorizarea accesului la resursele online ale sistemului fără a fi necesară, din punct de vedere tehnic, expunerea identității reale a utilizatorilor.

    - Corelarea identității convenționale și a celei reale a utilizatorilor se va realiza numai la nivelul subsistemelor offline ale sistemului, pentru autorizarea accesului la date.

    - La nivelul subsistemelor online, respectiv la nivelul aplicațiilor mobile autorizate înrolate în sistem și al instanțelor centrale de tip server al Componentei de Acces, se vor utiliza coduri (abstracte, nesugestive) ale funcționalităților specific invocate, ale serviciilor de aplicație, și ale câmpurilor din structurile de date la care se solicită accesul.

    - Politicile de acces la resurse, existente la nivelul surselor de referință ("authoritative") de management al identității și al accesului, vor fi translatate pentru operarea — la nivelul Componentei de Acces — cu identificatorii convenționali pseudo-anonimi și cu codurile de lucru.

În acest fel, accesul la resursele tehnice ale subsistemelor online ale Componentei de Acces se va putea face fără invocarea directă a identității reale a utilizatorilor autorizați, iar expunerea în mediu online a cererilor de acces la date nu va permite, chiar în ipoteza compromiterii unor mecanisme tehnice de protecție, decelarea organizării structurilor de date din mediul protejat offline, și nici a logicii care stă la baza politicilor de autorizare a accesului la resurse.

## 3. Securitatea sistemului

Soluţia tehnică de implementare a noului sistem informatic "SII ANALYTICS", trebuie să se bazeze, din punct de vedere al securităţii, pe un model extrem de configurabil, cu granularitate fină, care să asigure acces corect şi complet la date, dar şi securitate sporită împotriva accesului neautorizat. Pentru a respecta aceste constrângeri, soluţia propusă de furnizor va trebui să se conformeze, în ansamblul său, unui set minim de prevederi generale de securitate, sens în care trebuie:

- să ofere mecanisme de securitate la nivel hardware şi software, care să permită protejarea informaţiei atât faţă de accesul neautorizat intern, cât şi faţă de accesul neautorizat extern, atunci când informaţia este stocată pe medii magnetice sau când este transportată în reţea;

- să asigure mecanisme de securitate implementate pe mai multe niveluri, care să permită restricţionarea accesului la nivel de:

  - echipament de reţea, prin definirea unor rețele logice separate în funcție de necesitățile de securitate ale componentelor sistemului;

  - module funcţionale, prin mecanisme avansate de autentificare şi autorizare bazate pe roluri şi permisiuni;

  - surse de date, conform principiilor "need to know" şi "need to share";

- să permită configurarea politicilor de securitate (roluri şi permisiuni / drepturi de acces la resurse) într-un mod uniform şi centralizat, astfel încât accesul utilizatorilor să poată fi restricţionat din punct de vedere al surselor de date şi funcţionalităţilor expuse de noul sistem informatic (la ce are acces?), din punct de vedere al locaţiei (de unde?) şi din punct de vedere al momentului de timp (când?);

- să permită administrarea centralizată a utilizatorilor şi a profilurilor asociate acestora;

- să permită navigarea în și între toate modulele funcţionale, precum și accesarea tuturor funcțiilor și comenzilor la care utilizatorul este autorizat să dețină acces, menținând persistența sesiunii de lucru, fără a fi necesară deconectarea și reconectarea ca utilizator al aplicației;

- să restricţioneze accesul utilizatorului final la date doar prin intermediul interfeţelor grafice aferente modulelor funcţionale;

### 3.1 Nivel echipamente de reţea

Sistemul trebuie să permită restricționarea accesului la echipamentele de reţea. Acest lucru implică definirea unor rețele logice separate în funcție de necesităţile de securitate ale componentelor sistemului.

Sistemul va permite auditarea accesului la echipamentele de reţea.

Echipamentele de reţea vor fi de înaltă performanţă, care să poată asigura un nivel ridicat de securitate, fiabilitate şi scalabilitate sistemului ce va fi implementat.

Echipamentele vor fi amplasate într-o reţea logică separată de cea a utilizatorilor.

Protecția rețelelor logice va fi asigurată prin intermediul echipamentelor de tip firewall. Prin intermediul acestora accesul va fi granularizat până la nivel de IP şi port.

### 3.2 Nivel de date

- trebuie să asigure accesul partajat la resurse, prin restricţionarea accesului la nivel de date, conform principiilor "need to know" şi "need to share", precum şi în funcţie de depozitul de date comune şi seturile de date individuale, prin roluri şi privilegii setate la nivelul componenetei de management a identității (Oracle Identity Management, versiunea 11.1.1.7);

- trebuie să asigure securitatea surselor de date şi a oricărui depozit de date propriu noului sistem informatic, având în vedere cel puţin următoarele aspecte: controlul accesului, auditarea operațiunilor efectuate de utilizatori şi verificarea integrității datelor;

- trebuie să asigure măsuri logice și fizice de păstrare a consistenței surselor de date şi a oricărui alt depozit de date propriu noului sistem informatic;

- trebuie să menţină într-o stare consistentă, în cazul apariției un incident fizic sau logic, toate informațiile stocate în sursele de date şi în orice alt depozit de date propriu noului sistem informatic;

- trebuie să asigure repunerea în funcțiune, după o avarie, a oricărui depozit de date propriu noului sistem informatic, asigurând totodată validarea integrităţii datelor recuperate cât şi a drepturilor utilizatorilor de acces la datele stocate.

### 3.3 Nivel aplicaţie

- trebuie să asigure protecția față de accesul neautorizat sau rău intenționat, prin mecanisme care permit autentificarea unică şi autorizarea utilizatorilor pe bază de roluri şi permisiuni;

- trebuie să asigure accesul partajat la resurse, prin restricţionarea accesului la nivel de module funcţionale ale noului sistem informatic;

- trebuie să asigure vizibilitatea, prin intermediul modulelor funcţionale, doar la datele stocate în sursele de date la care utilizatorul are acces;

- trebuie să permită identificarea, verificarea drepturilor şi permisiunilor, supravegherea cererilor de servicii şi operaţiilor executate de fiecare utilizator;

- trebuie să permită administratorului sistemului să controleze accesul fiecărui utilizator la modulele funcţionale ale noului sistem informatic, prin roluri şi privilegii setate la nivelul componenetei de management a identității (Oracle Identity Management, versiunea 11.1.1.7);

- trebuie să asigure monitorizarea interacţiunii utilizatorului cu interfaţa grafică, prin intermediul mecanismelor de tip log și audit;

- trebuie să asigure limitarea funcţionalităţilor disponibile unui utilizator, în conformitate cu drepturile asociate.

### 3.4 Backup şi restaurare a datelor

- trebuie să asigure mecanisme de efectuare a copiilor de siguranţă prin intermediul unei soluţii de back-up care să suporte sistemele de operare şi care să se integreze cu modulele funcţionale ale noului sistem informatic;

- trebuie să asigure salvarea și restaurarea datelor unice (nemodificate), precum datele sistemului de operare, documentele și datele existente pe serverele și mediile virtuale;

- trebuie să permită efectuarea de salvări complete, incrementale și diferențiale, atât pe benzi magnetice, cât și pe disc, în clar, criptat și/sau comprimat;

- trebuie să asigure restaurarea datelor corupte de viruşi, erori software sau erori umane prin posibilitatea de a reveni la o versiune generată la un interval de timp configurabil de către administrator;

- trebuie să permită restaurarea rapidă a datelor în cazul unei defecţiuni temporare sau permanente, hardware sau software.

### 3.5 Confidenţialitatea datelor

Pentru protecția datelor, sursele de referință — respectiv, bazele de date și structurile de tip "repository", pentru date nestructurate, precum și metadatale generate ca urmare a procesării semantice, de către platforma Big Data — vor fi stocate pe termen indefinit numai la nivelul componentelor offline ale sistemului.

La nivelul acestora, accesul în clar la date se va putea face numai prin instanțe de servicii de aplicație, care vor acces datele direct sau prin intermediul funcționalității native ale sistemelor de gestiune a bazelor de date (SGBD), și va fi în mod riguros autorizat și auditat.

Accesul administrativ, în scopuri de gestiune tehnică a datelor, va putea fi separat de accesul la conținutul de informație obiect, inclusiv prin politici de autorizare explicită și prin mecanisme de protecție criptografică transparentă ce operează independent, în cascadă, la nivelul infrastructurii sistem (cel puțin la nivelul sistemelor de stocare consolidată) și la nivelul serviciilor de aplicație.

La nivelul instanțelor centrale de tip server, din subsistemele online ale Componentei de Acces, datele obiect vor fi primite, de la subsistemele offline, numai pe baza unei cereri autorizate de acces și numai în formă criptată.

Pe terminalele mobile inteligente înrolate în sistem, toate informațiile primite, în răspuns la cererile autorizate de acces, vor fi stocate de către fiecare aplicație mobilă autorizată numai în formă criptată și vor putea fi transferate local, pe terminalul mobil inteligent, numai în formă criptată și numai între aplicațiile mobile autorizate.

Pe toate resursele online, respectiv atât la nivelul terminalelor mobile inteligente, cât și la nivelul instanțelor de servicii din subsistemele centrale ale Componentei de Acces, datele obiect vor putea fi disponibile numai atât timp cât este stric necesar.

După scurgerea termenului de valabilitate a autorizării accesului, precum și în cazul revocării autorizării, datele confidențiale vor fi protejate prin distrugerea imediată a materialului criptografic necesar decriptării, precum și prin ștergerea datelor criptate.

Această politică, în baza căreia scrierea datelor — pe mediile de stocare persistentă ale terminalelor mobile inteligente autorizate și ale echipamentelor ce deservesc subsistemele online ale Componentei de acces — se va face numai în formă criptată, va asigura un nivel de suplimentar de protecție împotriva accesului la date (în clar) prin utilizarea neautorizată a unor mijloace tehnice de recuperare (de tip "forensic") a datelor marcate ca șterse, chiar în ipoteza pierderii controlului asupra mediilor de stocare persistentă.

Pentru respectarea caracterului confidențial al datelor, inclusiv prin protejarea identității utilizatorilor autorizați și a contextului în care s-a autorizat accesul la date, instanțele de tip browser și aplicațiile web (HTML5 sau echivalente) vor comunica cu instanțele centrale de servicii ale Componentei de Acces numai prin sesiuni protejate prin tehnici de tip SSL/TLS, sau echivalente.

În același scop, aplicațiile mobile native autorizate care rulează pe terminalele mobile inteligente înrolate în sistem vor comunica cu instanțele centrale de servicii ale Componentei de Acces numai prin mecanisme de tip WS/API care presupun transmiterea informației, inclusiv prin mesaje de tip JSON sau XML, exclusiv în formă criptată.

Prin intermediul mecanismelor native ale suitei EMM, se va asigură că fiecare aplicație mobilă care rulează pe terminalele mobile inteligente înrolate în sistem, care vor comunica cu instanțele centrale de servicii ale Componentei de Acces, vor beneficia în mod transparent de o anvelopă criptografică ("application level VPN") funcțional independentă de aplicație.

Prin intermediul mecanismelor soluției de tip VPN pentru terminale mobile, se va asigură că toate aplicațiile mobile care rulează pe fiecare terminal mobil inteligente înrolat în sistem, care vor comunica cu instanțele centrale de servicii ale Componentei de Acces, vor beneficia în mod transparent de o anvelopă criptografică ("terminal level VPN") administrativ independentă de funcționalitățile native ale sistemului de operare al terminalului mobil inteligent.

## 4. Servicii de Instruire

Instruirea personalului care va asigura mentenanţa soluţiei, cât și a personalului care va utiliza produsele software implementate va fi realizată de către furnizor, această activitate având un rol esenţial în garantarea acceptanţei produselor livrate şi a întregului proiect. Cursurile vor fi destinate atât utilizatorilor finali, cât și dezvoltatorilor de aplicații și administratorilor acestui sistem.

Beneficiarul, împreună cu furnizorul proiectului, vor stabili de comun acord datele de început ale cursurilor de instruire pe baza planificării proiectului şi disponibilităţii cursanţilor, durata acestora, precum și locația de desfășurare, cu mențiunea că persoanelor instruite li se va asigura cazarea, masa și transportul până la locul de desfășurare, în cazul în care locația de desfășurare a acestora este în afara Municipiului București.

Beneficiarul va stabili, la nivel intern, lista participanţilor la cursurile de instruire şi va comunica responsabilului de proiect din partea furnizorului lista de cursanţi.

Ofertantul va face dovada capabilitatii acestuia de organizare a cursurilor ofertate (spatii, materiale, echipamente, etc.), precum și modalitatea de asigurare a instructorilor necesari.

### 4.1 Desfăşurarea instruirii

Instruirea se va desfăşura conform planului de instruire stabilit şi agreat contractual.

Pentru instruirea personalului care va asigura mentenanţa sistemului, furnizorul va asigura infrastructura hardware, software şi suportul de curs. Instruirea personalului se va realiza de către firma/firmele care va/vor câștiga licitația de furnizare a echipamentelor și de implementare a sistemului și conform caietelor de sarcini care vor fi întocmite. Costurile cu locația de desfășurare a cursurilor vor fi în responsabilitatea implementatorului. Instruirea se va face pe baza suportului de curs, livrat de furnizor fiecărui participant. Acest suport de curs poate conţine și exemple practice pentru o mai bună înţelegere a modului de funcţionare şi administrare a sistemului, precum şi alte detalii legate de acesta.

Pentru instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate, solicitantul finanțării va asigura locația de desfășurare a cursurilor și stații de lucru pentru fiecare cursant. Instruirea se va face pe baza suportului de curs, livrat de furnizor fiecărui participant.

La sfârşitul fiecărei sesiuni de instruire se vor elabora documentele:

- prezență la curs;

- diplomă de participare.

### 4.2 Cursuri utilizatori finali - (1 pachet)

Pentru instruirea personalului care va utiliza produsele software implementate, resursele materiale destinate instruirii vor fi puse la dispoziţie atât de către beneficiar (săli de curs, stații de lucru conectate la infrastrutura dezvoltată în cadrul proiectului), cât și de furnizor (suportul de curs).

În vederea instruirii personalului care va utiliza produsele software implementate, furnizorul va asigura instruirea a minim 45 de utilizatori finali / formatori ai sistemului, în minim 3 serii a câte minim 15 zile / serie, cursuri ce vor acoperi toate serviciile furnizate beneficiarilor prin implementarea sistemului informatic.

### 4.3 Cursuri, concepte și modele teoretice pentru modulele aferente platformei Big Data - (1 pachet).

- pachet de minim 7 cursuri concepte și modele teoretice pentru modulele aferente platformei Big Data, care să conțină cel puțin câte un curs pentru fiecare funcționalitate implementată în cadrul platformei Big Data: minim 225 zile-om distribuite astfel:

  - minim 2 cursuri de câte 10 zile, pentru un număr total minim de 9 persoane (minim 90 zile-om);

  - minim 5 cursuri de câte 5 zile, pentru un număr total minim de 27 persoane (minim 135 zile-om);

Notă: - pentru întreg pachetul de cursuri, vor fi asigurate cursuri de producător pentru fiecare din funcționalitățile/modulele din cadrul platformei Big Data furnizate.

### 4.4 Cursuri, concepte și modele teoretice pentru modulul de Face Recognition - (1 buc.)

- curs concepte și modele teoretice pentru modulul de Face Recognition: minim 20 zile-om distribuite astfel:

  - minim 1 curs de 5 zile, pentru un număr minim de 4 persoane (minim 20 zile-om);

Notă: - se va asigura curs de producător pentru modulul de Face Recognition.

### 4.5 Cursuri administrare, referință, operare și utilizare pentru modulele aferente  Big Data - (1 pachet)

- pachet de minim 9 cursuri administrare, referință, operare și utilizare pentru modulele aferente platformei Big Data, care să conțină cel puțin câte un curs pentru fiecare funcționalitate implementată în cadrul platformei Big Data: minim 234 zile-om distribuite astfel:

  - minim 3 cursuri a câte 3 zile, pentru un număr total minim de 18 persoane (minim 54 zile-om);

  - minim  6 cursuri a câte 5 zile, pentru un număr total minim de 36 persoane (minim 180 zile-om);

### 4.6 Cursuri administrare, referință, operare și utilizare pentru modulul de Face Recognition - (1 buc.)

- curs administrare, referință, operare și utilizare pentru modulul de Face Recognition: minim 20 zile-om distribuite astfel:

  - minim  1 curs de 5 zile, pentru un număr total minim de 4 persoane (minim 20 zile-om);

### 4.7 Cursuri administrare, referință, operare și utilizare pentru aplicațiile componentei de acces în condiții de mobilitate - (1 buc.)

- curs administrare, referință, operare și utilizare pentru aplicațiile componentei de acces în condiții de mobilitate: minim 20 zile-om, distribuite astfel:

  - minim  1 curs de 5 zile, pentru un număr total minim de 4 persoane (minim 20 zile-om);

### 4.8 Cursuri administrare, referință, operare și utilizare pentru infrastructura Componentei de Acces în condiții de mobilitate - (1 pachet)

- pachet de minim 13 cursuri administrare, referință, operare și utilizare pentru infrastructura Componentei de Acces în condiții de mobilitate, care să conțină cel puțin următoarele tipuri de cursuri:

  - curs transfer cunostințe - Soluție Stocare de Mare Performanță;

  - curs transfer cunostințe - Soluție Virtualizare;

  - curs transfer cunostințe - Soluție Diode de Date;

  - curs transfer cunostințe - Soluție de tip WS/API Gateway;

  - curs transfer cunostințe - Soluție de asigurare a serviciilor criptografice;

  - curs transfer cunostințe - Suita "Enterprise Mobility Management" (administrare de baza);

  - curs transfer cunostințe - Suita "Enterprise Mobility Management" (configurare și dezvoltare);

  - curs transfer cunostințe - Suita "Enterprise Mobility Management" (administrare de securitate);

  - curs transfer cunostințe - Soluție de VPN;

  - curs transfer cunostințe - Soluție de protecţie anti-intruziune;

  - curs transfer cunostințe - Soluție de zonare și de protecţie a retelelor;

  - curs transfer cunostințe - Soluție de monitorizare a comunicatiilor;

  - curs transfer cunostințe - "Application Delivery Controler";

minim 286 zile-om distribuite astfel:

    - minim  5 cursuri de câte 3 zile, pentru un număr total minim de 27 persoane (minim 81 zile-om);

    - minim 7 cursuri de câte 5 zile, pentru un număr total minim de 39 persoane (minim 195 zile-om);

    - minim  1 curs de 2 zile, pentru un număr minim de 5 persoane (minim 10 zile-om).

### 4.9 Cursuri tehnologii - (1 pachet)

- pachet de minim 10 cursuri tehnologii, care să aparțină următoarelor categorii de cursuri:

  - cursuri tehnologii front-end : minim 59 zile-om, distribuite astfel:

    - minim 1 curs de 3 zile, pentru un număr minim de 3persoane (minim 9 zile-om);

    - minim 1 curs de 4 zile, pentru un număr minim de 5 persoane (minim 20 zile-om);

    - minim 1 curs de 5 zile, pentru un număr minim de 6 persoane (minim 30 zile-om);

  - cursuri tehnologii back-end: minim 135 zile-om distribuite astfel;

    - minim 2 cursuri de câte 3 zile, pentru un număr total minim de 6 persoane (minim 18 zile-om);

    - minim 2 cursuri de câte 4 zile, pentru un număr total minim de 8 persoane (minim 32 zile-om);

    - minim 3 cursuri de câte 5 zile, pentru un număr total minim de 17 persoane (minim 85 zile-om);

  - cursuri tehnologii native "mobile": minim 12 zile-om distribuite astfel;

    - minim 1 curs de 4 zile, pentru un număr minim de 3 persoane (minim 12 zile-om);

### 4.10 Cursuri management - (1 pachet)

- pachet de minim 4 cursuri management, care să conțină cel puțin următoarele tipuri de cursuri:

  - cursuri de business analysis: minim 15 zile-om distribuite astfel:

    - minim 1 curs de 5 zile, pentru un număr minim de 3 persoane (minim 15 zile-om);

  - cursuri de management servicii IT - ITIL: minim 15 zile-om distribuite astfel:

    - minim 1 curs de 5 zile, pentru un număr minim de 3 persoane (minim 15 zile-om);

  - curs PRINCE Foundation & Practitioner: minim 20 zile-om distribuite astfel:

    - minim 1 curs de 5 zile, pentru un număr minim de 4 persoane (minim 20 zile-om);

  - curs Agile PM Foundation & Practitioner: minim 20 zile-om distribuite astfel:

    - minim 1 curs de 5 zile, pentru un număr minim de 4 persoane (minim 20 zile-om);

## 5. Instalare echipamente în Centrul de Date

Echipamentele hardware din centrul de date vor fi instalate în maxim 10 rack-uri de 42U, existente la beneficiar.  Fiecare rack este echipat cu două PDU-uri cu conectică IEC-320 C13 (36), IEC-320 C19 (6) fiecare dintre ele conectate la câte un circuit electric asigurat de UPS de 220V/32A. Distribuţia echipamentelor în rack-uri va fi stabilită împreună cu beneficiarul.

Furnizorul va asigura conectica suplimentară necesară interconectării echipamentelor (patchcord-uri/patchpanel-uri fibră optică, pacthcord-uri/patchpanel-uri UTP).

Implementarea sistemului intră în atribuţiile ofertantului şi va conţine toate componentele, după cum urmează:

- provizionarea tuturor serverelor de procesare, soluţiei de gestionare a datelor, echipamentelor de comunicaţii, sistemelor de operare, bazelor de date, a integrării cu reţeaua beneficiarului;

- provizionarea tuturor serviciilor aferente: instalarea si testarea tuturor echipamentelor (incluzand si cablarea acestora) și instalarea si testarea tuturor componentelor software;

- în vederea optimizării procesului de implementare a sistemului pentru bazele de date, furnizorul va efectua următorele operaţiuni:

  - crearea unui plan personalizat de instalare şi configurare;

  - verificarea tuturor prerechizitelor înaintea livrării si implementării echipamentelor:

  - locaţie;

  - necesar de alimentare electrică;

  - necesar de răcire;

  - amplasament;

  - necesar  infrastructură reţea:

  - eliminarea ambalajului echipamentelor si verificarea stării acestora;

  - instalarea echipamentelor conform cu manualele de instalare ale producătorilor;

  - configurarea echipamentelor hardware aferente;

  - instalarea şi configurarea sistemelor de operare şi a unei baze de date de test pentru validare;

  - instalarea eventualelor actualizări firmware, sistem de operare, baze de date în cazul în care există probleme de interoperabilitate;

  - interconectarea echipamentelor instalate, incluzând configurarea şi instalarea cablurilor;

  - asigurarea conectivităţiilor LAN cu echipamente de conectare la reţeaua de comunicaţii de bandă largă;

  - efectuarea testelor standard funcţionale şi de diagnostic folosind instrumentele producătorilor echipamentelor în vederea verificării funcţionării optime.

## 6. Managementul proiectului

- ofertantul va asigura activitatea de management a proiectului, astfel încât să se asigure respectarea graficului de activități conform diagramei Gantt pusă la dispoziție de către beneficiar şi anexată caietului de sarcini (Anexa 2 - Diagrama Gantt).

- în maxim 21 de zile de la semnarea contractului de furnizare, furnizorul va prezenta beneficiarului, sub formă de livrabile, următoarele documente:

  - planul de proiect în concordanță cu diagrama Gantt pusă la dispoziție de către beneficiar;

  - metodologia urmată în dezvoltarea, testarea și implementarea cerințelor funcționale;

  - managementul riscurilor;

  - procedurile de management al schimbărilor.

Pe parcursul implementării proiectului, la fiecare 30 de zile se va preda în format electronic, versiunea actualizată a documentelor mai sus menționate, precum și stadiul de realizare, corelat cu evoluția proiectului.

Furnizorul îşi va fi îndeplinit obligaţiile privind activitatea de managementul proiectului  atunci când materialele livrate vor fi analizate şi acceptate de către beneficiar. Răspunsul privind acceptarea livrabilelor va fi dat în 5 zile lucrătoare de la primire sau, dacă este cazul, beneficiarul va furniza o listă scrisă a revizuirilor solicitate.

## 7. Criterii de acceptanţă

Acceptanţa finală a lotului I se va realiza în baza unui protocol de acceptanţă semnat atât de către furnizor cât şi de beneficiar la finalizarea livrării şi instalării, respectiv configurării tuturor componentelor.

Acceptanţa finală  a lotului I se va realiza în baza unui Protocol de Acceptanţă agreat şi semnat atât de către furnizor cât şi de către beneficiar la finalizarea lotului I. Protocolul de Acceptanţă va fi semnat după ce toate proceselor verbale de acceptanţă parţială aferente componetelor hardware/software/servicii (1, 2, 4) ce fac obiectul contractului, vor fi semnate.

### 7.1 Criterii acceptanță Componentă de Acces

Procesul verbal de acceptanţă parţială pentru Componenta de Acces, va cuprinde rezultatele testelor funcţionale şi de performanţă. Scenariile de testare vor fi stabilite de comun acord, livrate de către furnizor și agreate de către beneficiar, în scopul verificării îndeplinirii următoarelor criterii de acceptanță ale aplicaţiile mobile instalate în mediul controlat generat de componentele MDM și MAM ale suitei EMM, prin intermediul cărora utilizatorii pot interacționa cu nivelul BUFFER (online), pentru accesul autorizat la datele protejate furnizate de nivelul CORE (offline), și se vor conforma unui set de cerinţe de performanţă, sens în care trebuie:

- să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 10 secunde, în condiţiile în care 50 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute, pentru modulele "full text search", "spatial search", "link analysis" şi "spatial analysis", adaptate pentru accesul de pe terminalele mobile inteligente;

- să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 15 secunde, pentru 100 de regăsiri în cadrul modulului "face recognition", adaptat pentru accesul de pe terminalele mobile inteligente;

De asemenea, criteriile de acceptanță ale componentei de acces securizat în condiții de mobilitate sunt legate de încheierea cu succes a celor cinci fluxuri de lucru prezentate în secțiunea 1.19.3.5 - Fluxuri de date:

- fluxul de autentificare și autorizare inițială, la nivelul terminalului mobil;

- fluxul de utilizare a aplicațiilor în mediul protejat, pe terminalul mobil;

- fluxul de acces securizat în regim de mobilitate;

- fluxul de comunicare colaborativă securizată în mediul online;

- fluxul de acces la serviciile de aplicație și la resursele de date protejate.

### 7.2 Criterii de acceptanță - Platforma Big Data

Procesul verbal de acceptanţă parţială pentru platforma Big Data, va cuprinde rezultatele testelor funcţionale şi de performanţă. Scenariile de testare vor fi stabilite de comun acord, livrate de către furnizor și agreate de către beneficiar.

- să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 5 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute, pentru "full text search";

- să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 5 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute, pentru "spatial search";

- să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 5 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute, pentru "query builder";

- să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 10 secunde, în condiţiile în care se vor efectua 10.000 de regăsiri într-un interval de 60 minute, pentru "face recognition";

- să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 5 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute, pentru "link analysis";

- să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 5 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute, pentru "spatial analysis";

- să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 30 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute, pentru "semantic analytics";

- să asigure o medie a timpului de răspuns de sub 60 secunde, în condiţiile în care 500 de utilizatori concurenţi vor efectua regăsiri într-un interval de 60 minute, pentru "behavioral analytics";

- să asigure integrarea cu Portalului web existent, administrat de beneficiar, achiziţionat şi configurat în cadrul proiectului "SII INFRASTRUCTURĂ", pentru asigurarea unui punct unic de acces centralizat la instrumentele software grafice furnizate;

- să asigure integrarea cu soluția de control acces existentă, administrată de către beneficiar, achiziţionată şi configurată în cadrul proiectului "SII INFRASTRUCTURĂ", pentru asigurarea autentificării unice și autorizării pe bază de roluri şi permisiuni;

- să asigure integrarea cu soluţia existentă de management al identităţii, administrată de către beneficiar, achiziţionată şi configurată în cadrul proiectului "SII INFRASTRUCTURĂ", pentru asigurarea condiţiilor necesare unui management centralizat şi reutilizare a utilizatorilor, profilurilor asociate acestora, respectiv organizaţiilor existente.

Referitor la modulul de "face recognition", soluţia trebuie să respecte și cerinţele formulate în cadrul secţiunii 2.20.6 - Cerinţe de acurateţe şi performanţă.

### 7.3 Criterii de acceptanță - Servicii de Instruire

Procesul verbal de acceptanţă parţială pentru serviciile de instruire, va cuprinde dovada desfășurării activității de instruire, conform cerințelor formulate în secțiunea 4 - Servicii de Instruire.

Furnizorul va pune la dispoziţia beneficiarului toate manualele şi documentaţiile în limba română, cu excepţia documentaţiilor tehnice ale echipamentelor şi software-ului de bază, furnizate de producători, care pot fi în limba engleză.

La sfârşitul fiecărei sesiuni de instruire se vor elabora documentele:

- prezența la curs;

- diplomă de participare.

### 7.4 Livrabile

Furnizorul va pune la dispoziţie, în format electronic, următoarele manuale şi documentaţii:

- manuale de instalare şi configurare a echipamentelor şi software-ului de bază;

- manuale de administrare sistem (echipamente hardware şi module software ale componentelor/soluţiilor);

- documentaţia tehnică/funcțională a echipamentelor/componentelor soluţiilor;

- documentaţia aferentă arhitecturii integrate a sistemului informatic, precum şi documentaţiile aferente arhitecturilor componentelor sistemului, atât la nivel hardware cât şi software şi comunicaţii;

- documentaţia aferentă procesului de integrare a platformei Big Data cu Portalul existent la beneficiar, inclusiv din punct de vedere al controlului accesului şi managementului identităţii;

- metodologia de configurare a securităţii la nivelul componentelor sistemului;

- manuale de utilizare aferente aplicaţiilor platformei Big Data şi ale aplicaţiilor adaptate pentru accesul mobil, necesare utilizatorilor finali;

- raportul de identificare a cerinţelor funcţionale, raportul de analiză complet, planul de implementare şi documentaţia de elaborare a specificaţiilor funcţionale, elaborate în urma finalizării activităţii de analiză, atât pentru platforma Big Data, cât şi pentru componenta de acces securizat în condiţii de mobilitate;

- raport cu rezultatele testelor funcţionale şi de performanţă aferente modulelor platformei Big Data şi variantei adaptată pentru mobil în urma finalizării activităţii de testare funcţională şi de performanţă.

Furnizorul va pune la dispoziţia beneficiarului toate manualele şi documentaţiile în limba română, cu excepţia documentaţiilor tehnice ale echipamentelor şi software-ului de bază, furnizate de producători, care pot fi în limba engleză.

Furnizorul îşi va fi îndeplinit obligaţiile privind activitatea de livrare a documentelor menţionate mai sus atunci când materialele livrate vor fi analizate şi acceptate de către beneficiar. Răspunsul privind acceptarea livrabilelor va fi dat în 5 zile lucrătoare de la primire sau, dacă este cazul, beneficiarul va furniza o listă scrisă a revizuirilor solicitate.

## 8. Facilități puse la dispoziția furnizorului

În vederea susținerii procesului de implementare a sistemului informatic “SII ANALYTICS”, beneficiarul va pune la dispoziția echipei de lucru din partea furnizorului, o sala de 40 m2, pe care furnizorul o va mobila şi dota cu stații de lucru după propriile nevoi.

## 9. Drepturi de proprietate intelectuală

Toate documentele realizate în cadrul proiectului “SII ANALYTICS -  Sistemul Informatic de integrare şi valorificare operaţională şi analitică a volumelor mari de date" sunt proprietatea exclusivă a beneficiarului şi nu pot fi utilizate de către furnizor şi/sau terţi.

Orice rezultate sau drepturi, inclusiv drepturi de autor şi/sau orice alte drepturi de proprietate intelectuală şi/sau industrială, obţinute din implementarea proiectului SII ANALYTICS vor fi proprietatea exclusivă a achizitorului, care le va putea utiliza, publica, cesiona ori transfera aşa cum va considera de cuviinţă, fără limitare geografică ori de altă natură, cu excepţia situaţiilor în care există deja asemenea drepturi de proprietate intelectuală ori industrială.

Suplimentar, codul sursă aferent implementării cerinţelor specifice formulate de către Autoritatea Contractantă, va fi deţinut în proprietatea intelectuală de către Autoritatea Contractantă.

Dreptul de proprietate asupra tuturor echipamentelor IT&C ce fac obiectul unei tranşe de livrare va trece de la furnizor la achizitor la data semnării procesului verbal de recepţie aferent tranşei respective.  Dreptul de proprietate asupra aplicaţiei informatice va trece de la furnizor la achizitor la data semnării procesului verbal de recepţie finală şi punere în funcţiune a sistemului.

## 10. Garanţie şi suport tehnic

Pentru componentele hardware și software ale sistemului, din cadrul lotului I, furnizorul va garanta menţinerea tuturor funcţionalităţilor prin asigurarea garanţiei şi suportului tehnic, a actualizărilor firmware şi software, la un nivel de performanţă cel puţin la fel cu cel de la punerea în funcţiune (de la acceptanţă) pe toată perioada de viaţă declarată de acesta. Această perioadă nu poate fi mai mică decât perioada considerată ca referinţă de achizitor privind exploatarea la un nivel de eficienţă de 100% a echipamentelor şi produselor software din cadrul lotului, definită în cadrul proiectului. Garanţia tehnică va începe de la data semnării protocolului de acceptanţă finală a sistemului informatic.

Serviciile de garanție hardware vor include serviciu de tip RMA pentru echipamentele sau componentele defecte, și suport tehnic autorizat 8/5, pe bază de SLA de tip "parts-replacement onsite", inclusiv înlocuirea și reconfigurarea sistemului pentru reluarea serviciului, și timp de răspuns de tip "Next Business Day" (NBD).

În perioada de garanţie şi suport tehnic, Furnizorul va asigura analiza tehnică a actualizărilor necesare infrastructurii tehnologice livrate. Această analiză constă în evaluarea separată a aplicaţiilor, a instanţelor sau a tehnologiilor folosite în cadrul sistemul şi identificarea seturilor de patch-uri care pot îmbunătăţi disponibilitatea sau performanţa.

Analiza are scopul de a propune o serie de recomandări care adresează:

- Specificarea patch-urilor care necesită aplicare;

- Indicarea patch-urilor cunoscute sau noi versiuni ale aplicaţiilor care provin de la alţi furnizori;

- Modul de aplicare a patch-urilor;

- Revizuirea documentaţiilor aferente;

- Revizuirea instalării, a paşilor de urmat, dacă este cazul.

Această analiză se va realiza o dată pe semestru cu un număr minim de 5 zile alocate pentru fiecare semestru. Rezultatul activităţilor realizate va fi prezentat sub formă de rapoarte detaliate, incluzând concluzii bazate pe practicile recomandate de către producătorul soluţiilor şi documentaţia corespunzătoare rezultată în urma analizei.

## 11. Service Level Agreement (SLA) - Mediu de producţie şi de dezvoltare/testare

După finalizarea implementării proiectului, pe toată perioada de garanție a sistemului, furnizorul va asigura respectarea prevederilor SLA.

Furnizorul va asigura un sistem de ticketing în vederea gestionării incidentelor apărute în exploatarea sistemului.

În funcție de tipul incidentelor, furnizorul va asigura următorii timpi de răspuns și de remediere:

| Mediu | Componentă a sistemului | Incident URGENT/CRITIC | Incident MAJOR | Incident MINOR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Timp de răspuns | Timp remediere provizorie / temporară | Timp de remediere* | Timp de răspuns | Timp remediere provizorie / temporară | Timp de remediere* | Timp de răspuns | Timp remediere provizorie / temporară | Timp de remediere* |
| PRODUCȚIE | Hardware | 2 ore | N/A | 7 zile | 8 ore | N/A | 7 zile | 24 ore | N/A | 7 zile |
|  | Software de baza | 2 ore | 8 ore | 24 ore | 8 ore | 48 ore | 5 zile | 24 ore | 5 zile | 7zile |
|  | Aplicații software specifice | 2 ore | 8 ore | 24 ore | 8 ore | 48 ore | 5 zile l | 24 ore | 5 zile | 7zile |
| DEZVOLTARE/TESTARE | Hardware |  |  |  | 8 ore | N/A | 5 zile | 24 ore | N/A | 7 zile |
|  | Software de baza |  |  |  | 8 ore | 48 ore | 5 zile | 24 ore | 5 zile | 7 zile |
|  | Aplicații software specifice |  |  |  | 8 ore | 48 ore | 5 zile | 24 ore | 5 zile | 7 zile |

* În cazul în care software-ul de bază, aplicaţiile sau tehnologiile folosite necesită corectarea unui bug şi/sau construcţia unui patch de la producător, timpul de remediere se va modifica cu timpul necesar producătorului să construiască patch-ul şi/sau corecteze bug-ul.

Legendă:

- Timp de Răspuns: timpul scurs de la anunțul inițial înregistrat de client prin metodele de comunicare stabilite în procedura de suport tehnic (stabilită de comun acord ulterior semnării contractului de furnizare) și răspunsul primit de la echipa de suport tehnic a furnizorului către client. Răspunsul va conține termenul până la care incidentul va fi remediat, cel puțin printr-o soluție alternativă temporară. Timpul de remediere menționat în tabel se va prelungi cu durata de timp necesară pentru clarificarea incidentului.

- Timp de Remediere: durata de timp de la constatarea de catre furnizor a defecțiunii până la implementarea soluţiei finale.

- Remediere Provizorie/Temporară: o modificare în cadrul procedurilor sau datelor care permite desfăşurarea activităţii utilizatorului, ca soluţie care evită temporar manifestarea defectului reclamat.

Timpii prezentaţi în tabelul de mai sus sunt calculați din momentul în care furnizorul a fost înștiințat de apariția problemelor.

Triajul incidentelor se va face în funcţie de gradul de urgenţă a acestora:

| Denumire | Descriere |
| --- | --- |
| Urgent | Impact Major asupra funcţionării sistemului. Incidentul împiedică desfăşurarea activităţii instituţiei, care este serios afectată, pierderea funcţionalităţilor devenind critică. |
| Critic | Impact Semnificativ asupra funcţionării sistemului. Incidentul împiedică desfăşurarea în condiţii normale a activităţii utilizatorilor. Nu sunt disponibile solutii alternative pentru functionalitatea in cauza, dar activitatea utilizatorilor poate continua, fiind limitata la componentele neafectate ale sistemului. |
| Major | Impact Mediu asupra functionarii sistemului. Incidentul afectează minor funcţionalităţile sistemului. Impactul asupra utilizatorilor reprezintă un inconvenient care se poate rezolva temporar prin soluţii alternative ocolitoare, pentru continuarea funcţionalităţilor. |
| Minor | Impact Minim asupra funcţionării sistemului. Incidentul nu afecteaza funcţionărea sistemului, putând fi tratată ca pe o eroare minoră care nu împiedică desfăşurarea în bune condiţii a activităţii utilizatorilor. |

În cazul incidentelor cu nivel de prioritate „Urgent”, furnizorul va asigura asistență 24/7 până când problema va fi rezolvată. Pentru aceasta beneficiarul va furniza o persoană de contact, disponibilă pe perioada remedierii, care să furnizeze informații, să testeze soluții și să aplice soluțiile furnizate.

La sfârsitul fiecărui caz deschis, în sistemul de ticketing, din categoriile „Urgent” şi „Critic”, furnizorul va efectua o analiză a cauzelor care au dus la producerea incidentului, iar concluziile vor fi regăsite în sistemul de ticketing.

ANEXĂ ESTIMĂRI

| LLOT | Denumire | Cantitate | Preţ unitar fără TVA | Valoare estimată lei fără TVA | Valoare estimată euro fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sistem informatic integrat – Platforma BigData |
| 1.1 | Subsistem - Componenta de acces securizat în condiţii de mobilitate | 25.764.423,13 | 5.704.637,12 |
| 1.1.1 | Pachet Smart Card (uSD) şi middleware pentru platformele mobile | 750 | 579,16 | 434.370,00 | 96.176,16 |
| 1.1.2 | Echipament de tip Traffic Access Point (TAP) – componenta de acces securizat în condiţii de mobilitate | 4 | 68.041,66 | 272.166,64 | 60.261,86 |
| 1.1.3 | Pachet - Soluţie de monitorizare a utilizării resurselor de comunicare colaborativă | 1 | 2.245.416,66 | 2.245.416,66 | 497.169,57 |
| 1.1.4 | Pachet - Soluţie de monitorizare tehnică a comunicaţiilor, la nivel de metadată, prin mecanisme de tip NetFlow | 1 | 1.133.708,33 | 1.133.708,33 | 251.020,35 |
| 1.1.5 | Pachet - Echipamente de tip Switch Ethernet (Tip 1) | 6 | 142.891,66 | 857.349,96 | 189.830,39 |
| 1.1.6 | Pachet - Echipamente de tip Switch Ethernet (Tip 2) | 3 | 86.225,00 | 258.675,00 | 57.274,59 |
| 1.1.7 | Pachet echipamente de tip Next Generation IPS | 1 | 1.792.275,00 | 1.792.275,00 | 396.837,08 |
| 1.1.8 | Pachet complete hardware de tip Dioda de Date | 7 | 430.958,33 | 3.016.708,31 | 667.945,33 |
| 1.1.9 | Pachet echipamente de tip Next Generation Firewall (Tip1) | 1 | 1.473.925,00 | 1.473.925,00 | 326.349,53 |
| 1.1.10 | Pachet echipamente de tip Next Generation Firewall (Tip 2) | 1 | 793.500,00 | 793.500,00 | 175.693,03 |
| 1.1.11 | Pachet echipamente de tip DNS Server/ DNS Firewall | 1 | 567.366,66 | 567.366,66 | 125.623,65 |
| 1.1.12 | Pachet echipamente de tip Application Delivery Controller | 1 | 2.676.700,00 | 2.676.700,00 | 592.662,30 |
| 1.1.13 | Pachet echipamente de tip Secure Web Gateway | 1 | 1.248.166,66 | 1.248.166,66 | 276.363,18 |
| 1.1.14 | Pachet - Echipamente de tip Gateway WS/ API | 2 | 907.012,50 | 1.814.025,00 | 401.652,87 |
| 1.1.15 | Pachet – Soluţie de asigurare de servicii criptografice centralizate | 3 | 136.091,66 | 408.274,98 | 90.398,32 |
| 1.1.16 | Componenta de tip server (Tip 1) | 12 | 162.133,33 | 1.945.599,96 | 430.785,57 |
| 1.1.17 | Componenta de tip server (Tip 2) | 4 | 160.979,16 | 643.916,64 | 142.572,99 |
| 1.1.18 | Componenta de tip server (Tip 3) | 4 | 138.412,50 | 553.650,00 | 122.586,57 |
| 1.1.19 | Componenta de tip server (Tip 4) | 2 | 57.837,50 | 115.675,00 | 25.612,21 |
| 1.1.20 | Licenţe Suita de tip Enterprise Mobility Management (EMM) | 750 | 1.291,66 | 968.745,00 | 214.494,95 |
| 1.1.21 | Licenţe Componenta de tip multi-path VPN pentru terminale mobile | 750 | 612,50 | 459.375,00 | 101.712,65 |
| 1.1.22 | Pachet - Licenţe Platforma de virtualizare - componenta de acces securizat în condiţii de mobilitate | 20 | 42.537,50 | 850.750,00 | 188.369,05 |
| 1.1.23 | Servicii de instalare şi configurare infrastructură componentă acces în condiţii de mobilitate | 1 | 1.234.083,33 | 1.234.083,33 | 273.244,92 |
| 1.2 | Subsistem Big Data | 85.628.332,73 | 18.959.421,82 |
| 1.2.1 | Pachet şasie servere mediu producţie– platforma Big Data | 1 | 472.441,66 | 472.441,66 | 104.605,81 |
| 1.2.2 | Pachet şasie servere mediu testare/ dezvoltare– platforma Big Data | 1 | 156.483,33 | 156.483,33 | 34.647,80 |
| 1.2.3 | Servere blade pentru mediul de producţie (config. A) – platforma Big Data | 16 | 108.683,33 | 1.738.933,28 | 385.026,41 |
| 1.2.4 | Servere blade pentru mediu testare/ dezvoltare (config. A) – platforma Big Data | 4 | 108.866,66 | 435.466,64 | 96.418,97 |
| 1.2.5 | Servere blade pentru mediul de producţie (config. B) – platforma Big Data | 8 | 59.541,66 | 476.333,28 | 105.467,47 |
| 1.2.6 | Servere blade pentru mediu testare/ dezvoltare (config. B) – platforma Big Data | 2 | 59.875,00 | 119.750,00 | 26.514,48 |
| 1.2.7 | Pachet Storage de mare performanţă– platforma Big Data | 1 | 12.451.875,00 | 12.451.875,00 | 2.757.035,47 |
| 1.2.8 | Pachet Storage de uz general pentru mediul de producţie– platforma Big Data | 1 | 1.746.391,66 | 1.746.391,66 | 386.677,81 |
| 1.2.9 | Pachet Storage de uz general pentru mediul de testare/ dezvoltare– platforma Big Data | 1 | 1.111.191,66 | 1.111.191,66 | 246.034,82 |
| 1.2.10 | Pachet Interconectare privată (top-of-rack) – platforma Big Data | 4 | 459.291,66 | 1.837.166,64 | 406.776,78 |
| 1.2.11 | LAN Fabric– platforma Big Data | 2 | 136.083,33 | 272.166,66 | 60.261,86 |
| 1.2.12 | Pachet platformă de backup– platforma Big Data | 1 | 613.058,33 | 613.058,33 | 135.740,49 |
| 1.2.13 | Pachet licenţe - platformă Big Data | 1 | 25.901.025,00 | 25.901.025,00 | 5.734.882,87 |
| 1.2.14 | Pachet licenţe sistem monitorizare– platforma Big Data | 1 | 1.319.466,66 | 1.319.466,66 | 292.150,09 |
| 1.2.15 | Pachet licenţe modul Face recognition – pentru 3.000.000 de subiecţi– platforma Big Data | 1 | 2.279.666,66 | 2.279.666,66 | 504.753,05 |
| 1.2.16 | Licenţe Platformă de virtualizare – platforma Big Data | 30 | 42.558,33 | 1.276.749,90 | 282.691,94 |
| 1.2.17 | Licenţe Sistem de operare – platforma Big Data | 40 | 4.066,66 | 162.666,40 | 36.016,83 |
| 1.2.18 | Servicii de instalare şi configurare infrastructură platformă Big Data | 1 | 961.675,00 | 961.675,00 | 212.929,55 |
| 1.2.19 | Servicii de implementare platformă Big Data | 1 | 28.684.666,66 | 28.684.666,66 | 6.351.223,69 |
| 1.2.20 | Servicii de implementare modul Face Recognition – platforma Big Data | 1 | 1.215.783,33 | 1.215.783,33 | 269.193,01 |
| 1.2.21 | Servicii de implementare sistem monitorizare – platforma Big Data | 1 | 90.766,66 | 90.766,66 | 20.097,12 |
| 1.2.22 | Servicii de integrare cu portalul şi acces management – platforma Big Data | 1 | 217.741,66 | 217.741,66 | 48.211,33 |
| 1.2.23 | Servicii de implementare componenta acces în condiţii de mobilitate | 1 | 2.086.866,66 | 2.086.866,66 | 462.064,17 |
| 1.3 | Servicii de instruire | 2.274.999,98 | 503.719,77 |
| 1.3.1 | Pachet cursuri utilizatori finali | 1 | 54.433,33 | 54.433,33 | 12.052,37 |
| 1.3.2 | Pachet cursuri concepte şi modele teoretice pentru modulele aferente platformei Big Data | 1 | 814.250,00 | 814.250,00 | 180.287,39 |
| 1.3.3 | Cursuri concepte şi modele teoretice pentru modulul de Face Recognition | 1 | 117.941,66 | 117.941,66 | 26.114,09 |
| 1.3.4 | Pachet cursuri administrare, referinţă, operare, şi utilizare pentru modulele aferente Big Data | 1 | 70.766,66 | 70.766,66 | 15.668,82 |
| 1.3.5 | Cursuri administrare, referinţă, operare şi utilizare pentru modulul de Face Recognition | 1 | 9.075,00 | 9.075,00 | 2.009,34 |
| 1.3.6 | Cursuri administrare, referinţă, operare şi utilizare pentru aplicaţiile componentei de acces în condiţii de mobilitate | 1 | 9.075,00 | 9.075,00 | 2.009,34 |
| 1.3.7 | Pachet - Cursuri administrare, referinţă, operare şi utilizare pentru infrastructura componentei de acces în condiţii de mobilitate | 1 | 889.100,00 | 889.100,00 | 196.860,34 |
| 1.3.8 | Pachet cursuri tehnologii | 1 | 238.583,33 | 238.583,33 | 52.825,99 |
| 1.3.9 | Pachet cursuri management | 1 | 71.775,00 | 71.775,00 | 15.892,09 |
| TOTAL LOT I | 113.667.755,84 | 25.167.778,71 |

# LOTUL II – Interconectare rețele LAN și SAN

## 1. SAN Fabric (2 buc.)

#### Rol și context

- la acest nivel se va asigura creșterea capacității de procesare și a numărului de porturi disponibil pentru interconectarea locală, în rețeaua SAN existentă (aflată în exploatare), a echipamentelor de tip şasiu de servere “blade” cu sistemele de stocare din infrastructura platformei Big Data.

#### Configurație și dimensionare

2x bucăți de upgrade, integrate hardware/software

- fiecare bucată va include cel puțin 1x componentă de tip cartelă (linecard) de upgrade compatibilă cu echipamentele switch SAN existente, de tip Cisco MDS 9706;

- fiecare cartelă (linecard) de upgrade va dispune de 48 de porturi care suportă echipare 16Gbps FC și va fi echipată cu cel puțin 24 transceivere de tip SFP+, cu transceiver optic de short-range, pentru comunicare FC 8/16Gbps;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN și/sau SAN.

## 2. Interconectare LAN existent (2 pachete)

#### Rol și context

- la nivelul acestui livrabil se va asigura completarea configurației rețelei locale existentă (aflată în exploatare), pentru a putea prelua conexiunile de uplink de la nivelul mediului de rețea locală LAN (parte a infrastructurii platformei Big Data) și pentru a deservi accesul la sursele de date existente pentru serviciile de aplicație ale componentelor funcționale ale platformei Big Data.

#### Cerințe funcționale și specificații tehnice

- completarea configurației rețelei existente se va realiza prin două complete de upgrade, integrate hardware/software, care vor asigura nivelul de agregare (spine) în arhitectură de tip Clos (leaf and spine), pentru resurse de acces (leaf) existente, aflate în exploatare;

- fiecare complet de upgrade va respecta următoarele cerințe minime obligatorii:

  - să fie un echipament de tip switch modular redundant, cu cel puțin 4 sloturi pentru module (linecard) de interfață și să suporte module de tip line-card cu porturi de 10Gbps, 40Gbps şi 100Gbps;

  - să ofere o arhitectură internă scalabilă de tip "fabric switching” și să aibă instalate module de tip tip switch-fabric care să ofere o capacitate cumulată de comutare de cel puțin 1.9 Tbps per slot, în ambele direcții;

  - să aibă instalate module de alimentare și ventilație redundante instalate, cu protecție de sursă și linie de alimentare, care să asigure posibilitatea populării tuturor sloturilor din șasiu cu module de interfață;

  - să suporte protocoalele de management uzuale, respectiv cel puțin OpenFlow, Netconf, VXLAN și OpFlex, și să suporte instalarea de module de control echipate cu procesoare multi-core;

  - să poată folosi module (de tip line-card) existente în rețeaua beneficiarului, care dispun, fiecare, de câte 36 porturi 40Gbps Ethernet cu interfață QSFP;

- cele două complete de upgrade vor putea fi administrate, ca un singur echipament logic, prin intermediul protocolului OpFlex (sau echivalent).

#### Configurație și dimensionare

            - 2x pachete de upgrade, integrate hardware/software

- fiecare pachet va include cel puțin 1x componentă de tip șasiu Cisco Nexus 9504, compatibilă cu echipamentele de control existente, de tip Cisco APIC (APIC-CLUSTER-M1), precum și cu linecard-urile existente, de tip Nexus 9500 ACI Spine linecard (N9K-X9736PQ);

- în configurația necesară, fiecare șasiu va fi echipat cel puțin cu 1 modul de tip supervisor, 6 module de tip fabric și 3 surse de alimentare;

- vor fi incluse toate reperele și subansamblurile necesare pentru montarea în rack, racordarea la sistemul de alimentare cu energie electrică, precum și pentru interconectarea în mediile LAN și/sau SAN.

## 3. Criterii de acceptanţă

Acceptanţa finală a lotului II se va realiza în baza unui protocol de acceptanţă semnat atât de către furnizor cât şi de beneficiar la finalizarea livrării şi instalării, respectiv configurării tuturor componentelor lotului II, care vor include rezultatele unor teste funcţionale şi de performanţă, agreate de beneficiar cu furnizorul, în scopul verificării îndeplinirii de către echipamentele upgradate a criteriilor menţionate anterior.

De asemenea, furnizorul va pune la dispoziţie următoarele livrabile, în mod electronic:

- manual de instalare, configurare pentru componentele lotului II.

- documentaţia tehnică a componentelor hardware/software.

## 4. Garanţie şi suport tehnic

Pentru componentele menționate în secțiunile 1 și 2, din cadrul lotului II, furnizorul va garanta menţinerea tuturor funcţionalităţilor prin asigurarea garanţiei şi suportului tehnic, a actualizărilor firmware şi software, la un nivel de performanţă cel puţin la fel cu cel de la punerea în funcţiune (de la acceptanţă) pe toată perioada de viaţă declarată de acesta. Această perioadă nu poate fi mai mică decât perioada considerată ca referinţă de achizitor privind exploatarea la un nivel de eficienţă de 100% a echipamentelor şi produselor software din cadrul lotului, definită în cadrul proiectului. Garanţia tehnică va începe de la data semnării procesului verbal de recepţie cantitavă şi calitativă.

În perioada de garanţie şi suport tehnic, furnizorul se obligă să asigure constatarea unei defecţiuni cel târziu a doua zi lucrătoare, iar remedierea în cel mult 7 zile lucrătoare de la data reclamării acesteia de către beneficiar.

Serviciile de garanție hardware vor include serviciu de tip RMA pentru echipamentele sau componentele defecte, și suport tehnic autorizat 8/5, inclusiv înlocuirea și reconfigurarea sistemului pentru reluarea serviciului, și timp de răspuns de tip "Next Business Day" (NBD).

ANEXĂ ESTIMĂRI

| LLOT | Denumire produs | Cant. | Preţ unitar fără TVA | Valoare estimată lei fără TVA | Valoare estimată euro fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Interconectare reţele LAN şi SAN |
| 2.1 | SAN Fabric | 2 | 226.583,33 | 453.166,66 | 100.338,02 |
| 2.2 | Pachet - Interconectare LAN existent | 2 | 170.108,33 | 340.216,66 | 75.329,17 |
| TOTAL LOT II | 793.383,32 | 175.667,19 |

Anexa 1 - Specificaţii sesiune demonstrativă

#### 1. Consideraţii generale

Prezentul document reprezintă o anexă a caietului de sarcini, pusă la dispoziţie de către beneficiar cu scopul de a defini şi cuantifica subsetul de funcţionalităţi aferente platformei Big Data, extrase dintre cele descrise în caietul de sarcini, din care soluţia propusă de ofertant trebuie să cuprindă "out-of-the-box" cel puţin 80%. Pentru referenţiere colectivă, această mulţime va fi numită în continuare "pool" de funcţionalităţi.

Nivelul procentual până la care soluţia propusă de către ofertant cuprinde "out-of-the-box" "pool"-ul de funcţionalităţi, va fi determinat în mod obiectiv, pentru fiecare ofertă depusă, prin intermediul unei grile de punctaj pe care beneficiarul o pune la dispoziţia ofertantului prin intermediul prezentului document. Grila de punctaj însumează 200 puncte şi cuprinde:

- un scenariu de bază în cadrul căruia sunt enumerate un set de funcţionalităţi cuantificate colectiv, cantitativ cu 100 puncte, respectiv procentual cu 50% pondere în ansamblul "pool"-ului;

Notă: - soluţia propusă trebuie să cuprindă "out-of-the-box" toate funcţionalităţile enumerate în cadrul scenariului de bază, lipsa uneia conducând la declararea ofertantului drept respins;

- un scenariu extins în cadrul căruia sunt enumerate un set de funcţionalităţi cuantificate colectiv, cantitativ cu 100 puncte, respectiv procentual cu 50% pondere în ansamblul "pool"-ului, şi independent prin intermediul unei valori ce reprezintă numărul de puncte în baza cărora poate fi calculată ponderea fiecăreia în ansamblul "pool"-ului;

Notă: - soluţia propusă trebuie să cuprindă "out-of-the-box" un subset minim de funcţionalităţi - libertatea de alegere fiind lăsată la îndemâna ofertantului - ce însumează cantitativ cel puţin 60 puncte, respectiv procentual cel puţin 30% în ansamblul "pool"-ului, orice valoare sub acest prag cantitativ, respectiv procentual, conducând la declararea ofertantului drept respins;

Ofertantul are obligativitatea de a pune la dispoziţia beneficiarului, ca parte integrantă a ofertei:

- o grilă de evaluare, construită plecând de la grila de punctaj, prin evidenţierea/marcarea funcţionalităţilor implementate "out-of-the-box" de către soluţia proprie;

- o înregistrare audio-video, pe un suport optic, a unei sesiuni demonstrative, prin care ofertantul prezintă capabilităţile soluţiei proprii, aceleaşi evidenţiate în grila de evaluare, astfel încât să facă dovada atingerii pragului de 80% impus;

- o descriere a infrastructurii suport utilizată pentru pregătirea sesiunii demonstrative înregistrate;

Ca un pas în cadrul etapei de evaluare, beneficiarul va analiza grila de evaluare, mai sus menţionată, înregistrarea sesiunii demonstrative şi concordanţa dintre cele două. Dacă beneficiarul constată faptul că ponderea asociată funcţionalităţilor evidenţiate/marcate nu atinge pragul de 80% impus, ofertantul va fi declarat respins. După evaluarea ofertelor şi stabilirea câştigătorului, acesta va organiza într-o locaţie proprie, o sesiune demonstrativă cu rol de "proof of concept", în care va realiza o prezentare "live" a capabilităţilor soluţiei proprii, aceleaşi evidenţiate în grila de evaluare, respectiv prezentate în sesiunea demonstrativă înregistrată, anterior puse la dispoziţie, astfel încât să facă dovada atingerii pragului de 80% impus. Sesiunea demonstrativă "live" se va desfăşura sub forma unei interacţiuni în care câştigătorul va răspunde oricărei solicitări venită din partea beneficiarului, această sesiune fiind, la rândul său, înregistrată audio-video de către câştigător şi predată beneficiarului pe un suport optic. În situaţia în care sesiunea demonstrativă "live" nu acoperă capabilităţile evidenţiate în grila de evaluare, respectiv prezentate în sesiunea demonstrativă înregistrată, câştigătorul va fi declarat respins.

Atât sesiunea demonstrativă înregistrată cât şi sesiunea demonstrativă "live" vor fi realizate utilizând o infrastructură echivalentă celei descrise în cadrul caietului de sarcini (mediu virtualizat). Deşi domeniul specific datelor utilizate pentru construirea scenariilor de lucru va rămâne la latitudinea ofertantului, acesta va asigura cel puţin următoarele:

- un volum de date construit prin procese de achiziţie de date structurate, semi-structurate şi nestructurate preluate din cel puţin:

  - 2 SGBDR-uri cu producători diferiţi (ex. ORACLE, SQL Server), cu minim 20 de tabele, 100 de coloane cu diverse tipuri de date printre care, în mod obligatoriu, numeric, dată, şir de caractere, clob şi blob, şi care însumează cel puţin 10.000.000 de înregistrări;

  - 10 fişiere XLS ce împreună însumează minim 50 coloane şi 10.000 de linii, fişiere din care cel puţin unul să aibă minim 2 foi de calcul;

  - 10 fişiere XML care să cuprindă cumulat minim 10.000 de înregistrări;

  - 10 fişiere PDF şi 10 fişiere DOC care să conţină cumulat minim 100 de pagini;

- un volum de date structurate, accesibile prin intermediul unor fluxuri de acces federativ, salvate în SGBDR extern platformei Big Data, cu minim 5 tabele, 20 de coloane cu diverse tipuri de date printre care, în mod obligatoriu, numeric, dată, şir de caractere şi care însumează cel puţin 10.000 de înregistrări;

- un model conceptual de interpretare semantică a datelor, cu cel puţin 5 entităţi şi 5 evenimente, 30 de proprietăţi şi 10 relaţii, extrase din toate tipurile de date prezentate anterior: procese de ahiziţie şi fluxuri de acces federativ;

Câştigătorul are obligativitatea de a implementa aceeaşi soluţie prezentată beneficiarului în cadrul propunerii tehnice, respectiv în sesiunea demonstrativă (completată cu diferenţa de funcţionalităţi descrise în cadrul caietului de sarcini şi neabordate în sesiunea "live").

#### 2. Scenariul de bază

Prin intermediul acestui scenariu de bază sunt grupate un set de funcţionalităţi cuantificate colectiv, cantitativ cu 100 puncte, respectiv procentual cu 50% pondere în ansamblul "pool"-ului de funcţionalităţi. Soluţia propusă trebuie să cuprindă "out-of-the-box" toate funcţionalităţile prezente în cadrul acestui capitol, lipsa uneia conducând la declararea ofertantului drept respins. Totodată, soluţia propusă trebuie să permită ofertantului să evidenţieze în grila de evaluare şi să prezinte în sesiunea demonstrativă înregistrată, toate funcţionalităţile enumerate în continuare:

| Nr. crt | Funcţionalitate | Implementată "out-of-the-box" în cadrul soluţiei ofertate |
| --- | --- | --- |
|  | 2.1. Cerinţe generale |  |
| 1 | implementarea mecanismelor de internaţionalizare şi localizare; Notă: - actualizarea unor mesaje, texte, etichete, date calendaristice, timp, valori numerice sau orice alte aspecte ce ţin de cultura locală, prin afişarea acestora în cel puţin două limbi; |  |
|  | 2.2. Prevederi de securitate |  |
| 2 | restricţionarea accesului la nivel de module funcţionale; Notă: - prezentarea unor mecanisme de autentificare şi autorizare bazate pe roluri şi permisiuni; |  |
| 3 | restricţionarea accesului la nivel de surse de date; |  |
| 4 | menţinerea persistenţei sesiunii de lucru; Notă: - navigarea în și între toate modulele funcţionale, precum și accesarea tuturor funcțiilor și comenzilor la care utilizatorul este autorizat să dețină acces, fără a fi necesară deconectarea și reconectarea acestuia; |  |
|  | 3.2.2.1. Modelul conceptual de interpretare semantică a datelor |  |
| 5 | prezentarea modului de definire / configurare a modelului conceptual de interpretare semantică a datelor sub formă de obiecte, proprietăţi şi relaţii; |  |
|  | 3.2.2.2.1.1. Mapperi |  |
| 6 | prezentarea modului de definire / configurare a unor "mapperi", prin soluţii preponderent grafice care să nu necesite cunoştinţe solide de programare; |  |
|  | 3.2.2.2.1.2.1. Procese de achiziţie |  |
| 7 | prezentarea "live" a unui proces de achiziţie de date structurate; |  |
| 8 | prezentarea "live" a unui proces de achiziţie de date semi-structurate; |  |
| 9 | prezentarea "live" a unui proces de achiziţie de date nestructurate; |  |
| 10 | prezentarea "live" a unor mecanisme de sincronizare a surselor de date cu depozitul de date propriu platformei Big Data; Notă: - propagarea oricăror modificări de date, de la sursă la destinaţie; |  |
|  | 3.2.2.2.1.2.3. Fluxuri de acces federativ |  |
| 11 | prezentarea "live" a unui flux de acces federativ; |  |
|  | 3.2.2.3.2.1. Interfaţa cu utilizatorul |  |
| 12 | interfaţă grafică în tehnologie web, cu acces securizat; |  |
| 13 | interfaţă grafică ce respectă standarde de compatibilitate (progressive enhancement & cross browser compatibility); Notă: - redarea corectă şi uniformă a interfeţei grafice, pe cel puţin două navigatoare web consacrate, printre care să se regăsească în mod obligatoriu Internet Explorer 9+; |  |
| 14 | interfaţă grafică ce respectă standarde de adaptativitate (responsive user interface & adaptive layout); Notă: - redarea corectă şi uniformă a interfeţei grafice pe un dispozitiv de tip desktop / laptop şi unul de tip mobil (smartphone sau tabletă); |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.1. Enterprise search |  |
| 15 | restricţionarea volumului de date supus filtrării, prin selectarea surselor de date de către utilizator ("source-restricted search"); |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.1.1. Full text search |  |
| 16 | introducerea unuia sau mai multor cuvinte cheie într-un câmp unic de căutare; |  |
| 17 | regăsirea exactă a frazei introduse ("phrase search"), prin marcarea cuvintelor (utilizarea, spre exemplu, a carecterului "quote") ce trebuie să se regăsească obligatoriu, ca formă şi ordine, în rezultatele generate; |  |
| 18 | independenţă faţă de modul de scriere: interpretarea literelor mari şi mici ca fiind la fel ("case insensitive") şi aducerea diacriticelor la forma de bază; |  |
| 19 | restricţionarea volumului de date supus filtrării, în funcţie de sensul pe care cuvintele îl au pentru utilizator; în acest sens, utilizatorul trebuie să aibă posibilitatea selectării obiectelor / proprietăţilor definite în modelul conceptual ("field-restricted search"); |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.1.2. Spatial search |  |
| 20 | regăsirea obiectelor care au ataşate informaţii geospaţiale, fie prin utilizarea unor mecanisme de tip "geocoding" şi "reverse-geocoding", fie folosind direct perechea latitudine-longitudine. |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.1.5. Vizualizare şi rafinare |  |
| 21 | afişarea rezultatelor sub formă de "GRID" şi / sau "LIST", în care fiecare înregistrare este reprezentată în mod distinct; |  |
| 22 | afişarea paginată a rezultatelor, cu posibilitatea de navigare între pagini şi de modificare a numărului de înregistrări pe pagină; |  |
| 23 | vizibilitatea implicită, textuală şi / sau grafică, a unui set de proprietăţi sugestive pentru fiecare înregistrare din rezultat; |  |
| 24 | afişarea celei mai recente imagini, în situaţia în care obiectul returnat are asociate imagini (ex: poza entităţii de tip persoană); |  |
| 25 | ordonarea crescătoare şi descrescătoare, automată şi / sau manuală, simplă şi multiplă a rezultatelor în funcţie de criterii diverse, printre care trebuie să se regăsească cel puţin una din următoarele posibilităţi: sortarea înregistrărilor în funcţie de ordinea alfabetică a proprietăţilor obiectelor returnate; sortarea înregistrărilor în funcţie de diverse criterii de relevanţă; |  |
| 26 | exportul rezultatelor în cel puţin două din următoarele formate: PDF, DOC, HTML, XLS şi XML; |  |
| 27 | vizualizarea tuturor detaliilor ("detail view") asociate fiecărei înregistrări din rezultat, în funcţie de tipul de obiect selectat: document, entitate sau eveniment; |  |
| 28 | navigarea în adâncime, printr-o parcurgere ierarhică nivel cu nivel a rezultatelor, cu scopul de a obţine detalii suplimentare, cu granularitate din ce în ce mai fină; |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.3.1. Link analysis |  |
| 29 | afişarea obiectelor (entităţi, evenimente şi documente), proprietăţilor şi relaţiilor, sub o formă vizuală de tip graf; |  |
| 30 | funcţionalităţi de tip "zoom in" şi "zoom out", prin mecanisme de tip "mouse scroll", "slider" sau alegerea exactă a valorii de "zoom"; |  |
| 31 | agăţarea nodurilor şi repoziţionarea acestora în cadrul grafului ("drag and drop"); |  |
| 32 | eliminarea din graf a unui nod sau a unui grup de noduri; |  |
| 33 | asigurarea a cel puţin 2 forme de vizualizare a grafului, precum: distanțe egale ("auto-layout"), circular, grupat, tabelar, ierarhic, număr de legături / densitatea nodului, timeline; |  |
| 34 | salvarea grafului în cel puţin două din următoarele formate: JPG, PNG, GIF, PDF, DOC[X], HTML; |  |
| 35 | accesul la funcţionalităţile solicitate, prin intermediul unui meniu contextual; |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.3.2. Spatial analysis |  |
| 36 | afişarea obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor, prin localizarea acestora pe hartă; |  |
| 37 | asigurarea unor hărţi de fundal ca, spre exemplu: "street map" şi "satellite"; |  |
| 38 | asigurarea a cel puţin 3 starturi ("layer"-e), precum: state, regiuni administrative, localităţi, drumuri, reţele de cale ferată, reţele de transport în comun, râuri, curbe de nivel, puncte de interes, clădiri, adrese, etc.; |  |
| 39 | funcţionalităţi avansate de navigare pe hartă: "zoom in" , "zoom out", "mouse scroll zoom", "slider zoom", "zoom to area", "double-click zoom", "keyboard navigation", "drag", "rotate" şi busolă; |  |
| 40 | funcţionalităţi de tip "geocoding" şi "reverse-geocoding" (translatarea bidirecţională între o adresă / locaţie şi coordonate geospaţiale); |  |
| 41 | mecanisme de tip "heatmap" și / sau "clustering nearby markers", actualizate în acelaşi timp cu modificarea scării de reprezentare a hărţii; |  |
| 42 | salvarea hărţii împreună cu toate elementele grafice reprezentate pe aceasta, în cel puţin două din următoarele formate: JPG, PNG, GIF, PDF, DOC[X], HTML; |  |
| 43 | selectarea / deselectarea "layer"-elor; |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.3.3. Semantic analytics |  |
| 44 | extragerea automată a obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor din conţinut nestructurat; |  |
| 45 | afişarea datelor în diagrame de relaţie, folosind, spre exemplu, soluţia "link analysis"; |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.4. Early warning |  |
| 46 | construirea unui "watchlist" prin mecanisme de tip "add to watchlist", existente la nivelul interfeţelor de regăsire, vizualizare şi analiză |  |
| 47 | transmiterea notificărilor sub formă de mesaje la nivelul interfeţei grafice, cu evidenţiere vizuală şi / sau sonoră |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.5. Enrichment |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.5.1. Adăugare sursă de date privată |  |
| 48 | încărcarea grafică, extragerea şi indexarea conţinutului unor fişiere nestructurate, în format PDF, HTML, HTM, XHTML, PPT, PPTX, DOC, DOCX, RTF şi TXT; |  |
| 49 | încărcarea grafică a unor fişiere semi-structurate, în format XLS, XLSX, CSV, XML, JSON şi TXT (valori separate prin delimitatori) şi structurarea conţinutului acestora pe baza modelului conceptual de interpretare semantică a datelor sub formă de obiecte, proprietăţi şi relaţii, prin intermediul unor interfeţe grafice ce permit: identificarea şi prezentarea elementelor existente în fişier; maparea asistată ("wizard") a elementelor extrase, cu obiectele, proprietăţile şi relaţiile definite în modelul de date conceptual; rularea procesului de încărcare; |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.6. Spaţiu privat şi colaborare |  |
| 50 | extragerea rezultatului analizei sub formă de rapoarte concise, dar cuprinzătoare, pe baza unor template-uri specifice; |  |

Legendă:

- în cadrul grilei de evaluare, în coloana Implementată "out-of-the-box" în cadrul soluţiei ofertate, vor fi marcate de către ofertant cu simbolul "x", doar acele funcţionalităţi implementate "out-of-the-box" de către soluţia proprie;

Notă: - tabelul trebuie să fie parte integrantă a grilei de evaluare din cadrul ofertei depuse;

#### 3. Scenariul extins

Prin intermediul acestui scenariu extins sunt grupate un set de funcţionalităţi cuantificate coletiv, cantitativ cu 100 puncte, respectiv procentual cu 50% pondere în ansamblul "pool"-ului de funcţionalităţi. Suplimentar, fiecare funcţionalitate prezentă în cadrul acestui capitol va fi cuantificată şi în mod independent, prin intermediul unei valori ce reprezintă numărul de puncte în baza cărora poate fi calculată ponderea fiecăreia în ansamblul "pool"-ului de funcţionalităţi. Soluţia propusă trebuie să cuprindă "out-of-the-box" un subset minim de funcţionalităţi, din cele definite mai jos - libertatea de alegere fiind lăsată la îndemâna ofertantului - ce însumează cantitativ cel puţin 60 puncte, respectiv procentual cel puţin 30% în ansamblul "pool"-ului de funcţionalităţi, orice valoare sub acest prag cantitativ, respectiv procentual, conducând la declararea ofertantului drept respins. Soluţia propusă trebuie să îi permită ofertantului să evidenţieze în grila de evaluare şi să prezinte în sesiunea demonstrativă înregistrată, acel subset minim de funcţionalităţi ce însumează cantitativ cel puţin 60 puncte, respectiv procentual cel puţin 30% în ansamblul "pool"-ului, funcţionalităţi alese dintre cele enumerate în continuare:

| Nr. crt | Funcţionalitate | Punctaj | Implementată "out-of-the-box" în cadrul soluţiei ofertate |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1. Cerinţe generale |  |  |
| 1 | evitarea percepţiei de ecran îngheţat; Notă: - furnizarea unui răspuns intermediar imediat, ulterior fiecărei interacţiuni a utilizatorului cu interfaţa grafică, sub forma unui text sau simbol grafic determinat sau nedeterminat (progress bar, progress wheel); | 1 |  |
| 2 | feedback către utilizator, pentru toate interacţiunile finalizate cu eşec; Notă: - emiterea unui mesaj relevant de eroare însoţit de instrucţiuni clare privind modul de continuare; | 1 |  |
|  | 3.1.1. Cerinţe funcţionale aferente platformei Big Data |  |  |
| 3 | Identificarea / vizualizarea sursei de date aferentă fiecărei informaţii accesibilă utilizatorului final la nivelul platformei Big Data, indiferent de forma de prezentare a acesteia în cadrul soluţiilor de regăsire, vizualizare şi / sau analiză; | 2 |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.1. Enterprise search |  |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.1.1. Full text search |  |  |
| 4 | regăsirea termenilor introduşi prin specificarea numărului maxim de cuvinte intermediare între aceştia, cu sau fără restricţionari cu privire la păstrarea ordinii de introducere ("proximity search"); | 2 |  |
| 5 | construirea unor clauze condiţionale complexe, prin utilizarea parantezelor şi a unor operatori de tip boolean precum AND, OR sau NOT ("boolean queries"), aplicaţi între termeni sau grupări de termeni ("grouping terms"); | 1 |  |
| 6 | utilizarea unor caractere speciale ("wildcard search") ca înlocuitor al unuia (spre exemplu, caracterului "question mark") sau mai multor caractere (spre exemplu, caracterului "asterisk"); | 2 |  |
| 7 | specificarea unui interval de valori inclusiv sau exclusiv ("range search"), între care să se regăsească valoarea unei proprietăţi definită în modelul conceptual: dată calendaristică, proprietate numerică, etc.; | 2 |  |
| 8 | mecanisme de asimilare fonetică ("sounds like") - regăsiri după variante fonetice ale termenilor căutaţi; | 2 |  |
| 9 | mecanisme de asimilare semantică ("conceptual search") - regăsiri după sinonime ale termenilor căutaţi, ţinând cont şi de polisemia cuvintelor în contextul frazei introduse; | 2 |  |
| 10 | regăsirea cuvintelor introduse folosind variaţii de scriere ale acestora ("fuzzy search"); | 3 |  |
| 11 | utilizarea unor sugestii de tip “did you mean” sau corecţii ortografice; | 2 |  |
| 12 | utilizarea unei funcţii de tip “type-ahead”; | 2 |  |
| 13 | utilizarea în timpul procesului de regăsire a unor cuvinte cheie ("keywords") asociate textelor nestructurate automat la indexare, sau manual prin etichetarea conţinutului ("tagging") de către utilizatori; | 2 |  |
| 14 | realizarea unor regăsiri succesive care, prin introducerea unor noi termeni, să filtreze doar setul de rezultate anterior generat; | 1 |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.1.2. Spatial search |  |  |
| 15 | extinderea soluţiei "full text search", prin restricţionarea setul de rezultate, funcţie de metadatele geospaţiale, la o anumită zonă geografică, folosind diverse instrumente geometrice pentru definirea unor perimetre de proximitate geospaţială, fie utilizând un cerc, prin selectarea centrului şi a razei pe o hartă, fie utilizând un poligon, prin selectarea unor puncte pe hartă. | 3 |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.1.3. Query Builder |  |  |
| 16 | definirea grafică a unor condiţii de filtrare de forma proprietate obiect - operator relaţional - valoare, unde operatorii relaţionali sunt dependenţi de tipul proprietăţii (text, numeric, dată calendaritică, listă de valori, etc.) şi pot fi de forma: mai mic, mai mic sau egal, mai mare, mai mare sau egal, egal - "case sensitive", egal - "case insensitive", conţine, între, "is null", etc. şi orice negaţie a acestora; | 3 |  |
| 17 | definirea grafică a unor condiţii de filtrare de forma obiect - relaţie - obiect; | 2 |  |
| 18 | înlănţuirea condiţiilor prin intermediul unor operatori de tip boolean precum AND, OR sau NOT; | 1 |  |
| 19 | gruparea condiţiilor, utilizând paranteze, sub forma unor clauze imbricate şi înlănţuirea grupurilor de condiţii prin intermediul operatorilor de tip boolean | 2 |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.1.5. Vizualizare şi rafinare |  |  |
| 20 | afişarea evoluţiei în timp a procesului de regăsire, printr-un feedback procentual sau cantitativ cu privire la volumul de date scanat, respectiv la numărul de înregistrări regăsite; | 2 |  |
| 21 | transmiterea uneia sau mai multor înregistrări către diverse interfeţe de analiză avansată precum "Link analysis" şi "Spatial analysis", cu vizualizarea concomitentă a acestora atât în interfeţele de analiză cât şi în interfaţa de vizualizare şi rafinare; | 3 |  |
| 22 | clasificarea rezultatelor după mai multe dimensiuni şi metrici, funcţie de care să asigure rafinarea acestora prin aplicarea unor filtre succesive; | 2 |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.3.1. Link analysis |  |  |
| 23 | afişarea proprietăţilor unui obiect, sub formă de noduri / etichete în graf; | 1 |  |
| 24 | etichetarea oricărui nod sau legătură din graf; | 1 |  |
| 25 | evidenţierea nodurilor / legăturilor pentru care valorile proprietăţilor respectă un filtru introdus de utilizator (prin utilizarea, spre exemplu, a unei palete de culori, dimensiuni şi / sau fonturi); | 1 |  |
| 26 | vizualizarea temporală a evenimentelor / relaţiilor, sub formă de "timeline"; | 2 |  |
| 27 | animarea vizualizării de tip "timeline", cu funcționalități de stop, start ("play"), pauză ("pause") și reluare ("resume"), ce permite evidenţierea evoluţiei în timp a grafului prin mecanisme de tip "hide" - "show" şi / sau "fade-in" - "fade-out"; | 3 |  |
| 28 | păstrarea în graf doar a acelor noduri pentru care există evenimente / relaţii într-un anumit interval de timp, prin funcţionalităţi de tip restrângere, respectiv glisare pe "timeline"; | 2 |  |
| 29 | extinderea legăturilor asociate unui nod, pe minim 2 niveluri de adâncime, prin intermediul unei singure operaţii de regăsire ("search around"); | 3 |  |
| 30 | evidențierea drumurilor existente între două noduri selectate de utilizator, relaţionate direct sau indirect în graf ("show path"); | 2 |  |
| 31 | evidenţierea celui mai scurt drum existent între două noduri selectate de utilizator, relaţionate direct sau indirect în graf ("show shortest path"); | 1 |  |
| 32 | relaționarea unui nod nou introdus cu graful existent; | 1 |  |
| 33 | customizarea modului de reprezentare a obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor, respectiv etichetelor definite, prin setarea unor pictograme intuitive şi prin modificări de culoare, dimensiune şi / sau font; | 1 |  |
| 34 | exportul grafului într-un format ce permite importul ulterior; | 1 |  |
| 35 | vizualizarea tuturor detaliilor ("detail view") asociate unui nod, în funcţie de tipul de obiect reprezentat: document, entitate sau eveniment; | 1 |  |
| 36 | afişarea pe hartă a informaţiilor geospaţiale asociate obiectelor / relaţiilor prezente în graf, eventual prin transmiterea acestora către soluţia "spatial analysis"; | 2 |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.3.2. Spatial analysis |  |  |
| 37 | importul şi utilizarea unor noi straturi; | 1 |  |
| 38 | importul unor fișiere ale căror formate pot reprezenta date geospaţiale, ca spre exemplu: KML, KMZ, GPX, SHP; | 1 |  |
| 39 | localizarea pe hartă a tuturor datelor geospaţiale specifice unui obiect (ex.: - domiciliul, reşedinţa); | 2 |  |
| 40 | vizualizarea obiectelor ce au legătură cu locaţia sau perimetrul selectat de către utilizator (ex.: - firme care au sediul social / persoane care locuiesc la o anumită adresă); | 2 |  |
| 41 | selectarea / eliminarea de pe hartă a unuia sau mai multor obiecte; | 1 |  |
| 42 | customizarea modului de reprezentare a obiectelor, proprietăţilor şi relaţiilor, respectiv etichetelor definite, prin setarea unor pictograme intuitive şi prin modificări de culoare, dimensiune şi / sau font; | 1 |  |
| 43 | vizualizarea tuturor detaliilor ("detail view") asociate unui obiect reprezentat pe hartă; | 1 |  |
| 44 | accesul la funcţionalităţile solicitate, prin intermediul unui meniu contextual; | 1 |  |
| 45 | selectarea / deselectarea "layer"-elor; | 1 |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.3.3. Semantic analytics |  |  |
| 46 | explorarea "top down" a datelor, folosind diverse forme de vizualizare / perspective interdependente; | 1 |  |
| 47 | filtrarea datelor prezentate într-o formă de vizualizare să se propage în mod automat şi la nivelul celorlalte forme de vizualizare ("refresh"); | 2 |  |
| 48 | dispunerea pe hartă a datelor geospaţiale, folosind, spre exemplu, soluţia "spatial analysis"; | 3 |  |
| 49 | funcții de vizualizare și raportare similare celor din domeniul aplicațiilor de tip “business intelligence”; | 1 |  |
| 50 | gruparea documentelor în funcţie de topic, prin folosirea unor algoritmi avansaţi de clasificare bazaţi, spre exemplu, pe dicţionare de topic şi frecvenţă de cuvinte; | 1 |  |
| 51 | sumarizarea conţinutului nestructurat; | 3 |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.3.5. Behavioral analytics |  |  |
| 52 | definirea grafică, arborescentă a întrebărilor sub formă unor condiţii de filtrare, folosind orice obiect, proprietate sau relaţie definită în modelul de date conceptual; sau definirea programatică a întrebărilor sub formă de propoziţii parametrizate, în situaţiile în care acestea au nivel ridicat de complexitate şi nu pot fi definite grafic de utilizator; | 3 |  |
| 53 | execuţia întrebărilor (propoziţie parametrizată personalizată sau condiţie de filtrare grafică); | 1 |  |
| 54 | vizualizarea rezultatului execuţiei întrebărilor, în conformitate cu cerinţele definite în capitolul Vizualizare şi rafinare, sub formă de listă de entităţi care respectă condiţiile de filtrare;1 | 1 |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.4. Early warning |  |  |
| 55 | transmiterea notificărilor sub formă de e-mail, fără ca mesajul să conţină informaţii sensibile; | 1 |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.5. Enrichment |  |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.5.2. Etichetare conţinut nestructurat |  |  |
| 56 | adăugarea unor marcaje de tip legătură, unor părți din document, cu scopul de a creea noi obiecte, proprietăți şi / sau relaţii, respectiv de a actualiza proprietăţile / relaţiile obiectelor existente | 3 |  |
|  | 3.2.2.3.2.1.6. Spaţiu privat şi colaborare |  |  |
| 57 | gruparea proceselor de analiză în investigaţii; | 1 |  |
| 58 | afişarea tuturor datelor aferente unei investigaţii; | 1 |  |
| 59 | configurarea modului în care sunt afișate elementele în spațiul privat; | 1 |  |
| 60 | salvarea şi distribuirea rezultatului analizei, "watchlist"-ului şi / sau a notificărilor, insoţite eventual şi de observaţii / concluzii proprii, unui utilizator sau grup de utilizatori, prin utilizarea mecanismelor de salvare / export şi / sau prin procese de colaborare; | 1 |  |

Legendă:

- în cadrul grilei de evaluare, în coloana Implementată "out-of-the-box" în cadrul soluţiei ofertate, vor fi marcate de către ofertant cu simbolul "x", doar acele funcţionalităţi implementate "out-of-the-box" de către soluţia proprie;

Notă: - tabelul trebuie să fie parte integrantă a grilei de evaluare din cadrul ofertei depuse;

Anexa 2 - Diagrama Gantt

|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Activitate | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | L10 | L11 | L12 | L13 | L14 | L15 | L16 | L17 | L18 | L19 | L20 | L21 |
|  | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| A3 Implementare infrastructura (hardware şi licenţe) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.1 Implementare infrastructura platforma Big Data - mediul de dezvoltare-testare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.1.1 Livrare si receptie echipamente si licențe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.1.2 Analiza si proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.1.3 Implementare de baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.1.4 Configurare si documentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.1.5 Testare si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.2 Implementare infrastructura platforma Big Data - mediul de productie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.2.1 Livrare si receptie echipamente si licențe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.2.2 Analiza si proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.2.3 Implementare de baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.2.4 Configurare, integrare cu infrastructura componentei de acces mobil si documentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.2.5 Testare si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.3 Implementare infrastructura componentă de acces securizat in conditii de mobilitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.3.1 Livrare si receptie echipamente si licențe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.3.2 Analiza si proiectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.3.3 Implementare de baza |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.3.4 Configurare, integrare cu infrastructura existenta si documentare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.3.5 Testare si punere in functiune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.3.6 Acceptanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.4 Interconectarea LAN și SAN cu reteaua existentă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.4.1 Livrare, receptie si instalare echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.4.2 Configurare echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A3.4.3 Acceptanta interconectare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4 Analiză funcțională |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.1 Analiză funcțională platforma Big Data |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.1.1 Identificarea și analiza cerintelor functionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.1.2 Elaborarea planului de implementare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.1.3 Elaborarea specificatiilor functionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2 Analiză funcțională componentă de acces securizat in conditii de mobilitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.1 Identificarea și analiza cerintelor functionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.2 Elaborarea planului de implementare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A4.2.3 Elaborarea specificatiilor functionale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5 Implementare si dezvoltare software |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.1 Implementare si dezvoltare software platforma Big Data (3 etape) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.1.1 Implementare si dezvoltare software modul Face recognition - Etapa I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.1.1.1 Configurare localizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.1.1.2 Dezvoltare și adaptare funcționalități |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.1.1.3 Integrare cu modulul de control acces, management identitati si Portal existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.1.2 Implementare si dezvoltare software - Etapa II - modul Enterprise Search - integrare modul Face Recognition cu modul Enterprise Search - modul Link Analysis - modul Semantic Analysis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.1.2.1 Configurare localizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.1.2.2 Dezvoltare și adaptare funcționalități |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.1.2.3 Integrare cu modulul de control acces, management identitati si Portal existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.1.3 Implementare si dezvoltare software - Etapa III - modul Spatial Analysis - modul spatiu privat si colaborare - modul Behavior Analytics - modul Early Warning - modul Enrichment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.1.3.1 Configurare localizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.1.3.2 Dezvoltare și adaptare funcționalități |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.1.3.3 Integrare cu modulul de control acces, management identitati si Portal existente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.2 Implementare si dezvoltare software componentă de acces securizat in conditii de mobilitate (Mobilitate) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.2.1 Configurare localizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A5.2.2 Dezvoltare și adaptare funcționalități |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6 Testare funcțională și de performanță |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6.1 Testare funcțională și de performanță aplicații mobile punctuale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6.1.1 Planificare testare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6.1.2 Desfasurarea activitatii de testare functionala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6.1.3 Desfasurarea activitatii de testare de performanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6.2 Testare funcțională și de performanță module din platforma Big Data implementate in Etapa I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6.2.1 Planificare testare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6.2.2 Desfasurarea activitatii de testare functionala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6.2.3 Desfasurarea activitatii de testare de performanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6.3 Testare funcțională și de performanță module din platforma Big Data implementate in Etapa II , inclusiv versiunea adaptata pentru accesul mobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6.3.1 Planificare testare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6.3.2 Desfasurarea activitatii de testare functionala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6.3.3 Desfasurarea activitatii de testare de performanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6.4 Testare funcțională și de performanță module din platforma Big Data implementate in Etapa III , inclusiv versiunea adaptata pentru accesul mobil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6.4.1 Planificare testare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6.4.2 Desfasurarea activitatii de testare functionala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A6.4.3 Desfasurarea activitatii de testare de performanta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7 Intrarea in productie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7.1 Intrarea in productie Module Platforma Big Data Etapa I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7.1.1 Asigurarea cadrului tehnic și procedural pentru accesul beneficiarilor interni și externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7.1.2 Intrare in PREPRODUCTIE și Remediere disfuncționalități |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7.1.3 Preluarea securității |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7.1.4 Intrare in PRODUCTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7.2 Intrarea in productie Module Platforma Big Data Etapa II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7.2.1 Asigurarea cadrului tehnic și procedural pentru accesul beneficiarilor interni și externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7.2.2 Intrare in PREPRODUCTIE și Remediere disfuncționalități |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7.2.3 Preluarea securității |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7.2.4 Intrare in PRODUCTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7.3 Intrarea intregului sistem în producție și acceptanta finala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7.3.1 Asigurarea cadrului tehnic și procedural pentru accesul beneficiarilor interni și externi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7.3.2 Intrare in PREPRODUCTIE și Remediere disfuncționalități |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7.3.3 Preluarea securității |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7.3.4 Intrare in PRODUCTIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A7.3.5 Acceptanța |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A11 Instruire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A11.1 Instruire personal care va utiliza produsele software implementate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A11.2 Instruire personal care va asigura mentenanţa soluţiei |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A11.3 Acceptanta instruire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Footnotes

cod proiect SMIS-CSNR 56954, finanţat prin POSCCE 2007 - 2013 Program Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice;

vezi capitolele 2.22 Servicii de integrare cu portalul și access management şi 2. Interconectare LAN existent

vezi cap. 2.19.3.1 Nivel surse de date

vezi capitolele 2.22 Servicii de integrare cu portalul și access management şi 2. Interconectare LAN existent

Oracle WebCenter Portal, versiunea 11.1.1.8

Oracle Acces Manager, versiunea 11.1.2.2

Single Sign On

Oracle Identity Management, versiunea 11.1.1.7

vezi capitolele 2.22 Servicii de integrare cu portalul și access management şi 2. Interconectare LAN existent

vezi capitolele 3.2.2.2.1.1. Mapperi şi 3.2.2.2.1.2.1. Procese de achiziţie;

vezi capitolul 3.2.2.2.1.2.2. Procese de încărcare;

HTML / Javascript based – fără să necesite instalări pe stația client;

vor fi vizibile doar acele surse de date accesibile acestuia

aplicarea cumulativă a unor criterii de ordonare succesive;

cel puţin pentru Platforma Big Data;

90 zile-om = 10 zile de instruire pentru un total de 9 persoane instruite (distribuite în mod variabil în cadrul a două cursuri)

De ex.

(1 curs x 10 zile x 4 pers)+ (1 curs x 10 zile x 5 pers) = 90 zile-om sau

(1 curs x 10 zile x 6 pers)+ (1 curs x 10 zile x 3 pers) = 90 zile-om

Oracle WebCenter Portal, versiunea 11.1.1.8

Oracle Acces Manager, versiunea 11.1.2.2

Single Sign On

Oracle Identity Management, versiunea 11.1.1.7