SECŢIUNEA 2: CAIETUL DE SARCINI

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentaţia de atribuire şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minime şi obligatorii. În acest sens, orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care Propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minime din Caietul de sarcini. Oferta ce conţine caracteristici inferioare celor prevăzute în Caietul de sarcini va fi considerată neconformă şi va fi respinsă.

Pentru demonstrarea conformităţii Propunerii tehnice cu cerinţele minime obligatorii solicitate trebuie completată şi încărcată în SEAP, Fişa de date privind conformitatea Propunerii tehnice cu prevederile Caietului de sarcini, în conformitate cu formularul din Anexa din prezenta secţiune, prevăzut mai jos.

I. OBIECTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

Denumire: furnizarea de „Echipamente hardware și licențe pentru sistemul IT utilizat în vederea furnizării serviciului de portabilitate a numerelor” (cod CPV: 48820000-2, 48900000-7)

Obiectul procedurii de atribuire îl constituie achiziționarea de echipamente hardware inclusiv licențele software aferente, pentru înlocuirea unor echipamente vechi, uzate fizic și depășite din punct de vedere tehnologic, pentru a se asigura un nivel ridicat de siguranță în funcționarea și disponibilitatea Bazei de Date Centralizate pentru implementarea Portabilității Numerelor.

II. CERINȚE MINIME OBLIGATORII:

Toate echipamentele trebuie montate în rack standard de 19 inch, iar rackul va fi complet echipat cu toată conectica necesară funcționării acestora.

Denumirea şi cantitatea:

II.1. RACK IT - 1 (una) bucată.

II.1.1. Specificații tehnice minime pentru Rack IT:

- Capabil să acomodeze toate echipamentele ce fac obiectul prezentei achiziții publice;

- Capacitate minim 42U;

- Minim două PDU de 7kVA;

- Minim un PDU de 3kVA;

- Patch cord-uri UTP RJ-45 și fibră optică necesare funcționarii soluției;

- Cabluri de alimentare;

- Două echipamente de tip UPS, fiecare să suporte o încărcare de minim 7kVA, rackabil înălțime maximă 4 U;

II.2. Șasiu servere lamelare - 1(una) bucată.

II.2.1. Specificaţii tehnice minime pentru Șasiu servere lamelare:

- Scalabilitate: să poată acomoda minim 16 servere de tip lamelar dual procesor și să permită intermixarea serverelor x86 cu servere de tip RISC în interiorul aceluiași șasiu;

- Spațiu Ocupat in Rack: maxim 10 unități;

- Alimentare: minim 4 surse cu eficienta 92% și putere peste 2600W, care să ofere o redundanță de tip N+N în configurație maximală a șasiului, înlocuirea surselor să se poată face fără oprirea funcționării serverelor;

- Răcire: ventilatoare care să poată fi înlocuite fără oprirea funcționării serverelor și care să ofere redundanță în configurație maximală a șasiului;

- Module de Interconectare: șasiul să includă minim 8 sloturi în care să se poată instala simultan switchuri Ethernet 1/10Gb, InfiniBand, SAN Fiber Channel, SAS. Comunicarea dintre servere și modulele de interconnect să se facă printr-un “midplane” pasiv de mare capacitate care să asigure transmiterea neîntrerupta a fluxului de date;

- Switchuri: minim 2 dispozitive redundante de tip Converged Networking care să asigure fiecare 8 porturi externe de tip 10Gb SFP+ și 16 interne de tip 10Gb și să suporte trafic tip ethernet, FC si FCoE. Porturile externe și interne trebuie să fie activate și populate de către furnizor în întregime cu SFP-uri Ethernet si FC;

- Administrare: șasiul să fie livrat cu modul de administrare, să includă un ecran cu afișaj de tip LCD instalat în partea frontală a șasiului, care să permită vizualizarea stării de sănătate și efectuarea setărilor de bază ale șasiului;

- Management centralizat care trebuie să cuprindă:

1. procesoare dedicate on-board care să:

    - asigure setup-ul și controlul întregului șasiu;

    - inventarieze toate dispozitivele din șasiu;

    - ofere informații legate de temperatură și consum în timp real pentru fiecare server în parte, precum și pentru întregul șasiu;

- un display frontal cu taste pentru a facilita operarea locală din Data Center;

- aplicaţie de management dedicată compatibilă şi certificată de către producătorul de servere, care asigură atât managementul serverelor fizice cât și al serverelor virtuale, într-un mod unitar, licențiat pentru numărul de servere livrat în sistem. Aceasta va asigura vizibilitatea stării de funcționare pe o pagină unică pentru întreg ansamblul, permițând administratorului să investigheze diferitele alarme prin accesarea detaliilor în mod ierarhic, efectuate prin selectări simple cu mouse-ul, fără a fi necesar să lucreze în aplicații multiple.

Aplicația trebuie să dispună de următoarele capabilități:

- un motor de căutare rapid ce va indexa minim următoarele obiecte: adrese MAC si IP, rețele de tip VLAN, alerte generate de sistem şi denumirile serverelor (hostname).

- posibilitatea de asignare a alertelor generate către un utilizator definit în aplicație (administratori de sistem);

- scalabilitate la minim 256 de servere gestionate de către aplicație în configurația ofertată;

- generarea de grafice cu nivele de încărcare și utilizare ale serverelor, respectiv un istoric pe o perioada de minim 1 an;

- posibilitatea setării unui nivel de bază al firmware-ului pentru întreaga infrastructura hardware, update-ul firmware-ului fiind realizat prin rețeaua de management a serverelor, cu scopul decongestionării lățimii de bandă din rețeaua de producție;

- suport pentru definirea de șabloane/template-uri pentru provizionarea și configurarea serverelor;

- măsurarea condițiilor termice de operare și afișarea parametrilor prin intermediul unei interfețe grafice, pentru a facilita identificarea punctelor reci/calde din interiorul unui rack/datacenter.

Aplicația de management trebuie să expună, prin intermediul unei interfețe de programare aplicații, instrucțiuni de tipul:

- power ON/OFF;

- setări de BIOS și adrese IP;

- colectare de date și monitorizare de resurse;

- monitorizare de alerte printr-o modalitate ce nu implică interogarea continuă pentru date/stări de sistem a software-ului de management de către aplicațiile externe;

- export de date in diferite formate.

II.3. Servere de tip blade -  4(patru) bucăți.

II.3.1.Specificaţii tehnice minime pentru Servere de tip blade:

- Form factor: lamelar, half  height, compatibil cu șasiul de servere lamelare;

- Procesor: doua procesoare, 10 core-uri,  minim 2.6 GHz, 25MB Cache, instalate sau echivalent;

- Memorie: 256 GB instalati, expandabil la 1 TB, cu suport pentru Advanced ECC sau echivalent, Rank Spare Mode, Failed DIMM isolation, Demand Scrubbing, Memory Mirroring sau echivalente;

- Controlor HDD: SAS RAID integrat cu support RAID 0, 1;

- Unități de stocare interne: 2 X 300 GB SAS 15k;

- Controlor retea: minim doua interfete 10Gb ce pot acomoda atât trafic Ethernet cât și FC și iSCSI. Interfețele trebuie să aibă capacități de tip:

- TCP/IP offload engine;

- autosensing 10Gb/1Gb Ethernet;

- Sloturi I/O: 2 x sloturi tip PCIe 3.0;

II.4. Storage (1 bucată) și soluție de back-up (1 bucată)

II.4.1. Specificaţii tehnice minime pentru Storage:

Soluția de stocare:

- Arhitectura: soluție de înaltă disponibilitate și performanță care să ofere acces de tip block, pentru aplicațiile ce urmează să fie deservite. Arhitectură activă - activă astfel încât un LUN să fie accesibil prin toate controloarele simultan;

- Tip HDD suportate: SAS, SAS NL, SSD in incinte SFF sau/și LFF, suport pentru minim 240 de discuri distribuite în minim 3 nivele de perfomanță pe discuri SAS(10k/15k), SSD si Nearline SAS (7,2k), suport pentru minim 120 de discuri de tip SSD;

- Capacitate instalată: minim  56 TiB raw capacitate instalată, capacitatea trebuie să fie compusă din minim 9 TiB raw discuri SAS cu 10 000 rotatii pe minut, minim 32 TiB raw discuri  Nearline SAS cu 7200 rotații pe minut, minim 15 TiB raw SSD;

- RAID: minim RAID 0, 1, 5 si 6;

- Număr controloare instalate:	minimum 2 instalate;

- Cache: minim 64 GiB instalat nativ la nivel de sistem pentru asigurarea unei înalte disponibilități și performanțe crescute, posibilitate de scalabilitate a cache-ului prin mecanisme tip flash pana la minim 832 GiB, capacitatea flash poate fi folosită atât pentru acces cât și pentru balansarea pe diferite nivele de perfomanță (storage tiering) transparent față de aplicații, funcție de IOPS sau latență;

- Tip de conectivitate suportat: Fibre Channel, iSCSI, FcoE, scalabilitate din punct de vedere al host, numărul porturilor 12 porturi FC 16 Gb/s sau 4 porturi 10Gb/s iSCSI;

- Conectivitate la nivel de host: minim 4 x 16 Gbps FibreChannel instalat per node pair, minim 4 cabluri FO de minim 5 m lungime;

- Form factor: rackabil, compatibil cu echipamente rack;

- Asigurarea disponibilității: controloare duale, capabile să susțină funcționalitățile întregului ansamblu în caz de defectare de tip activ-activ astfel încât o singură unitate logică să poată fi accesată de toate controllerele în același timp. Sistemul ofertat va fi configurat pentru asigurarea unei înalte disponibilități cu “No Single Point of Failure” pentru controllere, memorie cache, ventilatoare și surse de alimentare. Mecanisme de protectie a datelor existente în memoria cache prin scriere pe o memorie de tip non-volatila, în cazul unor căderi de tensiune electrica. Suport de upgrade firmware on-line pentru controllere și discuri. Surse de alimentare redundante, cu baterii integrate pentru protecția cache-ului. Suport nativ fără echipamente suplimentare pentru replicare locală și/sau la distanță, licență inclusă pentru replicare locală și /sau la distanță prin intermediul FC. Posibilitatea de upgrade de firmware fără scoaterea sistemului din funcțiune;

- Funcționalitățile soluției: capabilități de tip „thin provisioning”, deduplicare pentru capacitatea ofertată. Să permită realizarea de clone (point-in-time <PIT> snapshopts), minim 120 de copii de tip PIT. Snapshot-urile realizate, să aibă posibilitatea de a recupera consistent aplicațiile folosind diferite medii de virtualizare. Managementul snapshot-urilor să poată fi integrat cu console de virtualizare, pentru programare, restore back-up sau snapshoturi;

- Capabilități pentru „storage tiering” manual și/sau automat in funcție de nevoile aplicațiilor. Datele se vor grupa pe 3 nivele de performanță corespunzatoare celor 3 tipuri de discuri suportate de sistem. Capabilități pentru transportul automat al datelor între mai multe echipamente, printr-o modalitate transparenta pentru aplicații, cu scopul de a menține o încarcare uniforma pentru intreg ansamblul, disponibil spre licențiere ulterioara;

- Sistemul să implementeze mecanisme de protecție a nivelului de performanță necesar unui volum de date prin definirea unor politici de priorități în funcție de performanța disponibilă a sistemului (Quality of Service), disponibil spre licențiere ulterioară;

- Management prin sesiuni de tip telnet sau SSH si SMI-S;

- Funcționalitățile standard ale masivelor de stocare, vor fi implementate intern celor doua controllere; matricea RAID și mecanismele  thin provisioning;

- Pentru a ușura gestionarea echipamentului de stocare, sistemul trebuie să conțină o interfață de gestiune și monitorizare atât în timp real cât și istorică a componentelor și performanței acestuia. Această interfață va facilita transmiterea de alerte către administrator privind eventualele erori sau defecțiuni ce pot aparea la nivel de sistem;

- Aplicația de monitorizare și raportare a echipamentului de stocare trebuie să permită realizarea de rapoarte de activitate și monitorizare ale echipamentului atât în timp real cât și istoric;

- Soluția trebuie să includa toate componentele necesare asigurării conexiunii redudante  SAN FC, inclusiv SFP-uri și cabluri pentru infrastructura  de servere și storage.

Furnizorul are obligația de a asigura instalarea și conectarea hardware-ului precum și activarea licențelor aditionale.

II.4.2. Specificaţii tehnice minime pentru Soluția de backup :

Soluția de backup:

- Se va furniza o soluție de backup hardware dedicată, separată de soluția de stocare de la punctul II.4.1, care să ofere o capacitate de stocare minimă de 24 TiB raw instalată și să aibă  incluse mecanisme de deduplicare și compresie;

- Tip de conectivitate suportat: iSCSI sau Fibre Channel;

- Form factor: rackabil, compatibil cu echipamente rack;

- Soluția de back-up trebuie să dispună de posibilitatea de administrare și monitorizare astfel încât să detecteze și să elimine erorile apărute în procesul de back-up și restore. Să asigure protecţia continuă a datelor şi să restaureze datele corupte de viruşi, erori software sau erori umane prin capabilități de a relua datele de la un moment anterior.

Furnizorul are obligația de a asigura instalarea și conectarea hardware-ului precum și activarea licențelor aditionale.

II.5. Switch - 2(două) bucăți

II.5.1. Specificaţii tehnice minime pentru Switch:

- 24 de porturi RJ45 10/100/1000 de tip ethernet;

- 2 porturi SFP+ echipate si activate cu module de tip SFP+ 10 gigabit ethernet pentru fibră optică;

- Rata de forward a pachetelor: Layer 3 (calculată pentru pachete cu dimensiune de 64 bytes) de minim 84 Mpps;

- Adrese MAC suportate: minim 14000;

- Suporta jumbo frame: minim 9200 bytes;

- Memorie flash pentru stocarea sistemului de operate: minim 64 MB;

- VLAN-uri suportate: minim 1000;

- VLAN ID-uri disponibile: minim 4000;

- Să suporte minim 800 de grupuri IGMP;

- Protocoale suportate: IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1x – Port Based Network Access Control, IEEE 802.1q – VLAN tagging, IEEE 802.1p – CoS prioritization, IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol, RFC 951, RFC 2474, RFC 1492, RFC 3376, RFC 2597, RFC 1256, RFC 1981, NTP – Network Time Protocol;

- Securitate: RADIUS, securizarea accesului pe porturi pe baza adresei MAC sursă, limitare pachete de broadcast, multicast și unicast per port, limitare număr de adrese MAC per port, diferite nivele de securitate pentru prevenirea modificării configurației, DHCP Snooping, 802.1x Port Based Network Access Control;

- Management: port de consola pentru management, port de management de tip „out of band”, RMON, CLI, SSH v2, SNMP v2c, SNMP v3;

- Dimensiune: maxim 1U montabil în rack de 19 inch.

II.6. Echipament pentru balansarea traficului (Network Load Balancer) - 2(două) bucăți

II.6.1. Specificaţii tehnice minime pentru Echipament pentru balansarea traficului (Network Load Balancer):

Caracteristici hardware:

- Memorie: minim 8 GB;

- 6 porturi 10/100/1000 GigabitEthernet;

- Throughput Layer 7: minim 4 Gbps;

- Cereri HTTP/secunda: minim 340.000;

- Tranzacții SSL/secunda (pentru certificate cu cheie de 2k): minim 2500;

- Throughput SSL: minim 2 Gbps;

- Dimensiune: maxim 1U montabil în rack de 19 inch;

Caracteristici software:

- Balansare trafic Layer 4;

- NAT – network address translation;

- Liste de control al accesului;

- Funcționalități de rețea Layer 2: VLAN 802.1Q, Link Aggregation 802.3ad;

- Algoritmi de balansare bazat pe: round robin, numărul de pachete, număr conexiuni, lățime de banda, hashing (bazat pe URL, domeniu, adresa IP sursă, adresă IP destinație);

- Suport pentru următoarele protocoale: HTTP, TCP, UDP, DNS, HTTPS, DIAMETER, SQL, RDP;

- Monitorizare servere: TCP, PING, URL;

- Capabilități rescriere URL/HTTP;

- Accelerarea traficului SSL;

- TCP buffering;

- Disponibilitate: Activ/Pasiv, Activ/Activ;

- Suport IPv6;

- Management: Consola, SSH, interfața Web securizată.

Furnizorul are obligația de a asigura instalarea și configurarea celor 2 (două) echipamente de balansare în configurație redundantă.

II.7. Licenţe software necesare

Se solicită livrarea următoarelor licențe software pentru echipamentele hardware menționate în prezentul Caiet de sarcini, necesare pentru a se asigura compatibilitatea cu sistemul IT utilizat în vederea furnizării serviciului de portabilitate a numerelor, sistem utilizat de ANCOM și dezvoltat pe tehnologia Microsoft:

- System Center 2012 R2 Standard Edition – licențe pentru 12 mașini virtuale

- Windows Server 2012 R2 Standard Edition – 10 buc. (licențe pentru 20 mașini virtuale)

- Biztalk Server 2013 R2 Enterprise Edition per core - 13 bucăți

- SQL Server 2014 Enterprise Edition 2-core – 8 bucăți

- SQL Server 2014 Standard  Edition 2-core – 1 bucată

II.8. Alte cerinţe minime obligatorii:

II.8.1. Perioada de garanţie: minim 36 (treizecişişase) luni

Garanţia echipamentelor trebuie să ofere timp de raspuns de 4 ore 24x7, minim 36 luni, cu deplasare on site pentru toate produsele. Perioada de garanție curge de la data semnării procesului-verbal de recepție cantitativă şi calitativă a tuturor produselor. În perioada de garanţie, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produselor furnizate în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la notificare fără costuri pentru achizitor; în cazul în care produsul defect nu poate fi reparat în termen de 2 (două) zile lucrătoare, furnizorul are obligaţia de a asigura achizitorului înlocuirea temporară cu un produs nou, identic cu cel iniţial sau modelul imediat superior al aceluiaşi producător, dar care să îndeplinească toate caracteristicile tehnice solicitate prin prezentul Caiet de sarcini, pe care îl va instala şi configura în locul produsului defect.

Înlocuirea temporară nu va putea depăşi 30 (treizeci) de zile calendaristice.

În cazul în care produsul defect nu poate fi reparat în cele 30 (treizeci) de zile calendaristice, furnizorul are obligaţia de a înlocui de îndată produsul defect cu altul nou, cu performanţe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri achizitorului.

Produsele înlocuite vor fi instalate și configurate, în locația produselor defecte și vor beneficia de o nouă perioadă de garanţie de 36 (treizecişişase) luni care curge de la data înlocuirii acestora, respectiv de la data semnării fără obiecţiuni a unui nou proces-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă.

Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor produselor furnizate, incluzând fără limitare preluarea, predarea, transportul de la şi la locațiile achizitorului în condițiile menționate de garanție ale produselor sunt în sarcina furnizorului.

II.8.2. Termen de livrare: maxim 45 (patruzecişicinci) de zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părţi. De asemenea, în cadrul termenului respectiv vor fi instalate şi configurate produsele conform pct. II.8.4.

Termenul se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a tuturor produselor este semnat fără obiecţiuni până la expirarea acestui termen.

II.8.3. Se va specifica modelul, marca şi producătorul. De asemenea, la Propunerea tehnică se vor ataşa documente în copie (prospecte de la producător sau printate din pagina web) care să ateste încadrarea în specificaţiile tehnice şi în condiţiile minime impuse fiecărui produs (se admite ca aceste documente să fie prezentate  în limba engleză).

Pentru asigurarea compatibilității maxime se solicită ca toate echipamentele livrate să aparţină aceluiaşi producător sau în cazul în care se ofertează echipamente provenind de la producători diferiţi propunerea tehnică trebuie să fie însoţită de documente oficiale disponibile public de la toţi producătorii echipamentelor ofertate din care să rezulte compatibilitatea acestora.

II.8.4. Instalarea şi configurarea produselor

Se solicită prestarea următoarelor servicii:

- montarea tuturor echipamentelor livrate în rack;

- alimentarea și interconectarea echipamentelor livrate (RJ45 și FO);

- configurare de bază prin alocarea de IP-uri pentru toate porturile de management   ale echipamentelor furnizate;

- instalarea, conectarea şi configurarea echipamentelor conform prezentului caiet de sarcini;

- dacă pentru îndeplinirea serviciilor solicitate mai sus se constată că mai sunt necesare accesorii de tipul: cabluri, mufe, adaptoare, etc. ce nu au fost descrise în Caietul de sarcini, acestea vor fi livrate de furnizor, fără costuri pentru achizitor.

II.8.5. Locul de livrare a produselor: sediul autorităţii contractante din Str. Lucian Blaga, nr. 4, Bloc M110, Sector 3, Bucureşti. De asemenea, la această locaţie vor fi instalate şi configurate produsele.

II.8.6. Produsele trebuie să fie noi, nefolosite şi vor fi însoţite de certificate de garanţie, declaraţie de conformitate, aviz de însoţire marfă, licenţe pentru software-ul aferent, manual de utilizare şi întreţinere în limba română sau engleză.

NOTĂ: se va prezenta un document oficial care să ateste că licențele software furnizate vor asigura autorității contractante dreptul de utilizare perpetuă, irevocabilă, netransferabilă, a tuturor produselor software furnizate.

II.8.7. Mod de ambalare

Furnizorul are obligația de a ambala fiecare produs astfel încât acesta să facă față fără limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitații, care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la locul de livrare, ambalaje care rămân în proprietatea achizitorului.

II.8.8. Dreptul de proprietate asupra tuturor produselor furnizate, inclusiv dreptul de utilizare a licențelor, împreună cu riscul contractului, se transferă de la furnizor la achizitor la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a tuturor produselor.

II.8.9. Operatorii economici și subcontractanții acestora (dacă este cazul) au obligația de a respecta pe parcursul executării contractului de achiziție publică reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. În acest sens, informații detaliate pot fi obținute de la: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice (http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/) și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (http://www.mmediu.ro/).

Anexa la Caietul de sarcini

OFERTANT,

_____________________

(denumirea/numele)

FIŞĂ DE DATE

PRIVIND CONFORMITATEA PROPUNERII TEHNICE

CU PREVEDERILE CAIETULUI DE SARCINI

| Cerinţe minime obligatorii solicitate de autoritatea contractantă | Precizările ofertantului |
| --- | --- |
| I. OBIECTUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE Denumire: furnizarea de „Echipamente hardware și licențe pentru sistemul IT utilizat în vederea furnizării serviciului de portabilitate a numerelor” (cod CPV: 48820000-2, 48900000-7) Obiectul procedurii de atribuire îl constituie achiziționarea de echipamente hardware inclusiv licențele software aferente, pentru înlocuirea unor echipamente vechi, uzate fizic și depășite din punct de vedere tehnologic, pentru a se asigura un nivel ridicat de siguranță în funcționarea și disponibilitatea Bazei de Date Centralizate pentru implementarea Portabilității Numerelor. |  |
| II. CERINȚE MINIME OBLIGATORII: Toate echipamentele trebuie montate în rack standard de 19 inch, iar rackul va fi complet echipat cu toată conectica necesară funcționării acestora. |  |
| Denumirea şi cantitatea: |  |
| II.1. RACK IT - 1 (una) bucată. II.1.1. Specificații tehnice minime pentru Rack IT: Capabil să acomodeze toate echipamentele ce fac obiectul prezentei achiziții publice; Capacitate minim 42U; Minim două PDU de 7kVA; Minim un PDU de 3kVA; Patch cord-uri UTP RJ-45 și fibră optică necesare funcționarii soluției; Cabluri de alimentare; Două echipamente de tip UPS, fiecare să suporte o încărcare de minim 7kVA, rackabil înălțime maximă 4 U; |  |
| II.2. Șasiu servere lamelare - 1(una) bucată. II.2.1. Specificaţii tehnice minime pentru Șasiu servere lamelare: Scalabilitate: să poată acomoda minim 16 servere de tip lamelar dual procesor și să permită intermixarea serverelor x86 cu servere de tip RISC în interiorul aceluiași șasiu; Spațiu Ocupat in Rack: maxim 10 unități; Alimentare: minim 4 surse cu eficienta 92% și putere peste 2600W, care să ofere o redundanță de tip N+N în configurație maximală a șasiului, înlocuirea surselor să se poată face fără oprirea funcționării serverelor; Răcire: ventilatoare care să poată fi înlocuite fără oprirea funcționării serverelor și care să ofere redundanță în configurație maximală a șasiului; Module de Interconectare: șasiul să includă minim 8 sloturi în care să se poată instala simultan switchuri Ethernet 1/10Gb, InfiniBand, SAN Fiber Channel, SAS. Comunicarea dintre servere și modulele de interconnect să se facă printr-un “midplane” pasiv de mare capacitate care să asigure transmiterea neîntrerupta a fluxului de date; Switchuri: minim 2 dispozitive redundante de tip Converged Networking care să asigure fiecare 8 porturi externe de tip 10Gb SFP+ și 16 interne de tip 10Gb și să suporte trafic tip ethernet, FC si FCoE. Porturile externe și interne trebuie să fie activate și populate de către furnizor în întregime cu SFP-uri Ethernet si FC; Administrare: șasiul să fie livrat cu modul de administrare, să includă un ecran cu afișaj de tip LCD instalat în partea frontală a șasiului, care să permită vizualizarea stării de sănătate și efectuarea setărilor de bază ale șasiului; Management centralizat care trebuie să cuprindă: 1. procesoare dedicate on-board care să: asigure setup-ul și controlul întregului șasiu; inventarieze toate dispozitivele din șasiu; ofere informații legate de temperatură și consum în timp real pentru fiecare server în parte, precum și pentru întregul șasiu; un display frontal cu taste pentru a facilita operarea locală din Data Center; aplicaţie de management dedicată compatibilă şi certificată de către producătorul de servere, care asigură atât managementul serverelor fizice cât și al serverelor virtuale, într-un mod unitar, licențiat pentru numărul de servere livrat în sistem. Aceasta va asigura vizibilitatea stării de funcționare pe o pagină unică pentru întreg ansamblul, permițând administratorului să investigheze diferitele alarme prin accesarea detaliilor în mod ierarhic, efectuate prin selectări simple cu mouse-ul, fără a fi necesar să lucreze în aplicații multiple. Aplicația trebuie să dispună de următoarele capabilități: - un motor de căutare rapid ce va indexa minim următoarele obiecte: adrese MAC si IP, rețele de tip VLAN, alerte generate de sistem şi denumirile serverelor (hostname). - posibilitatea de asignare a alertelor generate către un utilizator definit în aplicație (administratori de sistem); scalabilitate la minim 256 de servere gestionate de către aplicație în configurația ofertată; generarea de grafice cu nivele de încărcare și utilizare ale serverelor, respectiv un istoric pe o perioada de minim 1 an; posibilitatea setării unui nivel de bază al firmware-ului pentru întreaga infrastructura hardware, update-ul firmware-ului fiind realizat prin rețeaua de management a serverelor, cu scopul decongestionării lățimii de bandă din rețeaua de producție; suport pentru definirea de șabloane/template-uri pentru provizionarea și configurarea serverelor; măsurarea condițiilor termice de operare și afișarea parametrilor prin intermediul unei interfețe grafice, pentru a facilita identificarea punctelor reci/calde din interiorul unui rack/datacenter. Aplicația de management trebuie să expună, prin intermediul unei interfețe de programare aplicații, instrucțiuni de tipul: power ON/OFF; setări de BIOS și adrese IP; colectare de date și monitorizare de resurse; monitorizare de alerte printr-o modalitate ce nu implică interogarea continuă pentru date/stări de sistem a software-ului de management de către aplicațiile externe; export de date in diferite formate. |  |
| II.3. Servere de tip blade - 4(patru) bucăți. II.3.1.Specificaţii tehnice minime pentru Servere de tip blade: Form factor: lamelar, half height, compatibil cu șasiul de servere lamelare; Procesor: doua procesoare, 10 core-uri, minim 2.6 GHz, 25MB Cache, instalate sau echivalent; Memorie: 256 GB instalati, expandabil la 1 TB, cu suport pentru Advanced ECC sau echivalent, Rank Spare Mode, Failed DIMM isolation, Demand Scrubbing, Memory Mirroring sau echivalente; Controlor HDD: SAS RAID integrat cu support RAID 0, 1; Unități de stocare interne: 2 X 300 GB SAS 15k; Controlor retea: minim doua interfete 10Gb ce pot acomoda atât trafic Ethernet cât și FC și iSCSI. Interfețele trebuie să aibă capacități de tip: TCP/IP offload engine; autosensing 10Gb/1Gb Ethernet; Sloturi I/O: 2 x sloturi tip PCIe 3.0; |  |
| II.4. Storage (1 bucată) și soluție de back-up (1 bucată) II.4.1. Specificaţii tehnice minime pentru Storage: Soluția de stocare: Arhitectura: soluție de înaltă disponibilitate și performanță care să ofere acces de tip block, pentru aplicațiile ce urmează să fie deservite. Arhitectură activă - activă astfel încât un LUN să fie accesibil prin toate controloarele simultan; Tip HDD suportate: SAS, SAS NL, SSD in incinte SFF sau/și LFF, suport pentru minim 240 de discuri distribuite în minim 3 nivele de perfomanță pe discuri SAS(10k/15k), SSD si Nearline SAS (7,2k), suport pentru minim 120 de discuri de tip SSD; Capacitate instalată: minim 56 TiB raw capacitate instalată, capacitatea trebuie să fie compusă din minim 9 TiB raw discuri SAS cu 10 000 rotatii pe minut, minim 32 TiB raw discuri Nearline SAS cu 7200 rotații pe minut, minim 15 TiB raw SSD; RAID: minim RAID 0, 1, 5 si 6; Număr controloare instalate: minimum 2 instalate; Cache: minim 64 GiB instalat nativ la nivel de sistem pentru asigurarea unei înalte disponibilități și performanțe crescute, posibilitate de scalabilitate a cache-ului prin mecanisme tip flash pana la minim 832 GiB, capacitatea flash poate fi folosită atât pentru acces cât și pentru balansarea pe diferite nivele de perfomanță (storage tiering) transparent față de aplicații, funcție de IOPS sau latență; Tip de conectivitate suportat: Fibre Channel, iSCSI, FcoE, scalabilitate din punct de vedere al host, numărul porturilor 12 porturi FC 16 Gb/s sau 4 porturi 10Gb/s iSCSI; Conectivitate la nivel de host: minim 4 x 16 Gbps FibreChannel instalat per node pair, minim 4 cabluri FO de minim 5 m lungime; Form factor: rackabil, compatibil cu echipamente rack; Asigurarea disponibilității: controloare duale, capabile să susțină funcționalitățile întregului ansamblu în caz de defectare de tip activ-activ astfel încât o singură unitate logică să poată fi accesată de toate controllerele în același timp. Sistemul ofertat va fi configurat pentru asigurarea unei înalte disponibilități cu “No Single Point of Failure” pentru controllere, memorie cache, ventilatoare și surse de alimentare. Mecanisme de protectie a datelor existente în memoria cache prin scriere pe o memorie de tip non-volatila, în cazul unor căderi de tensiune electrica. Suport de upgrade firmware on-line pentru controllere și discuri. Surse de alimentare redundante, cu baterii integrate pentru protecția cache-ului. Suport nativ fără echipamente suplimentare pentru replicare locală și/sau la distanță, licență inclusă pentru replicare locală și /sau la distanță prin intermediul FC. Posibilitatea de upgrade de firmware fără scoaterea sistemului din funcțiune; Funcționalitățile soluției: capabilități de tip „thin provisioning”, deduplicare pentru capacitatea ofertată. Să permită realizarea de clone (point-in-time <PIT> snapshopts), minim 120 de copii de tip PIT. Snapshot-urile realizate, să aibă posibilitatea de a recupera consistent aplicațiile folosind diferite medii de virtualizare. Managementul snapshot-urilor să poată fi integrat cu console de virtualizare, pentru programare, restore back-up sau snapshoturi; Capabilități pentru „storage tiering” manual și/sau automat in funcție de nevoile aplicațiilor. Datele se vor grupa pe 3 nivele de performanță corespunzatoare celor 3 tipuri de discuri suportate de sistem. Capabilități pentru transportul automat al datelor între mai multe echipamente, printr-o modalitate transparenta pentru aplicații, cu scopul de a menține o încarcare uniforma pentru intreg ansamblul, disponibil spre licențiere ulterioara; Sistemul să implementeze mecanisme de protecție a nivelului de performanță necesar unui volum de date prin definirea unor politici de priorități în funcție de performanța disponibilă a sistemului (Quality of Service), disponibil spre licențiere ulterioară; Management prin sesiuni de tip telnet sau SSH si SMI-S; Funcționalitățile standard ale masivelor de stocare, vor fi implementate intern celor doua controllere; matricea RAID și mecanismele thin provisioning; Pentru a ușura gestionarea echipamentului de stocare, sistemul trebuie să conțină o interfață de gestiune și monitorizare atât în timp real cât și istorică a componentelor și performanței acestuia. Această interfață va facilita transmiterea de alerte către administrator privind eventualele erori sau defecțiuni ce pot aparea la nivel de sistem; Aplicația de monitorizare și raportare a echipamentului de stocare trebuie să permită realizarea de rapoarte de activitate și monitorizare ale echipamentului atât în timp real cât și istoric; Soluția trebuie să includa toate componentele necesare asigurării conexiunii redudante SAN FC, inclusiv SFP-uri și cabluri pentru infrastructura de servere și storage. Furnizorul are obligația de a asigura instalarea și conectarea hardware-ului precum și activarea licențelor aditionale. |  |
| II.4.2. Specificaţii tehnice minime pentru Soluția de backup : Soluția de backup: Se va furniza o soluție de backup hardware dedicată, separată de soluția de stocare de la punctul II.4.1, care să ofere o capacitate de stocare minimă de 24 TiB raw instalată și să aibă incluse mecanisme de deduplicare și compresie; Tip de conectivitate suportat: iSCSI sau Fibre Channel; Form factor: rackabil, compatibil cu echipamente rack; Soluția de back-up trebuie să dispună de posibilitatea de administrare și monitorizare astfel încât să detecteze și să elimine erorile apărute în procesul de back-up și restore. Să asigure protecţia continuă a datelor şi să restaureze datele corupte de viruşi, erori software sau erori umane prin capabilități de a relua datele de la un moment anterior. Furnizorul are obligația de a asigura instalarea și conectarea hardware-ului precum și activarea licențelor aditionale. |  |
| II.5. Switch - 2(două) bucăți II.5.1. Specificaţii tehnice minime pentru Switch: 24 de porturi RJ45 10/100/1000 de tip ethernet; 2 porturi SFP+ echipate si activate cu module de tip SFP+ 10 gigabit ethernet pentru fibră optică; Rata de forward a pachetelor: Layer 3 (calculată pentru pachete cu dimensiune de 64 bytes) de minim 84 Mpps; Adrese MAC suportate: minim 14000; Suporta jumbo frame: minim 9200 bytes; Memorie flash pentru stocarea sistemului de operate: minim 64 MB; VLAN-uri suportate: minim 1000; VLAN ID-uri disponibile: minim 4000; Să suporte minim 800 de grupuri IGMP; Protocoale suportate: IEEE 802.1w – Rapid Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1s – Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1x – Port Based Network Access Control, IEEE 802.1q – VLAN tagging, IEEE 802.1p – CoS prioritization, IEEE 802.3ad – Link Aggregation Control Protocol, RFC 951, RFC 2474, RFC 1492, RFC 3376, RFC 2597, RFC 1256, RFC 1981, NTP – Network Time Protocol; Securitate: RADIUS, securizarea accesului pe porturi pe baza adresei MAC sursă, limitare pachete de broadcast, multicast și unicast per port, limitare număr de adrese MAC per port, diferite nivele de securitate pentru prevenirea modificării configurației, DHCP Snooping, 802.1x Port Based Network Access Control; Management: port de consola pentru management, port de management de tip „out of band”, RMON, CLI, SSH v2, SNMP v2c, SNMP v3; Dimensiune: maxim 1U montabil în rack de 19 inch. |  |
| II.6. Echipament pentru balansarea traficului (Network Load Balancer) - 2(două) bucăți II.6.1. Specificaţii tehnice minime pentru Echipament pentru balansarea traficului (Network Load Balancer): Caracteristici hardware: Memorie: minim 8 GB; 6 porturi 10/100/1000 GigabitEthernet; Throughput Layer 7: minim 4 Gbps; Cereri HTTP/secunda: minim 340.000; Tranzacții SSL/secunda (pentru certificate cu cheie de 2k): minim 2500; Throughput SSL: minim 2 Gbps; Dimensiune: maxim 1U montabil în rack de 19 inch; Caracteristici software: Balansare trafic Layer 4; NAT – network address translation; Liste de control al accesului; Funcționalități de rețea Layer 2: VLAN 802.1Q, Link Aggregation 802.3ad; Algoritmi de balansare bazat pe: round robin, numărul de pachete, număr conexiuni, lățime de banda, hashing (bazat pe URL, domeniu, adresa IP sursă, adresă IP destinație); Suport pentru următoarele protocoale: HTTP, TCP, UDP, DNS, HTTPS, DIAMETER, SQL, RDP; Monitorizare servere: TCP, PING, URL; Capabilități rescriere URL/HTTP; Accelerarea traficului SSL; TCP buffering; Disponibilitate: Activ/Pasiv, Activ/Activ; Suport IPv6; Management: Consola, SSH, interfața Web securizată. Furnizorul are obligația de a asigura instalarea și configurarea celor 2 (două) echipamente de balansare în configurație redundantă. |  |
| II.7. Licenţe software necesare Se solicită livrarea următoarelor licențe software pentru echipamentele hardware menționate în prezentul Caiet de sarcini, necesare pentru a se asigura compatibilitatea cu sistemul IT utilizat în vederea furnizării serviciului de portabilitate a numerelor, sistem utilizat de ANCOM și dezvoltat pe tehnologia Microsoft: System Center 2012 R2 Standard Edition – licențe pentru 12 mașini virtuale Windows Server 2012 R2 Standard Edition – 10 buc. (licențe pentru 20 mașini virtuale) Biztalk Server 2013 R2 Enterprise Edition per core - 13 bucăți SQL Server 2014 Enterprise Edition 2-core – 8 bucăți SQL Server 2014 Standard Edition 2-core – 1 bucată |  |
| II.8. Alte cerinţe minime obligatorii: |  |
| II.8.1. Perioada de garanţie: minim 36 (treizecişişase) luni Garanţia echipamentelor trebuie să ofere timp de raspuns de 4 ore 24x7, minim 36 luni, cu deplasare on site pentru toate produsele. Perioada de garanție curge de la data semnării procesului-verbal de recepție cantitativă şi calitativă a tuturor produselor. În perioada de garanţie, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunile produselor furnizate în termen de maxim 2 (două) zile lucrătoare de la notificare fără costuri pentru achizitor; în cazul în care produsul defect nu poate fi reparat în termen de 2 (două) zile lucrătoare, furnizorul are obligaţia de a asigura achizitorului înlocuirea temporară cu un produs nou, identic cu cel iniţial sau modelul imediat superior al aceluiaşi producător, dar care să îndeplinească toate caracteristicile tehnice solicitate prin prezentul Caiet de sarcini, pe care îl va instala şi configura în locul produsului defect. Înlocuirea temporară nu va putea depăşi 30 (treizeci) de zile calendaristice. În cazul în care produsul defect nu poate fi reparat în cele 30 (treizeci) de zile calendaristice, furnizorul are obligaţia de a înlocui de îndată produsul defect cu altul nou, cu performanţe similare sau superioare, cu titlu definitiv, fără a solicita costuri achizitorului. Produsele înlocuite vor fi instalate și configurate, în locația produselor defecte și vor beneficia de o nouă perioadă de garanţie de 36 (treizecişişase) luni care curge de la data înlocuirii acestora, respectiv de la data semnării fără obiecţiuni a unui nou proces-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă. Toate cheltuielile ocazionate de remedierea defecțiunilor produselor furnizate, incluzând fără limitare preluarea, predarea, transportul de la şi la locațiile achizitorului în condițiile menționate de garanție ale produselor sunt în sarcina furnizorului. |  |
| II.8.2. Termen de livrare: maxim 45 (patruzecişicinci) de zile calendaristice de la data semnării contractului de către ambele părţi. De asemenea, în cadrul termenului respectiv vor fi instalate şi configurate produsele conform pct. II.8.4. Termenul se consideră respectat în măsura în care procesul-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a tuturor produselor este semnat fără obiecţiuni până la expirarea acestui termen. |  |
| II.8.3. Se va specifica modelul, marca şi producătorul. De asemenea, la Propunerea tehnică se vor ataşa documente în copie (prospecte de la producător sau printate din pagina web) care să ateste încadrarea în specificaţiile tehnice şi în condiţiile minime impuse fiecărui produs (se admite ca aceste documente să fie prezentate în limba engleză). Pentru asigurarea compatibilității maxime se solicită ca toate echipamentele livrate să aparţină aceluiaşi producător sau în cazul în care se ofertează echipamente provenind de la producători diferiţi propunerea tehnică trebuie să fie însoţită de documente oficiale disponibile public de la toţi producătorii echipamentelor ofertate din care să rezulte compatibilitatea acestora. |  |
| II.8.4. Instalarea şi configurarea produselor Se solicită prestarea următoarelor servicii: montarea tuturor echipamentelor livrate în rack; alimentarea și interconectarea echipamentelor livrate (RJ45 și FO); configurare de bază prin alocarea de IP-uri pentru toate porturile de management ale echipamentelor furnizate; instalarea, conectarea şi configurarea echipamentelor conform prezentului caiet de sarcini; dacă pentru îndeplinirea serviciilor solicitate mai sus se constată că mai sunt necesare accesorii de tipul: cabluri, mufe, adaptoare, etc. ce nu au fost descrise în Caietul de sarcini, acestea vor fi livrate de furnizor, fără costuri pentru achizitor. |  |
| II.8.5. Locul de livrare a produselor: sediul autorităţii contractante din Str. Lucian Blaga, nr. 4, Bloc M110, Sector 3, Bucureşti. De asemenea, la această locaţie vor fi instalate şi configurate produsele. |  |
| II.8.6. Produsele trebuie să fie noi, nefolosite şi vor fi însoţite de certificate de garanţie, declaraţie de conformitate, aviz de însoţire marfă, licenţe pentru software-ul aferent, manual de utilizare şi întreţinere în limba română sau engleză. NOTĂ: se va prezenta un document oficial care să ateste că licențele software furnizate vor asigura autorității contractante dreptul de utilizare perpetuă, irevocabilă, netransferabilă, a tuturor produselor software furnizate. |  |
| II.8.7. Mod de ambalare Furnizorul are obligația de a ambala fiecare produs astfel încât acesta să facă față fără limitare la manipularea din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitații, care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la locul de livrare, ambalaje care rămân în proprietatea achizitorului. |  |
| II.8.8. Dreptul de proprietate asupra tuturor produselor furnizate, inclusiv dreptul de utilizare a licențelor, împreună cu riscul contractului, se transferă de la furnizor la achizitor la data semnării fără obiecţiuni a procesului-verbal de recepţie cantitativă şi calitativă a tuturor produselor. |  |
| II.8.9. Operatorii economici și subcontractanții acestora (dacă este cazul) au obligația de a respecta pe parcursul executării contractului de achiziție publică reglementările obligatorii în domeniul mediului, social și al relațiilor de muncă stabilite prin legislația adoptată la nivelul Uniunii Europene, legislația națională, prin acorduri colective sau prin tratatele, convențiile și acordurile internaționale în aceste domenii. În acest sens, informații detaliate pot fi obținute de la: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice (http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/) și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (http://www.mmediu.ro/). |  |

Data completării: ___/____/______.

OFERTANT,
        __________________

(semnătura autorizată)