ANEXĂ

STRATEGIE

privind implementarea radiodifuziunii terestre digitale sonore și a serviciilor multimedia asociate, la nivel național

CAPITOLUL I

Cadru general

- Programul Comisiei Europene ca parte din strategia Europa 2020, este dedicat stimulării și sprijinirii proiectelor ce au în vedere dezvoltarea și implementarea de infrastructuri de servicii digitale. O parte dintre obiectivele stabilite de Agenda Digitală Europeană au fost preluate și adaptate la contextul actual din România, asigurându-se cadrul pentru dezvoltarea tehnologiei informației și a comunicațiilor (TIC) în România, la nivelul țărilor din regiune, implementarea radiodifuziunii terestre digitale sonore putând fi considerată ca un element determinant al Strategiei Naționale privind “Agenda Digitală pentru Europa 2020”.

- România beneficiază de 2 multiplexe cu acoperire națională în standardul T-DAB în urma:

- Conferinței de la Wiesbaden (WI95) din 1995 la nivel CEPT, s-a planificat sistemul T-DAB (Terrestrial Digital Audio Broadcasting) pentru Europa in banda VHF (174-230 MHz) și România a obţinut o acoperire în sistemul T-DAB în canalul 12 (223-230MHz);

- Conferinţei de la Geneva din 2006, România a obţinut o acoperire în sistemul T-DAB în canalul 11 (banda 216-223 MHz.

# Prin Legea nr.378/2009, Guvernul României ratifică – “Actele finale ale Conferinței Regionale de Radiocomunicații pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părți din regiunile 1 și 3, în benzile de frecvențe 174-230 MHz și 470-862 MHz, și a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961”, semnate la Geneva la 16 iunie 2006;

# Conversia radiodifuziunii sonore terestre de la transmisia analogică la cea digitală este parte componentă a tranziţiei generale spre oportunităţile oferite de reţelele de comunicaţii electronice de ultimă generație, cu performanţă superioară, care permit transmiterea pe lângă serviciile terestre de radiodifuziune şi a serviciilor asociate de date;

- Procesul de implementare trebuie să ia în considerare un cumul de factori esenţiali, în corelaţie cu structura şi caracteristicile populaţiei, dar şi cu mediile şi modalităţile de acces la serviciile de radiodifuziune;

Prin prezentul document, se propune implementarea serviciilor de radiodifuziune digitală terestră la nivel naţional, în standarde asumate la nivel european și internațional de către România, şi finalizarea procesului de încetare a serviciilor de radiodifuziune analogică terestră în peioada: 2025-2027. Această acţiune nu va implica doar schimbări tehnice, ci va presupune modernizarea peisajului audiovizual, aducând cu sine introducerea unor noi tehnologii menite să asigure o utilizare eficientă a spectrului radio, realizată prin migrarea spre radiodifuziunea digitală, precum şi campanii de informare ce vor facilita înţelegerea a ceea ce presupune implementarea acestor noi servicii digitale.

1.Tehnologii radio digital terestru

1.1 T-DAB/T-DAB+ (Terrestrial Digital Audio Broadcasting)

Sistemul T-DAB este definit de către ETSI prin standardul EN 300 401 [i.1], ultima versiune adoptată fiind V2.1.1 in 2017.

Referitor la codarea audio, pentru standardul DAB au fost definite:

- DAB   - definit prin standardul ETSI TS 103 466 [i.6];

- DAB+ - definit prin standardul ETSI TS 102 563 [i.5].

Sursa: ETSI TR 101 495 V2.1.1 (2017-08)

În prezent sistemul T-DAB+, reprezintă opțiunea recomandată de EBU (European Broadcasting Union) pentru dezvoltare în viitor în Europa - (sursa: EBU-Recommendation R138). T-DAB+ a fost proiectat pentru asigurarea unei calităţi superioare a sunetului, pentru toate tipurile de recepţie (mobil, portabil şi fix), fiind robust şi flexibil şi permiţând transmisia unei game variate de programe şi date. Sistemul utilizează spectrul mult mai eficient prin tehnici digitale avansate de modulaţie şi codare (COFDM-Coded Orthogonal Frequency-Division Multiplexing), permiţând, de asemenea, şi posibilitatea funcţionării mai multor emiţătoare sincronizate pe aceeaşi frecvenţă (SFN-Single Frequency Network).

T-DAB+ reprezintă o opțiune și oferă o nouă perspectivă pentru radiodifuziunea terestră, permițând transmiterea unui număr semnificativ mai mare de programe utilizând aceleași resurse de spectru.

Utilizarea tehnologiei digitale T-DAB+ prezintă următoarele avantaje majore pentru următorii factori implicați:

- MCSI –Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, ANCOM – Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, CNA-Consiliul Național al Audiovizualului:

- eficientizarea utilizării resurselor de spectru;

- o mai bună informare a populației;

- creșterea siguranței populației prin promovarea de servicii adiționale cu mare impact de exemplu: informații de trafic și alerte pentru situațiile de urgență- “Traffic and Travel Information“, “Emergency Warning Systems“,“Journaline“,  etc.

- Operatorii/ radiodifuzorii de multiplex radio digital terestru:

- importante reduceri de costuri în implementarea și operarea rețelelor radio digitale comparativ cu cele radio analogice;

- posibilitatea de a furniza servicii adiționale;

- noi oportunități de venituri din numărul mai mare de programe și din noile serviciile adiționale;

- noi oportunități pentru dezvoltarea și diversificarea conținutului transmis.

- Utilizatori/consumatori:

- o calitate a sunetului mult îmbunatățită;

- posibilitatea de a alege sursa de informare dintr-o gamă mult mai vastă;

- procesul de acordare(tunning) intuitiv, fiind mult mai facil;

- costuri accesibile pentru receptoarele radio digitale, mult mai atractive – user friendly.

- posibilitatea de recepție în mișcare cu viteze până la 300km/h;

Pentru receptoarele care utilizează DAB, ETSI a definit  prin standardul ETSI TS 103 461 V1.1.1(2017-08)-“Digital Audio Broadcasting (DAB)- Domestic and in-vehicle digital radio receivers; Minimum requirements and Test specifications for technologies and products”, specificații/cerințe minime care oferă garanția compatibilității și interoperabilității pe piața de radio digital din Europa și din lume, atât din punct de vedere al conformității receptoarelor cu standardul, cât și între receptoare și rețelele operatorilor.(sursa: www.etsi.org)

În prezent, piața de receptoare radio digital, la nivel mondial se raportează la peste o jumatate de milliard de ascultători via T-DAB/T-DAB+. Consumatorii pot achiziționa receivere T-DAB/T-DAB+ low cost, la prețuri în jur de 15-20 de euro, iar în viitor se previzionează ca aceste prețuri să scadă datorită ofertei foarte mari și concurenței acerbe între producatorii de receptoare. În viitorul apropiat se previzionează că producătorii auto vor adopta standardul T-DAB/T-DAB+ ca standard obligatoriu sau opțional în funcție de nivelul de dotare al autoturismului. În acest sens, WorldDAB și-a propus o focusare specială pentru zona de producători de autoturisme, astfel încât în autoturismele noi vândute pe piață să fie dotate cu receptor DAB/DAB+ ca standard.

1.2 DRM (Digital Radio Mondiale) – DRM30 și DRM+

DRM Consortium (Digital Radio Mondiale)–(www.drm.org) este organizația care gestionează standardul DRM. Sistemul DRM este definit de strandardul ETSI ES 201 980 V4.1.1 (2014-01)- (www.etsi.org).

DRM a fost conceput special ca tehnologie de radiodifuziune digitală terestră de înaltă calitate, pentru înlocuirea transmisiilor radio analogice curente în benzile AM (unde lungi, medii, scurte) și FM/VHF. Ca urmare, DRM poate fi implementat și operat pe aceleași canale și alocări de spectru ca și cele utilizate în prezent de transmisiilor radio analogice. În acest sens, pentru zona de benzi pentru transmisiile radio analogice curente în benzile AM, a fost dezvoltat standardul DRM30, iar pentru zona de benzi pentru transmisiile radio analogice curente în benzile FM/VHF a fost dezvoltat standardul DRM+.

Pentru mulți operatori/radiodifuzori, atât din Europa cât și din lume, utilitatea unui sistem digital de radiodifuziune sonoră, complementar la standardul DAB/DAB+ a devenit evident.  Datorită faptului că în zona AM în prezent se oferă servicii cu o fidelitate ce poate fi îmbunatățită semnificativ din punct de vedere al calității, tehnologia DRM (Digital Radio Mondiale) în zona de bandă până în 30MHz, mai precis DRM30, reprezintă opțiunea firească. Introducerea tehnologiei DRM (inclusiv în zona AM) oferă posibilitatea ca operatorii să furnizeze ascultătorilor o îmbunătățire clară a calității serviciilor prin creșterea fiabilității, calității audio și, implicit, a gradului de utilizare, prin creșterea diversității de programe ce pot fi transmise.

Utilizarea tehnologiei digitale DRM prezintă următoarele avantaje majore:

- o mai mare diversitate de programe (content) ce pot fi difuzate;

- o calitate a sunetului mult îmbunatățită;

- importante reduceri de costuri pentru operatori – reduceri semnificative ale costurilor de  investiții, și operaționale;

- DRM30 asigură acoperirea eficientă cu servicii pe arii mari de teritoriu, datorită caracteristicilor specifice de propagare în benzile de frecvență AM (LW, MW, SW);

- importante aplicații de date ce pot fi implementate utilizând DRM cum ar fi: Traffic Information și Emergency Warning Systems, “Journaline“,

DRM Consortium a definit cerințele minimale de interoperabilitate pentru receptoarele DRM prin – “Minimum Receiver Requirements for DRM Receivers (DRM30 and DRM+) Version 4.0 20th April 2017” – (sursa: www.drm.org).

În piață, există receptoare cu tehnologie DRM30 încorporată, leader-ii din piață fiind India și China.

Din datele publice, reiese că până în prezent nu există tehnologie DRM+ încorporată în receptoare disponibile pe piață și nici nu are sens să se producă terminale exclusiv pentru tehnologia DRM+. Având în vedere că cele două tehnologii DAB și DRM sunt complementare, se previzionează ca pe piață să apară, în viitorul apropiat, terminale prin care să se poată recepționa în ambele standarde. Este evident că este necesar un efort din partea producătorilor de terminale/receivere, pentru a implementa modificările ce trebuiesc aduse, atât hardware cât și software cu privire la încorporarea sistemului DRM în receptoarele DAB/DAB+ existente pe piață.

1.3 Radio digital utilizând resursele unui multiplex de televiziune digitală terestră, DVB-T2

Operatorii titulari ai licențelor de utilizare a frecvențelor radio în sistem digital terestru, autorizați de către Autoritatea Națională pentru Administrate și Reglementare în Comunicații (ANCOM), în scopul furnizării de servicii de programe de televiziune în sistem digital terestru către public, în banda 470-694MHz, pot utiliza în limita capacității disponibile o parte din capacitatea multiplexului, și pentru transmisia de servicii de radiodifuziune digitală audio.

2.Stadiul implementării radiodifuziunii terestre digitale sonore

O parte din țările europene au implementat deja rețele naționale de radiodifuziune digitală în sistem T-DAB și au planuri de tranziție la T-DAB + (Marea Britanie, Elveția, Danemarca, Germania, Olanda, Italia, etc.). Alte țări au anunțat deja datele la care vor renunța la transmisiile analogice ASO (Analog Swich Off), respectiv Norvegia în 2017, Elveția între 2020-2024.

În același timp țări precum: Franța, Belgia, Austria, Slovacia, Slovenia au început transmisiile în T-DAB +. În Asia-Pacific, Turcia, Africa de Sud, Emirate, Australia sunt în curs de introducere a programelor naționale de radiodifuziune digitale în sistem DAB +.

În Asia, India este lider având implementate rețele naționale de radiodifuziune digitală în sistem DRM30.

(sursa: Raport EBU –Market Insights- DIGITAL RADIO 2017)

CAPITOLUL II

FACTORI MAJORI IMPLICAȚI ÎN IMPLEMENTAREA

RADIODIFUZIUNII DIGITALE TERESTRE ÎN ROMÂNIA

2.1 Implementarea radiodifuziunii digitale terestre în România necesită cooperarea mai multor factorilor implicați în acest proces complex. Din exemplul celorlalte state membre UE și la nivel internațional, s-a demonstrat prin cele mai bune practici recomandate de organismele europene și consorții internaționale de profil, că pentru a asigura cadrul legal și organizatoric necesar implementării radiodifuziunii digitale terestre la nivel național, este necesară implicarea directă și susținută printr-o coordonare la nivel guvernamental/interministerial a părților interesate;

2.2 Pentru a asigura implementarea radiodifuziunii digitale terestre în România, în conformitate cu prezenta Strategie, la inițiativa și sub coordonarea MCSI – Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, se va înființa, un Grup de Lucru Radio Digital (GLRD) din care vor face parte, cu statut de membru: ministere/autorități guvernamentale cu atribuții legale în domeniu – MCSI, ANCOM, CNA (Consiliul Național al Audiovizualului) și cu statut de invitați: alte ministere/autorități guvernamentale - Ministerul Culturii și Identității Naționale, reprezentanți ai radiodifuzorilor posturilor publice și comerciale – SRR (Societatea Română de Radiodifuziune), etc., reprezentanți ai operatorilor (broadcasteri) – SNR (S.N. Radiocomunicații S.A), etc. reprezentanți ai intereselor consumatorilor/utilizatorilor-ANPC (Autoritatea Pentru Protecția Consumatorului), etc;

2.3 De asemenea, prin Grupul de Lucru Radio Digital (GLRD) se va asigura o interfațare unică oficială din partea României, în relația cu principalele entități implicate în procesul de implementare a radiodifuziunii digitale la nivel european: EBU - European Broadcast Union, EDRA- European Digital Radio Alliance, CE-Comisia Europeană, etc, și la nivel mondial: Consorțiul WorldDAB , Consorțiul DRM, etc.

CAPITOLUL III

OBIECTIVE STRATEGICE

Având în vedere necesităţile de dezvoltare a societăţii româneşti, precum şi direcția tot mai accentuată, la nivel internațional, de digitalizare a serviciilor inclusiv cele de producere și distribuție terestră a programelor publice de radio, în baza analizelor, studiilor și consultărilor efectuate, au fost stabilite următoarele obiective ale “Strategiei privind implementarea radiodifuziunii terestre digitale sonore și a serviciilor multimedia asociate, la nivel național”:

3.1 Tehnologiile radio digital terestru reglementate pe teritoriul României sunt cele care utilizează standardele:

-Terestrial Digital Audio Broadcasting (T-DAB) care include standardul T-DAB+;

-Digital Radio Mondiale (DRM) care include standardele DRM30 și DRM+

3.2 Pe teritoriul României, tranziţia completă şi efectivă de la serviciile de radiodifuziune analogice din benzile de unde lungi (UL), medii (UM), ultrascurte (UUS-FM) la serviciile de radiodifuziune terestre în format digital şi încetarea completă a transmisiilor programelor de radio terestre analogice (ASO-Analog Switch-Off), se va realiza în perioada 2025-2027;

3.3 La încetarea completă a transmisiilor programelor de radio terestre analogice posturile publice naționale, regionale/ teritoriale/ locale ale Societății Române de Radiodifuziune vor trebui, în mod obligatoriu, să poată fi recepționate, la nivel național, de 99% din populație, acoperire realizată prin însumarea acoperirilor a cel puțin două rețele naționale: una de T-DAB+ și una de DRM30;

3.4 Asigurarea îndeplinirii cerințelor Art. 31 din Constituția României, privind dreptul cetățenilor de a avea acces la orice informație de interes public;

3.5 Asigurarea transmiterii în condiţii transparente, concurenţiale şi nediscriminatorii pentru posturile radio comerciale ale operatorilor privați;

3.6 Asigurarea accesului publicului la serviciile de radiodifuziune şi multimedia digitale terestre;

3.7 Asigurarea cadrului organizatoric, a instrumentelor şi măsurilor optime pentru încurajarea trecerii la radiodifuziunea terestră digitală, raportată la părţile ţintă/interesate (consumatori, fabricanţii de echipamente, radiodifuzorii, utilizatori potenţiali ai spectrului eliberat etc.);

3.8 Optimizarea utilizării resurselor de spectru, concomitent cu stabilirea unor condiţii tehnice specifice, care să permită implementarea tehnologiilor în format digital, în conformitate cu “Actele finale ale Conferinței Regionale de Radiocomunicații pentru planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în părți din regiunile 1 și 3, în benzile de frecvențe 174-230 MHz și 470-862 MHz, și a celor pentru revizuirea Acordului de la Stockholm 1961”, semnate la Geneva la 16 iunie 2006 și ratificate de Guvernul României și cu utilizarea optimă a infrastructurilor operatorilor care dețin licențe de emisie terestră analogă a programelor de radio;

3.9 Diminuarea efectelor negative ale conversiei de la analogic la digital, având în vedere necesitatea asigurării serviciilor publice de radiodifuziune şi, în acelaşi timp, păstrarea unei competitivităţi loiale pe piaţă şi respectarea principiului neutralităţii tehnologice.

CAPITOLUL IV

PLAN DE MĂSURI PENTRU IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

4.1 Pentru implementarea punctelor 3.1, 3.2 din prezenta Strategie, ANCOM, va aloca resursele de frecvență pentru:

-2 multiplexe naționale în banda VHF, standard T-DAB+, în canalele 11 și 12

-o rețea națională în benzile de unde medii/lungi, standard DRM30

4.2 Îndeplinirea obiectivelor de la punctele 3.3, 3.4 se va realiza prin implementarea următoarelor măsuri:

4.2.1 Alocarea, în conformitate cu legislația aflată în vigoare, a multiplexului VHF din canalul 12 (MUX-1) în următoarele condiții:

-transmiterea în exclusivitate și necriptat, a programele publice de radio în standard T-DAB+;

-realizarea, până la data de 31.12.2022, a unei acoperiri de minim 90% din populație, pentru multiplexul 1.

Pentru îndeplinirea condițiilor de acoperire de mai sus, deținătorul licenței de operare a MUX-1 trebuie să respecte  obligații de acoperire raportată la următoarele termene :

- 30% acoperire în populație până la data de 01.12.2018 (Centenarul Marii Uniri)

- 80% acoperire în populație până în anul 2020

- 80% acoperire pentru drumuri naționale și autostrăzi până în anul 2022

- minim 90% acoperire în populație până în anul 2022

Pentru îndeplinirea obligațiilor de mai sus, planificarea rețelei MUX-1 se va realiza pentru tipul de recepție outdoor mobil.

4.2.2 Alocarea, în conformitate cu legislația aflată în vigoare, a licenței pentru operarea rețelei naționale, în standard DRM30, cu impunerea următoarelor condiții:

-transmiterea în exclusivitate și necriptat, a programele publice de radio, în standard DRM30

-realizarea, până la data de 31.12.2020, a unei acoperiri de minim 95% din populație

4.2.3 Metodologia de calcul a acoperirii radio digital terestru, pentru cele două standarde, va fi discutată și aprobată în cadrul GRLD

4.3 Pentru realizarea obiectivelor strategice prevăzute la punctul 3.5 ANCOM va aloca multiplexul cu acoperire națională VHF din canalul 11 (MUX-2) operatorilor privați.

4.4 Pentru implementarea punctului 3.6 vor fi adoptate următoarele măsuri:

4.4.1 De la data intrării în vigoare a Strategiei Naționale, noile receptoare radio introduse și comercializate pe teritoriul României, inclusiv cele din dotarea autovehiculelor, vor conține cel puțin o interfață digitală de recepție compatibilă cu unul din standardele acceptate și reglementate în România: T-DAB+/ DRM30.

4.4.2 Adoptarea unui set de parametri tehnici de referință și compatibilitate pentru receptoarele  radio digital comercializate pe teritoriul României

4.4.3 ANCOM va analiza oportunitatea identificării de resurse de frecvențe pentru implementarea radio digital și în alte benzi de frecvență, inclusiv în banda L, etc. pentru utilizare regională/locală

4.5 În vederea încurajării trecerii la radiodifuziunea terestra digitala (pct. 3.7) și optimizării utilizării spectrului (pct 3.8) vor fi implementate următoarele măsuri:

4.5.1 ANCOM va prelungi dreptul de utilizare a frecvențelor pentru operatorii/titularii  actuali ai licențelor în banda AM analogic, pentru încă 10 ani, în vederea utilizării pentru transmisiuni radio digital

4.5.2 Resursele de frecvență utilizate pentru FM analogic eliberate în urma trecerii/migrării la transmisiile radio terestre digitale nu vor mai fi alocate/realocate de către ANCOM către alți operatorii deținători de licențe de emisie terestru analog a programelor de radio

4.5.3 Resursele noi de frecvență pentru FM analogic identificate de ANCOM, pot fi acordate/alocate prin licență, în condițiile legii, licențele putând avea termen de valabilitate maxim ASO

4.5.4 Adoptarea unei strategii coerente și unitare cu privire la serviciile de avertizare în caz de urgențe – EWF (Emergency Warning Functionality), ce pot fi implementate de către operatorii (broadcasterii) radio digital

4.6 În condițiile în care, implementarea radiodifuziunii terestre digitale sonore reprezintă parte integrantă din Strategia Națională privind “Agenda Digitală pentru Europa 2020”, promovată și susținută de Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale (MCSI), pentru realizarea obiectivului strategic de la pct. 3.9, MCSI va spijini în continuare prin politici guvernamentale procesul de digitalizare, prin creșterea penetrării infrastructurilor broadband IP la nivel național, pentru a asigura inclusiv resursele de infrastructură de transport necesare dezvoltării radio digital pe teritoriul României

CAPITOLUL V

MODALITĂȚI DE APLICARE A MĂSURILOR

În scopul realizării tranziţiei de la radiodifuziunea analogică terestră la radiodifuziunea digitală terestră, Autoritatea Națională pentru Administrate și Reglementare în Comunicații va avea următoarele responsabilităţi specifice:

a) elaborarea și promovarea, până la sfârșitul sem.I din 2018, a setului de parametri tehnici care să asigure compatibilitatea receptoarelor radio digitale comercializate pe teritoriul României cu standardele acceptate și reglementate în România- T-DAB+/ DRM30;

b) atribuirea, până la 31.12.2017, în condițiile legii și a cerințelor prezentei Strategii, a licenței de operare a MUX-1, T-DAB+;

c) asigurarea, până la sfârșitul sem.I 2018, a cadrului legal și/ sau procedurilor necesare utilizării licențelor din benzile de unde lungi și medii, existente, pentru transmisiunile în standard digital DRM30

d) identificarea eventualelor necesităţi normativ-legislative pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului de tranziţie de la radiodifuziunea analogică terestră la radiodifuziunea digitală terestră;

e) acordarea licenţelor de utilizare a frecvenţelor în sistem digital terestru, T-DAB+ și DRM30;

f) autorizarea tehnică a emițătoarelor ce transmit în standardele digitale prezentate în Strategie;

g) supravegherea şi controlul respectării obligaţiilor prevăzute în licenţele de utilizare a frecvenţelor în sistem digital terestru;

i) verificarea respectării de către operatorii actuali de radiodifuziune analogică terestră a calendarului de încetare a emisiei.

În exercitarea atribuţiilor sale de coordonare a procesului de tranziţie la televiziunea digitală terestră, MCSI în cadrul GLRD, va colabora cu ANCOM și Consiliul Naţional al Audiovizualului, pentru:

a) monitorizarea şi asigurarea punerii în practică, împreună cu Ministerul Culturii și Identității Naționale, a politicilor audiovizuale asumate de România, a campaniilor de informare şi mediatizare a procesului de tranziţie de la radiodifuziunea analogică terestră la radiodifuziunea digitală terestră;

b) acordarea licenţelor audiovizuale digitale în cadrul multiplexelor pentru serviciile media audiovizuale digitale, în conformitate cu responsabilităţile ce îi revin potrivit legii;

c) stabilirea calendarului de încetare a emisiilor analogice terestre, în conformitate cu termenele din această Strategie.