APROBAT,

PRIMAR

Ion Georgescu

C A I E T  de  S A R C I N I

- FURNIZARE ŞI MONTARE ANSAMBLU DE CINCI  CLOPOTE PENTRU CATEDRALA ORTODOXĂ DIN ORAŞUL MIOVENI, JUD. ARGEŞ -

Ansamblul va fi format din cinci clopote după cum urmează:

- Clopot 3000 Kg              - abatere +/-     max -1%

Cumpănă şi accesorii

- Clopot 2250 Kg              - abatere +/-     max -1%

Cumpănă şi accesorii

- Clopot 1600 Kg               - abatere +/-     max -1%

Cumpănă şi accesorii

- Clopot 950 Kg                  - abatere +/-     max -1%

Cumpănă şi accesorii

- Clopot 560 Kg                  - abatere +/-     max -1%

Cumpănă şi accesorii

Compoziţia chimică a aliajului din care se execută ansamblul de clopote va fi un amestec de cupru electrolitic cu puritate de 99,99% şi staniu electrolitic cu puritate de 99,99% respectiv 78% Cu şi 22% Sn ( impurităţi maxime admise 0,5% ( plumb şi zinc)), acesta fiind însoţit de un buletin de analiză spectrală a materialului.

Nu se admit defecte de turnare ( pori, microfisuri, lipsă material, sinterizari ale materialului, impuritati etc. )

Nu se vor folosi deşeuri de cupru sau orice alt tip de deşeuri pentru realizarea aliajului.

În Fig. 1. este prezentată imaginea generală a clopotelor cu elementele  minime pentru ornamentaţia acestora:

Fig. 1.

Clopotele vor avea decoraţiuni executate după tehnologia turnării în ceară, ornamentate cu frize în stil bizantin şi cu icoane de formă ovală încadrate cu friză, reprezentând următoarele scene:

1.  Pe  clopotul mare  (3000 Kg ), 4 scene:

- Scena 1. Imagine cu Catedrala Ortodoxă Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Oraşul Mioveni,

- Scena 2. Imagine cu stema Eparhiei Argeşului,

- Scena 3. Imagine cu stema Oraşului Mioveni,

- Scena 4. Icoana Sf. Apostoli Petru şi Pavel.

2.   Pe  clopotele mijlocii  (2250 Kg, 1600 Kg şi 950 Kg) câte 4 scene diferite, la alegerea producătorului, pe fiecare clopot:

- Scena 1. Icoana Sf. Ioan Botezătorul,

- Scena 2. Icoana Sf. Vasile,

- Scena 3. Icoana Sf. Calinic de la Cernica,

- Scena 4. Icoana Sf. Andrei,

- Scena 5. Icoana Sf. Neagoe Basarab,

- Scena 6. Icoana Sf. Iachint de Vicina,

- Scena 7. Icoana Sf. Ioanichie cel Mare de la Muscel,

- Scena 8. Icoana Sf. Filoteea,

- Scena 9. Icoana Sf. Paraschieva,

- Scena 10. Icoana Sf. Nicolae,

- Scena 11. Icoana Sf. Gheorghe,

- Scena 12. Icoana Prooroc Daniil.

3.   Pe  clopotul mic  (560 Kg) 2 scene diferite, la alegerea producătorului:

- Scena 1. Icoana cu Adormirea Maicii Domnului,

- Scena 2. Icoana cu Învierea Domnului,

În cazul în care din motive tehnice nu pot fi realizate icoanele menţionate mai sus, acestea pot fi înlocuite cu una dintre următoarele imagini de rezervă:

- Icoana cu Naşterea Domnului,

- Icoana cu Înălţarea Domnului.

Clopotele vor fi inscripţionate cu scris având caractere arhaice româneşti respectiv următorul text:

1.   ” Fauritu-s-a acest clopot de x.xxx kg cu binecuvantarea Arhiepiscopului Calinic al Argeşului şi Muscelului pentru Catedrala Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din orasul Mioveni, cu cheltuiala  Primăriei şi a Consiliului Local Mioveni , condusă de Primar Ion Georgescu” - pe clopotele de 3000 Kg, 2250 Kg, 1600 Kg şi 950 Kg .

2.  ” Fauritu-s-a acest clopot de 560 kg cu binecuvantarea Arhiepiscopului Calinic al Argeşului şi Muscelului pentru Catedrala Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel din orasul Mioveni, paroh fiind preotul Andrei Diaconescu , cu cheltuiala  Primăriei şi a Consiliului Local Mioveni , condusă de Primar Ion Georgescu” - pe clopotul de 560 Kg.

Clopotele vor avea suprafaţa netedă, vor fi şlefuite şi patinate.

Prinderea clopotelor către jugurile de lemn va fi de tip “ coroană”.

Anul fabricaţiei şi producătorul clopotelor va fi inscripţionat într-un chenar inclus în banda de text.

Cumpenele (jugurile) vor fi din lemn de stejar masiv, uscat, fiert în ulei şi apoi sculptat cu motive religioase bisericeşti în stilul tradiţional românesc, având bride metalice ornamentate prin forjare.

Lagărele pentru fixarea clopotelor pe structura de rezistenţă a clopotniţei vor fi fixate prin realizarea unor tampoane care să  nu permită transmiterea vibraţiilor în clădire.

Limba clopotelor va fi tip “ limbă zburătoare”, cu bila din bronz, cu prinderea limbii pe material din piele având un sistem de siguranţă contra ruperii şi căderii acesteia.

Sunetul trebuie să fie puternic, prelung, grav, profund, egal, specific timbrului muzical ortodox.

Sistemul de acţionare principal al clopotelor va fi sistemul electric cu posibilitatea de reglaj a parametrilor motoarelor pe fiecare clopot.

Clopotele vor avea sistem de automatizare cu posibilitatea de a fi programate să bată la ora şi data dorită individual, două, trei  sau  toate împreună. Programarea va da posibilitatea de a regla intensitatea bătăii ciocănelului exterior fixat pe clopotul mare.

Ansamblul de clopote va funcţiona într-un spaţiu de forma unui cub cu latura de 6,6 metri, la cota +25m a clopotniţei.

Dimensiunile maxime, măsurate de la vârful limbii până la axul de rotaţie al jugului, vor fi următoarele:

- Clopot mare ( 3000 Kg)                                  2200 mm +/-     max. 1 %,

Diametrul clopot                                            1700mm +/-      max. 1 %,

- Clopot mijlociu ( 2250 Kg)                            1900 mm +/-      max.1 %,

Diametrul clopot                                            1500mm +/-       max. 1 %,

- Clopot mijlociu ( 1600 Kg)                             1700 mm +/-     max. 1 %,

Diametrul clopot                                             1400mm +/-       max. 1 %,

- Clopot mijlociu ( 950 Kg)                              1500 mm +/-       max.1 %,

Diametrul clopot                                             1120mm +/-       max. 1 %,

- Clopot mic ( 560 Kg)                                      1400 mm +/-      max. 1 %,

Diametrul clopot                                               930mm +/-       max. 1 %.

Pe clădirea clopotniţei se va monta un ceas analogic cu patru cadrane.

Ceasul va fi comandat de programatorul clopotelor, acesta va avea un diametru al cadranelor de minim 2 metri, cifrele vor fi cu caractere romane, arhaice de culoare neagră, iar limbile vor fi ornamentate în stil roman şi vor avea culoarea neagră la fel ca cifrele de pe cadranele ceasului, conform Fig. 2.

Cadranele vor avea culoarea aurie, mată, ornate cu diverse elemente metalice, fără a împiedica vizibilitatea pe timp de zi în plină lumină solară şi vor fi iluminate pe timp de noapte asigurându-se vizibilitatea maximă la citirea orei exacte.

Componentele exterioare ale ceasului vor fi executate din materiale rezistente la intemperii şi cu rezistenţă mare la raze ultraviolete. Ceasul va avea patru cadrane identice montate la cota +29m a clopotniţei.

Cadranele ceasului vor fi amplasate pe fiecare latură a clopotniţei în zona unde se va asigura vizibilitatea maximă a acestora.

Fig. 2.

Acţionarea clopotelor va functiona cu semnal prin satelit (comandată prin intermediul antenei GSM). Sincronizarea cu timpul universal se va face prin antenă GPS. Programatorul  va regla automat  ora exactă la ora 00 :00, in fiecare zi, iar la trecerea la ora de iarnă/vară, schimbarea orei se va face automat .

Ciocanelul exterior care va fi montat pe clopotul mare va avea posibilitatea de a fi  programat cu precizie asupra frecvenţei bătăilor, cât şi a intensităţilor loviturii , la data şi ora dorită .

Sistemul va fi  protejat la supratensiune .

Pentru cazurile când curentul electric este întrerupt ansamblul de clopote va avea şi un sistem secundar de comandă prin funie care va sigura funcţionalităţile de bază ale ansamblului.

La livrarea produselor se vor prezenta certificate de garanţie ,declaraţii de conformitate şi certificate de calitate pentru toate produsele şi echipamentele furnizate.

Termenul de livrare şi montaj va fi de 2 luni de la semnarea contractului.

Termenul de rezolvare a defectelor apărute în funcţionarea sistemului va fi de 48 de ore.

Garanţia pentru fiecare clopot va fi de minim 10 ani, iar pentru celelalte echipamente şi accesorii furnizate garanţia va fi de minim doi ani.

După expirarea perioadei de garanţie furnizorul va asigura contra cost service şi piese de schimb pentru componentele şi accesoriile ansamblului de clopote şi pentru componentele şi accesoriile ceasului analogic pentru o perioada de minim 8 ani.

Furnizorul va face instruirea gratuită a personalului de deservire şi va prezenta manualul de utilizare în limba română.

ŞEF BIROU INVESTIŢII,

VASILE DOROBANŢU